СУМЕН ЖАБДЫҚТАУ ЖӘНЕ СУ БҰРУ ЖҮЙЕЛЕРIН ПАЙДАЛАНУ КЕЗIНДЕ ЕҢБЕК ҚОРҒАУ ЖӘНЕ ҚАУIПСIЗДIК ТЕХНИКАСЫНЫҢ ЕРЕЖЕЛЕРI

# Енгізілген күні – 2012.05.01

1 Қолдану саласы

1.1 Осы Су жабдықтау және су бұру жүйелерін пайдалану кезінде еңбекті қорғау қауіпсіздік техникасының ережелері (ары қарай мәтін бойынша – Ережелер) Қазақстан Республикасының «Техникалық реттеу туралы» заңына, су жабдықтау және су бұру жүйелерін пайдалану кезінде қауіпсіздік талаптарын реттейтін нормативті құқықтық және техникалық актілерге сәйкес әзірленген.

1.2 Ереже Қазақстан Республикасының барлық аумағында қолданылады және олардың талаптары суды бұру жүйесін пайдаланушы ұйымдарды қайта құру және техникалық қайта жарақтандыру кезінде, сумен жабдықтау және суды бұру жүйесінің жөндеу жұмыстарын жүргізу, технологиялық процесстер мен операцияларды ұйымдастыру кезінде ескерілуі тиіс.

1.3 Сумен жабдықтау және суды бұру кәсіпорындарында құрылыстың, жабдықтың және процесстердің әрбір типі үшін осы Ереженің талаптарын ескеретін, оларды пайдалану кезінде қауіпсіздік пен еңбекті қорғау жөніндегі нұсқаулықтар әзірленуі және орындалуы қажет.

1.4 Осы Ережені толықтыратын қауіпсіздік және еңбекті қорғау жөніндегі талаптарды немесе пайдалану кезінде жабдықтар мен технологиялық процесстерді алмастырған соң туындайтын және осы Ережелермен ескерілмеген талаптарды белгіленген тәртіпте бекітілген және енгізуші ұйымдармен жасалған нұсқамаларға сәйкес орындау қажет.

1.5 Сумен жабдықтау және суды бұру жүйелерінің құрылыстарында жер, көтеру-тасымалдау, дәнекерлеу, пісіру және басқа да жұмыстарды жүргізу кезінде, сондай-ақ шеберхана шарттарында жабдықтарды жөндеу кезінде жұмыстардың сәйкес түрі бойынша қауіпсіздік және еңбекті қорғау жөніндегі ережелердің талаптарын орындау қажет.

2 Нормативті сілтемелер

Осы Ережелерді қолдану үшін келесі сілтемелік нормативті құжаттар қажет:

«Қауіпті өндірістік нысандардағы өнеркәсіптік қауіпсіздік туралы»  Қазақстан Республикасының 03.04.2002 жылғы № 314-II Заңы.

«Техникалық реттеу туралы» Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 9 қарашадағы № 603-II ҚРЗ Заңы.

«Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 16 шілдедегі № 242-II Заңы.

«Темір жол көлігі туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 8 желтоқсандағы № 266-II Заңы.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 16 қаңтардағы №14 Қаулысымен бекітілген «Өрт қауіпсіздігіне қойылатын жалпы талаптар» техникалық регламенті.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 15 желтоқсандағы №2126 Қаулысымен бекітілген «Су жылытатын және бу қазандықтарының қауіпсіздігіне қойылатын талаптар» техникалық регламенті.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 21 желтоқсандағы №2157 Қаулысымен бекітілген «Қысыммен жұмыс істейтін жабдықтың қауіпсіздігіне қойылатын талаптар» техникалық регламенті.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 15 желтоқсандағы №2117 Қаулысымен бекітілген «Көтергіш-көлік құралдарының қауіпсіздігіне қойылатын талаптар» техникалық регламенті.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 16 қаңтарындағы №16 Қаулысымен бекітілген «Объектілерді қорғауға арналған өрт техникасының қауіпсіздігіне қойылатын талаптар» техникалық регламенті.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 6 наурыздағы №259 Қаулысымен бекітілген «Газбен жабдықтау жүйелерінің қауіпсіздігіне қойылатын талаптар» техникалық регламенті.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 26 қаңтарындағы №49 Қаулысымен бекітілген «Бу және ыстық су құбырының қауіпсіздігіне қойылатын талаптар» техникалық регламенті.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 29 тамызындағы №803 Қаулысымен бекітілген «Өндірістік объектілердегі сигналдық түстерге, белгілеулерге және қауіпсіздік белгілеріне қойылатын талаптар» техникалық регламенті.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 29 тамызындағы №796 Қаулысымен бекітілген «Ғимараттарды, үй-жайларды және құрылыстарды автоматты түрде өрт сөндіру және автоматты өрт дабылымен, өрт кезінде адамдарға хабарлау және оларды эвакуациялауды басқару жүйелерімен жабдықтау жөніндегі талаптар» техникалық регламенті.

Қазақстан Республикасының 1994 жылғы 27 желтоқсандағы Азаматтық кодексі (жалпы бөлім).

Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан. Республикасының 2001 жылғы 30 қаңтардағы № 155-II Кодексі.

Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 15 мамырдағы № 251-III ҚРЗ Еңбек Кодексі.

Қазақстан Республикасының 16.07.1997 жылғы №167 Қылмыстық кодексі.

Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасының 09.01.2007 жылғы №212-ІІІ Экологиялық Кодексі.

ҚР ҚНжЕ 1.02-01-2007 «Құрылыстың жобалық құжаттамасын әзірлеу, келісу, бекіту тәртібі мен құрамы туралы нұсқаулық».

ҚР ҚНжЕ 1.03-05-2001 «Құрылыстағы еңбекті қорғау және қауіпсіздігі техникасы».

ҚР ҚНжЕ 2.02-05-2009* «Ғимараттар мен құрылыстардың өрт қауіпсіздігі».

ҚР ҚНжЕ 2.02-15-2003 «Ғимараттар мен құрылыстардың өрт автоматикасы».

ҚР ҚНжЕ 3.02-09-2010 «Өндірістік ғимараттар».

ҚР ҚНжЕ 4.01-02-2009 «Сумен жабдықтау. Сыртқы желілер мен құрылыстар».

ҚР ҚНжЕ 4.01-41-2006* «Ішкі су құбыры және ғимараттар кәрізі».

ҚР ҚНжЕ 4.02-42-2006 «Жылыту, желдеткіш пен ауа алмастыру».

ҚР ҚН 1.04-03-2002 «Күрделі жөндеуі аяқталған тұрғын, қоғамдық ғимараттарды және коммуналдық қызметтегі объектілерді пайдалануға қабылдау».

ҚНжЕ 2.04.03-85 «Кәріз. Сыртқы желілер мен құрылыстар».

ҚНжЕ 2.11.01-85* «Қоймалық ғимараттар».

ҚНжЕ 3.05.01-85 «Ішкі санитарлық-техникалық жүйелер».

ҚНжЕ 3.05.04-85* «Сумен жабдықтау және кәріздің сыртқы желілері мен құрылыстары».

МҚН 2.04-03-2005 «Шудан қорғау».

ҚР СТ ГОСТ Р 12.4.026-2002 «Дабыл түстері, қауіпсіздік белгілері мен дабыл белгілеулері. Жалпы техникалық шарттар және қолдану тәртібі».

ГОСТ 12.0.004-90 «Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Еңбек қауіпсіздігіне оқытуды ұйымдастыру. Жалпы ережелер».

ГОСТ 12.1.001-89 «Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Ультрадыбыс. Жалпы қауіпсіздік талаптары».

ГОСТ 12.1.003-83* «Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Шу. Жалпы қауіпсіздік талаптары».

ГОСТ 12.1.004-91 «Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Өрт қауіпсіздігі. Жалпы талаптар».

ГОСТ 12.1.005-88 «Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Жұмыс аймағының ауасына қойылатын жалпы санитарлық-гигиеналық талаптар».

ГОСТ 12.1.044-89 «Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Заттар мен материалдардың өрт-жарылыс қауіпсіздігі. Көрсеткіштер атау тізімі және оларды анықтау әдістері».

ГОСТ 12.2.003-91 «Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Өндірістік жабдық. Қауіпсіздіктің жалпы талаптары».

ГОСТ 12.2.088-83* «Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Ұңғымаларды игеру және жөндеуге арналған жер үсті жабдығы. Қауіпсіздіктің жалпы талаптары».

ГОСТ 12.3.002-75* «Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Өндірістік процесстер. Қауіпсіздіктің жалпы талаптары».

ГОСТ 12.3.006-75 «Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Су өткізу және кәріз құрылыстары мен желістерін пайдалану. Қауіпсіздіктің жалпы талаптары».

ГОСТ 12.3.020-80* «Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Кәсіпорындарда жүкті жылжыту процесстері. Қауіпсіздіктің жалпы талаптары».

ГОСТ 12.3.031-83 «Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Сынаппен жұмыс жасау. Қауіпсіздік талаптары».

ГОСТ 12.4.011-89 «Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Жұмысшыларды қорғау құралдары. Жалпы талаптар және жіктелуі».

ГОСТ 12.4.034-2001 «Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Тыныс алу органдарының жеке қорғаныс құралдары. Жіктелуі және таңбалануы».

ГОСТ 12.4.103-83 «Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Арнайы қорғаныс киімі, аяқ пен қолды жеке қорғау құралдары. Жіктеу».

ГОСТ 11086-76 «Натрий гипохлориді. Техникалық шарттар».

ГОСТ 25150-82 «Кәріз. Терминдер және анықтамалар».

ГОСТ 30852.2-2002 «Қолды электр жабдығы. Оқшаулау, жолдары, ағындар әне электр саңылаулары. Техникалық талаптар мен сынақтау әдістері».

ГОСТ 30852.5-2002 «Жарылыстан қорғалған электр жабдықтары».

ГОСТ 30852.11-2002 «Жарылыстан қорғалған электр жабдығы».

ГОСТ 30852.19-2002 «Жарылыстан қорғалған электр жабдығы».

Қазақстан Республикасының Төтенше жағдайлар министрінің 2006 жылғы 8 ақпандағы №35 Бұйрығымен бекітілген «Қазақстан Республикасындағы өрт қауіпсіздігінің ережелері».

Энергетика және минералды ресурстар Министрлігінің Мемлекеттік энергетикалық қадағалау жөніндегі Комитеті Төрағасының 2008 жылғы 17 шілдедегі №11-Б бұйрығымен бекітілген «Қазақстан Республикасында электр қондырғыларды орнату ережелері».

Қазақстан Республикасының Үкіметінің 2007 жылғы 21 қыркүйектегі №825 Қаулысымен бекітілген «Темiр жол көлiгiндегi қауiпсiздiк ережесi».

«Өндірістік ортаның зияндылығы мен қауіп факторларының, еңбек процессінің ауырлығы мен күрделілігі көрсеткіштері бойынша еңбек шарттарын бағалау және жіктеудің гигиеналық талаптары»  Р 2.2.755-99  басшылығы, 2000 жылғы 30 қарашадағы тіркеу номері ҚР АДЗ № 1.04.001.2000.

РҚ-02-02-94 Қазақстан Республикасының Мемлекеттік тау кен техникалық қадағалаудың 1994 жылғы 31 мамырдағы №16  Қаулысымен бекітілген «Қазақстан Республикасы Мемлекеттік тау кен техникалық қадағалау құзырындағы кәсіпорындар, ұйымдар мен нысандардың басқарушы қызметкерлері мен мамандарының қауіпсіздік жөніндегі нұсқамаларды, нормалар мен ережелерді білуін тексеру тәртібі туралы ереже».

Қазақстан Республикасының ТЖМ министрінің 24.04.2009 жылғы №86 Бұйрығымен бекітілген «Жүк көтеру крандарының өнеркәсіптік қауіпсіз орнатылуы және қауіпсіз пайдаланылуына қойылатын талаптар».

Қазақстан Республикасының ТЖМ министрінің 24.04.2009 жылғы №86 Бұйрығымен бекітілген «Суға сүңгу жұмыстары кезінде өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптары».

Қазақстан Республикасының ТЖМ министрінің 24.04.2009 жылғы №86 Бұйрығымен бекітілген «Бу мен ыстық су құбырларын қауіпсіз орнату және пайдалану жөніндегі өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптары».

Қазақстан Республикасының Төтенше жағдайлар министрінің 2008 жылы 18 қыркүйектегі №172 бұйрығымен бекітілген «Бу және су жылыту қазандықтарын орнату және қауіпсіз пайдалану жөніндегі өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптары».

Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің 2007 жылғы 16 шілдедегі  № 157-б Бұйрығымен бекітілген «Жұмыс берушінің еңбекті қорғау және қауіпсіздік жөніндегі нұсқамасын әзірлеу және бекіту ережелері».

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 21 тамыздағы №721 Қаулысымен бекітілген «Тиісті уәкілетті органдармен еңбекті қорғау және қауіпсіздік саласында нормативті құқықтық актілерді қорғау ережелері».

Қазақстан Республикасының Төтенше жағдайлар жөніндегі министрінің 2005 жылғы 12 сәуірдегі №318 Бұйрығымен бекітілген «Қауіпті өндірістік нысандардың лауазымды тұлғалары мен қызметкерлерін өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында оқытуды ұйымдастыру ережесі».

Қазақстан  Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің 2007 жылғы 22 тамыздағы  № 200-б Бұйрығымен бекітілген «Ұйымдардағы еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау қызметі туралы типтік ереже».

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 27 қыркүйектегі №851 Қаулысымен бекітілген «Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы мемлекеттік бақылауды ұйымдастыру және жүргізу ережелері».

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 15 қазандағы №1328 Қаулысымен бекітілген «Қазақстан Республикасында салынған объектiлердi пайдалануға қабылдау жөнiндегi қабылдау және жұмыс комиссияларының өкiлеттiктерiн, мiндеттерiн, сондай-ақ мiндеттi құрамын белгiлеу ережесi».

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 3 наурыздағы №326 Қаулысымен бекітілген «Еңбек қызметiмен байланысты жазатайым оқиғалар мен қызметкерлер денсаулығының өзге де зақымдануларын тексеру және есепке алу ережесiн бекіту туралы».

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 24 желтоқсандағы №1351 Қаулысымен бекітілген «Табиғи және техногенді сипаттағы төтенше жағдайлардың туындауына әкелген апаттар, ауыртпалықтар мен катастрофалардың себебін тексеру ережелері».

Қазақстан  Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2007 жылғы 23 тамыздағы  № 203-ө Бұйрығымен бекітілген «Еңбек шарттары бойынша өндірістік нысандардың міндетті мерзімді аттестациясын өткізу ережесі».

Қазақстан  Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің м.а. 2007 жылғы 31 шілдедегі № 186-ө Бұйрығымен бекітілген «Әйелдер еңбегін қолдану тиым салынатын жұмыстардың, әйелдердің ауыр заттарды қолмен көтеру және тасудың шекті нормаларының тізімі».

Қазақстан  Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің м.а. 2007 жылғы 31 шілдедегі № 185-ө Бұйрығымен бекітілген «Жасы он сегізге толмаған жұмыскерлердің еңбегін қолдануға тыйым салынатын жұмыстар тізімі».

Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2007 жылғы 23 тамыздағы №205-ө Бұйрығымен бекітілген «Қызметкерлердi еңбек қауiпсiздiгi және еңбектi қорғау мәселелерi бойынша оқытуды жүргiзу, нұсқау беру және олардың бiлiмiн тексеру ережесi».

Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2004 жылғы 12 наурыздағы №243 Бұйрығымен бекітілген  «Олардың кезінде алдын ала және мерзімдік медициналық қараулар міндетті зиянды өндірістік факторлардың, кәсіптердің тізбесі» және «Зиянды, қауіпті және қолайсыз өндірістік факторлардың әсеріне ұшыраған қызметкерлерді міндетті алдын ала және мерзімдік медициналық қарауларды жүргізу жөніндегі нұсқаулық».

Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2007 жылғы 31 шілдедегі №184-ө Бұйрығымен бекітілген «Жұмыс берушінің қаражаты есебінен қызметкерлерге сүт және емдеу-алдын-алу тағамдарын беру нормалары мен ережесін» және «Жұмыс берушінің қаражаты есебінен қызметкерлерді арнайы киіммен, арнайы аяқ киіммен және басқа да жеке және ұжымдық қорғану құралдарымен, санитарлық-тұрмыстық үй-жайлармен құрылғылармен қамтамасыз ету ережесі».

Қазақстан Республикасының Көлік және коммуникация министрінің м.а. 2005 жылғы 4 наурыздағы №114-І Бұйрығымен бекітілген «Автомобиль көлігінде еңбекті қорғау және қауіпсіздік ережелері».

Қазақстан Республикасының ТЖМ министрінің 24.04.2009 жылғы №86 бұйрығымен бекітілген «Хлорды өндіру, сақтау, тасымалдау және қолдану кезінде өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптары».

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1997 жығы 25 қарашадағы №1650 Қаулысымен бекітілген «Қазақстан Республикасының жол қозғалысының ережелері».

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жығы 12 наурыздағы №316 Қаулысымен бекітілген «Автокөлiк құралдарымен қауiптi жүктердi тасымалдау, олардың Қазақстан Республикасының аумағы арқылы жүрiп өту ережесi және қауiптi жүктердi тасымалдайтын жүргiзушiлер мен автокөлiк құралдарына қойылатын бiлiктiлiк талаптары».

Төтенше жағдайларды және өнеркәсіптік қауіпсіздікті мемлекеттік қадағалау жөніндегі комитеттің 2008 жылғы 22 қыркүйектегі №39 бұйрығымен келісілген «Жазатайым болғандарға бірінші медициналық көмек көрсету жөніндегі әдістемелік нұсқамалар».

Қазақстан Республикасының Төтенше жағдайлар жөніндегі Министрінің 2010 жылғы 26 қарашадағы №412 Бұйрығымен бекітілген «Химиялық зертханаларда өнеркәсіптік қауіпсіздіктің жалпы салалық талаптары».

ЕСКЕРТУ  Осы Мемлекеттік нормативті пайдалану кезінде сілтемелік нормативтік құжаттардың қолданыс күшін  жыл сайын шығарылатын ақпараттық тізбелер мен көрсеткіштердің ағымдағы жылдық сандары және ай сайын шығарылатын ақпараттық бюллетеньдер мен көрсеткіштердің ағымдағы жылы жарияланған сандары бойынша тексерген жөн.

Егер сілтемелік құжат алмастырылса (өзгертілсе), онда осы Мемлекеттік нормативті қолдану кезінде ауыстырылған (өзгертілген) құжатты басшылыққа алу қажет.

Егер сілтемелік құжат ауыстырылмай күші жойылса, онда оған сілтемесі бар ереже осы сілтемеге қатысты емес бөлігінде қолданылады.

3 Терминдер қысқартулары және анықтамаларымен

3.1 Осы Ережелерде ГОСТ 25150 сәйкес «Нормативті сілтемелер» бөліміне қосылған нормативті-техникалық құжаттар мен нормативті құқықтық актілерден алынған терминдер қолданылады.

3.2 Осы Ережелерде келесі қысқартулар қолданылады:

3.2.1  ЕӨҚ: Ерікті өрт сөндіру құрылымы.

3.2.2  ИТҚ: Инженерлік-техникалық қызметкерлер.

3.2.3  ШРК: Шекті-рауалы концентрациялар.

3.2.4  ЖҚҚ: Жеке қорғаныс құралдары.

3.2.5  КӘУЗ: Күшті әсер етуші улы заттар.

4 Жалпы ережелер

4.1 Сумен жабдықтау және су бұру жүйелері нысандары қауіпсіздігінің жалпы талаптары

4.1.1 Сумен жабдықтау және суды бұру нысандарының барлық ғимараттары мен құрылыстары еңбек процесстерінің ең жоғарғы автоматизациясы мен механизациясын, қауіпсіз еңбек шарттарын құруды көздейтін, сондай-ақ қарапайым шарттарда, сондай-ақ апаттық жағдайларда қызмет көрсетуші қызметкерлер үшін санитарлық-гигиеналық және тұрмыстық шарттардың қамтамасыз ететін, бекітілген жобалар бойынша салынуы қажет.

4.1.2 Сумен жабдықтау және суды бұру жүйелерінің, соның ішінде қосалқы құрылыстарын тек оларды ҚР ҚН 1.04-03 талаптарына сәйкес арнайы комиссия қабылдаған соң ғана пайдаланысқа енгізуге жол беріледі.

4.1.3 Сумен жабдықтау және суды бұрудың жаңа немесе қайта құрылатын өндірістік нысандары «Ебе кауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласында мемлекеттік бақылауды ұйымдастыру және жүргізу ережелеріне» және «Қазақстан Республикасында салынған нысандарды қабылдау бойынша қабылдау және жұмыс комиссиясының уәкілеттіктерін, міндеттерін, сондай-ақ міндетті құрамын белгілеу ережелеріне» сәйкес және еңбекті қорғау және қауіпсіздік талаптарын сақтауды мемлекеттік қадағалаудың тиісті органдарының қорытындысынсыз пайдалануға қабылдана алмайды.

4.1.4 Өндірістік және тұрмыстық ғимараттар мен жайлар ҚР ҚНжЕ 4.01-41, ҚР ҚНжЕ 3.02-09 және ҚНжЕ 3.05.01. талаптарына сәйкес жылыту, желдету, сумен жабдықтау және суды бұру жүйелерімен, табиғи және жасанды жарық берумен жабдықталуы қажет.

4.1.5 Сумен жабдықтау және суды бұру нысандары құрылыстарының аумағы қоршалуы, абаттандырылуы, көгалдандырылуы тиіс, сыртқы жарығымен және құрылысқа қауіпсіз кіру жолдарымен, сондай-ақ қажетті жол белгілері мен қауіпсіздік белгілерімен қамтамасыз етілуі қажет.

Сумен жабдықтау және суды бұру нысандарының жайлары мен аумағындағы барлық қауіпті орындар сенімді түрде жабылуы немесе қоршалуы қажет. Қауіпті жерлерде ескерту белгілерін ілу қажет.

4.1.6 Аумақта ГОСТ 12.3.006 сәйкес технологиялық коммуникациялар, кіру жолдары мен жаяу жүргіншілер жолдарының қауіпсіз қолданылуын қамтамасыз ететін құрылғылар болуы қажет.

4.1.7 ҚР ҚНжЕ 4.01-02 сәйкес сумен жабдықтау және суды бұру нысандарында периметр бойынша биіктігі 2,5 м тұйық қоршау мен техникалық қорғау құралдары, соның ішінде күзет жарығы, байланыс құралдары мен басқару пункті немесе қарауыл жайы бар бекеттің екі жақты зор дауысты дабыл беру жүйесі болуы қажет.

4.1.8 Оқыс оқиғалардың, апаттардың, ғимараттар мен құрылыстардың құлауына жол бермеу үшін олардың техникалық күйіне мерзімді сынақтары өткізілуі қажет.

Тексеру нәтижелері бойынша нысандардың іс жүзіндегі күйін көрсете отырып, ғимараттар мен құрылыстардың техникалық паспорттарына бегілер қойылады.

4.1.9 Сумен жабдықтау және суды бұру жүйелерінің нысандарын пайдаланушы әрбір ұйымда алатын ауданның бас жоспарына байланысуы және техникалық деректерін көрсете отырып, желістер мен құрылыстардың атқарушы сызбаларының кешені болуы қажет.

4.1.10 Технологиялық процессті қайта құру және (немесе) жаңарту процессінде орнату кезінде (бастапқы жобамен қарастырылмаған), осы Ережелермен қарастырылмаған жұмыс әдістерін, материалдарды, заттарды, технологиялық жарақтарды, жабдықтар мен көлік құралдарын қолдануды тиісті мемлекеттік стандарттардың талаптарын, сондай-ақ белгіленген тәртіпте бекітілген ережелерді, нұсқамаларды, ұсыныстар мен нұсқауларды орындай отырып жүргізу қажет.

Ондайлар болмаған жағдайда, тиісті құжаттама әзірленуі тиіс және «Жұмыс берушіңнің еңбекті қорғау және қауіпсіздік жөніндегі нұсқаулықтарын әзірлеу және бекіту ережелеріне» және «Тиісті уәкілетті органдардың еңбекті қорғау және қауіпсіздік саласындағы нормативті құқықтық актілерді қабылдау ережелеріне» сәйкес белгіленген тәртіпте міндетті бекітумен жұмыстарды қауіпсіз жүргізудің шарттары мен еңбекті қорғау талаптарын қамтамасыз ету мақсатында әрбір жағдайда осы жабдықтардың қолдану рауалығы анықталуы тиіс.

4.2 Сумен жабдықтау және суды бұру жүйесінің технологиялық жабдықтар қауіпсіздігінің жалпы талаптары

4.2.1 Сумен жабдықтау және суды бұру жүйелерінің технологиялық (өндірістік) жабдығы (ары қарай – жабдық) мемлекеттік стандарттар талаптарына сай келуі қажет.

4.2.2 Жабдықтар монтаждау (қайта монтаждау), пайдалану, жөндеу, тасымалдау және сақтау кезінде, жеке немесе технологиялық кешендер мен жүйелер құрамында қолдану кезінде қауіпсіз болуы қажет.

4.2.3 Әрбір технологиялық кешен мен автономды қолданылатын сумен жабдықтау және суды бұру жүйелерінің жабдығы пайдалану құжаттамасымен жарақтандырылуы қажет, бұл құжат монтаждау (қайта монтаждау), пайдалануға енгізу және жабдықты пайдалану кезінде қауіпті (соның ішінде өрт жарылыс қауіпті) жағдайлардың туындауына жол бермейтін талаптарды белгілеуі, сондай-ақ конструкцияға кірмейтін жұмыс жасаушыны қорғау құралдары мен әдістерін пайдалану қажеттілігін айқындайтын талаптарды қамтуы қажет.

4.2.4 Жабдық пайдалану құжаттамасында белгіленген талаптарды пайдаланушы орындаған шартта пайдаланудың барлық мерзімі аралығында қауіпсіздік талаптарына жауап беруі тиіс.

4.2.5 Жабдық пайдалану процессінде мемлекеттік стандарттар мен санитарлық нормалармен белгіленген рауалы мәндерден жоғары мөлшерде зиянды микроағзалар мен зиянды заттардың лақтырындыларымен қоршаған табиғи ортаны ластамауы тиіс.

4.2.6 Электр күш қондырмалары, тарату құрылғылары, қосалқы станциялар, диспетчерлік және технологиялық басқарманың байланыс құралдары  РҚ 34 ҚР 20/03.501/202 және «Қазақстан Республикасының электр қондырмаларын құру ережелері» талаптарына сәйкес пайдаланылуы қажет.

4.2.7 Жабдықтарды өндірістік жайларда және жұмыс орындарында орнату қызметкерлер үшін қауіп төндірмеуі қажет.

4.2.8 Жабдықтар арасындағы қашықтық цех ішіндегі көлік тұрағы мен қауіпсіз өту жолы үшін, олардың жөндеуі мен қызмет көрсетуімен айналысатын қызметкерлердің еркін өтуі үшін жеткілікті болуы қажет.

Өту жолдарының ені жабдықтың орналасуына, тасымалдау әдісіне, бөлшектер мен бұйымдар типі мен мөлшеріне байланысты, дегенмен барлық шарттарда ол 1 м кем болмауы тиіс.

Өндіруші-кәсіпорынмен рұқсат етілген жабдық айналысындағы өту жолдарын паспорттық деректер бойынша қабылдау қажет.

Жүктерді автомашиналармен тасымалдау үшін өту жолдарының ені 3,5 м кем болмауы тиіс. Өту жолдары мен кіре-берістерді, сондай-ақ жұмыс орындарын әртүрлі заттар мен бұйымдармен бөгеуге рұқсат етілмейді.

Өтпе жолдар мен кіре-берістер таза әрі ұқыпты ұсталуы қажет.

4.2.9 Жабдықтар мақсаты бойынша қолданылуы тиіс және өндіруші-кәсіпорын белгілеген шарттарда қолданылуы қажет.

4.2.10 Жабдықтарды олардың конструкциясында қарастырылған қоршау құрылғыларынсыз, сақтау құрылғыларынсыз, бұғаттауларсыз, дабыл беру жүйелерінсіз және қызметкерлердің басқа да жеке және ұжымдық қорғаныс құралдарынсыз пайдалануға рұқсат етілмейді.

4.2.11 Жабдықпен жұмыс жасауға арнайы білім алған және белгіленген тәртіпте білімін тексеруден өткен қызметкерлерге ғана рұқсат етіледі. Жабдықты басқаруды және оған қызмет көрсетуге білім алмаған қызметкерлерді жіберуге, қызметкерлер бақылауын талап ететін жұмыс жасайтын жабдықты қараусыз қалдыруға тыйым салынады.

4.2.12 Жабдықты қосу, іске қосу және жұмыс жасайтын жабдықты бақылауды оған бекітілген тұлға ғана жүргізуі қажет.

4.2.13 Жабдықты монтаждау (қайта монтаждау) өндіруші-кәсіпорынның нұсқамаларына сәйкес және жабдықтың ақаусыз жұмыс жасауы үшін жауапты тұлғаның және аталған жұмыстарды орындаушы қызметкерлер бағынатын тұлғаның басшылығымен жүргізілуі қажет.

4.2.14 Қауіпті өндірістік нысандардағы техникалық құрылғылар еңбекті қорғау және қауіпсіздік талаптары мен өндіруші зауыттың техникалық шарттарына сәйкес орнатылуы және қолданылуы қажет.

4.2.15 Тікелей жабдыққа орнатылған бақылау-өлшеу аспаптары бақылау және қызмет көрсету үшін ыңғайлы болуы және онда олардың мақсатын айқындаушы жазулары болуы қажет.

4.2.16 Ақаулығы бар аттестацияланбаған бақылау-өлшеу аспаптарын, сондай-ақ тексеру мерзімі өткен аспаптарды пайдалануға рұқсат етілмейді.

4.2.17 Сумен жабдықтау және суды бұру ұйымдарында тексеру, оларды жөндеу немесе алмастыру мерзімділігі мен көлемін айқындаушы бақылау және қорғау құралдарын пайдалану жөніндегі нұсқаулықтар әзірленуі қажет.

4.3 Сумен жабдықтау және суды бұру жүйелерінің нысандарында еңбекті қорғау және қауіпсіздікті ұйымдастыру бойынша жалпы талаптар

4.3.1 Сумен жабдықтау және суды бұрудың әрбір ұйымында Қазақстан Республикасының Еңбек Кодексінің талаптарына сәйкес ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 12.3.006 және ҚР ҚНжЕ 1.03-05 сәйкес осы құрылыстар үшін тән  қауіпті және зиянды өндірістік факторларды ескере отырып. Еңбек қауіпсіздігі және қорғауды жақсарту бойынша шараларды жүйелі түрде әзірлеу және жүзеге асыру қажет.

4.3.2 Жекелеген агрегаттар мен технологиялық кешенді басқару органдары жалпы алғанда қарапайым пайдалану шарттарында, сондай-ақ апаттық жағдайларда өндірістік жабдықтарды тиімді басқаруды қамтамасыз етуі қажет.

4.3.3 Сумен жабдықтау және суды бұру нысандарында жұмыс жасайтын қызметкерлер Қазақстан Республикасының Еңбек Кодексінде, РҚ-02-02 және «Қауіпті өндірістік нысандардың лауазымды тұлғалары мен қызметкерлерін өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында оқытуды ұйымдастыру ережелерінде» белгіленген тәртіпте еңбекті қорғау және қауіпсіздік мәселелері бойынша оқытылады, нұсқамадан өткізіледі және білімі тексеріледі.

4.3.4 Сумен жабдықтау және суды бұру нысандарын пайдаланушы ұйымдарда сумен жабдықтау және суды бұру нысандарына қызмет көрсететін қызметкерлер құрамында, құрылыстардың технологиялық режимінің сақталуына жауапты қызметкерлермен қатар, еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау күйі үшін, технологиялық жабдықтардың, электр жабдықтарының, көтеру-тасымалдау жабдықтарының, автоматизация құралдарының, бақылау-өлшеу аспаптарының техникалық пайдаланылуы, реагентті шаруашылық және өрт қауіпсіздігі үшін жауапты қызметкерлер тағайындалуы қажет.

4.3.5 Сумен жабдықтау және суды бұру жүйелерін пайдалану бойынша ұйымның әкімшілік-техникалық қызметкерлерінің еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау бойынша міндеттері мен жауапкершілігі А-Қосымшасына сәйкес анықталады.

Сумен жабдықтау және суды бұру ұйымында еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау күйі үшін жалпы жауапкершілікті жұмыс беруші көтереді.

4.3.6 Сумен жабдықтау және суды бұру ұйымында еңбекті қорғау және қауіпсіздік бойынша лауазымды тұлғалар мен бөлімшелердің қызметін үйлестіру және әдістемелік басшылықты жүзеге асыру үшін еңбекті қорғау және қауіпсіздік қызметі құрылуы тиіс.

Қызметкерлерді оқыту, нұсқамадан өткізу, еңбектің қауіпсіз әдістерін насихаттау және еңбекті қорғау және қауіпсіздік бойынша білімін тексеру мақсатында сумен жабдықтау және суды бұру нысандарын пайдаланушы ұйым еңбекті қорғау және қауіпсіздік бойынша кабинеттер мен бұрыштарды жасақтайды, оларды «Ұйымдардағы еңбекті қорғау және қауіпсіздік қызметі туралы типтік ереже» талаптарына сәйкес оқытудың техникалық құралдарымен, нормативті, техникалық және анықтама әдебиетімен жарақтандырады.

4.3.7 Сумен жабдықтау және суды бұру ұйымдарында құдықтарда, коллекторлар мен траншеяларда еңбекті қорғау және еңбек қауіпсіздігі бойынша тәжірибелік машықтарды жаттықтыру мақсатында оқу-жаттығу полигондары жабдықталады.

4.3.8 Сумен жабдықтау және суды бұру нысандарында табиғи және техногенді сипаттағы төтенше жағдайлардың туындауына әкелетін оқиғалар, апаттар, ауыртпалықтар мен катастрофалардың себептерін, жазатайым оқиғалардың тексерілуі мен есепке алынуы «Еңбек қызметiмен байланысты жазатайым оқиғалар мен қызметкерлер денсаулығының өзге де зақымдануларын тексеру және есепке алу ережесiне» және  «Табиғи және техногенді сипаттағы төтенше жағдайлардың туындауына әкелген апаттар, ауыртпалықтар мен катастрофалардың себебін тексеру ережелеріне» сәйкес жүзеге асырылуы қажет.

4.3.9 Сумен жабдықтау және суды бұру нысандарында хлорды өндіру, сақтау, тасымалдау және қолдану кезінде хлормен жұмыс жасау тәртібі «Хлорды өндіру, сақтау, тасымалдау және қолдану кезінде өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптарына» сәйкес реттеледі.

4.3.10 Оқыс оқиғалар, апаттар тән болатын сумен жабдықтау және суды бұру жүйелері мен құрылыстары үшін Қазақстан Республикасының «Қауіпті өндіріс нысандарындағы өнеркәсіптік қауіпсіздік туралы» Заң талаптарына сәйкес, белгіленген тәртіпте келісілетін, апатқа қарсы шаралар әзірленуі және жүзеге асырылуы қажет.

4.3.11 Сумен жабдықтау және суды бұру ұйымдарында басшылықпен бекітілетін және нысандардағы техникалық қызмет көрсет қауіпсіздігін қамтамасыз ететін құралдарды жөндеу және қолдану тәртібін айқындаушы, сумен жабдықтау және суды бұру нысандарына техникалық қызмет көрсету және жөндеу жүйесі туралы ереже әзірленуі қажет.

4.3.12 Сумен жабдықтау және суды бұру ұйымдарында «Еңбек шарттары бойынша өндірістік нысандарды міндетті мерзімді аттестациялауды жүргізу ережелері» талаптарына сәйкес еңбек шарттары бойынша өндірістік нысандарды міндетті мерзімді аттестациялау жүргізілуі қажет.

4.3.13 Сумен жабдықтау және суды бұру ұйымдарындағы қызметкерлердің еңбекті қорғау және қауіпсіздігі саласындағы құқықтары мен заңды мүдделерінің қорғалуына қоғамдық бақылау Қазақстан Республикасының Еңбек кодексінің талаптарына сәйкес жүзеге асырылуы қажет.

4.3.14 Жұмыс беруші сумен жабдықтау және суды бұру ұйымының ерекшеліктерін ескере отырып, осы Ережелерге қайшы келмейтін еңбекті қорғау және еңбек қауіпсіздігі бойынша қосымша шараларды қарастыра алады. Бұл шаралар еңбекті қорғау және еңбек қауіпсіздігі бойынша тиісті нұсқамаларға енгізіліп, жұмыс жасайтын қызметкерлердің қаперіне жеткізілуі қажет.

4.3.15 Өндірістік жайларда санитарлық бекеттер жабдықталуы қажет, қажетті дәрілер мен құралдар жинағымен, сондай-ақ оларды қолдану жөніндегі нұсқаулықтармен бірге дәрігерге дейінгі алғашқы көмек көрсету дәрі қобдишаларымен жарақтандырылуы қажет.

Дәрігерге дейінгі алғашқы көмек дәрі қобдишаларындағы дәрілік заттардың тізімі мен қажетті мөлшері өндіріс сипаты мен қызметкерлер санына сәйкес жергілікті денсаулық сақтау органдарымен келісіледі.

4.3.16 Дәрілік заттар мен құралдардың шығындалуы және (немесе) жарамдылық мерзімінің өту шамасына қарай жүйелі түрде толықтырылуы қажет.

4.3.17 Осы Ережелерге сәйкес әзірленетін еңбекті қорғау және еңбек қауіпсіздігі жөніндегі нұсқаулықтар талаптарға сай болуы және келесі бөлімдерден тұруы қажет:

- Еңбекті қорғау және еңбек қауіпсіздігінің жалпы талаптары;

- Жұмыс алдындағы еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау талаптары;

- Жұмыс барысындағы еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау талаптары

- Апатты жағдайларда еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау талаптары;

- Жұмыс аяқталғаннан кейінгі еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау талаптары;

- өндірістік (технологиялық) процесстерге қойылатын талаптар;

- өндірістік жайларға қойылатын талаптар;

- өндірістік алаңдарға (өндірістік жайлардан тыс орындалатын процесстер үшін) қойылатын талаптар;

- бастапқы материалдарға, жасақтамалар мен жартылай фабрикаттарға қойылатын талаптар;

- өндірістік жабдықтарға қойылатын талаптар;

- өндірістік жабдықтарды орналастыру және жұмыс орындарын ұйымдастыруға қойылатын талаптар;

- бастапқы материалдарды, жасақтамалар, жартылай фабрикаттарды, дайын өнімдер мен өндіріс қалдықтарын сақтау және тасымалдау әдістеріне қойылатын талаптар;

- өндірісте жұмыс жасайтын қызметкерлердің еңбек ету және демалу режимдері;

- қызметкерлердің кәсіби іріктелуіне және олардың еңбекті қорғау және қауіпсіздік мәселелері бойынша білімін тексеруге қойылатын талаптар

- қорғаныс құралдарын қолдануға қойылатын талаптар.

5 Қауіпті және зиянды өндірістік факторлардың тізімі

5.1 Сумен жабдықтау және суды бұру нысандарының құрылыстары мен желістерін пайдалану кезінде қызметкердің науқастануына, оның еңбек қабілетінің төмендеуіне, еңбек қабілетін уақытша немесе тұрақты жоғалуына, еңбек жарақатына, кәсіби ауруға шалдығуына немесе қызметкердің қаза болуына әкелуі мүмкін келесі қауіпті және зиянды өндірістік факторлардың болуы және олардың әсер ету мүмкіндігін ескеру қажет:

- жабдықтың қозғалмалы элементтері (сорғылық, күштік, механикаландырған торшалар, лебедка, қырғыштар, суарғыштар, механикалық араластырғыш және басқа да механизмдер);

- ұшатын заттар (торшалардан алынатын қалдықтарды ұсатқыштарда ұсату кезінде), ұшып кететін (сынақталатын құбырларда тығындарды ию кезінде; бетон құбырлар мен фасондық бұйымдарды және т.б. өңдеу және ою кезінде);

- құлайтын заттар мен құралдар (сумен жабдықтау және суды бұру жүйелеріндегі құдықтарда, тазалау құрылғылары мен желістерінде, орын-жайларда және т.б. жерлерде жұмыс жасау кезінде);

- газдардың жарылыс қауіпті қоспаларының түзілуі (құдықтарда, торлардағы камераларда, сорғы станцияларында, метантенктердің қызмет көрсету жайларында және басқа да жайлар мен құрылыстарда);

- түйісуі адам денесінен өтуі мүмкін электр тізбегіндегі кернеудің қауіпті деңгейі немесе электр тоғының әсер ету қауіпі;

- өндірістік жайлар мен құрылыстағы ауаның төмен температурасы;

- ауаның жоғары ылғалдығы (сорғы станцияларында, фильтрлер дайында, тұндырғыштарда және т.б.);

- ультракүлгін (бактерицидті қондырмалар) және инфрақызыл (дегельминтизаторлар) сәулеленудің жоғарғы деңгейі;

- жеке электронды-санақ машиналары мен бейнедисплейді терминалдарда жұмыс жасау кезіндегі зиянды факторлар;

- шу мен дірілдің жоғары деңгейі (сорғылық және ауа үрлеу станцияларының машина залдарында және технологиялық жабдық орнатылған басқа да жайлар мен құрылыстарда);

- жұмыс аймағының жеткіліксіз жарықтандырылуы (құдықтарда, камераларда, арналарда және т.б.);

- арна тазалау машиналарын қолданып, суды бұру желістерін тазалау кезінде жоғары қысымды су ағыны;

- құдықтардағы, камералардағы, арналардағы, тазарту құрылыстарындағы жалпы уытты және басқа да зиянды әсерлі газ тәрізді заттар (күкіртсутек, метан, бензиннің, эфирдің булары, көмірқышқыл газ, озон және т.б.);

- баллоннан, бөшкелерден, цистерналардан ағын нәтижесінде бөлінетін газдар (хлор және басқа да қысылған, сұйылтылған және ерітілген газдар);

- ағын суларға түскен жанғыш қоспалар (бензин, мұнай және т.б.), сондай-ақ суды бұру желістерінде және құрылыстарда жарылғыш қауіпті және уландыратын қоспалар түзуі мүмкін ерітілген газ тәрізді заттар;

- жұмыс аймағы ауасында шаң түзетін реагенттердің жоғары шаңдануы (күкірт қышқылды алюминий, хлорлы темір, сөндірілмеген және хлорлы әк, сода, ащы натр, белсендірілген көмір, құрамында фторы бар реагенттер және т.б.);

- сынап булары (сынап толтырылған аспаптармен жұмыс жасау кезінде);

- ағынды және табиғи сулардағы патогенді микроағзалар (бактериялар, вирустар, қарапайым);

- ағынды сулардағы гельминттер жұмыртқалары.

5.2 Санитарлық нормалар бойынша жұмыс орындарында асуына жол берілмейтін қауіпті және зиянды өндірістік факторлардың концентрацияларының рауалы деңгейлері мен басқа да параметрлерін ГОСТ 12.1.001, ГОСТ 12.1.003, ГОСТ 12.1.005, ГОСТ 30852.2, ГОСТ 30852.5, МСН 2.04-03, ГОСТ 30852.11, ГОСТ 30852.19, ҚР ҚНжЕ 4.02-42, ҚР ҚНжЕ 3.02-09, ҚР ҚНжЕ 1.03-05 талаптарына сәйкес белгілеу қажет.

6 Өндірістік процесске қатысуға рұқсат етілген қызметкерлерге, жеке қорғаныс құралдарын қолдануға және еңбек, демалыс режимдеріне қойылатын талаптар

# 6.1 Өндірістік процесске қатысуға рұқсат етілген қызметкерлерге қойылатын талаптар

6.1.1 Сумен жабдықтау және суды бұру нысандарына қызмет көрсететін қызметкерлерге олардың жұмыс сипатының физиологиялық, психофизиологиялық, психологиялық және жекелеген жағдайларда антропометриялық ерекшеліктеріне сәйкестік талаптары қойылады.

6.1.2 Сумен жабдықтау және суды бұру нысандарын пайдалануға қатысы бар қызметкерлер алдын ала және мерзімді медициналық тексерулерден өтуі қажет. Қызметкерлер денсаулығының күйін бақылау мерзімділігі Қазақстан Республикасының Еңбек Кодексіне сәйкес белгіленген тәртіпте қауіпті және зиянды өндірістік факторларға байланысты анықталуы қажет.

6.1.3 Хлорлы нысандарды пайдалануға байланысты жұмысқа қабылданатын қызметкерлер маманданған ұйымдармен жасалған және өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы уәкілетті мемлекеттік органдармен келісілген әдістемелер бойынша кәсіби жарамдылыққа тестіден өтуі қажет.

6.1.4 Сумен жабдықтау және суды бұру нысандарын пайдаланатын қызметкерлердің орындалатын жұмыстар сипатына сәйкес кәсіби дайындығы (соның ішінде еңбекті қорғау және қауіпсіздік бойынша) болуы қажет.

6.1.5 Сумен жабдықтау және суды бұру нысандарын пайдалану және жөндеу кезінде әйелдер үшін «Әйелдер еңбегін қолдану тиым салынатын жұмыстардың, әйелдердің ауыр заттарды қолмен көтеру және тасудың шекті нормаларының тізімі» талаптарына сәйкес ауыр заттарды көтеру және жылжыту кезінде шекті-рауалы ауыртпалықтардың нормалары сақталуы қажет.

6.1.6 «Жасы он сегізге толмаған жұмыскерлердің еңбегін қолдануға тыйым салынатын жұмыстар тізімі» талаптарына сәйкес, жасы 18 толмаған тұлғалардың еңбегін қолдануға тыйым салынған еңбектің ауыр және зиянды шарттары бар өндірістер, кәсіптер және жұмыстар тізімінде көрсетілген жұмыстарға жасы 18 толмаған тұлғалар жіберілмейді.

6.1.7 Сумен жабдықтау және суды бұру нысандарына қызмет көрсететін қызметкерлер еңбекті қорғау және қауіпсіздік бойынша нұсқамадан өткен соң, еңбектің қауіпсіз әдістеріне үйретілген соң, тәжірибеден өткен соң және жазатайым болғандарға бірінші дәрігерлерге дейінгі көмек көрсетуді үйренген соң, орындалатын жұмысқа қатысты лауазымын, кәсібін ескере отырып, еңбекті қорғау және қауіпсіздік бойынша нұсқаулықтар мен осы Ережелерді білуін тексерген соң, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Еңбек кодексінің, «Қауіпті өндірістік нысандардың лауазымды тұлғалары мен қызметкерлерін өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында оқытуды ұйымдастыру ережелерінің», «Қызметкерлерді еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау мәселелері бойынша оқыту, нұсқамадан өткізу және білімін тексеру ережелерінің» және «Жазатайым болғандарға алғашқы медициналық көмекті көрсету бойынша әдістемелік нұсқамалардың» талаптарына сәйкес белгіленген медициналық қарсы көрсетілімдер болмағанда жұмысқа жіберіледі.

6.1.8 Сумен жабдықтау және суды бұру нысандарына қызмет көрсететін қызметкерлер үшін еңбекті қорғау және қауіпсіздік бойынша оқыту, нұсқама беру және білімін тексеру Қазақстан Республикасының Еңбек кодексінің, «Қауіпті өндірістік нысандардың лауазымды тұлғалары мен қызметкерлерін өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында оқытуды ұйымдастыру ережелерінің», ГОСТ 12.0.004 және осы Ережелер талаптарына сәйкес жүргізілуі қажет.

Кіріспе жәнет алғашқы нұсқамадан өткізудің негізгі сұрақтарының үлгілік тізімі Б-Қосымшасында берілген.

6.1.9 Сумен жабдықтау және суды бұру жүйелеріне қызмет көрсететін қызметкерлер ГОСТ 12.3.006 және ГОСТ 12.0.004 сәйкес еңбекті қорғау және қауіпсіздік бойынша нұсқамалардың келесі түрлерінен өтуі тиіс:

- кіріспелік;

- жұмыс орнындағы алғашқы;

- қайталама;

- жоспарлан тыс;

- мақсатты.

6.1.10 Кіріспелік нұсқама:

6.1.10.1 Еңбекті қорғау және қауіпсіздік бойынша кіріспе нұсқаманы біліміне, осы кәсіп бойынша немесе лауазымда жұмыс өтіліне тәуелсіз жұмысқа жаңа қабылданатын барлық қызметкерлерге, уақытша қызметкерлерге, іссапармен келген, мердігерлік ұйымдардың қызметкерлеріне, тәжірибе жинақтауға келген оқушылар мен студенттерге, экскурсанттарға жүргізеді.

6.1.10.2 «Олардың кезінде алдын ала және мерзімдік медициналық тексерулер міндетті зиянды өндірістік факторлардың, кәсіптердің тізбесіне» және «Зиянды, қауіпті және қолайсыз өндірістік факторлардың әсеріне ұшыраған қызметкерлерді міндетті алдын ала және мерзімдік медициналық қарауларды жүргізу жөніндегі нұсқаулыққа» сәйкес өндірістер мен кәсіптер тізімімен қарастырылған мамандықтар үшін кіріспе нұсқамасы алдын ала медициналық тексеру нәтижелері туралы анықтама ұсынған соң жүргізіледі.

6.1.10.3 Кіріспе нұсқамасы нұсқамадан өтушілердің ішкі еңбек тәртібінің ережелерімен, осы өндіріске тән ерекшеліктерімен, еңбекті қорғау және қауіпсіздік бойынша негізгі талаптармен, сумен жабдықтау және суды бұру нысанындағы қауіптер мен зияндармен, өрт және өндірістік санитариямен танысуды қарастырады.

6.1.10.4 Кіріспе нұсқамасын сумен жабдықтау және суды бұру ұйымының еңбекті қорғау және қауіпсіздік бөлімінің (қызметінің) қызметкерлері немесе бұйрықпен (жарлықпен) осы міндеттер артылған тұлғалар жүргізеді.

Еңбекті қорғау және қауіпсіздіктің арнайы мәселелері бойынша кіріспе нұсқамасын орындау үшін сумен жабдықтау және суды бұру ұйымының тиісті қызметтерінің мамандары тартылады.

6.1.10.5 Кіріспе нұсқамасын еңбекті қорғау және қауіпсіздік жөніндегі кабинетте немесе оқытудың заманауи техникалық құралдары мен көрнекі оқу құралдарын (плакаттар, шынайы экспонаттар, макеттер, модельдер, бейнефильмдер және т.б.) қолдана отырып, арнайы жабдықталған жайларда жүргізеді.

6.1.10.6 Кіріспе нұсқаманы «Жұмыс берушінің еңбекті қорғау және қауіпсіздік бойынша нұсқаулықтарды жасау және бекіту ережелеріне», тиісті құзырлы органдармен еңбекті қорғау және қауіпсіздік саласындағы нормативті құқықтық актілерді қабылдау ережелеріне, РҚ-02-02, «Қауіпті өндірістік нысандардағы лауазымды тұлғалар мен қызметкерлерді өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында оқытуды ұйымдастыру ережелеріне» және «Ұйымда еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау қызметі туралы типтік ережеге» сәйкес кәсіподақпен келісім бойынша және сумен жабдықтау және суды бұру ұйымындағы еңбекті қорғау және қауіпсіздік қызметімен келісіп, еңбек қауіпсіздігі бойынша стандарттар, ережелер, нормалар мен еңбекті қорғау нұсқамалары жүйелерінің талаптарын, сондай-ақ сумен жабдықтау және суды бұру ұйымының басшылығы бекіткен өндіріс ерекшеліктерін ескеріп, сумен жабдықтау және суды бұру ұйымында әзірленген бағдарлама бойынша жүргізеді.

Кіріспе нұсқамасын жасауға арналған негізгі сұрақтардың үлгілік тізімі Б-Қосымшасында ұсынылған.

6.1.10.7 Кіріспе нұсқамасын жүргізу сапасын арттыру және оны жүргізу уақытын қысқарту үшін кіріспе нұсқамасының типтік мәтінін жасап, оны бейне-магнитафонды таспаға жазып, оны бейнелі материалмен – бейнефильммен (диапозитивтермен) сүйемелдеу ұсынылады.

6.1.10.8 Кіріспе нұсқамасы қатысушы санына тәуелсіз толық көлемде жүргізіледі. Кіріспе нұсқамасының ұзақтығы сумен жабдықтау және суды бұру ұйымымен анықталады және ақпаратты меңгеру және құжаттаманы рәсімдеумен қоса, екі сағаттан кем болмауы тиіс.

6.1.10.9 Еңбекті қорғау және қауіпсіздік бөлімінің (қызметінің) қызметкері немесе бұйрықпен (жарлықпен) осы міндеттер артылған тұлға міндетті түрде нұсқамадан өтуші мен нұсқаманы өткізушінің қолдарын қойғызып, кіріспе нұсқамасын тіркеу журналында кіріспе нұсқамасын өткізу туралы жазбаны жасайды.

6.1.10.10 Кіріспе нұсқамасын жүргізу нұсқаманы тіркедің жеке карточкасында тіркеледі.

6.1.10.11 Кіріспе нұсқамасын жүргізу туралы белгісі бар нұсқаманы тіркеудің жеке карточкасын еңбекті қорғау және қауіпсіздік бөлімінің (қызметінің) қызметкері немесе бұйрықпен (жарлықпен) осы міндеттер артылған тұлға береді. Кіріспе нұсқамасынан өткен соң және тіркеудің жеке карточкасын алған соң қызметкер оны қызмет (цех, учаске, топ, бөлім) басшысына береді.

6.1.10.12 Қызметкер цехтан босатылғанға (ауыстырылғанға) дейін нұсқамадан өтуді тіркеу карточкасы цех (қызмет, учаске, топ, бөлім) шеберінде (бастығында) сақталады.

6.1.10.13 Қызметкер бір цехтан басқа цехқа ауыстырылғанда оның нұсқамадан өтуін тіркеудің жеке карточкасы тиісті цехтың бастығына беріледі. Кәсібі өзгертілген жағдайда, кіріспе нұсқамасы туралы жазба енгізіліп, нұсқамадан өтуді тіркеудің жаңа жеке карточкасы рәсімделеді.

6.1.10.14 Кіріспе нұсқамасын тіркеу журналы еңбекті қорғау және қауіпсіздік қызметінде немесе кіріспе нұсқаманы өткізген, арнайы тағайындалған қызметкерде сақталады.

ЕСКЕРТУ  Жұмыс ерекшеліктері машиналарды, механизмдерді, электр тоғын, зиянды, жарылыс қауіпті заттарды қолданатын және жұмыстардың қауіпті тәсілдерін орындайтын жұмыстар басшылығымен байланысты емес қызметкерлер жұмысқа қабылдану кезінде тек кіріспе нұсқамадан өтеді және нұсқамалардың басқа түрлерінен, еңбекті қорғау және қауіпсіздік бойынша арнайы білім беруден және білімін тексеруден босатылады. Мұндай мамандықтардың тізімі кәсіподақпен келісім бойынша сумен жабдықтау және суды бұру ұйымының әкімшілігімен бекітіледі.

6.1.11 Өндірістік қызмет басталғанға дейін жұмыс орнындағы алғашқы нұсқама:

6.1.11.1 Жұмыс орнындағы алғашқы нұсқаманың мақсаты – еңбекті қорғау және қауіпсіздік бойынша талаптарға сәйкес әрбір жұмыскерді немесе қызметкерді жұмыстың дұрыс әдістеріне үйрету.

Нұсқамадан өткізу барысында нұсқамадан өтушіні жабдықпен, құрылғылармен, олардың сипаттамасы және конструктивті ерекшеліктермен, ықтимал қауіптерімен, еңбектің қауіпсіз әдістерімен, жұмыс орнын дайындау тәртібімен, қорғаныс құралдарын қолданумен және дәрігерге дейінгі көмекті көрсету ережелерімен таныстыру керек.

6.1.11.2 Жұмыс орнындағы алғашқы нұсқаманы (жұмыстардың тікелей басшысы) өндірістік қызмет басталғанға дейін:

- ұйымға жаңадан қабылданған, бiр бөлiмшеден екiншiсiне ауысқан қызметкерлердiң бәрiне;

- өздерi үшiн жаңа жұмыс орындап жатқан қызметкерлердiң, iссапарға келгендердiң, уақытша қызметкерлердiң бәрiне;

- жұмыс iстеп жатқан ұйымның аумағында құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргiзiп жатқан құрылысшыларға;

- жұмыстардың кез келген түрлерін орындау алдында, сондай-ақ оқу зертханаларында, класстарда, шеберханаларда, учаскелерде тәжірибелік сабақтарды жүргізу кезінде әрбір жаңа тақырыпты оқымас бұрын өндiрiстiк оқуға немесе тәжiрибеге келген оқушылар мен студенттерге жүргiзедi.

6.1.11.3 Жұмыс орнындағы алғашқы нұсқама «Жұмыс берушінің еңбекті қорғау және қауіпсіздік бойынша нұсқаулықтарды жасау және бекіту ережелеріне», тиісті құзырлы органдармен еңбекті қорғау және қауіпсіздік саласындағы нормативті құқықтық актілерді қабылдау ережелеріне, РҚ-02-02, «Қауіпті өндірістік нысандардағы лауазымды тұлғалар мен қызметкерлерді өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында оқытуды ұйымдастыру ережелеріне» және «Ұйымда еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау қызметі туралы типтік ережеге» сәйкес сумен жабдықтау және суды бұру ұйымдарының өндірістік (құрылымдық) бөлімшелерінің басшылары бағдарламалар бойынша жүргiзiледi.

Жұмыс орнындағы алғашқы нұсқаманың негізгі сұрақтарының үлгілік тізімі Б-Қосымшасында ұсынылған.

6.1.11.4 Жұмыс орнындағы алғашқы нұсқама еңбекті қорғау және қауіпсіздік талаптарына сәйкес еңбектiң қауiпсiз тәсiлдерiн тәжірибе жүзiнде көрсете отырып, әрбiр жұмысшыға жеке жүргiзiледi.

Алғашқы нұсқама бiртектi жабдыққа қызмет көрсететiн қызметкерлер тобына бір мезетте және жалпы жұмыс орны шегiнде жүргiзiлуі мүмкін.

ЕСКЕРТУ  Электр қауіпсіздігі бойынша І біліктілік тобын беру бойынша нұсқама біліктілік тобы ІІІ төмен емес электр техникалық қызметкерлермен жүргізілуі тиіс.

6.1.11.5 Жұмыс орындағы алғашқы нұсқама жүргізу аяқталған соң жұмыстардың тікелей басшысы қызметкердің оның мазмұнын меңгергеніне көз жеткізеді және нұсқамадан өтуді тіркеудің жеке карточкасында тиісті жазбаны жасайды.

6.1.11.6 Іссапарға келген, сондай-ақ қызметі ауыстырылған немесе уақытша жұмысқа қабылданған қызметкерлердің, тәжірибеден өтуші және оқушылардың жұмыс орнындағы алғашқы нұсқамадан өтуі жұмыс орнындағы нұсқаманы тіркеу журналында жазуымен тіркеуге алынады.

6.1.12 Қызметкерлер жұмыс орнында алғашқы нұсқаманы өткен соң міндетті түрде сынақ тәжірибесінен өтуі қажет:

6.1.12.1 Сынақ тәжірибесінен жаңадан қабылданатын және басқа жұмысқа ауыстырылған (лауазымы, жұмыс орны) жұмыскерлер мен еңбек қауіпсіздігінің қосымша талаптары қойылатын жұмыстарға байланысты мамандар; колледж, жоғарғы оқу орындарының түлектері өтуі қажет.

Егер жұмыс сипаты мен жабдық типі өзгермесе, басқа жұмыс орнына ауыстырылған кезде жұмыскер құрылымдық бөлімше басшысының шешімі бойынша сынақ тәжірибесінен босатылуы мүмкін.

6.1.12.2 Бөлімше (учаске, цех) басшылары еңбекті қорғау және қауіпсіздік қызметімен келісім бойынша бір бөлімшеден (цехтан, учаскеден) басқаға ауысатын, мамандығы бойынша үш жылдан астам еңбек өтілі бар жұмыскерді, егер осы жұмыскер жұмыс жасаған жабдық типі мен оның жұмысының сипаты өзгермесе, сынақ тәжірибесінен босатуы мүмкін. Бұл жағдайда қабылдау немесе ауыстыру туралы бұйрықта «сынақ тәжірибесін өту міндеттілігісіз» жазбасы жазылады.

6.1.12.3 Сынақ тәжірибесінің мақсаты жұмыскерлердің жұмыс орнында қауіпсіз еңбектің тәжірибелік машықтарын меңгеру болып табылады. Сынақ тәжірибесі кезінде жұмыскер жұмысты тәжірибелі жұмыскер (ары қарай – сынақ тәжірибесінің басшысы) қадағалауымен орындайды.

6.1.12.4 Жұмыскерлердің сынақ тәжірибесін осы мамандық бойынша 3 жылдан астам тәжірибелік еңбек өтілі бар шеберлер, механиктер, инженерлер мен білікті жұмыскерлер басқара алады, ал мамандардың сынақ тәжірибесін жоғары білікті мамандар мен тәжірибелік еңбек өтілі 3 жылдан астам мамандар немесе өндірістік учаске, цехтер, ауысымдардың басшылары жүргізеді. Сынақ тәжірибесінің бір басшысына екіден астам адам бекітіле алмайды.

6.1.12.5 Жұмыскерлердің сынақ тәжірибелерінің басшыларын бөлімше (цех, учаске) басшысы, ал мамандардың сынақ тәжірибелерінің басшыларын – (бөлім, қызмет) басшысы анықтайды. Сынақ тәжірибесінің басшысының тағайындалуы бұйрықпен (жарлықпен) рәсімделеді. Сынақ тәжірибесінің басшысы және жұмыскер бұйрықпен (жарлықпен) танысады және қол қойып сынақ тәжірибесінің журналын жүргізеді.

6.1.12.6 Құрылымдық бөлімше басшылары жұмыс сипатына және жұмыскер біліктілігіне байланысты сынақ тәжірибесінің ұзақтығын егер құзырлы мемлекеттік органдарымен бекітілген тиісті ережелермен өзге мерзімдер белгіленбесе, 2-ден 14 дейін ауысым (жұмыс күндері) аралығында белгілейді. Жоғары қауіп аймақтарында жұмыс жасайтын жұмыскерлерге ұзақтығы 1 айдан кем болмайтын сынақ тәжірибесін тағайындалады.

6.1.12.7 Сынақ тәжірибесі жұмыс орнындағы алғашқы нұсқамадан соң, құрылымдық бөлімшелермен әзірленген, жаңадан жұмысқа алынған жұмыскерлерге арналған бекітілген оқыту бағдарламалары бойынша жүргізіледі.

6.1.12.8 Қызметкерлер өздiк жұмысқа машықтанғаннан кейiн, теориялық бiлiмi тексерiлген және жұмыстың қауiпсiз дағдыларын меңгергеннен кейiн жiберiледi.

6.1.13 Қайталама нұсқама:

6.1.13.1 Қайталама нұсқамадан барлық жұмыскерлер қызметкерлер бiлiктiлiгi мен еңбек өтіліне тәуелсіз, толық көлемде жұмыс орнындағы нұсқама бағдарламасы бойынша тоқсанына бір реттен сиретпей қайта нұсқамадан өтуі қажет.

6.1.13.2 Қайталама нұсқаманы жұмыстың тікелей басшысы қажет болған жағдайда орын алған бұзушылықтарды талдап, еңбекті қорғау және қауіпсіздік бойынша талаптарды жұмыскердің жақсы меңгеруі мақсатында жұмыс орнында жүргізеді.

6.1.13.3 Қайталама нұсқама бір типті жабдыққа қызмет көрсететін жұмыскерлер тобымен немесе жеке-жеке жүргізіледі. Нұсқама жұмыс орнында нұсқаманың бекітілген бағдарламалары бойынша толық көлемде, жалпы жұмыс орындары шегінде жүргізіледі.

6.1.13.4 Нәтижесі жұмыс орнында нұсқаманы тіркеу журналында белгіленеді.

Қандай да бір орынды себептермен (ауру, іссапар, демалыс және т.б.) қайта нұсқаманы жүргізу кезінде болмаған тұлғалар жұмыстарды орындауға кіріспес бұрын жұмысқа шыққан күні нұсқама алуы қажет.

6.1.13.5 Сумен жабдықтау және суды бұру ұйымдары өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы тиісті жергілікті мемлекеттік құзырлы органдармен келісім бойынша жұмыскерлердің белгілі бір санаттары үшін қайта нұсқаманы өткізудің ұзағырақ (1 жылға дейін) мерзімін белгілеуі мүмкін.

6.1.14 Жоспардан тыс нұсқаманы:

6.1.14.1 Қолданысқа еңбек қауiпсiздiгi және еңбектi қорғау бойынша жаңа немесе өңделген стандарттар, ережелер, нұсқаулықтар, сондай-ақ оларға өзгерiстер енгiзiлген кезде;

6.1.14.2 Технологиялық үдерiс өзгерген, жабдықтарды, құрылғылар мен құралдарды, сыртқа шығарылатын шикiзат пен материалдарды және т.б. еңбек қауiпсiздiгiне әсер ететiн факторлар ауыстырылған немесе жаңартылған кезде;

6.1.14.3 Қызметкерлер жарақаттануға, апатқа, жарылыс пен өртке, улануға әкеп соққан немесе әкеп соғуы мүмкiн еңбек қауiпсiздiгiн бұзған кезде;

6.1.14.4 Бақылаушы қадағалау органының талабы бойынша жүргiзiледi.

6.1.14.5 Жұмыстағы үзіліс кезінде – еңбекті қорғау және қауіпсіздіктің қосымша жоғары талаптары қойылатын жұмыстар үшін 30 күнтізбелік күннен астам, ад қалған жұмыстар үшін – 60 күн.

6.1.14.6 Жоспардан тыс (кезектен тыс) нұсқаманы жұмыс орнында жұмыстардың тікелей басшысы жүргізеді.

6.1.14.7 Нәтижесі жұмыс орнында нұсқаманы тіркеу журналында белгіленеді.

6.1.14.8 Қандай да бір орынды себептермен (ауру, іссапар, демалыс және т.б.) жоспардан тыс (кезектен тыс) нұсқаманы жүргізу кезінде болмаған тұлғалар жұмыстарды орындауға кіріспес бұрын жұмысқа шыққан күні нұсқама алуы қажет.

6.1.14.9 Жоспардан тыс нұсқама жеке қызметкерге немесе бiр мамандықтағы қызметкерлер тобына жүргiзiледi. Нұсқаманың көлемi мен мазмұны оны жүргiзу қажеттiгiн тудырған себептер мен жағдайларға байланысты әрбiр нақты жағдайда айқындалады.

6.1.15 Мақсатты нұсқама мамандық бойынша мiндеттермен тiкелей байланысты емес бiржолғы жұмыстарды:

- жүк арту, түсiру, аумақты жинау, сумен жабдықтау және суды бұру ұйымынан тыс бiржолғы жұмыстар;

- оқыс оқиғалар, апаттар, табиғат зілзалалары мен катастрофалар салдарын жою;

- В-Қосымшасына сәйкес наряд-рұқсатнама  рәсімделетін жұмыстарды орындаған кезде жүргiзiледi..

Наряд-рұқсатнама бойынша жұмыстарды жүргізетін жұмыскерлермен мақсатты нұсқама В-Қосымшасына сәйкес наряд-рұқсатнамаға сәйкес бекітіледі.

6.1.16 Жұмыс орнындағы алғашқы, қайталама, жоспардан тыс және мақсатты нұсқамаларды жұмысты тiкелей басқарушы (шебер, өндірістік оқыту инструкторы, ұстаз) жүргiзедi.

6.1.17 Жұмыс орнындағы нұсқамалар ауызша сұрау немесе оқытудың техникалық құралдарының көмегiмен тексерумен, сондай-ақ жұмыстың қауiпсiз тәсiлдерi бойынша меңгерген дағдысын тексерумен аяқталады.

Қызметкердiң бiлiмiн нұсқау жүргiзген қызметкер тексередi.

6.1.18 Қанағаттанғысыз бiлiм көрсеткен қызметкерлер өздiк жұмысқа немесе тәжірибелік сабақтарға жiберiлмейдi және нұсқаманы қайта өтуге және бір айдан кешіктірмей қайта білімін тексеруден өтуге тиiстi.

6.1.19 Нұсқаманың барлық түрлерін (мақсаттыдан басқа) жүргізу нәтижелері нұсқама берушінің тегін, атын, әкесінің атын, туылған жылын, мамандығын, лауазымын, нұсқама түрін (кіріспе, жұмыс орнындағы алғашқы, қайталама, жоспардан тыс), жоспардан тыс нұсқаманы жүргізу себептерін көрсете отырып тіркеу журналына жазылады, нұсқама беруші (лауазымын көрсетіп) мен нұсқамадан өтушінің қолы қойылады.

6.1.20 Жұмысқа жаңадан алынған қызметкерлерді еңбекті қорғау және қауіпсіздік бойынша оқыту осы Ережелер мен типтік бағдарламаларға сәйкес оқу орталықтары немесе ұйымдармен әзірленген және бекітілген бағдарламалар бойынша тікелей сумен жабдықтау және суды бұру ұйымдарында немесе оқу орталықтарында жүргізіледі.

6.1.21 Қызметкерлерді еңбекті қорғау және жұмыстың қауіпсіз тәсілдері мәселелері бойынша оқыту жаңа қызметкерлерді дайындау кезінде, оқытудың курстық, топтық және жеке оқыту нысандары бойынша жүргізіледі.

Жұмыскерлердің оқу ұзақтығы 10 сағатты немесе 12 сағатты құрайды, ал қосымша (жоғары) талаптар қойылатын жұмыстар мен кәсіптер үшін – 24 сағатты құрайды.

Тәжірибелік сабақтарды оқыту үрдісінде оқу шеберханаларында немесе жұмыс орнында қажетті дайындықтан өткен және осындай сабақтарды өткізуге құқығы бар қызметкерлер өткізеді.

Оқытылатын жұмыскерді оны оқытатын қызметкерге оқыту мерзімін көрсете отырып бекіту сумен жабдықтау және суды бұру ұйымының жарлығы немесе бұйрығымен рәсімделеді.

6.1.22 Өндірістік оқыту аяқталған соң жұмыскерлер осы Ережелер мен оқыту бағдарламаларының көлемінде сумен жабдықтау және суды бұру ұйымының емтихан комиссиясында білімін тексеруден өтуі қажет және өздік жұмыс құқығына куәлік алуы қажет.

Біліктілік комиссиясы кемінде үш адамнан тұруы қажет. Оның құрамына сумен жабдықтау және суды бұру ұйымының (цехтің, бөлімшенің) тікелей басшысы кіруі қажет, онда тексерілетін, еңбекті қорғау және қауіпсіздік қызметінің инженері (маманы), сумен жабдықтау және суды бұру ұйымының  еңбекті қорғау және қауіпсіздік жөніндегі инспекторы немесе жұмыскерлердің өкілі (кәсіподақ комитетінің төрағасы) жұмыс жасайды.

6.1.23 Еңбекті қорғау және қауіпсіздік бойынша білімін тексеру жеке жүргізілуі қажет, нәтижесі білімді тексеру жөніндегі комиссия отырысының хаттамасымен бекітіледі.

6.1.24 Кәсіпті біріктірген жағдайда, оқыту және білімді тексеру әрбір кәсіп бойынша жеке-жеке жүргізледі.

6.1.25 Білімді кезекті тексеру алдында сумен жабдықтау және суды бұру ұйымында еңбекті қорғау және қауіпсіздік мәселелері бойынша дәрістер, лекциялар, консультациялар жүргізілуі қажет.

6.1.26 Жұмысқа қабылданған басшылар мен мамандар кіріспе нұсқамадан өтеді.

Жұмысқа жаңа алынған басшылар мен мамандарды жоғары тұрған лауазымды тұлға кіріспе нұсқамасымен қатар олардың еңбек қауіпсіздігі, еңбекті қорғау бойынша лауазымдық міндетерімен, осы Ережелермен және еңбекті қорғау және қауіпсіздік бойынша басқа да нормативті құқықтық актілермен таныстырады, оларды қамтамасыз ету және орындау осы жұмыскерлерге сенімделген жұмыс учаскесіндегі қызметтік міндеттіліктеріне кіреді.

Басшылар мен мамандардың білімін тексеру қызметке тағайындалған күнінен бастап бір айдан кешіктірмей, сумен жабдықтау және суды бұру ұйымының басшысымен белгіленген мерзімдерде жүргізіледі.

6.1.27 Басшылар мен мамандардың еңбекті қорғау және қауіпсіздік бойынша білім деңгейін тексеру оларды біліктілігін оқу комбинаттарында арттыру кезінде, басшылар мен мамандардың біліктілігін арттыру курстарында үш жылда бір реттен сиретпей жүргізіледі.

Еңбекті қорғау және қауіпсіздік бойынша білімін мерзімді тексеру үш жылда бір реттен сиретпей, ал еңбекті қорғау және қауіпсіздікға жоғары талап қойылатын жұмыстарды жүргізу кезінде – жыл сайын жүргізілуі қажет. Жүргізілген тексеру нәтижесі оң болған жағдайда, оларға белгіленген үлгідегі сертификат (куәлік) беріледі.

Еңбекті қорғау және қауіпсіздік сұрақтары бойынша білімін тексеруден өтпеген басшылар мен мамандар бір айдан кеш емес мерзімде білімін қайта тексеруден өтуі қажет.

Білімін қайта тексеруден өтпеген тұлғалар өздік жұмысқа жіберілмейді. еңбекті қорғау және қауіпсіздік сұрақтары бойынша білімін тексеруден өтпеген басшылар мен мамандардың атқаратын қызметіне сәйкестігі туралы мәселе еңбек заңнамасының нормаларына сәйкес шешіледі.

6.1.28 Басшылар мен мамандардың білімін тексеру үшін сумен жабдықтау және суды бұру ұйымының бұйрығы бойынша еңбекті қорғау және қауіпсіздік қызметімен, сондай-ақ сумен жабдықтау және суды бұру ұйымының еңбекті қорғау және қауіпсіздік жөніндегі уәкілетті тұлғалармен келісім бойынша тұрақты қызмет ететін емтихан комиссиясы құрылады.

6.1.29 Комиссия құрамына еңбекті қорғау және қауіпсіздік қызметінің қызметкерлері, сумен жабдықтау және суды бұру ұйымының еңбекті қорғау және қауіпсіздік бойынша уәкілетті, бас мамандар (технолог, механик, энергетик және т.б.) кіреді.

Комиссия жұмысына еңбекті қорғау және қауіпсіздік бойынша білімін тексеруден өткен сумен жабдықтау және суды бұру ұйымының қызметкерлері қатысады.

Басшылар мен мамандардың білімін тексеру нәтижелері хаттамамен рәсімделеді.

6.1.30 Басшылар мен мамандардың еңбекті қорғау және қауіпсіздік мәселелері бойынша білімін кезектен тыс тексеру:

- еңбекті қорғау және қауіпсіздік бойынша жаңа немесе өңделген нормативті құқықтық актілер (құжаттар) қолданысқа енгізілгенде;

- жаңа жабдық пайдалануға енгізілгенде немесе жаңа технологиялық процесстер енгізілгенде;

- басшы (маман) басқа жұмыс орнына ауысуы немесе оның еңбекті қорғау және қауіпсіздік бойынша қосымша білімін талап ететін басқа қызметке ауысуы кезінде;

- құзыретті мемлекеттік органдардың талап етуі бойынша;

- еңбекті қорғау және қауіпсіздік бойынша қолданыстағы нормативтік актілердің (құжаттардың) бұзылушылығы анықталған кезде;

- жұмыста бір жылдан артық үзіліс болған кезде, жоғары талаптар қойылатын жұмыстарды жасау кезінде – 6 айдан артық үзіліс болған кезде;

- жазатайым жағдайға тексеру жүргізілген кезде жүргізіледі.

6.1.31 Өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы құзырлы мемлекеттік органдар құзырындағы нысандарды пайдалану және жөндеуге байланысты қызметкерлердің еңбекті қорғау және қауіпсіздік бойынша білімін тексеру РҚ-02-02 сәйкес жүргізілуі қажет.

Білімін тексеру нәтижесі бойынша емтихан комиссиясы хаттаманы жасайды және емтиханнан өтушілерге белгіленген нысандағы куәлік беріледі.

6.1.32 Еңбекті қорғау және қауіпсіздіктің жоғары талаптары қойылатын қондырмаларды, жабдықтарды және құрылыстарды пайдалануға байланысты (құдықтар, камералар, резервуарлар, жер асты коммуникациялар, сорғы станциялары және ауыр улану немесе жарақаттар орын алуы мүмкін т.б.)  қызметкерлермен жүйелі түрде профилактикалық апатқа қарсы жаттығулар, ЖҚҚ қолдану бойынша сабақтар және Е-Қосымшасына сәйкес ұйымдастырылған оқу-жаттығу полигонында оқу жүргізілуі қажет.

Сабақтар нұсқамамен бірге үш айда кемінде бір рет, ал өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы құзырлы мемлекеттік органдар бақылауындағы нысандарда – айына бір реттен сирек емес мерзімділікте жүргізілуі тиіс.

6.1.33 Өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы құзырлы мемлекеттік органдар бақылауындағы нысандарды пайдалануға байланысты басшылар, мамандар мен басқа да қызметкерлер РҚ-02-02 талаптарына сәйкес жұмысқа жіберіледі.

6.1.34 Еңбекті қорғау және қауіпсіздіктің жоғары талаптары қойылатын жұмыстарды орындайтын жұмыскерлер Г-Қосымшасына сәйкес жыл сайын білімін мерзімді тексеруден өтеді. Жұмысқа жаңадан алынатын қызметкерлер білімін тексерген соң, осымен қоса жұмыс орнында ұзақтығы екі аптадан кем болмайтын сынақ тәжірибесінен өтуі қажет, осыдан соң сумен жабдықтау және суды бұру ұйымы (цех, қызмет) бойынша бұйрықпен (жарлықпен) өздік жұмысына жіберіледі.

6.1.35 Сумен жабдықтау және суды бұру ұйымының қызметкерлері нысандарда, құрылыстарда және өндірістік жайларда жұмыстар орындау және әрекет ету ережелерін белгілейтін, еңбекті қорғау қауіпсіздігі бойынша нұсқаманы, сондай-ақ осы Ережелер талабын орындауға міндетті.

6.1.36 Қауіпті жұмыстар жүргізу үшін жұмыскерлерді жіберуге тек жұмыс орнында алдын ала нұсқама жүргізілген соң және В-Қосымшасына сәйкес рәсімделген наряд-рұқсатнама болған жағдайда ғана рұқсат етіледі.

6.1.37 Наряд-рұқсатнама жүйесі құрылыс, монтаждық, жөндеу және басқа жұмыстарға жұмыстарды ұйымдастыру жоспарларын әзірлеуді шегермейді.

6.1.38 Жоғары қауіпті жұмыстардың ерекше жағдайларында, мысалы:

- апаттың алдын алу;

- жұмыскерлер өміріне қауіпті жою;

- бастапқы кезеңінде табиғат апаттары мен апаттарды жою,

Наряд-рұқсатнаманы рәсімдеусіз бастала алады, алайда қызметкерлердің еңбек қауіпсіздігі және еңбегін қорғауды қамтамасыз ету бойынша шаралар кешенін міндетті сақтай отырып, және жауапты лауазымды тұлғаның тікелей басшылығымен жүргізілуі қажет.

6.1.39 Егер бұл жұмыстар ұзаққа созылатын сипат алса, наряд-рұқсатнаманы рәсімдеу міндетті тәртіпте жүргізілуі қажет.

6.1.40 Қауіпі жоғары жұмыстарға жасы 18-ден асқан, медициналық куәландырудан өткен, арнайы бағдарлама бойынша білім алған және сумен жабдықтау және суды бұру ұйымының тұрақты қызмет ететін емтихан комиссиясымен аттестацияланған тұлғалар ғана жіберіледі.

6.2 Сумен жабдықтау және суды бұру жүйесінің қызметкерлерінің жеке қорғаныс құралдарын қолдануға қойылатын талаптар

6.2.1 Сумен жабдықтау және суды бұру ұйымының ластануға, зиянды немесе қауіпті еңбек шарттарына байланысты жұмыстарда, сондай-ақ ерекше температура жағдайларында орындалатын жұмыстарда жұмыс жасайтын қызметкерлеріне ГОСТ 12.3.006,  ГОСТ 12.4.011, Қазақстан Республикасының Еңбек Кодексіне, «Олардың кезінде алдын ала және мерзімдік медициналық қараулар міндетті зиянды өндірістік факторлардың, кәсіптердің тізбесіне» және «Зиянды, қауіпті және қолайсыз өндірістік факторлардың әсеріне ұшыраған қызметкерлерді міндетті алдын ала және мерзімдік медициналық қарауларды жүргізу жөніндегі нұсқаулыққа» сәйкес тегін сертификатталған арнайы киім, арнайы аяқ киімі және типтік салалы нормалармен қарастырылған ЖҚҚ беріледі. Жұмыскерлерге арнайы киімдерді, арнайы аяқ киімді және белгіленген нормалар бойынша басқа ЖҚҚ беру жұмыс берушінің қаражаттары есебінен жүргізіледі.

6.2.2 Қолданылатын ЖҚҚ қызметкерлерге:

- Р 2.2.755-99 сәйкес және санитарлық нормалармен белгіленген мөлшерге дейін зиянды факторлар деңгейін төмендетуді;

- қабылданған технологиялар мен жұмыс шарттарына тән қауіпті немесе зиянды өндірістік факторлар әсерінен қорғанысты;

- технологиялық процесстің бұзылуы кезінде туындайтын қауіпті немесе зиянды өндірістік факторлар әсерінен қорғанысты қамтамасыз етуі қажет.

Аталған талаптар сумен жабдықтау және суды бұру ұйымының басшысымен бекітілетін сумен жабдықтау және суды бұру нысандарын пайдалану және онда жұмыстарды жүргізу бойынша нұсқаулыққа енгізілуі қажет.

6.2.3 Қажетті мөлшердегі арнайы киім мен ЖҚҚ белгіленген мерзімдерде берілуі, ГОСТ 12.4.103, техникалық эстетика мен эргономиканың талаптарына жауап беруі және сәйкестік сертификатына ие болуы, қорғаныс тиімділігін, еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғауды және пайдалану кезіндегі қолайлылықты қамтамасыз етуі тиіс.

6.2.4 Техникалық құжаттамасы жоқ ЖҚҚ-ын қолдануға рұқсат етілмейді.

6.2.5 Қызметкерге берілетін арнайы киім, арнайы аяқ киім мен басқа да ЖҚҚ жұмыс сипаты мен шарттарына сәйкес келуі қажет және еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз етуі қажет.

6.2.6 Жұмыскерлер оларға берілген арнайы киімдерді, арнайы аяқ киімді және басқа да ЖҚҚ дұрыс қолдануға міндетті.

6.2.7 Жұмыскерлерге ұжымдық және жеке қорғану құралдарын дұрыс таңдау және қамтамасыз ету үшін, олардың ақаусыздығы үшін сумен жабдықтау және суды бұру ұйымының басшысы немесе басшы бұйрығымен тағайындалған мамандар жауапкершілік көтереді.

6.2.8 Сумен жабдықтау және суды бұру нысандарында келесі ЖҚҚ қолдану қажет:

- сумен жабдықтау және суды бұру жүйесінде жұмыс жасау кезінде: мықтылыққа тиісті сынақтаулардан өткен сақтандыру белдіктері, шлангты газқағарлар, оттекті оқшаулаушы газқағарлар, газанализаторлар мен газсигнализаторлары, аккумуляторлық шамдар, қоршаулар, қауіпсіздік белгілері, құдықтар люктерінің қақпақтарын ашуға арналған ілмектер мен сыналар, қорғаныс каскалары, құдықтардағы ысырмаларды ашуға арналған штанга-ашалар, тасымалданбалы сатылар;

- реагенттер қоймасында, хлораторлы және дозаторлы жайларда жұмыс жасау кезінде: «В» және «КД» маркалы кораптары бар  газқағарлар, шлангілі газқағарлар, оттекті оқшаулаушы газқағарлар, газанализаторлар мен газсигнализаторлары, аккумуляторлық шамдар, химиялық көбікті өрт сөндіргіштер, дегазацияға арналған құралдар. Хлорды сақтау және қолдануға байланысты нысандарды апаттық құралдармен жарақтандыру табелі «Хлорды өндіру, сақтау және тасымалдау кезіндегі өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптарына» сәйкес келуі қажет;

- реагенттер дайындау бойынша жұмыстар кезінде: қорғаныс көзілдіріктері, респираторлар, газ қағарлар;

- бактерицидті, электролизді және озонаторлы қондырмаларға қызмет көрсету кезінде: қорғаныс көзілдіріктері, диэлектрлік қолғаптар, оттекті оқшаулаушы газқағарлар.

6.2.9 Жұмыс беруші арнайы киімді және басқа да ЖҚҚ дер кезінде беруді, жууды, химиялық тазартуды, жөндеуді, ал қауіпті және өндірістік факторлардың әсері мен елеулі шаңдануға байланысты жұмыстарға, сонымен қоса шаңсыздандыруды, залалсыздандыруды сумен жабдықтау және суды бұру ұйымының қаражаты есебінен өндірістік шарттарды ескере отырып белгіленетін мерзімдерде аумақтық санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау қызметімен келісім бойынша жүргізеді.

6.2.10 ЖҚҚ жуу және химиялық тазарту, жөндеу, шаңсыздандыру, залалсыздандыру  уақытында қызметкерлерге ауыстыру жинақтары берілуі тиіс.

6.2.11 Жалпы жағдайларда арнайы киімді жууды, әбден кірлеген кезде - 6 күнде бір рет, шамалы кірлеген кезде - 10 күнде бір рет жүргізу керек.

6.2.12 Арнайы киім мен арнайы аяқ киімді жуу, химиялық тазарту және жөндеу сумен жабдықтау және суды бұру ұйымында қарастырылуы қажет немесе арнайы маманданған ұйымдармен шарт бойынша жүргізілуі қажет.

6.2.13 Егер арнайы киім, арнайы аяқ киім және басқа да ЖҚҚ жұмыскер кәнәсінен зақымдалмаса, жұмыс беруші арнайы киімнің, арнайы аяқ киімнің және басқа да ЖҚҚ басқаларының ақаусыз жинағын беруге міндеті.

6.2.14 Арнайы киімді еріткіштермен, бензинмен, керосинмен, эмульсиямен тазалауға болмайды.

6.2.15 ЖҚҚ-дарға техникалық шарттармен белгіленген тәртіпте және мерзімдерде мерзімді бақылау тексерулерінен және сынақтарынан өткізілуі қажет.

6.2.16 Жұмыскер арнайы киімінің, арнайы аяқ киімінің және ЖҚҚ барлық байқаған ақаулықтары туралы өзінің тікелей басшысына немесе жұмыстарды жүргізу үшін жауапты маманға хабарлауы қажет.

6.2.17 Ластануға байланысты жұмыстармен айналысатын жұмыскерлерге белгіленген нормалар бойынша «Жұмыс берушінің қаражаты есебінен қызметкерлерге сүт және емдеу-алдын-алу тағамдарын беру нормалары мен ережесі» және «Жұмыс берушінің қаражаты есебінен қызметкерлерді арнайы киіммен, арнайы аяқ киіммен және басқа да жеке және ұжымдық қорғану құралдарымен, санитарлық-тұрмыстық үй-жайлармен құрылғылармен қамтамасыз ету ережесі» талаптарына сәйкес гигиена заттары мен жуу құралдары берілуі қажет.

6.2.18 Сумен жабдықтау және суды бұрудың тазалау құрылыстарына қызмет көрсететін қызметкерлер арнайы киімді жұмыс жасауы қажет.

Жұмыскерлердің арнайы киім киіп тазарту құрылыстарының аумағынан тыс әжетханалар мен қоғамдық пайдалану орындарына баруға тыйым салынады.

6.2.19 Жұмыскерлерде арнайы киімнің, арнайы аяқ киімнің және басқа да ЖҚҚ болуы, ақаусыздығы және оларды кию ережелерін орындауы үшін жауапкершілік сумен жабдықтау және суды бұру ұйымының басшыларына жүктеледі.

6.2.20 Жұмыс беруші жұмыскерлерге нақты жұмыстарды орындау үшін қарастырылған тиісті ЖҚҚ қамтамасыз етпеу кезінде тапсырылған жұмысты орындаудан бас тарту құқығы туралы мәлімдеуге міндетті.

6.2.21 Жұмыскерлер жұмыс орындарында жеке гигиена ережелерін орындауы қажет:

- өзінің лауазымдық міндеттерін орындау кезінде орындалатын жұмыстар сипатына сай келетін ЖҚҚ қолдану қажет;

- ЖҚҚ, жеке киімдерін арнайы бөлінген орындар мен жайларда сақтау қажет;

- ас ішу алдында қолды сабынды жылы сумен мұқият жуу қажет;

- қолды эмульсиямен, керосинмен, маймен жууға болмайды және қолды металл жоңқаларымен ластанған шүберекпен сүртуге болмайды.

6.3 Сумен жабдықтау және суды бұру жүйесі қызметкерлерінің еңбек және демалыс режимдері

6.3.1 Жұмыс уақытының жалпы ұзақтығы, жұмыстың басталу және аяқталу уақыты, түскі үзіліс ұзақтығы, ауысым ішілік үзіліс мерзімділігі мен ұзақтығы, түнгі уақыттағы жұмыс заңнамаға сәйкес және ішкі еңбек тәртібінің ережелеріне сәйкес анықталады.

Сумен жабдықтау және суды бұру ұйымында ұжымдық еңбек шартына сәйкес сумен жабдықтау және суды бұру ұйымының қызметкерлерінің жалпы жиналысымен бекітілген ішкі еңбек тәртібінің ережелері жасалуы қажет.

6.3.2 Ұжымдық еңбек шартымен қарастырылған еңбек шарттары еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау талаптарына сәйкес келуі қажет.

6.3.3 Сумен жабдықтау және суды бұру ұйымындағы жұмыстың үздіксіз циклі кезінде ұжымдық еңбек шартына сәйкес қаперіне жеткізілуі тиіс ауысымдылық кестесі жасалуы қажет.

7 Өндірістік процестерге қойылатын еңбекті қорғау және қауіпсіздік талаптары

7.1 Жалпы талаптар

7.1.1 Сумен жабдықтау және суды бұру ұйымының өндірістік (технологиялық( нысандарында жұмысты ұйымдастыру кезінде:

- Қазақстан Республикасының «Қауіпті өндірістік нысандардағы өнеркәсіптік қауіпсіздік туралы» Заңға сәйкес сумен жабдықтау және суды бұру ұйымының нысандарында өнеркәсіптік қауіпсіздік декларациясын жасауды жүргізу;

- жобалық құжаттама, техникалық құрылғылар, ғимараттар мен құрылыстардың қауіпсіздігінің сараптамасын жүргізу;

Жұмыскерлердің оларға зиянды әсер ететін өндіріс қалдықтары мен бастапқы материалдармен тікелей жанасуын болдырмау;

- қауіпті және зиянды өндірістік факторлардың туындауына байланысты технологиялық процесстер мен операцияларды жетілдіру;

- Технологиялық процесстер мен құрылыстар конструкциясын жетілдіру, қауіпті және зиянды өндірістік факторлар болған жағдайда механизация, автоматтандыру және қашықтықтан басқару деңгейін арттыру;

- технологиялық (өндірістік) жабдықтың тиісті герметизациясын қамтамасыз ету;

- Жұмыскерлердің ұжымдық және жеке қорғаныс құралдарын, бақылау жүйесін және жұмыскерлердің қорғанысын және жабдықтың апатты сөндірілуін қамтамасыз ететін, технологиялық процесстің басқарылуын қолдану;

- Жұмыскерлерге психофизиологиялық, қауіпті және зиянды өндірістік факторлардың әсерін төмендету мақсатында демалыс пен еңбектің рационалды режимдерін қолдану;

- технологиялық процесстерді жекелеген технологиялық операциялар кезінде қауіпті әрі зиянды өндірістік факторлардың туындауы туралы дер кезіндегі ақпараттың алынуын қамтамасыз ететін құрылғылармен жарақтандыру;

- өрт және жарылыс қауіпсіздігі, қоршаған табиғат ортасын зиянды заттардың лақтырындыларын (түсуін) болдырмау бойынша шараларды жүзеге асыру;

- жұмыскерлерді жұмыстың қауіпсіз әдістері мен тәсілдеріне, ұжымдық және жеке қорғаныс құралдарын пайдалануға нұсқама беру және олардың дұрыс қолданылуына бақылауды жүзеге асыру;

- технологиялық құжаттамада мазмұндалған өндірістік (технологиялық) процесстерге қауіпсіздік талаптарын орындау;

- еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғаудың нормативті талаптарының орындалуын қамтамасыз ететін жұмыстың техникалық құралдары мен әдістерін анықтайтын, еңбек қауіпсіздігі және қорғау бойынша нақты жобалық шешімдерді қамтитын, жоспарлы-ескерту жөндеуін жүргізу бойынша ұйымдастырушылық-технологиялық құжаттаманы әзірлеу қажет.

7.2 Сумен жабдықтау және суды бұру құрылыстары мен желістеріне қызмет көрсету кезінде еңбек қауіпсіздігіне және еңбекті қорғауға қойылатын талаптар

7.2.1 Сумен жабдықтау және суды бұру нысандарында адам өмірі мен денсаулығына қатер төндіретін жағдайлар туындаған кезде, мысалы, құрылыс конструкцияларының, траншея қабырғаларының, қазандықтардың құлау, су басуы, зиянды газдардың бөлінуі және т.б. қауіптер туындағанда бұл жерлердегі жұмыстарды дереу тоқтату қажет.

Басшы (жауапты орындаушы) жұмыскерлерді қауіпті аймақтан шығаруы қажет.  Жұмыстарды жалғастыру мүмкіндігі туралы шешімді қабылдау үшін наряд-рұқсатнама берген тұлғаға болған оқиға жөнінде хабарлау қажет.

Наряд-рұқсатнама В-Қосымшасына сәйкес нысанда рәсімделеді.

7.2.2 Сумен жабдықтау және суды бұру нысанының немесе тұрғынүй ықшам ауданының аумағында құрылыс-монтаждау жұмыстарын орындауды бастамас бұрын жұмыстарды орындау ұйымының басшысы мен бас мердігер санитарлық нормалар мен ережелер және еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау талаптарына сәйкес наряд-рұқсатнаманы рәсімдеуге міндеті.

Наряд-рұқсатнамамен қарастырылған шаралардың сақталуы үшін жауапкершілікті сумен жабдықтау және суды бұру ұйымының нысандарын пайдаланушы және жұмысқа қатысушы құрылыс ұйымдарының басшылары көтереді.

Жұмыс өндірісін ұйымдастыру кезінде алдыңғы операция кейінгі операцияларды орындау кезінде өндірістік қауіп көзі болмайтындай етіп, өндірістік операциялардың технологиялық кезектілігін қарастыру қажет.

7.2.3 Әрбір сумен жабдықтау және суды бұру ұйымында қауіпі жоғары жұмыстар түрлері мен орындарының ықтимал тізімін, жергілікті шарттар мен өндіріс ерекшеліктерін ескере отырып, орындалуына наряд-рұқсатнама беру қажет етілетін жұмыстардың нақты түрлерінің және орындарының тізімі бекітіледі.

Рәсімделген наряд-рұқсатнама В-Қосымшасына сәйкес нысанда тиісті журналда тіркеледі.

7.2.4 Наряд-рұқсатнама жұмыстардың тапсырылған көлемін орындау үшін қажетті мерзімге беріледі. Жұмыстарды орындау процессінде наряд-рұқсатнамамен қарастырылмаған қауіпті өндірістік факторлар туындаса, жұмыстарды тоқтату, наряд-рұқсатнаманың күшін жою және тек жаңа наряд-рұқсатнама берілген соң ғана жұмысты қайта бастау қажет.

Наряд-рұқсатнаманы берген жұмыскер жұмыстарды жүргізу кезінде еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғауды қамтамасыз ету бойынша онда қарастырылған шаралардың орындалуына бақылауды жүзеге асыру қажет.

7.2.5 Су астындағы резервуарда және басқа сыйымдылықты құрылыстардағы жабдықты жөндеу олардан су босатылған соң және кенеттен толу мүмкіндігі жойылған соң ғана жүргізілуі қажет.

7.2.6 Құрылыстардан су немесе қалдық су сынамаларын жабдықталуы (қоршауы, жарықтандырылуы және т.б.) сынамаларды алу кезінде еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғауды қамтамасыз ететін жұмыс алаңдарынан немесе сынама іріктеу желістерінен жүргізілуі қажет.

7.2.7 Көлік құралдарынан (вагондардан, автомобильдерден) реагенттерді түсіру, оларды тасымалдау және жинау және ерітінділер дайындауға арналған құрылғыға тиеу механикаландырылуы тиіс. Бұл ретте реагенттердің төгілуін, олардың шаңдануы мен атмосфераға бөлінуіне жол бермейтін шараларды жүргізу қажет.

7.2.8 Вагондар мен автомобильдерді түсіруге және қоймалар мен өндірістік жайлардағы жабдықтар мен материалдардың тасымалына арналған механизмдерді пайдалану нормативті құқықтық актілердің талаптарына сәйкес жүргізілуі қажет.

Барлық механизмдердің сынақтау мерзімдері көрсетілген техникалық паспорты болуы қажет.

7.2.9 Ағын суларды тазалауға арналған құрылыстарда жұмыс жасау кезінде жұмыскерлердің ағын сулармен тікелей жанасуын болдырмайтын шараларды қолдану қажет.

7.2.10 Құдықтар мен басқа да жер асты құрылыстарындағы, сорғы станциясының тырмалау жайларындағы, су бұрудың тазалау құрылғыларындағы және жарылыс қауіпті газдар жиналуы мүмкін басқа да орындарда жөндеу жұмыстарын жасау кезінде жарық беру үшін жарылыстан қорғалған орындауда тасымалданбалы шамдарды қолдану қажет.

7.2.11 Газ қауіпті жұмыстарды (құдықтарда, камераларда, сиымдылықты құрылыстарда, менантенктер жайларында) орындаушы жұмыскерлер болат тақалары мен шегелері жоқ аяқ киім киюі қажет.

7.2.12 Зиянды заттар бөлінуі ықтимал жөндеу және басқа да жұмыстарды жүргізуге арналған жайларда есепті ауа алмастырғышы бар ағынды-сорғыш және сорғыш желдеткіші жұмыс жасауы қажет.

7.2.13 Қауіпі жоғары жайларда жөндеу жұмыстарын және басқа да жұмыстарды жүргізу кезінде және жұмыс жасау үшін қолайсыз жағдайлар болғанда жайлардың электрлік жарықтандырылуы «Қазақстан Республикасында электр қондырғыларын орнату ережелері» және РҚ 34 ҚР 20/03.501/202 талаптарына сай келуі қажет.

7.2.14 Тереңдетілген нысандарда жұмыс жасау кезінде апаттардың алдын алу және жою бойынша шаралар бекітілуі қажет, ал жұмыскерлер апатты жағдайда әрекет етуге үйретілген болуы қажет.

# 7.3 Сумен жабдықтау және суды бұру құрылыстары мен желістерін орнату кезіндегі еңбекті қорғау және қауіпсіздік талаптары

7.3.1 Сумен жабдықтау және суды бұру жүйелерінің ашық сыйымдылықты құрылыстары егер олардың қабырғалары еденнің, алаң немесе жобалау белгісінен 0,75 м асатын болса, ішкі периметрі бойынша қосымша қоршаулы болуы қажет, бұл ретте қорғау үстіне дейінгі жалпы жиіктігі 0,75 м кем болмауы тиіс. Жоғарғы жағының ені 0,3 м асатын қабырғалар үшін қоршаусыз еденнен, алаңнан немесе жобалаудан 0,6 м кем болмайтын биіктігіне жол беріледі. Еден немесе жобалау белгісі ашық сиымдылықты құрылыстар қабырғалардың үстінен 0,15 м-ден аса төмен болуы қажет.

7.3.2 Тереңдетілген жайлардан шығыс үшін көлбеу бұрышы 45( аспайтын, ал ұзындығы 12,0 мм дейінгі жайлардан – көлбеу бұрышы 60( аспайтын ені 0,9 кем болмайтын сатылар болуы тиіс. Қызмет көрсету алаңына көтерілу үшін саты ені көлбеу бұрышы 60( аспайтын, ені 0,7 м кем болмайтын саты болуы қажет.

Құбырлар арқылы жалғыз өтпелер үшін және жекелеген ысырмалар мен тиектерге көтерілу үшін көлбеу бұрышы 60( аспайтын, ені 0,5 м сатыларды немесе басқыштарды қолдануға жол беріледі.

7.3.3 Көлденең тұндырғыштар жабындарында оларға түсетін люктер, сынама іріктеуге және уақытша жарықты монтаждауға арналған, бір бірінен 10,0 м аспайтын қашықтықта орналасқан саңылаулар мен желдету құбырлары болуы қажет.

Биіктігі ауданның жоспарланған бетінен 0,5 м аспайтын топырақпен үйілген жер астындағы сыйымдылықты құрылыстардың көлік немесе механизмнің кіруіне жол бермейтін қоршаулары болуы қажет.

7.3.4 Сумен жабдықтау және суды бұру жүйелерінің өндірістік жайларында жабдықтарға қызмет көрсету кезінде еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғауды қамтамасыз ететін жарықтандырылған өтпе жолдар болуы тиіс.

Бұл ретте өтпе жолының ені:

- сорғылар немесе электр қозғағыштары арасында 1,0 м; тереңдетілген жайлардағы қабырғалар мен сорғылар, электр қозғағыштары арасында – 0,7 м, басқаларда – 1,0 м кем болмауы тиіс;

- электр қозғағыш жағынан роторды қайта монтаждау үшін жеткілікті болуы керек;

- компрессорлар мен ауа үрлегіштер арасында - 1,5 м;

- олардың және қабырғаның арасында – 1,0 м;

- жабдықтың қозғалмайтын шығып тұрған бөліктері арасында - 0,7 м;

- электрлі тарату қалқаны алдында – 2,0 м.

7.3.5 Өндірістік жайларда технологиялық жабдықтарды, шентемірді және құбырларды пайдалану және жөндеу үшін көтеру-тасымалдау құралдары болуы қажет.

Жүк салмағы 5,0 тн дейін болғанда аспалы қолды кран-арқалық немесе қолды иінтірек; жүк салмағы 5,0 тн асатын кезде – көпірлі, қолды кран болуы мүмкін. Жүкті 6,0 м асатын биіктікке көтергенде немесе кран астындағы жол 18,0 м ұзын болғанда – электрлік кран жабдығы.

Салмағы 300 кг  дейін жүкті жылжыту үшін такелажды құралдарды қолдануға рұқсат етіледі.

7.3.6 Өндірістік жайлардағы көтеру-тасымалдау жабдықтарын қондыру, орнату және пайдалану «Көтеру-тасымалдау құралдарының қауіпсіздігіне қойылатын талаптар»  Техникалық регламентінің талаптарына және «Жүк көтеру крандарын орнату және қауіпсіз пайдалану бойынша өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптарына» сай келуі қажет.

7.3.7 Кранды жабдығы бар жайларда монтаждау алаңдары болуы тиіс. Монтаждық алаңға орнатылатын көлік құралы немесе жабдық айналасында кран жабдығы қызмет көрсететін аймақта ені 0,7 м кем болмайтын өтпе жолы болуы қажет.

7.3.8 Еденнен (көпірден) шығып тұрған конструкциялар астына дейін биіктік 1,8 м кем болмаса, қызмет көрсету алаңдары немесе монтаждық алаңы астына жабдықтар мен шентемірлер орнатуға жол беріледі. Бұл орайда жабдық пен шентемір үстінде ойықтар немесе алаңның алынып-салынбалы жабындарын ойластыру қажет.

7.3.9 Қашықтықтан немесе автоматты басқару кезінде кез келген диаметрлі құбырлардағы ысырмалар (тиектер) электр жетегімен болуы тиіс. Пневматикалық, гидравликалық немесе электр магнитті жетектерді қолдануға жол беріледі.

Қашықтықтан немесе автоматты басқару болмаса, тиекті шентемір диаметрі:

- 400 мм және одан кем қолды жетекпен қарастыру қажет;

- 400 мм жоғары – электрлі немесе гидравликалық жетекті;

- жекелеген жағдайларда негізделген кезде қолды жетегі бар 400 мм астам диаметрлі арматураны орнатуға жол беріледі.

7.3.10 Ғимараттар мен құрылыстардағы құбырлар, әдетте жабдық пен шентемірді ұстау және қызмет көсетуді қамтамасыз ететін және құбырлар үстіндегі көпірлер құрылғысы бар еден үстінен (тірек немесе кронштейндерде) салынуы қажет.

7.3.11 Суды дайындау станцияларында келесі процесстер: коагулянттар мен басқа да реагенттерді мөлшерлеу, хлормен, озонмен және хлорлы реагенттермен зарарсыздандыру, реагентті әдіспен фторсыздандыру және фторландыру автоматтандырылуы қажет.

7.3.12 Сүзгілер мен контактілі ағартқыштар 10 астам болғанда, оларды шаю автоматтандырылуы қажет.

7.3.13 Реагенттер ерітінділерін айдауға арналған сорғылардың бактерде ерітінділер деңгейі белгіленгенде оларды автоматты ажырататын жергілікті басқаруы болуы тиіс.

7.3.14 Су өткізетін сорғы станцияларында оның автоматтандыру деңгейіне тәуелсіз санитарлық түйін, жұмыскерлер киімдерін сақтауға арналған жай мен шкаф (кезекші жөндеу бригадасының), дәрігерге дейінгі алғашқы көмек көрсетуге арналған дәрі қобдишасы болуы қажет.

Санитарлық түйіндерді санитарлық-тұрмыстық жайлары бар өндірістік ғимараттардан 50,0 м дейінгі қашықтықта орналасқан сорғы станцияларында және су жинау ұңғымаларының үстіндегі сорғы станцияларының үстіне орнатпайды. Елді мекеннен тыс орналасқан сорғы станциясы үшін суды тарту құрылғысын орнатуға жол беріледі.

7.3.15 Метантенктер мен газгольдерлер орнатылған аудандар мен алаңдардың жергілікті қоршауы болуы тиіс. бұл ауданда темекі шегуге және ашық отты пайдалануға тыйым салынады. Сумен жабдықтау және суды бұру құрылыстарының жайлары мен ауданындағы барлық қауіпті жерлер сенімді шектелуі, жабылуы немесе қоршалуы тиіс. Қауіпті жерлерде қауіпсіздік белгілерін ілу қажет.

7.3.16  ҚНжЕ 2.04.03 талаптарына сәйкес метантенктерден қашықтық:

- станцияның негізгі құрылыстарына, алаң ішілік автомобиль жолдарына, темір жолдарға дейін 20,0 м кем емес;

- жоғары вольтты желілерге дейін желіс тірегі биіктігінен 1,5 м кем емес болуы қажет.

7.3.17 Суды бұру жүйелерінің сорғы станцияларында санитарлық-тұрмыстық жайларды (санитарлық торап, душ, киім ілу, арнайы киімді және арнайы аяқ киімді кептіргіш, тамақтануға, демалуға және жылынуға арналған жайлар).

7.3.18 Өндірістік және тұрмыстық ғимараттар мен жайлар жылыту, желдету, сумен жабдықтау және суды бұру жүйелерімен, табиғи және жасанды жарықпен жабдықталуы қажет.

7.3.19 Жылытылмайтын өндірістік және қоймалық жайларда тұрақты жұмыс орындарында жұмыскерлерді жылытуға арналған құрылғылар қарастырылуы немесе жылытылған жайлар жабдықталуы тиіс. Қыста апаттық жұмыстар мен жөндеу жұмыстары кезінде су желістері мен суды бұру желілерінде негізгі жайлар қашықтықта орналасқан болса, жылытудың жылжымалы пункттерін қарастыру қажет.

7.3.20 Суды дайындау станциясының өндірістік жайлары мен құрылыстарында ауаны алмастыру реттілігі ҚР ҚНжЕ 4.01-02 сәйкес анықталуы қажет.

Суды бұру жүйелерінің өндірістік жайлары мен тазарту құрылыстарында ауаны ауыстыру реттігі ҚНжЕ 2.04.03 сәйкес анықталады.

7.3.21 Хлорлы темір және фторлы натрий ерітіндісін дайындау жайларында жалпы алмастыру желдетумен қоса, фторлы натрийлі бөшкелерді ыдысқа бөлу үшін шкаф жабынынан және ыдыстан хлорлы темірді жуу үшін бокстан ауаны жергілікті сорғыш болуы қажет.

7.3.22 Өндірістік жайлардың ішкі бетін жуу машиналарын, шаң сорғыштарды қолданып, жүйелі түрде тазарту қажет. Едендерді жуу үшін қышқылдарды, жағымсыз иісті заттарды, еріткіштерді қолдануға тыйым салынады. Өндірістік жайлардың тиісті жарықтандырылуын қолдау мақсатында терезелердің, шамдардың шынысын, сондай-ақ шырақтарды, лампаларды, плафондар мен басқа да электр арматурасын тұрақты түрде щаң мен кірден тазалау қажет. Тазалау кезінде көпір төсемдерін, сатылар, басқыштар, жылжымалы кабиналар, телескопиялық көтергіштер мен басқалар түріндегі арнайы құрылғылар мен әбзелдерді, сондай-ақ сақтандыру жібі бар сақтандыру белдіктерін пайдалану қажет.

7.3.23 Электр сымдары немесе жұмыс жасайтын электр жабдықтары бар жайлардағы сүрту жұмыстары тек электр құрылғылары мен электр желістері сөндірілген соң немесе оларды ағаш қалқандары мен қораптармен сенімді жапқан соң және осы жұмыстардың басшылығы тапсырылған маман бақылауымен жүргізіледі.

7.3.24 Құбырлар, арналар мен өту үшін қауіпті және ыңғайсыз басқа да жерлер таянышының биіктігі 1,0 м ені 0,6 м кем болмайтын өткізу көпірлерімен, ал түсу және көтерілу тұстарында (су жинағыш, резервуар және т.б.) – таяныштары бар мықтап бекітілген сатылармен жабдықталуы қажет. Саты ұзындығы 5,0 м асатын болса, олардың қоршау жиектері болуы қажет.

7.3.25 Жабдыққа (еденнен немесе алаң жабынынан 1,4 м жоғары агрегаттар, ысырмалар) қызмет көрсету үшін және аталған биіктікте құрылыс, монтаждық және жөндеу жұмыстарын орындау кезінде қоршаулары бар алаңдар орнатылады және конструкциясы ГОСТ 12.3.006 талаптарына сай келетін сатыларды, басқыштарды, көпірлерді, көпір төсемдерін және т.б. қолданылады.

7.3.26 Құдықтар, коллекторлардың камералары, сондай-ақ едендегі ойықтар, шұңғыл ыдыстар, арналар, траншеялар, қазандықтар шарттарға байланысты люктермен, бетон тақталармен немесе бедерлі темір беттерімен жабылуы, тұтас немесе торлы қоршаумен қоршалуы немесе үйілуі қажет. Түнгі уақытта қауіпті жерлерде қауіпсіздіктің жарық шағылыстыратын белгілер немесе жұмыс орнын жарықтандырып, қауіпсіздіктің қарапайым белгілері ілінуі тиіс.

7.3.27 Еден немесе сыйымдылықтарға қызмет көрсетуге арналған алаңдар үстінен 0,8 м астам биіктікте орналасқан жұмыс жолдарының ені 0,6 м кем болмауы тиіс. Жолдар мен алаңдарды биіктігі 1,0 м кем емес қоршаумен қоршау және астын 0,1 м тұтас қаптамамен жабу қажет.

7.3.28 Ұзындығы (диаметрі) 18,0 м астам, едендері бірінші қабат еденінің деңгейінен 1,8 м астам тереңдетілген жайлардың екі эвакуациялық шығысы болуы қажет.

7.3.29 Жайлардың еденнен жабынның (төсеменің) шығып тұрған конструкцияларының астына дейінгі биіктігі 2,2 м кем болмауы тиіс. Жайдың еденнен адамдар тұрақты өтетін орындардағы жабдықтар мен коммуникациялардың шығып тұрған бөліктерінің астына дейінгі биіктігін 2,0 м кем емес, ал адамдар тұрақты түрде жүрмейтін орындарда – 1,8 м кем емес етіп алу қажет.

Ашық ойықтар, жабындар, алаңдар мен антресольдер үшін биіктігі 1,0 м кем емес қоршаулар (таяныштар) қарастыру қажет.

Металл едендер, өтпелі көпірлер мен басқа да осындай құрылғылардың бедерлі беті болуы тиіс.

7.3.30 Өндірістік ағын суларды бұру жүзеге асырылатын және газдар бөлінетін жайлар есіктері жабылатын, жұмыскерлер жүруі мүмкін жайлардан оқшаулануы қажет. Өндіріс шарттары бойынша қауіпті шарттары бар жайларда болуы тиіс жұмыскерлер арнайы қорғаныс шараларымен қамтамасыз етіледі.

7.3.31 Сумен жабдықтау және суды бұру жүйелерінің негізгі құрылыстарының (сорғы станциялары, тазарту құрылғылары) автоматты және телемеханикалық басқарылуы автоматика және телемеханика элементтері істен шыққан жағдайда қауіпсіз пайдаланылуын қамтамасыз ететін қолды басқарумен қайталануы қажет.

7.3.32 Су өткізгіштердегі және су желістері линиясындағы тиекті арматура қолды нремесе механикалық жетекті болуы қажет.

Су ағызғыларында электр немесе гидравликалық жетекті тірек арматурасын қолдануға тек қашықтықтан немесе автоматты басқару болғанда ғана жол беріледі.

7.3.33 Құбырға арматураны орнату кезінде жылжымалы шпиньделі бар ысырма штогының үстінен құдықтың ішкі беттеріне дейінгі қашықтық 0,3 м кем емес, жылжымайтын шпиньделі бар ысырма сермерінен – 0,5 м кем болмауы қажет.

Құдықтардың жұмыс бөлігінің биіктігі 1,5 м кем болмауы қажет.

7.3.34 Су өткізу құдықтарының қабырғалары мен өңешінде түсіруге арналған бедерленген болат немесе шойын тоғын болуы қажет, еңбекті қорғау және қауіпсіздік шараларын қамтамасыз етіп, жылжымалы метал сатыларын қолдануға жол беріледі.

Арматураларға қызмет көрсету үшін құдықтарда қажет болған жағдайларда алаңдар орнатады. Бұл орайда қызмет көрсету орнына дейін және алаңнан немесе көпірден басқару жеріне дейінгі биіктік 1,0 м аспауы тиіс.

7.3.35 Эстакада арқылы өтетін құбырлар биіктігі 1,0 м кем болмайтын таяныштармен қоршалған өтпе жолдармен қамтамасыз етілуі қажет.

7.3.36 Суды бұру жүйесінің құдығының жұмыс бөлігінің биіктігі (сөреден немесе алаңнан жабынға дейін) әдетте 1,8 м кем болмауы тиіс; құдықтың жұмыс бөлігінің биіктігі 1,2 м кем болғанда оның ені құбыр диаметріне тең плюс 0,3 м, бірақ 1,0 м кем болмауы тиіс.

7.3.37 Суды бөлу жүйесінің қарау құдықтарының астауының сөрелері үлкен диаметрлі құбырдың бетінің деңгейінде орналасуы қажет.

Диаметрі 0,7 м және одан үлкен құбырлардағы құдықтарда жұмыс алаңы – астаудың бір жағынан және астаудың екінші жағынан – ені 0,1 м кем емес сөре болуы тиіс.

Диаметрі 2000 мм жоғары құбырларда консольдегі жұмыс алаңын орнатуға жол беріледі, бұл ретте астаудың ашық бөлігінің мөлшерін 2000 мм × 2000 мм кем емес етіп қабылдау қажет.

7.3.38 Суды бөлу жүйесінің құдығының жұмыс бөлігінде болат тоғындар немесе құлыққа түсуге арналған аспалы сатылар болуы қажет. Диаметрі 1,2 м жоғары және жұмыс бөлігінің биіктігі 1,5 м құбырларда биіктігі 1,1 м қызмет көрсету бойынша жұмыс алаңының қоршауы болуы қажет.

7.3.39 Суды бөлу желістеріндегі құдықтар өңеші 0,7 м кем болмауы тиіс.

7.3.40 Қалқанды жолмен немесе таулы әдіспен төселетін коллекторларда диаметрі 0,9 м кем болмайтын ұңғымалар немесе бақылау шахталық ұңғылар болуы шарт.

Шахта ұңғыларының жабдықтары көмірлі, тақтатасты немесе рудалы шахталарға арналған еңбекті қорғау және қауіпсіздік ережелері мен жер асты гидротехникалық құрылыстарды салу кезіндегі еңбекті қорғау және қауіпсіздік ережелерінің талаптарына сай келуі тиіс.

Бақылау ұңғымаларында биіктігі бойынша өзара қашықтығы 6,0 м кем болмайтын люктері, сондай-ақ металл сатылар немесе тоған құрылғылары болуы тиіс.

Жоспардағы люк мөлшері 0,6 м х 0,7 м кем емес немесе диаметрі 0,7 м кем емес болуы тиіс.

7.3.41 Сумен жабдықтау және суды бұру желістерінің техникалық пайдаланылуы арнайы қызметтермен жүзеге асырылады, оның қызметкерлері еңбекті қорғау және қауіпсіздігі, жұмыстарды қауіпсіз жүргізу ережелеріне оқытылуы және білімін тексеруден өтуі тиіс.

7.3.42 Жабдықтарды пайдалану және жөндеу кезінде әрбір жұмыскер үшін жұмыстарды орындау барысында әрекетіне бөгет болмайтын және жарақат алу мүмкіндігін болдырмайтын ыңғайлы жұмыс орны қамтамасыз етілуі қажет.

Жұмыс орындары стеллаждарды, үстелдерді, құралдарды және т.б. орналастыру үшін, сондай-ақ монтаждалатын немесе жөнделетін ірі мөлшерлі жабдықтар мен оның элементтерін (сорғылар, электр қозғағыштар әне т.б.)  орналастыру үшін жеткілікті алаңымен жарақтандырылуы тиіс.

7.3.43 Жұмыскерлер қызмет ететін сумен жабдықтау және суды бұрудың барлық нысандарында, сондай-ақ апаттық автомашиналарда жазатайым болғандарға алғашқы көмек көрсетуге арналған қажетті медикаменттері бар дәрі қобдишалары болуы қажет.

7.3.44 Сумен жабдықтау құрылыстары мен құбырларын жуу және дезинфекциялау жүргізу кезінде санитарлық нормалар талаптарын сақтау қажет.

7.4 Су жинау құрылыстарын пайдалану кезіндегі еңбекті қорғау және қауіпсіздік талаптары

7.4.1 Сумен жабдықтаудың жоғарғы көздерінен суды жинау құрылыстарының конструкциясы су жинау камералары мен құдықтарды қалдықтардан (жиекті су қабылдағыш немесе бастау торшаларын – қалқымалы заттардан, су балдырларынан, мұздан) тазалау және жөндеу, қарау және басқа да жұмыстарды жүргізу кезінде еңбекті қорғау және қауіпсіздігін қамтамасыз етуі қажет.

7.4.2 Сумен жабдықтаудың жоғарғы көздерінен суды жинау құрылыстарын пайдалану және жөндеу бойынша жұмыстарды орындау кезінде ГОСТ 12.3.006 талаптарын және «Суға сүңгу жұмыстары кезінде өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптарын» орындау қажет.

7.4.3 Сору желілеріндегі кіріс торшаларын қарау, жөндеу және тазалауды тек сорғылар тоқтатылғанда ғана жүргізу қажет.

7.4.4 Бастау торшаларын қарау, жөндеу және тазалау су астында, сондай-ақ торшаларды судан алған соң жүргізуге болады.

7.4.5 Су айдынының ашық бетінен, мұздан немесе мұз астынан бастау торшаларын тазалау, жөндеу және қызмет көрсету бойынша жұмыстарды орындау кезінде жұмыскерлер ЖҚҚ (арқанды сақтандыру белдіктері, құтқару шеңберлері немесе құтқарушы көбікті-полистирольды немесе тығынды кеудешелер) қамтамасыз етілуі қажет. Бригада жергілікті шарттарды ескере отырып, жұмыстарды жүргізу кезінде еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау бойынша нұсқамадан өтуі тиіс.

Жеке қорғаныс құралдарынсыз аталған жұмыстарды жүргізуге болмайды.

Су астында немесе мұз астында жүргізілетін жұмыстар осы жұмыс түрлеріне лицензиялары бар арнайы ұйыммен орындалуы қажет.

7.4.6 Ластану мөлшері кішігірім болғанда және су ағынының жылдамдығы 1,0 м/с аспайтын кезде бастаудың кіріс торшаларын тазартуды су бетінен немесе мұздан да жүргізуге болады. Бұл ретте мұз жабынын алдын ала тексерусіз және оның көтеру қабілетін анықтамай,  мұз үстімен жүру және онда жұмыс жасауға тыйым салынады.

7.4.7 Мұз үстінен және жүзу құралында (қайық, сал және т.б.) жұмыс жасау кезінде, сондай-ақ мұздан және жүзу құралдарынан сынаманы алу кезінде жұмыскерлер ЖҚҚ (арқанды сақтандыру белдіктері, құтқару шеңберлері немесе құтқарушы көбікті-полистирольды немесе тығынды кеудешелер) қамтамасыз етілуі қажет. Бригада жергілікті шарттарды ескере отырып, жұмыстарды жүргізу кезінде еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау бойынша нұсқамадан өткен үш адамнан (олардың бірі жетекші) тұруы тиіс.

7.4.8 Мұз жабынының көтеру қабілетін анықтау кезінде тек кристаллды мұз қабаты ғана есепке алынуы тиіс, бұл ретте барлық өлшемдердің ішіндегі ең жұқа қабаты ғана ескерілуі қажет.

7.4.9 Мұз қалыңдығын өлшеу: қыста – он күнде бір рет, күзде және көктемде, сондай-ақ белгіленген теріс температуралардан соң ауа температурасы 0ºС дейін және одан жоғары көтерілгенде қыста – күнделікті тексеріледі. Мұз қалыңдығын өлшеу нәтижелері актімен және оперативті журналдағы жазбамен рәсімделеді.

Мұз бетінде сызаттар мен су пайда болғанда жұмыстар тоқтатылып, еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау шаралары қолға алынуы қажет.

7.4.10 Мұз түйіспелері (жағалау жолақтарының түйісуі) және өзен жағалауымен бірге қатып қалған (жағалау жолақтары) мұз жолақтары түзілуі кезінде қатып қалған кезеңде барлық жұмыстарды жүргізу үшін мұзға шығуға тыйым салынады.

Жағалаудың мұз жабынынан бөлінуі және қалқуы, жағалаудың бөліну жолақтары пайда болуы кезінде және жұмыстардың жылжуы байқалғанда мұз үстімен жүруге тыйым салынады.

7.4.11 Мұздың шекті қалыңдығын анықтау және тұщы су айдынындағы мұз үстінде көлік пен жұмыскерлердің жылжуына және жұмыстар жүргізуге болатын мұз ернеуіне дейінгі ең қысқа қашықтықты анықтау үшін нормативті құқықтық актілерді басшылыққа алу ұсынылады.

7.4.12 Еңбекті қорғау және қауіпсіздігінің талаптарына жауап бермейтін жүзу құралдарының барлық түрлерін қолдануға тыйым салынады.

Жүзу құралдарының аялдаған орындарында жұмыскерлерді отырғызу және түсіруге, жүктеу-тиеу операцияларын жүргізуге арналған алаңдар немесе жағалау жабдықталуы тиіс.

7.4.13 Толқу 3 баллдан асқанда немесе жел 5,0 м/с асқан кезде жүзу құралдарымен өзендер мен су арналарында жүзуге және жұмыстар жүргізуге тыйым салынады.

7.4.14 Қайықта жүзіп жұмыс жасау кезінде бір қайықтан екінші қайыққа жұмыскерлерді ауыстыруға, қайықпен қозғалуға және оқыс қимылдар жасауға тыйым салынады. Қызметкерлер мен жабдықтарды қайықтарға жұмыс басында, қайық жағада аялдап (алаңда) тұрғанда орналастыру қажет. Қайық ернеуіне тұруға тыйым салынады.

7.4.15 Су айдынының ашық бетінен бастауларды пайдалану, жөндеу және қызмет көрсету бойынша жұмыстарды жүзу құралдарынан немесе арнайы қондырылған көпіршелерден жүргізу қажет. Бұл ретте көпіршелерде биіктігі 1,1 м кем емес тіреулі қоршаулар болуы қажет.

7.4.16 Өте үлкен ластану, су ағынының жылдамдығы 1,0 м/с асатын болса және жұмыскерді суға түсіру қажет болғанда бастау торшаларын жөндеу, тазалау және пайдалану бойынша жұмыстарды орындауды тек «Суға сүңгу жұмыстары кезіндегі өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптарын» сақтай отырып, тәжірибелі және арнайы дайындықтан өткен мамандар ғана жүргізеді.

7.4.17 Бастау торшаларын электрлі жылыту кезінде «Қазақстан Республикасында электр қондырғыларын орнату ережелері» және РҚ 34 ҚР 20/03.501/202 талаптары, сондай-ақ жобалық шешімдермен қарастырылған шаралар сақталуы қажет.

7.4.18 Бастау торшаларын бумен немесе ыстық сумен жылыту кезінде «Бу және ыстық су құбырларының қауіпсіздігіне қойылатын талаптар» техникалық регламентінің және «Бу және ыстық су құбырларын қауіпсіз пайдалану және орнатуға қойылатын өнеркәсіптік қауіпсіздігінің талаптарына» сәйкес ыстық су мен бу құбырларын пайдалану кезіндегі қауіпсіздік талаптары сақталуы қажет.

7.4.19 Су қабылдау құдықтарын қалдықтардан тазалауды қауіпті өндірістік факторлардың әсерлерін болдырмау шаралары қарастырылған кезде жүзеге асыруға болады.

7.4.20 Ұңғымалық сорғыларды монтаждау және қайта монтаждауды механизация құралдарын қолдана отырып, ұңғыма сағасында орналасқан люктер арқылы жүзеге асыру керек.

Су жинау ұңғымаларында жүк көтеру механизмдерін пайдалану кезінде  «Көтеру-тасымалдау құралдарының қауіпсіздігіне қойылатын талаптар»  Техникалық регламентінің талаптарын және «Жүк көтеру крандарын орнату және қауіпсіз пайдалану бойынша өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптарын» және ГОСТ 12.2.088 талаптарын орындау қажет.

7.4.21 Су жинау ұңғымаларының және сәулелі су жинау павильондарында негізгі электр жарығымен қатар, апатты жарық беру болуы тиіс.

7.4.22 Жұмыскерді сәулелі су жинағыш немесе су жинау ұңғымасының жер асты (жартылай тереңдетілген) павильонына түсіру қажеттілігі туындаған жағдайда, жұмыстарды наряд-рұқсатнама бойынша жүргізу қажет. Жұмыскерлер ЖҚҚ (арқанды сақтандыру белдіктері, құтқару шеңберлері немесе құтқарушы көбікті-полистирольды немесе тығынды кеудешелер) қамтамасыз етіліп, жергілікті шарттарды ескере отырып, жұмыстарды жүргізу кезінде еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау бойынша нұсқамадан өтуі қажет.

7.4.23 Су жинау ұңғымаларындағы жер асты (жартылай тереңдетілген) павильондардағы жабдықтарды жөндеу және пайдалану кезіндегі бригада құрамы үш адамнан кем болмауы тиіс. Аталған павильондарға түспес бұрын және жұмыс процессінде ауа ортасының күйі газдануға тұрақты бақыланып тұруы қажет.

7.4.24 Су жинау ұңғымаларындағы жер асты (жартылай тереңдетілген) павильондардағы жұмыстарды орындау кезінде сағатына алты рет ауа алмастыратын ағынды-сорғыш желдеткіш болуы қажет. Мұндай павильондарда ағынды-сорғыш желдеткіштерін қолдану мүмкіндігі болмаса, жұмыстар осы Ережелердің 7.7.2. және 7.7.3 тармақтарына сәйкес міндетті түрде ЖҚҚ қолдана отырып жүргізілуі қажет.

7.4.25 Су жинау ұңғымаларының электр жабдықтарына қызмет көрсететін жұмыскерлер «Қазақстан Республикасындағы электр қондырғыларын орнату ережелерінің» және РҚ 34 ҚР 20/03.501/202 талаптарына сәйкес қарастырылған электр қауіпсіздігі бойынша біліктілік тобына ие болуы қажет.

7.4.26 Сәулелі су жинағыштар камераларының бастаулары мен шахталы су жинау құдықтарының үсті жер бетінен 0,8 м жоғары тұруы қажет. Құдық айналасында құдықтан 0,1 м көлбеулі ені 1,0 м-ден 2,0 м дейін төсеніші қарастырылуы қажет; шаруашылық-ауыз су қажеттіліктері үшін су беретін құдықтар айналасында ені 0,5 м және тереңдігі 1,5 м-ден 2,0 м дейін саздан немесе қою құмсаздан бекіту құрылғысын қарастыру қажет. Шахта құдықтары 2,0 м кем емес жер бетінен жоғары шығарылған, желдету түтігімен жабдықталуы қажет.

7.5 Сорғы станцияларын пайдалану кезінде еңбекті қорғау және қауіпсіздік талаптары

7.5.1 Сорғы станцияларын пайдалану кезінде қауіпсіздік талаптары ҚР ҚНжЕ 4.01-02, ҚНжЕ 2.04.03 сәйкес айқындалады.

7.5.2 Сорғы станцияларының электр қондырғыларын «Қазақстан Республикасындағы электр қондырғыларын орнату ережелеріне» және РҚ 34 ҚР 20/03.501/202 сәйкес жүзеге асыру қажет.

Сорғы станцияларының электр қондырғыларына қызмет көрсететін қызметкерлер электр қауіпсіздігі бойынша тиісті топқа ие болуы тиіс.

7.5.3 Жүк көтеру механизмдерін, қысыммен жұмыс жасайтын ыдыстарды пайдалануды «Қысыммен жұмыс жасайтын жабдықтардың қауіпсіздігіне қойылатын талаптар» техникалық регламентінің, «Су жылыту және бу қазандықтарының қауіпсіздігіне қойылатын талаптар» техникалық регламентіне, «Жүк көтеру крандарын орнату және қауіпсіз пайдалану бойынша өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптарына», ж»не «Бу және су жылыту қазандықтарын орнату және қауіпсіз пайдалану бойынша өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптарына» сәйкес жүзеге асыру қажет.

7.5.4 Сорғы станцияларын пайдалану кезінде қызметкерлер:

- пайдалану жөніндегі нұсқаулықтарға сәйкес сорғылық агегаттар, коммуникациялар мен қосалқы жабдықтардың күйін және жұмыс режимін бақылау және қадағалауды қамтамасыз етуге;

- белгіленген мерзімде жабдықтарды қарау және жөндеуді жүргізуге;

- орын-жайда тиісті санитарлық күйді қолдауға;

- агрегаттардың жұмыс жасаған сағаттарына жүйелі түрде есеп жүргізуге және компьютер дискеталарында немесе пайдалану журналдарында жазба жасауға міндетті.

7.5.5 Сорғы станциясының жабдықтарын пайдалану қауіпсіздігі мен еңбектің қауіпсіз шарттарының күйі үшін жауапкершілікті тиісті өндірістік цехтерге (учаске, қызметтер) бекіту қажет, жабдықтарды пайдалану үшін қызметкерлер жауапкершілігі мен бөлімшелер функциясын айқындау керек.

Сумен жабдықтау және суды бұру ұйымы бойынша бұйрықпен сумен жабдықтау және суды бұру ұйымының учаскелерінің қызметтерінің, сорғы станцияларының жабдықтарын пайдалану кезінде еңбекті қорғау және қауіпсіздік күйі үшін жауапты тұлғалар (тиісті түрде оқытылған және аттестациядан өткізілген соң) тағайындалуы қажет.

7.5.6 Сорғы станциясында келесі құжаттамалар сақталуы қажет:

- жер асты коммуникациялары мен құрылғылары түсірілген алаңның бас жоспары;

- коммуникациялардың, қосылыстар мен агрегаттардың технологиялық схемасы;

- автоматика және телемеханиканың түбегейлі және монтаждық схемалары, электр жарақтандыру схемалары;

Жабдықтар жұмысын бақылау және есепке алу журналы.

7.5.7 Сорғы станцияларын пайдалану жөніндегі нұсқаулық «Қазақстан Республикасындағы электр қондырғыларын орнату ережелері», РҚ 34 ҚР 20/03.501/202, «Қазақстан Республикасындағы өрт қауіпсіздігінің ережелері», осы Ережелер және нақты станцияның ерекшеліктерін ескере отырып, жабдықты өндіруші зауыттардың нұсқаулықтары негізінде жасалады және сумен жабдықтау және суды бұру ұйымының басшысымен бекітіледі.

Нұсқаулықтарда келесі талаптар толық мазмұндалуы қажет:

- қалыпты режимде сорғы станциясының жұмысын ұйымдастыру;

- апатты режимде сорғы станциясының жұмысын ұйымдастыру;

- жабдықтар мен жүйелердің профилактикалық және басқа да жөндеу түрлері;

- бақылау-өлшеу аспаптарын, желдету, жылыту жүйелерін, технологиялық, қосалқы, көтеру-тасымалдау және басқа да жабдықтардың пайдаланылуы;

- электр машиналарының түрлерін, іске қосу реттеу құрылғыларының ерекшеліктерін, технологиялық, қосалқы, көтеру-тасымалдау және басқа да жабдықтардығ, технологиялық схемалар спецификасын және жабдықтардың кешенді қолданылуын ескеретін, электр қозғағыштарды қауіпсіз пайдаланылуы;

- еңбекті қорғау және қауіпсіздік талаптары.

Нұсқаулықтарда сорғы станцияларының, сондай-ақ қосарлас құрылымдық бөлімшелердің қызметкерлерінің жабдықтарды күту, қызмет көрсету және жөндеу бойынша міндеттері анықталуы қажет.

Сорғы станцияларына қызмет көрсететін әрбір мамандық қызметкерлері үшін еңбекті қорғау және қауіпсіздік бойынша нұсқаулықтар жасалуы және сумен жабдықтау және суды бұру ұйымының басшысымен бекітілуі қажет.

7.5.8 Пайдалану жөніндегі нұсқаулықта сорғы агрегаттары мен қосалқы жабдықтарды іске қосу, ауыстыру және тоқтату кезіндегі операциялардың кезектілігі, мойынтіректердің рауалы температуралары, майдың ең төменгі рауалы қысымы, сорғы жабдығындағы негізгі ақаулықтардың тізімі мен оларды жою әдістері көрсетілуі тиіс.

7.5.9 Кезекші қызметкерлер сорғы агрегатында төмендегі ақаулықтар туындаған жағдайда, істен шыққан аппаратты дереу тоқтатып, резервтік агрегатты іске қосуы қажет (бұл ретте диспетчерге хабарлау керек):

- агрегатта анық естілетін шу, тықылдаған дыбыс;

- электр қозғағыштың роторы мен статоры арасындағы саңылауда ұшқындау және жарқырау;

- жұмыстың қалыпты режимімен салыстырғанда қатты дірілдің туындауы;

- мойынтыректің, статор орамы немесе электр қозғағышының роторының температурасының рауалы деңгейден асуы;

- тербеліс мойынтірегінің істен шығуы немесе сырғанау мойынтірегінің балқуы;

- май қысымының рауалы деңгейден түсуі;

- электр қозғағыш мойынтіректерін салқындатушы су қысымының төмендеуі;

- түтіннің шығуы.

7.5.10 Сақтандыру қаптамалары мен басқа қорғаныс құрылғыларын сорғы және компрессорлық қондырғылар жұмысы кезінде шешуге, май өткізгіш жүйені ашық отпен жылытуға, жарық беру үшін от жалауын пайдалануға, жұмыс жасау кезінде агрегаттарды жөндеуге және олардың қозғалмалы бөліктерін қолмен тежеуге болмайды. Майлау майларын, сүрту және басқа да тез тұтанатын материалдарды арнайы бөлінген жерлерде, жабық жанбайтын жәшіктерде сақтау қажет.

7.5.11 Ауысымды жұмыс жасау кезінде жұмыскер оны алмастыратын жұмыскер одан агрегаттарға қызмет көрсетуді қабылдамайынша жұмысын аяқтай алмайды.

Кезекші жұмыскерлер ауысымды қабылдау-тапсыруды орындалған жұмыс туралы ауысымды тапсыру журналында жазба жасап, сорғы станцияларының пайдаланылуы үшін жауапты мамандармен бекітілген кесте бойынша жүзеге асырады. Кестені өзгертуге тек осы кестені бекіткен маманға ғана рұқсат етіледі.

7.5.12 Сорғы станцияларына қызмет көрсететін жұмыскерлер ЖҚҚ қамтамасыз етілуі қажет.

7.5.13 Резервуарға сорғы станциясын немесе қабылдау камерасын түсіруге байланысты жұмыстар кезінде, осы Ереженің 7.7.2 және 7.7.3 тамақтарында көрсетілген еңбекті қорғау және қауіпсіздік шаралары қамтамасыз етіледі.

7.5.14 Шнекті соғылары бар сорғы станцияларында сорғыларды жөндеу кезінде жабылатын енгізуші және бұрушы коллекторларда тиектің болуы тиіс.

7.5.15 Шикі шөгінді мен белсенді сазды айдаудың сорғы станциясын орнату және пайдалану ағын суларды айдау бойынша сорғы станциялары сияқты талаптарға сай келуі тиіс.

7.5.16 Сорғы станцияларында жергілікті апаттық ескерту сигнализациясы (дыбыстық, жарықтық) сигнализация болуы тиіс. Тұрақты қызмет ететін жұмыскерлер болмағанда станцияның қалыпты жұмыс режимінің бұзылуы туралы сигнал диспетчерлік пунктке немесе тәулік бойы кезекшілік ететін пункте берілуі қажет.

7.5.17 Сигнализация келесі жағдайда ескертуі немесе ақпарат беруі тиіс:

- жабдық апатты ажыратылғанда;

- технологиялық процесс бұзылғанда;

- резервуарларда, ғимараттарға беретін арналарда, торшаларда немесе торша-ұсатқыштарда шөгінділер мен ағынды су деңгейі асып кеткенде;

- жұмыс нүктесінде зиянды газдардың ШРҚ асқанда.

7.5.18 Торшалар жайына жарық беру және желдетуді қосуға арналған құрылғы машина бөлімінде немесе оларға кірмес бұрын орналастырылуы қажет.

7.5.19 Сорғы станцияларының жайларына кірмес бұрын қабылдау резервуарлары мен торшалардың жайлары желдетілуі қажет, бұл үшін кемінде 10 минутке желдеткішті қосу қажет. Желдеткіш жайда қызмет көрсетуші жұмыскерлердің жүру уақыты бойы үздіксіз жұмыс жасау керек.

7.5.20 Суды бұру жүйесінің сорғы станцияларының машиналар залында тұрмыстық және құрамы бойынша оған жақын өндірістік ағын суларын және шөгінділерді айдау үшін ауаны алмастыру реттілігі есеп бойынша қабылданады, бірақ ол 1 сағатта 5 реттен кем болмауы қажет.

7.5.21 Қабылдау резервуарлары мен сорғы станцияларының торшалары жайында тұрмыстық және құрамы бойынша оған жақын өндірістік ағын суларын және шөгінділерді айдау үшін ауаны алмастыру реттілігі есеп бойынша қабылданады, бірақ ол 1 сағатта 6 реттен кем болмауы қажет.

7.5.22 Қабылдау резервуарлары мен торшалар бөлімінде ауаны шығаруды арналар мен резервуарлар жабынынан ауаны шығара отырып, жоғарғы аймақтан үштен бірі мөлшерінде және төменгі аймақтан үштен екісі мөлшерінде қарастыру қажет. Сонымен қатар, ұсатқыштар сорғыларын қарастыру қажет.

7.6 Сумен жабдықтау және суды бұру желістерін жөндеу және пайдалану кезінде еңбекті қорғау және қауіпсіздік талаптары

7.6.1 Желістерде жұмыс жасау кезінде ГОСТ 12.3.006 сәйкес ықтимал спецификалық қауіпті және зиянды өндірістік факторлар, атап айтқанда келесілер есепке алынуы тиіс:

- құдықтардың, камералардың, коллекторлардың улы және жарылыс қауіпті газдармен газдануы, бұл жарылысқа, жұмыскерлердің улануына немесе күйік алуына әкелуі мүмкін;

- құдықтар, камераларға түсу кезінде құдықтарға түсу, сондай-ақ люктерді ашып-жабу кезінде жарақаттар алу мүмкіндігі;

- құдықтар, камералардағы жұмыскерлерге ашық люктерге әртүрлі заттардың құлауы;

- құдықтар, камералар мен коллекторлардағы жұмыскерлерге су ағындарының әсер етуі қауіпі;

- жер жұмыстарын орындау кезінде топырақтың опырылу қауіпі;

- көшенің жүру бөлігінде жұмыс жасау кезінде көлік құралдарының қағып кету қауіпі;

- құдықтар, камералар мен коллекторларда жұмыс жасау кезінде ауа ортасының жоғарғы ылғалдығы;

- ағынды сулармен жанасу кезіндегі биологиялық қауіп.

7.6.2 Сумен жабдықтау және суды бұру желістерін құдықтың люктерін ашпай сыртқы тексеру және қарауды бір жұмыскер жүзеге асырады, ол жарық шағылыстыратын жолағы бар сарғыш-қызғылт түсті кеудеше киюі және тасымалданбалы қоршау белгісіне ие болуы тиіс. Тексеру барысында құдықтар люктерінің қақпақтарын ашуға болмайды.

Құдықтар люктерін ашу арқылы жер бетінен желістерді қарау екі адамнан тұратын бригадамен орындалады.

Бригада люктерді ашатын ілмекпен, тасымалданбалы қоршау белгісімен және басқа а қажетті құралдармен жарақтандырылуы қажет. Бригада мүшелері жарық шағылыстыратын жолағы бар сарғыш-қызғылт түсті кеудеше киюі тиіс.

Трассаларды қарау кезінде құдыққа түсуге тыйым салынады.

Тексеру кезінде қандай да бір жөндеу және қалпына келтіру жұмыстарын орындауға жол берілмейді.

Ашық құдықтар мен камералар ішінде отты пайдалануға және темекі шегуге тыйым салынады.

7.6.3 Сумен жабдықтау және суды бұру желістерінің трассаларын қарау және тексеруді жүзеге асырушы жұмыскерге немесе бригадаға (звеноға) жүрудің белгілі бағдарын көрсете отырып тапсырма беріледі.

7.6.4 Құдықтарға, камералар мен резервуарларға түсуге байланысты сумен жабдықтау және суды бұру желістеріндегі жұмысты кемінде үш жұмыскерден тұратын бригада орындауы тиіс.

7.6.5 Суды бұру коллекторында жұмыс жасау кезінде оттек-оқшаулауғы газ қағарлар қолданылады, оттек оқшаулаушы газ қағарларды сүзгілеуші түрлеріне алмастыруға тыйым салынады.

7.6.6 Суды бұру желістеріндегі желістердің өткізу коллекторларындағы жұмыстарды жұмыстардың толық қауіпсіздігін қамтамасыз ететін, алдын ала дайындықтан соң ғана жүргізуге болады.

Бұл үшін алдымен арнаны ағын сулардан босатады, коллекторды желдетуге арналған қарау құдықтарының люктерін ашады, құдықтарға уақытша торшалар орнатады, кезекшілікті ұйымдастырады.

Суды бұру желістерінің өткізу коллекторындағы жұмыстарды кемінде 7 адамнан тұратын бригада жүзеге асырады. Бригада екі топқа бөлінеді. 3 адамнан тұратын бірінші топ коллекторда жұмыс жасайды, екінші топ жер үстінде тұрады және коллекторда жұмыс жасайтын топты сақтандырады және оған көмек көрсетеді.

Топтарға басшылықты мамандар жүзеге асыруы тиіс. Топтар арасында тұрақты радиотелефонды байланыс болуы қажет.

7.6.7 Суды бөлу желістерін шарлармен және басқа құралдармен тазалауды лебедканы қолдана отырып жүргізу қажет.

Жүкті көтеру (түсіру) кезінде шетке тұру мүмкін болмаған кезде камералар мен құдықтар ішінде тұруға болмайды.

7.6.8 Жұмыстар жүргізілетін құдық, камераның толып кетуін болдырмау үшін ағын суларының үлкен ағыны бар желістерде бітелуді жою үшін тығынды жоғарыда орналасқан құдықта орнату қажет.

7.6.9 Суды бұру желістерін тазалауға арналған арнайы машиналарды қолдану кезінде «Автомобиль көлігінде еңбекті қорғау және қауіпсіздік ережелерінің» және «Қазақстан Республикасындағы жол қозғалысының ережелерінің» талаптарын және осы машиналарды пайдалану бойынша нұсқаулықтар талаптарын орындау қажет.

Егер жүргізушілер осы жұмыстарды орындау кезінде еңбекті қорғау және қауіпсіздік бойынша білімін қосымша тексеруден өтпесе, наряд-рұқсатнамаға енгізілмесе және тиісті ЖҚҚ қамтамасыз етілмесе, арнайы машиналар жүргізушілеріне құдыққа түсуге тыйым салынады.

7.6.10 Сумен жабдықтау және суды бұру жүйелерінде жер жұмыстарын жүргізу кезінде қазандықтар мен траншеяларды қазу ҚНжЕ 3.05.04, ҚР ҚНжЕ 1.03-05. талаптарына сәйкес қазандықтар мен траншеялар және қабырғалар бекітпелерін орнатып немесе бекітулерсіз табиғи еңіс көлбеуімен орындалады.

7.6.11 Елді мекендер аумағында немесе сумен жабдықтау және суды бұру ұйымдарының өндірістік аумағында жер жұмыстарын жүргізу кезінде адамдар мен көліктер қозғалысы болатын орындарда қазандықтар, шұңқырлар, траншеялар мен орлар қоршалуы қажет.

7.6.12 Сумен жабдықтау және суды бұру жүйесін пайдалану және жөндеу бойынша бригаданың барлық мүшелері дәрігерге дейінгі алғашқы медициналық көмек көрсету тәсілдеріне үйретілуі қажет.

7.6.13 Қорғаныс қоршауларының конструкциясы келесі талаптарға сай келуі қажет:

- өндірістік аумақтардың қоршауының биіктігі 1,6 м кем болмауы, ал жұмыс жасау учаскелерінде 1,2 м кем болмауы тиіс;

- адамдардың көптеп өтетін жерлерімен түйісетін қоршаулардың биіктігі 2,0 м кем болмауы тиіс және тұтас қорғаныс күнқағармен жабдықталуы қажет;

- күнқағар қар ауыртпалығына, сондай-ақ жеке ұсақ заттардың құлау ауыртпалығына шыдамды болуы қажет;

- жұмыс уақыты аралығында бақыланатын және жұмыс уақыты аяқталған соң құлыптап жабылатын, қақпалар мен шарбақтардан басқа, қоршаулардың тесіктері болмауы тиіс.

7.6.14 Жер астында (құдықтар, коллекторлар, камералар және т.б.) жұмыстарды жүргізу кезінде өрт немесе апат туындаған жағдайда жұмыскерлердің эвакуациясын жүзеге асыруға мүмкіндік беретін шаралар қарастырылуы қажет.

7.6.15 Траншеялар, орлар, арықтар арқылы өту орындарында ені 1,00 м кем болмайтын, екі жағында биіктігі 1,10 м кем болмайтын таяныштармен қоршалған, таяныштар асты 0,15 м биіктікке тұтас қапталған және төсемнен 0,50 м биіктікте қосымша қоршау планкасы бар өтпелі көпіршелер орнатылуы қажет.

7.6.16 Тәуліктің қараңғы уақытында жұмыс жасау орындары және жұмыс учаскелері, оларға өтпелер мен кіре-берістері  тиісті мемлекеттік стандарттар талаптарына сәйкес жарықтандырылуы қажет.

Жарықтандырылмаған орындарда жұмыс жасауға жол берілмейді.

7.6.17 Ашық ауада жұмыс жасайтындар үшін атмосфералық жауын-шашындардан қорғаныс үшін жабындар немесе қалқалар қарастырылуы қажет.

7.6.18 Жұмыс орындарында ауа температурасы 10(С төмен болғанда ашық ауада жұмыс жасайтындар жылынуға арналған жаймен қамтамасыз етілуі қажет.

7.6.19 Құдықтар, шурфтар мен басқа да ойықтар қақпақтармен, қалқандармен немесе қоршаулармен жабылуы қажет.

7.6.20 Апаттық жұмыстардан басқа, ұзақ мерзімді жұмыстарды жүргізу кезінде жұмыстар басталмас бұрын осы жұмысты жүргізу жөнінде құзырлы мемлекеттік органдармен және өзге мүдделі ұйымдармен келісу қажет.

7.6.21 Апаттық жұмыстарды алдын ала жазбаша келісімсіз бастауға болады, алайда барлық мүдделі ұйымдарға, сондай-ақ коммуникация иелеріне және егер жұмыстар көшенің немесе тротуардың өтпелі жерінде жүргізілетін болса, құзырлы аймақтық мемлекеттік органдарға апаттық телефонограмма беру арқылы хабарланады.

7.7 Сумен жабдықтау және суды бұру жүйелерінің құдықтарын, камераларын және резервуарларын жөндеу және пайдалану кезіндегі еңбекті қорғау және қауіпсіздік талаптары

7.7.1 Жұмыскерлердің құдықтарға, камераларға, резервуарларға түсуіне байланысты жұмыстар В-Қосымшасына сәйкес нарыд-рұқсатнама бойынша жүргізілуі қажет және қауіптілер разрядына жатады.

7.7.2 Құдықтарда, камераларда жұмыс жасайтын бригадалар ЖҚҚ-мен, қажетті құралдармен, жарақтармен, әбзелдермен және дәрігерге дейінгі алғашқы көмек дәрі қобдишасымен қамтамасыз етілуі қажет.

7.7.3 Құдықтарда, камералар мен резервуарларда жұмыстарды орындаушы бригадалардың келесі қорғаныс құралдары болуы қажет:

- газоанализаторлар немесе газосигнализаторлар;

- ұзындығы жер бетінен құдықтағы, камерадағы, резервуардағы ең алыс жұмыс орнына дейінгі қашықтығынан кемінде 2 м ұзын болуы тиіс арқаны бар сақтандыру белдіктері (аспалы);

- арнайы киім және арнайы аяқ киім;

- қорғаныс каскалары мен сарғыш-қызғылт түсті кеудешелер;

- ұзындығы құдық, камера тереңдігінен 2 м артық, бірақ жалпы ұзындығы 12 м аспайтын шлангасы бар шлангылы оттекті-оқшаулаушы газқағарлар;

- аккумуляторлық шамдар;

- механикалық немесе қолды жетегі бар желдеткіштер;

- қорғанысты қоршаулар мен жылжымалы қауіпсіздік белгілері;

- құдықтар, камералар люктерін ашуға арналған ілмектер;

- құдықтардағы ысырмаларды ашуға арналған штанга-ашалар;

- тасымалданбалы сатылар.

7.7.4 Құдықтарға, камералар мен резервуарларға түсуге байланысты жұмыстарды орындау кезінде бригада мүшелерінің міндеттері келесі түрде бөлінеді:

- Бригада мүшелерінің бірі құдықта (камерада, резервуарда) жұмыс жасайды;

- екінші арқан көмегімен жұмыс жасаушыны сақтандырады және оны қадағалайды;

- үшінші жер үстінде жұмыс жасаушы құдықта жұмыс жасайтынға қажетті құралдар мен материалдарды беріп тұрады, қажет болған жағдайда құдықта жұмыс жасаушыға және сақтандырушыға көмектеседі, көлік қозғалысын бақылайды.

Құдықта (камерада, резервуарда) жұмыс жасаушы жер бетіне шықпайынша, бақылаушы жұмыскерді басқа жұмыстарды орындау үшін назарын бөлуге тыйым салынады.

Құдыққа (камераға, резервуарға) бірнеше жұмыскер түскен жағдайда, олардың әрқайсы жер бетінде тұратын жұмыскермен сақтандырылуы қажет.

7.7.5 Тереңдігі 10 м дейін құдықтарға, камераларға, резервуарларға сақтандыру құралдарын қолданып басқышпен немесе жүріс тағандары бойымен тік қалыпта түсуге рұқсат етіледі. Бұл ретте биіктігі 4 м асатын басқыштарда қорғаныс қоршауларын қарастыру қажет.

7.7.6 Құдықтар мен камераларда орналасұан ысырмаларды ашу және жабу үшін штанга-ашаны пайдалану қажет. Қызмет ететін жұмыскерлерге құдықтарға түсу қажеттілігін болдырмайтын шығарылмалы штурвалдар мен басқа да құрылғыларды орнату қажет.

7.7.7 Құдықтарда, камераларда және резервуарларда жұмыс жасау кезінде бригада:

- көшенің жүретін бөлігінде жұмысты орындауға кіріспес бұрын жергілікті шарттарды ескере отырып жасалған, жұмыс орнын қоршау схемасы немесе нұсқаулыққа сәйкес жұмысты жүргізу орнын қоршау қажет;

- құдыққа, камераға немесе резервуарға түспес бұрын оларды газанализатормен немесе газ сигнализаторымен ауа ортасының газдануына тексеру қажет. Газдануын тексермей тұрып жұмыскердің құдыққа түсуіне тыйым салынады. Газдануына тексеру нәтижелеріне тәуелсіз, арқаны бар сақтандыру белдігінсіз жұмыскердің құдыққа, камера немесе резервуарға түсуіне тыйым салынады;

- құдыққа немесе камераға түсуге арналған сатылар мен тағандар болуын және олардың беріктігін тексеру;

- құдықта, камерада немесе резервуарда жұмыс жасау процессінде ауа ортасын газанализатормен немесе газсигнализаторымен газдануын тексеру қажет.

7.7.8 Құдықта, камерада немесе резервуарда газ анықталған жағдайда табиғи немесе жасанды желдету әдісімен оны жою бойынша шараларды қолдану қажет. Су өткізетін құдықтан газды өрт гидрантында тұрған сумен толтыру арқылы кетіруге болады. Газды жандыру әдісімен жоюға тыйым салынады.

7.7.9 Егер камерадан немесе құдықтан газ кетпесе немесе оның келуі толастамаса, жұмыскерге камераға немесе құдыққа тек шлангысы құдық немесе камера бетіне шығатын шлангылы газқағармен ғана және арнайы құралды қолдана отырып түсуге рұқсат етіледі. Бұл жағдайда үздіксіз жұмыс жасаудың рұқсат етілген ұзақтығы 10 минуттен аспайды.

# 7.8 Сумен жабдықтаудың тазалайтын құрылыстарын пайдалану кезінде қойылатын еңбекті қорғау және қауіпсіздік талаптары

7.8.1 Сумен жабдықтау және су тарту жүйелерінің тазалайтын құрылыстарына қызмет көрсететін жұмыскерлер құрамында құрылыстардың технологиялық режимінің сақталуына жауапты жұмыскерлермен қатар еңбекті қорғау, қауіпсіздік жағдайына, электр жабдығының, жүк көтеретін механизмдердің, автоматтандырылу құралдарының, бақылау-өлшеу аспаптарының, реагент шаруашылығының және өрт қауіпсіздігінің техникалық пайдаланылуына жауапты жұмыскерлер тағайындалуы тиіс.

7.8.2 Тазалайтын құрылыстарға қызмет көрсететін жұмыскерлер жүйелі түрде дезинфекцияланып тұратын арнайы киіммен жұмыс істеуі тиіс. Жұмыскерлерге арнайы киіммен құрылыстардың аумағынан тыс жердегі дәретхана мен қоғамдық пайдалану орындарына баруға рұқсат берілмейді.

7.8.3 Сумен жабдықтау және су тарту ұйымының реагенттер сақталатын қоймаларда осы Ереженің 8-бөлімінің талаптарына сәйкес сақталады.

7.8.4 Реагенттермен жүргізілетін барлық жұмыстар нормалармен белгіленген арнайы киіммен, аяқ киіммен ғана, ал жұмыс аймағының ауасына шаң немесе зиянды газдар бөлінген уақытта газ қағарлармен немесе тыныс алу жолдарын қорғайтын басқа да жеке қорғаныс құралдарымен және қорғайтын көзілдірікпен жүргізілуі тиіс.

7.8.5 Реагенттерді дайындау шарттары ҚР ҚНжЕ 4.01-02 талаптарына сай келуі тиіс. Құрамында фтор, күкіртті газ бен оның ерітінділері бар реагенттер улы заттар болып табылады және олармен жұмыс істеген уақытта ӘКУЗ қойылатын талаптарды сақтау қажет.

7.8.6 Жұмыскерлер реагенттермен жұмыс істеп болғаннан кейін қолдарын жуып,  глицерин жағуы, көздерін дистилденген суға матырылған мақта тампонмен сүртуі, ал қажет болған жағдайда душ қабылдауы тиіс.

7.8.7 Салыстырмалы ылғалдылығы 90% жоғары тазалайтын құрылыс жайларындағы электр жабдық ылғалдан қорғалған орындалымда болуы тиіс.

7.8.8 Ыдыс құрылыстардың ішінде жүргізілетін жөндеу жұмыстарын құрамы кем дегенде үш адамнан тұратын бригада жүргізуі тиіс. Жұмыскерлер болса, газ қағарлармен және ұзындығы люктан есептелетін аралықтан құрылыстың ішіндегі анағұрлым қашық нүктесіне дейін 2 м артық белдікпен және жіппен қамтамасыз етілуі тиіс. Құрылыстың бетінде сақтық үшін және құрылыстың ішінде жұмыс істеп жатқан жұмысшыларға материалдар мен сайманды әперу үшін кем дегенде екі адам қалуы тиіс.

# 7.8.9 Жабық ыдыс құрылыстарына түспей тұрып, ауа ортасының жағдайын зиянды және жарылу қауіп бар газдардың болуына және жеткілікті мөлшердегі оттегінің болуына тексеру қажет. Аталған ыдыс құрылыстарының ішіне төмен түспей тұрып, олардың іші жасанды жолмен желдетіліп алынуы тиіс. Жұмыс барысында люктар ашық тұруы тиіс.

# 7.9 Ағын суларды тазалайтын және тұнбаны өңдейтін құрылыстарды пайдалану кезінде қойылатын еңбекті қорғау және қауіпсіздік талаптары

7.9.1 Ағын суларды тазалайтын құрылыстарды пайдалану кезінде қойылатын еңбекті қорғау және қауіпсіздік талаптары

7.9.1.1 Ағын суларды тазалайтын құрылыстардың пайдаланылуы осы Ереженің тиісті бөлімдерінде айтылған ұқсас құрылыстар мен жабдықтарға қойылатын еңбекті қорғау және қауіпсіздік талаптарын қанағаттандыруы тиіс.

7.9.1.2 Ағын суға немесе қалдықтарға қол тигізетін жұмыскерлердің арнайы киімі мен арнайы аяқ киімі аптасына кемінде бір рет жуылып, дезинфекциялануы тиіс. Станцияларда  киім кептіретін жайлар болуы тиіс. Арнайы киімнің жуылуы және дезинфекциялануы сумен жабдықтау және су тарту ұйымында ұйымдастырылуы немесе бұл жұмысты шарт бойынша арнайы ұйым жасауы тиіс.

7.9.1.3 Механикалық торларды тазалаған уақытта тырмада тұрып қалған қалдықтарды қолмен алуға тыйым салынады. Механикалық тырмалардағы қалдықтарды тырма толығымен тоқтағаннан кейін барып, тазалауға болады. Бұл жұмысты орындаған уақытта қолғап пен респиратор пайдалану қажет.

Қалдықтар санэпидқадағалау органдарымен келісілген жерге дейін апарылғанша қақпақтары жабылған контейнерлерде сақталып, ЖҚҚ пайдаланылуымен күн сайын хлорлы әктас себіледі.

Контейнерлер жылына кемінде бір рет тексерілуі тиіс. Олардың бойында инвентарлық нөмір, жүк көтергіштігі мен сыналу мерзімі көрсетілген  тақтайшадағы жазулар болуы тиіс.

7.9.1.4 Каналдардағы торларды тазалау жұмыстарын аға жұмыскердің тағайындалуымен және жұмыс орнында жергілікті жағдайлардың ескерілуімен еңбекті қорғау және қауіпсіздік шарлары туралы нұсқаманың алынуымен үш адамнан құралған бригада жүргізуі тиіс.

7.9.1.5 Беті ашық құрылыстардағы су жан-жағы еңбекті қорғау және қауіпсіздік талаптарына сәйкес қоршалатын жұмыс алаңдарынан іріктеледі.

7.9.1.6 Тұндырғылардың лай қармағыштарының айналмалы бөліктері қоршалуы тиіс.

7.9.1.7 Тұндырғылардың лай қармағыштар, лай сорғыштары арбасы жүретін жолды механизмнің тура келе жатқан фермасы (көпірі) алдында қолмен тазалауға тыйым салынады.

7.9.1.8 Биосүзгілердің қоқысталып қалған айналмалы және стационарлы суарғыштары тек өшіп тұрған уақытта ғана тазалануы тиіс.

Биосүзгілердің тиелетін материалы механизмдердің көмегімен ауыстырылады, жұмыскерлер арнайы киіммен, арнайы аяқ киіммен жұмыс істеуі тиіс.

7.9.1.9 Сүзгі алаңдарына қызмет көрсететін жұмыскерлерге душ, арнайы киімді кептіретін, демалатын және тамақтанатын орындар ұйымдастырылады.

Сүзгі алаңының әр 75 га бастап, 100 га дейінгі жерінде жұмыскерлер жылынатын будкалар болуы тиіс.

7.9.1.10 Сүзгі алаңдары каналдарының тарату желісі, қоршайтын валкалар, жолдар, көпірлер және басқа да құрылыстар таза тұруы және уақытылы жөнделіп тұрылуы тиіс. Түнгі уақытта қауіпті аймақтарда  қызыл түсті сигнал шамдар жанып тұруы қажет.

7.9.2 Тұнбаны өңдеу құрылыстарын пайдалану кезінде қойылатын қауіпсіздік талаптары мен еңбекті қорғау талаптары

7.9.2.1 Ағын сулардың тұнбасын өңдейтін құрылыс пен жабдық ҚНжЕ 2.04.03, ҚНжЕ 3.05.04 талаптарына сай келуі тиіс,

7.9.2.2 Қызмет көрсететін жайлар мен метантенктер жабдығы «Өрт қауіпсіздігіне қойылатын жалпы талаптар» Техникалық регламентіне, «Қазақстан Республикасындағы өрт қауіпсіздігі ережесіне» және «Газбен жабдықтау жүйелерінің қауіпсіздігіне қойылатын талаптар» Техникалық регламентіне сәйкес жарылыс пен өртке қарсы талаптарға сай келуі тиіс.

7.9.2.3 Қажетінше ауа алмастырып тұратын желдеткіштердің тоқтамай жұмыс істеп тұруын қамтамасыз ету үшін электр техникалық жабдықтың, метантенктерге қызмет көрсету жайларының резервтік электр қоректенуі болуы тиіс.

Желдеткіш жұмыс істемей тұрған уақытта жұмыскерлердің метантенктер тұрған жайларға  кіруіне және бұл жерде қандай да бір жұмыстарды жүргізуге жол берілмейді.

7.9.2.4 Метантенктерге қызмет көрсететін жайлардағы электр жарығы, электр қозғалтқыштары, іске қосу және тоқ қоректендіретін құрылғылар мен аппаратура жарылыстан қорғалып орындалуы тиіс. Электр құрылғылары мен электр жабдығының жермелеуі болуы тиіс.

Метантенктер тұрған жайларда:

- өртке қарсы құрал-саймандар;

- резеңке қолғап пен электр агрегаттарды басқару қалқандарының жанында төселген кілемшелер;

- газ анализаторлары  немесе газ сигнализаторлары;

- жеке қорғаныс құралдары;

- жарылысқа қауіпсіз аккумуляторлық шамдар;

- дәрігерлік көмек көрсетілгенге дейін алғашқы көмек көрсетуге қажетті дәрі-дәрмектер салынған қобдиша болу қажет.

Қауіпті жерлерге қауіпсіздік белгілері ілінуі тиіс.

7.9.2.5 Метантенктерден газ тарту газгольдерлер мен метантенктердің газ желісі «Газбен жабдықтау жүйелерінің қауіпсіздігіне қойылатын талаптар» талаптарына сәйкес орнатылып, пайдаланылуы тиіс.

7.9.2.6 Әр метантенктің газ желісінде магистральдық құбырды өшіретін арматура болуы тиіс.

7.9.2.7 Газ желісі мен газ құрылғыларын бақылау үшін міндеттемесіне желі мен жабдықтарды күнделікті тексеріп қарау, сондай-ақ өртке қарсы құрал-саймандардың жағдайын қадағалау кіретін арнайы жұмыскер бөлінуі тиіс.

7.9.2.8 Метантенктер тұрған алаңда жүргізілетін жұмыстардың реті «Қазақстан Республикасында электр қондырғыларын орнату ережелері», ҚР РД 34 20/03.501/202 және «Қазақстан Республикасындағы өрт қауіпсіздігі ережесі» талаптарына сәйкес әзірленген нұсқаулықпен айқындалады. Нұсқаулықты сумен жабдықтау және су тарту ұйымының басшысы бекітуі тиіс.

7.9.2.9 Метантенктер коммуникацияларының құбырлары «Өндірістік объектілердегі сигналдық түстерге, белгілеулерге және қауіпсіздік белгілеріне қойылатын талаптар» Техникалық  регламентінің және ҚР СТ ГОСТ Р 12.4.026 талаптарына сәйкес түске боялады.

Бояудың шартты белгілері көрсетілген жазулар көрінетін жерге ілінеді.

7.9.2.10 Метантенктерге қызмет көрсететін жұмыскерлер мен онымен байланысты газ шаруашылығы:

- еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау бойынша арнайы оқытудан өтуге, нұсқау алуға және білімі тексерілуі;

- газанализаторлардың көмегімен метантенктер орналасқан жайлардағы ауаның (газдар концентрациясын) ластану дәрежесін бақылап отыруға;

- газдың ағылуына және ауаның ластануына жол бермеуге міндетті.

7.9.2.11 Метантенктердің газ жүйелеріндегі газ қысымы үнемі қадағаланып тұруы қажет.

Газ жүйелеріндегі қысым қалыпты көрсеткіштен жоғары болғандай және тегеурінді газ құбырында апатты жағдай орын алғанда газды бірден атмосфераға немесе сақтандыратын құрылғылар арқылы шығару қажет.

7.9.2.12 Дәнекерленген жерлердегі, муфталы бірігулердегі және газ жүйесі құбырларындағы басқа да бірігулердегі герметиктелудің жоғалғандығы газ ағылған жерден көбік шығатын сабын ерітіндісінің көмегімен анықталады. Газдың ағылуын тексерген уақытта  газ құбырлары мен газ құрылғыларының үстіне ашық от көзін апаруға қатаң тыйым салынады.

7.9.2.13 Газ ағылған жайлар анықталғанда дереу газды кетіру шаралары қолға алыну қажет. Ағылған газ «Газбен жабдықтау жүйелерінің қауіпсіздігіне қойылатын талаптар» Техникалық регламентінің талаптары негізінде сумен жабдықтау және су тарту ұйымдары қолға алатын іс-шаралар жоспарына сәйкес кетіріледі.

7.9.2.14 Жарылу қаупі бар жайларда жөндеу жұмыстары жүргізілген кезде соғылған кезде ұшқын шықпайтын түсті  металдардан (мыс, бронза, алюминий қорытпасы) жасалған слесарлық саймандар қолданылады.

Көп жағдайда мыспен қапталған саймандарды қолдануға жол беріледі. Егер мыспен қапталған болса, ерекше жағдайларда металл соғатын саймандар немесе кілтке қалыңдап солидол, тавот немесе техникалық вазелин жағылуы тиіс. Жұмыстар жүргізілетін жердегі еденге резеңке кілемшелер төселеді.

7.9.2.15 Дәнекерлеу жұмыстары немесе ашық от қолданылып жүргізілетін жұмыстар метантенктер мен оларға қызмет көрсетілетін жайларда «Газбен жабдықтау жүйелерінің қауіпсіздігіне қойылатын талаптар» Техникалық регламентінің талаптарының ескерілуімен ерекше сақтық шараларының сақталуымен жүргізіледі. Мұндай жұмыстарды жүргізуге наряд-рұқсатнама алынады. Жұмыстарды желдеткіш істеп тұрғанда және жайлардағы ауа ортасының құрамы ұдайы бақыланып тұрғанда жүргізуге болады.

7.9.2.16 Жайдың іші газдалған уақытта тек газ қағармен ғана кіру керек.

7.9.2.17 Газ құбырларындағы қатып қалған конденсатты дәнекерлейтін шамдармен жылытуға немесе ол үшін электр жылытқышты қолдануға тыйым салынады. Құбырлардың қатып қалған жерлерін ыстық сумен, бумен немесе ыстық құммен жылыту қажет.

7.9.2.18 Метантенктердің ішіне жұмыскерлерді түсіру арқылы жүргізілетін жұмыстар тек наряд-рұқсатнама арқылы ғана жүргізіле алады. Бригада құрамында кем дегенде үш адам болуы тиіс. Жұмысшылар метантенктердің ішіне белдеріне сақтандырғыш жібі бар сақтандыратын белдікті тағып барып ғана түсуі тиіс. Метантенктердің ішіне шлангысы бар оқшауландырғыш газ қағармен ғана түсуге болады.

Метантенктегі ауа өрт пен жарылыс шығу қаупі бар газ концентрациясының жоғына тексерілуі тиіс.

7.9.2.19 Метантенк күмбезінің астында 15 мин артық жұмыс істеуге болмайды, кейіннен кем дегенде 30 мин кідіріс жасау қажет.

7.9.2.20 Тұнбаны құрғататын лай жиналатын құрылыстар қызмет көрсететін жұмыскерлердің қауіпсіз жұмысын қамтамасыз ететін ыңғайлы жолдары мен қоршаулары болуы тиіс.

Лай жиналатын алаңдарды тазалау құрылыстарының аумағынан басқа жерге орналастырған уақытта қызмет көрсететін жұмыскерлер үшін қызметтік және тұрмыстық жайларды, қойма мен телефон байланысын қамтамасыз ету қажет.

Лай жиналатын және дренажды құдықтардағы жұмыстар су тарту жүйесінің құдықтарына қатысы бар осы  Ереженің талаптарына сәйкес жүргізілуі тиіс.

7.9.2.21 Лай жиналатын алаңдардан алынған құрғаған тұнбаны механикалық жолмен алып тастау қажет. Механикалық жинау жұмыстарын жүргізуге, тұнбаны тиеуге және тасуға қажетті жолдар автокөлік пен механизация құралдары үшін құламалармен жасалады. Жолдар, өтпе жолдар, көпірлер, құдықтарға баратын жолдар үнемі тазартылып, уақытылы жөнделіп тұруы тиіс.

7.9.2.22 Құдықтарды механикалық жолмен босататын және тұнбаларға термикалық өңдеу жүргізетін жабдыққа қызмет көрсететін жұмыскерлер жұмыстарды қауіпсіз жүргізу бойынша арнайы оқытылып, нұсқама алулары керек.

7.9.2.23 Механикалық сусыздандыруға және тұнбаларды термикалық өңдеуге арналған жай көтеру-тасымалдау механизмдерімен жабдықталуы тиіс.

7.9.2.24 Механикалық сусыздандыруға және тұнбаларды термикалық кептіруге арналған жабдық дайындаушы кәсіпорынның нұсқаулықтарына сәйкес пайдаланылуы тиіс.

7.9.2.25 Тұнбаларды (хлорлы темір, қайнатылған әктас, флокулянттар) өңдейтін реагенттерді сақтаған, дайындаған және дозалаған уақытта ҚНжЕ 2.04.03, ҚР ҚНжЕ 4.01-02 талаптары сақталуы тиіс.

## 7.10 Айналымды сумен жабдықтаудың суытатын жүйелерін пайдаланған уақытта қауіпсіздік пен еңбектің қорғалуына қойылатын талаптар

7.10.1 Айналымды сумен жабдықтау жүйелеріндегі тазартылған ағын судың жұмсалуы аумақтық уәкілетті мемлекеттік санитарлық және эпидемиологиялық қадағалау органдарымен келісілуі тиіс.

7.10.2 Суытатын суды өңдеу кезінде өңдеген кезде мыс  купоросының қолданылуы аумақтық уәкілетті мемлекеттік санитарлық және эпидемиологиялық қадағалау органдарымен келісілуі тиіс.

7.10.3 Суытатын айналымды сумен жабдықтау жүйелерін пайдаланған уақытта дайындаушы зауыттардың жабдықты пайдалану жөніндегі нұсқаулықтарын, сондай-ақ осы Ереженің тиісті бөлімдеріндегі талаптарды ескеру қажет.

7.10.4 Ингибиторларды қолданған уақытта градирнялардағы атмосфералық ауадағы ШЖК аспауға тиіс хром концентрациясын қадағалап тұру қажет.

7.10.5 Градирнялар мен су шашу бассейндеріндегі су жинайтын резервуарлардың айналасында градирнялар мен су шашу бассейндеріндегі терезелерден желмен шығатын су ағып кету үшін құрылыстан еңкіш тұратын ені кемінде 2,5 м су өткізбейтін жабын болуы тиіс.

7.11 Суды зарарсыздандыру жүйелерін пайдалану кезінде қойылатын еңбекті қорғау және қауіпсіздік талаптары

7.11.1 Табиғи және ағын суларды зарарсыздандыратын жүйелерге:

- суды зарарсыздандыру кезінде пайдаланылатын реагенттерді сақтайтын құрылғы;

- сұйық хлорды буландыратын, оның есебі мен шығымын қадағалайтын құрылғы;

- хлоргазды суды мөлшерлейтін қондырғылар;

- хлорлы әктас ерітіндісін дайындап, мөлшерлейтін қондырғылар;

- натрий гипохлоритін алатын және мөлшерлейтін қондырғылар;

- суды ультракүлгін сәулеленумен зарарсыздандыратын қондырғылар (бактерицидті қондырғылар);

- суды озонмен зарарсыздандыратын жабдықтар мен құрылыстар кешені;

- ілеспе құрылыстар (қоймалар және т.б.);

- зарарсыздандыратын реагенттер төгілетін (құйылатын) орындар;

- зарарсыздандыратын реагенттер тасымалданатын құбырлар кіреді.

7.11.2 Суды хлормен және хлор реагенттермен зарарсыздандыратын жүйелерге қойылатын арнайы талаптар «Хлорды өндіру, сақтау, тасымалдау және қолдану кезінде өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптары» сәйкес орындалуы тиіс.

7.11.3 Суды зарарсыздандыру нысандарында жүргізілетін жұмыстарға жасы 18  толған, оқу орталықтарында, арнайы курстарда арнайы  оқытылған, лицензиясы бар және тиісті куәлік алған тұлғалар жіберіледі.

Тиісті білім 3 жылда кем дегенде 1 рет тексерілуі тиіс. Мұндай нысандарда жұмыс істейтін жұмыскерлер «Алдын ала және мерзімдік медициналық тексеруден өту міндетті болатын зиянды өндірістік факторлардың, кәсіптердің тізбесі» мен «Зиянды, қауіпті және қолайсыз өндірістік факторлардың әсеріне 
ұшыраған қызметкерлерді міндетті алдын ала және мерзімдікк медициналық 
қарауларды жүргізу жөніндегі нұсқаулық»  және Д-қосымшасына сәйкес қарастырылған тәртіппен алдын ала және жүйелі түрде медициналық тексеруден өтіп тұруы тиіс.

7.11.4 Хлордың сақталуына және пайдалануына қатысы бар нысандар апатты ЖҚҚ (жеке қорғаныс құралдары),  құрылғылар жиынтығымен, керек-жарақтар мен құрал-саймандармен «Хлорды өндіру, сақтау, тасымалдау және қолдану кезінде өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптары» сәйкес жасақталу табеліне сай жабдықталуы тиіс.

Зарарасыздандыру жүйелеріне кіретін өзге нысандар табелді құралдармен жабдықтар мен қондырғыларды (озонаторларды, ультракүлгін сәулелену қондырғыларды және т.б.) дайындаушы кәсіпорындардың нұсқамаларының ескерілуімен жинақталады.

7.11.5 Жарақтандыру табелімен қарастырылған қорғайтын құралдарды кезекші отыратын жайларға қойылған арнайы шкафтарда немесе хлоратор тұратын жерге кіреберісте сақтау қажет.  Шкафтың есігіне ішінде сақталып тұрған құралдардың тізбесі ілінуі тиіс.

7.11.6 Хлор бөлінуі мүмкін жайларға «Хлорды өндіру, сақтау, тасымалдау және қолдану кезінде өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптары» сәйкес апатты желдеткіш пен дауысы диспетчерлік пункттен шығатын дауысты дабыл орнатылған хош иістендірілген газанализаторлар орнатылуы керек.

7.11.7 Кезекші жұмыскерлер хлор сақталатын қоймаларға, сондай-ақ дозатор тұратын жерге кірмей тұрып, желдеткіштің жұмыс істеп тұрғанына және жайлардың ішіне газдардың таралмағанына көз жеткізу қажет. Хлор бөлінуі мүмкін жайлардың ішіне тек тиісті маркалы жеке газ қағар киіп қана кіруге болады.

Тыныс алу жолдарын хлордан қорғау үшін өнеркәсіптік газ қағарларды («В» сүзгісі бар) ауадағы хлор концентрациясының көлемі 0,5% аспаса ғана қолдануға жол беріледі. Хлор концентрациясы бұл көрсеткіштен жоғары болған уақытта оқшаулайтын тыныс алу аппараттарын, өзін-өзі құтқарушылар мен оқшаулайтын костюмдер кию керек.

7.11.8 Ішінде хлор бар контейнерлер мен баллондарды ауыстыру, қақпақтарды, крандардың сермерлерін, пайдаланылып  болған баллондардың түтіктерін алу, жаңа ыдыстарды қосу жұмыстарын және газ ағылуы мүмкін басқа да жағдайларда газ қағарлар кию қажет.

7.11.9 Газ қағарлармен дайындаушы кәсіпорындардың нұсқаулықтарына сәйкес жұмыс істеп, осы нұсқаулықтарға сәйкес қорғайтын әсерін тексеру, сондай-ақ сақтау қажет. Газ қағар жұмыскердің әрқайсысында болуы тиіс және олар паспортқа сәйкес жүйелі түрде тексеріліп тұруы қажет.

7.11.10 Хлорлы әктасты өлшеген кезде және әктас ерітіндісін дайындаған кезде  газ қағар, арнайы киім мен арнайы аяқ киім кию қажет.

7.11.11 Сұйық хлор, озон пайдаланатын сумен жабдықтайтын және (немесе) су тартатын ұйымдардың әрқайсысында «Қауіпті өндірістік нысандардағы өнеркәсіптік қауіпсіздік туралы» Қазақстан Республикасы Заңының талаптарына және «Хлорды өндіру, сақтау, тасымалдау және қолдану кезінде өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптары» сәйкес әзірленіп, бекітілген сумен жабдықтайтын және су тартатын ұйымдар оқытқан газдан құтқару қызметі ұйымдастырылуы тиіс.

7.11.12 Хлор (аммиак) тұратын нысандарда апаттың болғаны анықталған жағдайда және хлордың ағылғаны анықталған жағдайда бұл туралы «Қауіпті өндірістік нысандардағы өнеркәсіптік қауіпсіздік туралы» Қазақстан Республикасы Заңының талаптарына және «Хлорды өндіру, сақтау, тасымалдау және қолдану кезінде өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптары» сәйкес айналадағылардың бәріне және уәкілетті аумақтық мемлекеттік органдардың кезекші қызметтеріне хабарлау қажет.

7.11.13 Контейнерден немесе баллоннан аздап газ ағылғанда (ақырын пышылдағанда,  газтәріздес хлор баяу шыққанда немесе иіс шыққанда) қызмет көрсететін жұмыскерлер сумен жабдықтау және су тарту ұйымдарының жетекшілері әзірлеп, бекіткен «Хлор (аммиак) шаруашылығын пайдалану жөніндегі нұсқаулық» және «Хлорды өндіру, сақтау, тасымалдау және қолдану кезінде өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптары» сәйкес газдың ағылуын алдын алу шараларын қолға алулары қажет.

7.11.14 Ішінен газ ағыны болып ағып, баллон немесе контейнер герметиктелуден босаған уақытта хлор, аммиак шаруашылығы мен газдан құтқару қызметінің жұмыскерлеріне қатысы бар сумен жабдықтау және су тарту ұйымдарының нысандарына дабыл қағып, газдың ағылуын тоқтату қажет.

7.11.15 Ішінде хлор бар контейнер немесе баллон жарылған уақытта бәріне ортақ дабыл қағу қажет. Апат пен оның салдарын жою бойынша бәріне ортақ дабыл қағылған уақытта жұмыстар «Қауіпті өндірістік нысандардағы өнеркәсіптік қауіпсіздік туралы» Қазақстан Республикасы Заңының талаптарына және «Хлорды өндіру, сақтау, тасымалдау және қолдану кезінде өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптары» сәйкес азаматтық қорғаныс күштерінің, қаланың (елді мекеннің) өрт сөндіру және медицина қызметтерінің қатысуымен бірлескен іс-қимылдар жоспары бойынша жүргізіледі.

Апатты жою кезінде ауысымды өткізуге және қабылдауға тыйым салынады. Мұндайда ауысым тек цех бастығының немесе сумен жабдықтау және су тарту ұйымдары басшыларының нұсқауымен ғана қабылданып, өткізіле алады.

7.11.16 Хлор (аммиак) шаруашылығындағы апатты жою жұмыстарына жұмылдырылмаған жұмыскерлер дабыл жарияланған уақытта немесе хлордың өткір иісі сезілген кезде ЖҚҚ киіп, хлордың иісі сезілген жайдан дереу шығып, сумен жабдықтау және су тарту ұйымының диспетчерлік қызметі хабарлаған бағытқа қарай бет алулары қажет. Газ қағар болмаған жағдайда ауыз бен мұрынды мүмкіндігінше, дымқыл шүберекпен (беторамал, мойынорағыш және т.с.с.) жауып, хлорың иісі тараған жайдан асықпай, тынысты ұстап шығу керек.

Апат орын алған жерде жұмыс істейтін жұмыскерлер ЖҚҚ қолданып, жоспарларға (осы Ереженің 7.11.13 тармақшасы) сәйкес апатты оқшаулау және жою шараларын қолданады.

Хлордың (аммиактың) әсеріне ұшыраған өзге өндіріс учаскелеріндегі жұмыскерлер  газ қағар киіп, нұсқаулыққа сәйкес әрекеттенеді.

7.11.17 Бас ауруға, жүрек айнуға, жөтелге, кеудедегі ауырсынуға немесе кеуде қуысының қысуына әкелмей, хлордың әсерінен жеңіл зардап шеккен зақым шеккен адам ауасы ластанған жайдан таза ауаға шығарылып, сумен жабдықтау және су тарту ұйымының денсаулық сақтау пунктіне немесе жақын маңдағы емханаға жіберілуі тиіс.

7.11.18 Хлормен қатты уланған адамды ауасы зақымдалған жайдан дереу, мүмкіндігінше, зембілмен таза ауаға шығару немесе үстіне жылы киім жабу; кеудесін көтеру қажет.  Зардап шегушіге медицина жұмыскерін шақырту керек, ал ол келгенше өтпе желге шығармауға, қозғалтуға болмайды. Мұндай адамды тыныш қалдырып, спирт буымен тыныс алдыру, көзін, ауыз-мұрнын ішетін соданың  2% ерітіндісімен жуу керек. Зардап шеккен адамға жылы сүт, шай немесе кофе (ас сода (бір стаканға 1 шай қасық) мен бірнеше тамшы аммиак (нашатыр спирті) қосып) беру, жөтелген жағдайда қыша қағаз, банка қою  ұсынылады. Тынысы тоқтағанда  оттегі жастығымен өкпесіне оттегі жіберу ұсынылады. Қолдан тыныс алдыруға тыйым салынады.

7.11.19 Озонатор жабдығымен жұмыс істеген уақытта ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 12.3.002 талаптары мен дайындаушы ұйымдардың нұсқаулықтарының орындалуын қамтамасыз ету қажет.

7.11.20 Озон ағылған, жабдықтың жұмысында жөнсіздіктер пайда болғанда және басқа да апатты жағдайларда озонатор қондырғысын пайдалануды бірден тоқтату қажет. Цех басшысы бұл туралы сумен жабдықтау және су тарту ұйымына хабарлауы тиіс.

7.11.21 Озонатор жабдығымен жасалатын жұмысқа бекітілген бағдарлама бойынша оқытылған және 1000 В жоғары кернеумен жұмыс істейтін электр қондырғыларына қызмет көрсетуге жіберілген жұмыскерлер жіберіле алады.

7.11.22 Озон шығару және озондау станциясында атмосфераға шығарылатын шығарындыларды бейтараптандыру жүйелері қарастырылуы тиіс. Жұмыстар жүргізілетін жайлардың ауасындағы озон концентрациясын аспаптар бақылап тұруы тиіс.

7.11.23 Аспаптар  мен қалқандар басқарылатын жайлардағы жарық 200 лк төмен болмауы тиіс.

7.11.24 Озонатор қондырғысындағы жылыту жүйесіндегі ауа температурасы 16°С төмен болмауы тиіс.

7.11.25 Электролиз қондырғылары тұратын жайларда электролизерлерден тартылатын жергілікті сорғылары бар ауа тарту-жіберу желдеткіші қарастырылуы тиіс. Шырақтар жарылыстан қорғалып орындалған, ал олардың сөндіргіштері электролиз тұрған жайдың  сыртында болу қажет. Электролиз тұрған жайдағы жабдықтардың барлығы жермеленуі тиіс.

7.11.26 Еденде диэлектрик кілемшелер болмаса, түзеткіш агрегат пен электролизерге қызмет көрсетуге тыйым салынады. Электродтарды тоқ кернеуі өшіріліп тұрғанда ғана  қайта полюстеуге болады.

7.11.27 Бактерицидті қондырғылардың орналасуы мен оған қызмет көрсетілуі қондырғылардың дайындаушы ұйымдарының талаптарына сай келуі тиіс. Бактерицидті шамдарды пайдаланған уақытта көзге зақым келтірмеу үшін көзге қорғайтын көзілдірік кию керек.

7.11.28 Шамдарды ауыстырған уақытта тоқ соқпау үшін конденсаторларды арнайы  разрядтаушымен разрядтау қажет.

7.11.29 Бактерицидті қондырғының шеткі қабырғаларындағы қорғап тұратын қақпақтарды қондырғы сөндірілгеннен кейін 15 мин өткен соң барып қана ашу қажет.

Бактерицидті қондырғының камераларын, басқару  пульттары мен қоректенуді жермелеу қажет.

7.11.30 Натрий гипохлоритін электролитті дайындаған уақытта электролиз қондырғылары жылытылатын құрғақ жайда тұруы тиіс.

Электролизді қондырғыларды басқа жабдықпен бірге бір жайға қоюға рұқсат беріледі. Натрий гипохлоритінің жинағыш-багы іші желдетілетін бөлек жайда тұруы тиіс.

7.11.31 Ас тұзын арнайы сақтау қоймасында сақтаған жөн. Құрғақтай сақтау қоймаларын қолдануға жол беріледі. Мұндайда тұздың қалыңдығы  2,0 м аспауы тиіс.

7.11.32 Натрий гипохлоритін қолданған уақытта еңбекті қорғау және қауіпсіздік талаптары ГОСТ 11086 талаптарына сай келуі тиіс.

7.11.33 Суды зарарсыздандыру жүйесіне қызмет көрсететін жұмыскерлер арнайы киіммен қамтамасыз етіліп, тиісті ЖҚҚ болуы тиіс.

7.11.34 Натрий гипохлоритін органикалық өнімдермен, жанатын  материалдармен және қышқылдармен бірге сақтауға жол берілмейді.

7.11.35 Натрий гипохлориті теріге тиген кезде тиген жерді 10 мин бастап, 12 мин дейін ағып тұрған судың астында әбден жуу қажет. Өнім көзге шашырап кеткенде көзді бірден суымен жақсылап жуып, зардап шеккен адамды денсаулық сақтау пунктіне немесе жақын маңдағы емханаға жіберу керек.

7.11.36 Натрий гипохлориті жанған кезде оны құммен, көмірқышқылды өрт сөндіргішпен  сөндіру керек.

7.11.37 Төгілген натрий гипохлоритін сумен жуып тастау керек.

7.11.38 Натрий гипохлориті үстінен құйылатын гуммирленген арнайы темір жол цистерналарына,  гуммирленген болат, полиэтилен немесе сыйымдылығы 0,50 м3 бастап, 2,0 м3 дейінгі әйнекпластик контейнерлер мен  полиэтилен бөшкелерге құйылады.

7.11.39 Цистерналар, контейнерлер мен бөшкелер 90% толтырылуы тиіс.

7.11.40 Натрий гипохлориті «Автомобиль көлігіндегі еңбекті қорғау және қауіпсіздік ережелері», «Автокөлiк құралдарымен қауiптi жүктердi тасымалдау, олардың Қазақстан Республикасының аумағы бойынша жүрiп өту ережесi және қауіпті жүктердi тасымалдайтын жүргiзушiлер мен автокөлік құралдарына қойылатын бiлiктiлік талаптар» талаптарына сәйкес контейнерлер мен бөшкелерде автомобиль көлігімен тасымалданады.

Натрий гипохлориті «Темір жол көлігі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының және «Темір жол көлігіндегі қауіпсіздік ережелері» талаптарына сәйкес темір жолмен цистерналармен тасымалданады.

7.11.41 Ішінде өнім бар полиэтилен бөшкелер автомобиль шанағына арасына тақтай қойылып, бір-бірінің үстіне екі қатардан асырмай аузы жоғары қаратылып тізіліп, бекітіледі.

7.11.42 Натрий гипохлориті күн сәулесінен қорғалған арнайы немесе тот басуға төзімде материалмен қапталған ыдыстарда сақталады.

Ішінде өнім бар полиэтилен бөшкелер жылытылмайтын жабық қоймаларда сақталады.

7.11.43 Ауыз су дайындау, ағын суларды зарарсыздандыру барысында УК-сәулелену қондырғыларын пайдаланатын қызметкерлердің қауіпсіздігі мен еңбектің қорғалуы тиісті әдістемелік нұсқаулармен реттеледі.

7.12 Зертханаларда жұмыс істеген уақытта қойылатын еңбекті қорғау және қауіпсіздік талаптары

7.12.1 Химия-бактериологиялық зертханалардың құрамы мен алаңы ҚНжЕ 3.05.04, ҚР ҚНжЕ 4.01-02, ҚНжЕ 2.04.03 талаптарына және «Химиялық зертханаларда өнеркәсіптік қауіпсіздіктің жалпы салалық талаптары» сай келуі тиіс.

7.12.2 Зертхана жұмыскерлері арнайы бөлінген жерлерде, яғни, тамақтанатын бөлмеде ұйымдастырылуы тиіс. Тамақты жұмыс халатымен ішуге жол берілмейді; тамақ өнімдерін, оның ішінде сумен жабдықтау және су тарту ұйымында берілетін сүтті химиялық заттар сақтайтын тоңазытқыштарда сақтауға жол берілмейді.

7.12.3 Зертхана жұмыскерлері «Зардап шеккендерге алғашқы медициналық көмек көрсету бойынша әдістемелік  нұсқамалар» сәйкес қышқылдарға, сілтілерге күйген кезде, улы заттармен немесе газдармен улану кезінде дәрігерлік көмекке дейінгі алғашқы көмекті көрсетуге үйретілуі және мұндай көмекті іс жүзінде көрсете білуі тиіс.

7.12.4 Реактивтер сақталатын зертханалық ыдыстарға ішінде сақталып тұрған заттардың атауы көрінетіндей әрі түсінікті етіп жазылған заттаңба жапсырылуы тиіс. Күйдіретін заттар ауасы сорылатын шкафтарда және 5 күндік қордан асырылмай сақталуы тиіс. Улы заттар аузы жабылатын бөлек шкафтарда сақталады. Шкафтардың кілті зертхана меңгерушісінде немесе улы заттардың сақталуына және берілуіне жауапты болатын жұмыскерде болуы тиіс. Улы заттар олармен жұмыс істейтін  адамдарға бір ауысымға қажетті мөлшерден асырылмай беріледі және мұндай улы заттардың қатаң есебі жүргізіледі.

Заттаңбалардағы жазуларды түзетуге, ыдысқа тез жуылып кететін жазуларды жазуға және заттаңбасы жоқ немесе жазуы анық емес реактивтерді пайдалануға жол берілмейді.

7.12.5 Автоклавтарды пайдаланатын зертхана жұмыскерлеріне «Қысыммен жұмыс істейтін жабдықтың қауіпсіздігіне қойылатын талаптар» Техникалық регламентіне сәйкес қысым астында жұмыс істейтін ыдыстарды қауіпсіз пайдалану тәртібі мен автоклавтарды пайдалану тәртібі  үйретілуі тиіс.

7.12.6 Зертханадағы электр жабдық «Қазақстан Республикасында электр қондырғыларын орнату ережелері» сәйкес жермеленуі тиіс.

Жұмыс істеп тұрған электр жабдық пен электр аспаптарды қараусыз қалдыруға жол берілмейді.

7.12.7 Химиялық реактивтердің, органикалық еріткіштердің, химиялық заттардың су ерітінділерін шұңғылшаларға төгуге жол берілмейді.

7.12.8 Суды патогенді микроағзалардың болуына бақылау патогенділіктің тиісті тобының қоздырғыштарымен жұмыс істеуге рұқсаты мен осы жұмыстарды жүргізуге лицензиясы бар зертханаларда жүргізіледі.

7.12.9 Жұмыскерлер сынама алуға инфекция көздерімен жұмыс істеу кезіндегі қауіпсіздік пен еңбектің қорғау жөнінде нұсқамалық алғаннан кейін жіберіледі

7.12.10 Патогенділігі III және IV топтарға жататын микроағзалармен және гельминтамдармен жұмыс істеген кезде қауіпсіздік пен еңбектің қорғалуына қойылатын талаптар тиісті санитарлық нормаларда жазылған.

7.12.11 Зертханаларда  «Қазақстан Республикасында электр қондырғыларын орнату ережелері» Р 2.2.755-99 және осы Ережеге сәйкес қауіпсіздік, еңбекті қорғау. Өрт қауіпсіздігі және өндірістік санитария талаптары сақталуы қажет.

7.13 Сынап толтырылған аспаптарды пайдалану кезінде қауіпсіздік пен еңбектің қорғалуына қойылатын талаптар

7.13.1 Сынап толтырылған аспаптардың пайдаланылуы мен жөнделуі ГОСТ 12.3.031 талаптарына сай келуі тиіс.

7.13.2 Сынап толтырылған аспаптармен жүргізілетін жұмыстарға жіберілетін жұмыскерлер ГОСТ 12.0.004 талаптарына сәйкес алдын ала медициналық тексеруден өтіп, арнайы оқытылуы, нұсқамалық алуы және кәсіби дайындығы (соның ішінде – еңбекті қорғау және қауіпсіздік) бойынша білімі тексерілуі тиіс.

7.13.3 Сумен жабдықтау және су тарту ұйымында осы Ереже мен сынап толтырылған аспаптар пайдаланылатын нысандардағы еңбек жағдайының ерекшеліктерінің ескерілуімен арнайы нұсқаулық әзірленіп, бұл нұсқаулықты сумен жабдықтау және су тарту ұйымының басшысы бекітуі тиіс.

Нұсқаулық еңбекті қорғау және қауіпсіздік қызметімен, (кәсіподақ) жұмыскерлерінің өкілдерімен келісіліп, бұл нұсқаулықты сумен жабдықтау және су тарту ұйымының басшылығы бекітуі тиіс.

7.13.4 Сынап толтырылған аспаптар есіктің алдына, жүретін жолға, оңтүстікке немесе  оңтүстік батысқа қараған терезелердің қасына, жылыту аспаптары мен беті қызатын аспаптардың қасында тұрмауы қажет.

7.13.5 Аспаптардың барлық крандарда, сондай-ақ әйнек түтіктер жалғанған жерлерде жол берілетін ең жоғары қысымнан 10%  бастап, 15% дейін асатын қысымға есептелген  арнайы қатты өткізбелері  мен  бекітпелері болуы тиіс.

7.13.6 Сынап толтырылған аспаптар олардың пайдалануымен жүргізілетін жұмыс циклы аяқталғаннан кейін немесе оларды жөндеу керек болған уақытта  химиялық жолмен (концентратты азот қышқылы)  өңделіп, артынан сумен және йод пен йодты калий ерітіндісімен шайылады.

7.13.7 Пайдаланылған уақытта жерге сынап түсуі мүмкін өндірістік жайлар гидрожуу құрылғыларымен жабдықталуы тиіс. Жайдан шыққан жердегі науаларға сынапты ұстап қалатын қармауыштар орналастырылады.

7.13.8 Өндірістік жайлардың ішіндегі сынап төгілуі мүмкін еден, өндіріс алаңдары, жабдықтардың астыңғы жағы вакуумның немесе гидрожуудың көмегімен күніне аз дегенде екі рет тазалануы тиіс.

7.13.9 Сынап төгілген жағдайда оны дереу жинап алу қажет. Сынап еденге сіңбеу және бүкіл жайға тарамау үшін сынап тамшылары кірлеген жердің шетінен бастап, ортасына қарай жиналады. Төгілген сынап тамшыларын алдымен эмалденген темір қалақпен түгел жинап алып, алдын ала калий перманганатының ерітіндісі толтырылған ұрылмайтын әйнек қабылдағышқа немесе қалың әйнек ыдысқа салу қажет.

Сынаптың бөлек-бөлек болып түскен тамшыларын:

-  1:2 ара-қатынастағы пиролюзит пен тұз қышқылының  5% ерітіндісінің қоспасы – пастаның көмегімен. Паста өңделген бетке қалыңдап жағылып, 20-30 мин кейін эмалденген металл пластинкамен жабысқан сынап тамшыларымен бірге алынады. Тасшылар сынап қабылдағышқа қағып салынады;

- эмульсияның - сазбалшық пастаның (дәл солай);

- резеңке грушаның көмегімен жинау керек.

Сынап осы аталған әдістердің бірімен жиналғаннан кейін кірлеген жерге:

- калий перманганатының 0,2% ерітіндісін;

- немесе хлорлы темірдің 20% ерітіндісін құю керек.

7.13.10 Сынапқа кірлеген қалдықтар (қатты және сұйық) механикалық, химиялық, термикалық және басқа да әсерлерге төзімді герметиктелген ыдыстарда сақталу, тасымалдану қажет.

7.13.11 Сынаппен жұмыс істеген уақытта ГОСТ 12.4.034 және ГОСТ 12.4.103 талаптарына сай келетін ЖҚҚ пен киім қолдану қажет.

7.13.12 Сынаппен жұмыс істейтін жұмыскерлер қолданатын ЖҚҚ жүйелі түрде нормативтік-техникалық құжаттамамен белгіленген тәртіп пен мерзімде тексеріп, сынап және сынаптан тазалап (демеркуризация) тұру қажет.

7.13.13 Арнайы киім сынаппен, оның қосылыстарымен және сынап толтырылған аспаптармен жұмыс істеуге арналған өндірістік және зертханалық жайларды жобалау, пайдалану және ұстау нормаларына сәйкес санитарлық өңделіп, демеркуризациялануы тиіс.

# 8 Материалдық құндылықтардың жиналуына және тасымалдануына қойылатын еңбекті қорғау және қауіпсіздік талаптары

# 8.1 Материалдардың, бұйымдар мен жабдықтардың жиналуына қойылатын еңбекті қорғау және қауіпсіздік талаптары

8.1.1 Материалдар, бұйымдар мен жабдықтар арнайы бөлінген орындарға жиналуы тиіс. Қойма аумағында барлық ғимараттарға баратын бос жолдарды қарастыру қажет. Қоймаға кіретін және шығатын жолдарды, сондай-ақ өрт сөндіру қалқандарына баратын жолды бөгеуге тыйым салынады; істеп тұру және түнгі уақытта жарық болып тұруы тиіс.

8.1.2 Нысанның өзіндегі қоймалар көтергіш-тасымалдау механизмдері емін-еркін қозғалып жүру үшін үсті қатты алдын ала ойластырылған, автокөлік құралдары оңай жақындай алатын ыңғайлы жолдары бар жерлерге орналастырылуы тиіс.

Қойма алаңдары жер үсті  суынан, ал қыс мезгілінде қар мен тұздан тазартылған болуы тиіс.

Материалдарды, бұйымдар мен жабдықтарды нығыздалмаған үйілген топырақтың үстіне жинауға тыйым салынады.

8.1.3 Материалдар мен бұйымдарды төмендегідей жолмен орналастыру, жинау және сақтау қажет:

- диаметрі 15,0 мм бастап, 50,0 мм дейінгі құбырлар әр 0,5 м сайын ағаш төсемелерді салып, 2,2 м биіктікке дейін бір-бірінің үстіне қойылып жиналады;

- диаметрі 70,0 мм және одан артық болат құбырлар төсемемен  3,0 м биіктікке дейін бір-бірінің үстіне қойылып жиналады;

- диаметрі 76,0 мм бастап, 100,0 мм дейінгі құбырлар – 4 қатардан кейін;

- диаметрі 133,0 мм бастап, 159,0 мм дейінгі құбырлар – 2 қатардан кейін;

- диаметрі 300,0 мм және одан артық құбырлар төсемелерсіз 3,0 м дейін жететін үйме болап, қатар-қатар жиналады.

Құбырлардың әр қатары металл башмақтармен немесе астыңғы жағынан төсемелерде жақсы бекітілген тіреуіштермен бекітілуі тиіс.

8.1.4 Дөңгелек ағаштар қатарлардың арасына төсеме салынып, биіктігі 1,5 м аспайтындай қатар-қатар қойылып жиналып, дөңгелеп кетпеу үшін тіреуіштер қойылады. Кесілген ағаштар қатарға қойылғанда биіктігі қатар-қатар жиналған кесілген ағаштардың енінің жартысынан аспайтын, ал айқастырылып қойылғанда қатар-қатар жиналған кесілген ағаштардың енінің жартысынан аспайтын қатарларға жиналады.

Материалдар мен бұйымдарды күрделі және уақытша құрылыстар мен қашалардың бөлшектеріне сүйеп қоюға (тіреп қоюға) болмайды.

8.1.5 Құм, қиыршық тас, ұсақталған тас және басқа да сусымалы материалдар материалдардың осы түрі үшін қиябет бұрышы сақталып сақталу немесе ұстап тұратын өзге қабырғамен қоршалуы тиіс. Үйілген сусымалы материалдардың арасын қазып алуға тыйым салынады.

8.1.6 Шаңтәріздес материалдар тиеу және түсіру кезінде ұшып, шашырауға қарсы шаралардың қолға алынуымен бункерлерде, ларьларда және беті жабылатын басқа да ыдыстарда сақталу керек.

8.1.7 Арнайы киім, арнайы аяқ киім мен ЖҚҚ қоймалардың жылытылатын жабық жайларында сақталуы тиіс.

8.1.8 Қоймалардағы қатарлардың арасында ені  1,0 м кем болмайтын адам жүретін жол мен ені қоймаларға қызмет көрсететін тиеу-түсіру механизмдерінің және көлік құралдарының көлеміне байланысты болатын техника жүретін жол қарастырылуы тиіс.

8.1.9 Қатарларды жинау және бұзу жұмыстары механикалық жолмен жүргізілуі тиіс. Биіктігі 1,5 м аспайтын қатарларды инвентарлы сатылардың көмегімен жинау қажет. Қатарлардың арасына 1,0 м кем болмайтын адам жүретін жол мен қоймада қолданылатын механизмдердің түріне байланысты техника жүретін жол қалдырылады.

# 8.2 Қышқылдар мен сілтілердің  сақталуы мен тасымалдануына қойылатын еңбекті қорғау және қауіпсіздік талаптары

8.2.1 Химиялық заттарды сақтауға арналған қойма жайлары ҚНжЕ 2.11.01 талаптарына сәйкес бір қабатты арнайы ғимараттарда орналасуы тиіс.

8.2.2 Қышқылдарды ауа тарту-жіберу желдеткіші бар бөлек жайларда, аузы жабық әйнек шөлмектерде тоқылған немесе ағаш ыдыста сақтау қажет. Ішінде қышқыл мен сілті бар шөлмектер бір қатарға еденге жиналуы тиіс. Шөлмектердің әрқайсысына қышқылдың (сілтінің) атауы жазылған бирка жапсырылады. Бос шөлмектер де дәл осылай сақталуы тиіс.

Қышқылдар мен сілтілерді жұмыс орнында ауысымға қажетті мөлшерден асырмай сақтауға болады.

8.2.3 Шөлмектерді олардың қозғалмай тұруын қамтамасыз ететін арнайы құралдардың көмегімен екі жұмыскер тасуы керек. Қышқылмен және сілтімен жүргізілетін барлық жұмыстарды ЖҚҚ пайдаланып, арнайы үйретілген жұмыскерлер жүргізуі тиіс.

8.2.4 Химиялық заттарды бірге сақтау шарттары «Қазақстан Республикасындағы өрт қауіпсіздігі ережесі» мен ГОСТ 12.1.004 сәйкес таңдалады.

8.2.5 Қойма жайларындағы ауа температурасын, салыстырмалы ылғалдылық пен ауа қозғалысының жылдамдығын нақты химиялық заттарды сақтау технологиясының талаптарына сәйкес белгілеу қажет.

8.2.6 Сусымалы химиялық заттар жел тимейтін қойма ғимараттарында сақталуы керек. Мұндай химиялық заттарды механикаландырылған жолмен әперіп, түсіру  қажет.

8.2.7 Қышқылдар мен сілтілерді сақтау шарттары олардың  физикалық-химиялық қасиеттеріне қарай таңдалады.

8.2.8 Қышқылдар мен сілтілерді жертөлелерде, жартылай жертөле жайларда және ғимараттың жоғарғы қабаттарында сақтауға тыйым салынады.

8.2.9 Қышқылдар сақталатын қоймада қажетті мөлшердегі әктасты, абайсызда төгілген сұйықтықты бейтараптандыру үшін пайдаланылатын соданы, сондай-ақ құмды сақтайтын ыдыстар болуы тиіс.

8.2.10 Ішінде қышқыл бар шөлмектерді жылыту аспаптарының жанына қоюға тыйым салынады.

8.2.11 Химиялық заттар сақталатын жерлерде ҚР СТ ГОСТ Р 12.4.026 және «Өндірістік объектілердегі сигналдық түстерге, белгілеулерге және қауіпсіздік белгілеріне қойылатын талаптар» Техникалық  регламентіне сәйкес қауіпсіздік белгілері болуы тиіс.

8.2.12 Ішінде химиялық заттар бар ыдыстың бойында тиісті жазулар мен таңбалауы болмаған жағдайда қоймаға мұндай химиялық заттарды әкелуге және оларды қоймада сақтауға жол берілмейді.

8.2.13 Химиялық заттарды тасымалдау кезіндегі еңбекті қорғау және қауіпсіздік ГОСТ 12.1.004 және «Автомобиль көлігіндегі еңбекті қорғау және қауіпсіздік ережелері» талаптарымен реттеледі.

8.2.14 Әйнек ыдыстағы қышқылдар, сілтілер түсірілген жерден қоймаға дейін және қоймадан пайдаланылатын жерге дейін толық қауіпсіздік пен еңбек қорғау талаптарының сақталуын қамтамасыз ететін приспособленных көлік құралдарымен тасымалдануы тиіс.

8.2.15 Химиялық заттармен жүргізілетін барлық жұмыстарды арнайы киімі, арнайы аяқ киімі мен ЖҚҚ бар арнайы оқытылған жұмыскерлер жүргізуі тиіс.

8.2.16 Реагенттердің темір жол, автомобиль көлігінен түсірілуі, тасымалдануы және  қойманың ішіне жиналуы, ерітінді дайындайтын құрылғыларға салынуы механикаландырылған жолмен жүргізілуі тиіс.

8.2.17 Қоймада сақталатын реагенттердің мөлшері олардың ең көп тұтынылатын кезеңі бойынша есептегенде 30 тәуліктік қордан аспауы және бір жолғы әкелінетін көлемінен кем болмауы тиіс.

«Хлорды өндіру, сақтау, тасымалдау және қолдану кезінде өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптары» сәйкес сұйық хлор қоры 15 тәуліктік қажеттіліктен аспауы тиіс. Хлор қорын 30 тәуліктік қажеттілікке дейін көбейту қажет болған жағдайда бұл өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы уәкілетті мемлекеттік органмен келісілуі тиіс.

8.2.18 Реагенттермен жүргізілетін жұмыстардың барлығын нормалармен белгіленген арнайы киіммен, арнайы аяқ киіммен, ал жұмыс аймағының ауасына шаң немесе зиянды заттар бөлінген уақытта газ қағармен немесе тыныс алу жолдарын қорғайтын басқа да жеке қорғаныс құралдарымен және көзді қорғайтын көзілдірікпен жүргізу қажет.

8.2.19 Орындайтын қызметтік міндеттемелері мен жұмыстары бойынша жұмыскерлердің қауіпсіздік пен еңбек қорғау нұсқаулығы болуы тиіс.

# 8.3 Жеңіл тұтанатын және жанғыш заттардың сақталуына және тасымалдануына қойылатын қауіпсіздік және еңбек қорғау талаптары

8.3.1 Жеңіл тұтанатын және жанатын сұйық және қатты заттарды (жанармай, ацетон, керосин, органикалық майлар, пластмассы және т.б.) өрт қауіпсіздігі талаптарын сақтап,  табиғи жолмен және қолдан желдетілетін жабдықтармен жабдықталған, конструкциялары жанбайтын немесе жерге көмілген жайларда сақтау қажет.

8.3.2 Осы заттарды сақтау және пайдалану тәртібі ГОСТ 12.1.004 және ГОСТ 12.1.044 талаптарына сай келуі тиіс.

8.3.3 Этилденген жанармайды басқа жүкпен бірге тасуға рұқсат етілмейді.

Этилденген жанармай ГОСТ 12.3.020 талаптарына сәйкес сақталуы, тасымалдануы және пайдаланылуы тиіс.

8.3.4 Жанатын сұйық заттарды бір ыдыстан екінші ыдысқа құйған уақытта ыдыстың толып кетпеуін бақылап тұру қажет. Жанатын сұйық заттар толтыруға арналған бөшкелер мен баллондар «Қысыммен жұмыс істейтін жабдықтың қауіпсіздігіне қойылатын талаптар» Техникалық регламентіне сәйкес техникалық куәландырудан өтуі тиіс.

8.3.5 Ыдысты ашық от көзімен қыздыруға (паяльной лампой, газовой горелкой) жол берілмейді.

8.3.6 Тыйым салынады:

- химиялық өзара әрекеттесуі мүмкін реагенттерді бір бөлмеде сақтауға;

- жарылғыш және отқа қауіпті заттарды, майлайтын материалдарды, тамақ өнімдерін және т.с.с. сақтауға.

Сумен жабдықтау және су тарту ұйымдарында сумен жабдықтау және су тарту ұйымының басшылығы бекіткен пайдаланылатын химиялық заттардың сәйкестік тізбесі болуы тиіс. Мұндай тізбелер жұмыс орындарында болуы керек.

8.4 Газ баллондарын сақтау және қолдану кезінде қойылатын еңбекті қорғау және қауіпсіздік талаптары

8.4.1 Газ баллондарын «Қысыммен жұмыс істейтін жабдықтың қауіпсіздігіне қойылатын талаптар» Техникалық регламентінің талаптарына сәйкес арнайы, құрғақ және желдетілетін жайларда сақтау қажет. Газ баллондарын бұл мақсатқа арнайы арналған арбалармен, контейнерлермен және баллондардың қозғалмай тұруын қамтамасыз ететін басқа да құрылғылармен тасу қажет.

8.4.2 Газ баллондарын арнайы оқытылған және тиісті куәлігі бар тұлғалардың ғана тасуына, беруіне және алуына рұқсат.

8.4.3 Газ баллондары соғылудан және тікелей түсетін күн сәулесінен қорғалуы, сондай-ақ жылытатын аспаптардан кемінде 1 м қашықтыққа алынуы тиіс.

8.4.4 Бос баллондарды ішінде газ бар баллондардан бөлек сақтау қажет.

Жұмыс аяқталғаннан кейін ішінде газы бар баллондар бөтен адамдар кірмейтін арнайы бөлінген жерде тұруы тиіс, ал тасылатын ацетилен генераторларын кальций карбидінен босатып,  арнайы бөлінген орынға қойып қою қажет.

8.4.5 Ішінде оттегі мен жанатын газдар бар баллондарды бір жайда сақтауға жол берілмейді. Баллондарды неприспособленных жайларды (жертөлелерде, дәліздерде, жүретін жолда), сондай-ақ жылытатын аспаптар мен от көзі ашық пештерден 1 м км қашықтықта сақтауға тыйым салынады.

8.5 Автокөлік жұмыс істеп тұрған уақытта қойылатын еңбекті қорғау және қауіпсіздік талаптары

8.5.1 Жүкті автомобиль көлігімен тасымалдаған уақытта «Автомобиль көлігіндегі еңбекті қорғау және қауіпсіздік ережелері» және «Қазақстан Республикасындағы жол қозғалысы ережелері» талаптары сақталуы тиіс.

8.5.2 Басқарушы жүргізуші бағытқа шықпай тұрып, оған бағыттағы жұмыс шарттары мен тасылатын жүктің ерекшеліктері туралы хабардар етуге міндетті.

8.5.3 Көлік құралдарының мұз бен су қоймаларының үстімен алып жүріп өтуге болатын ең ауыр жүк салмағы көрсетілген белгілеулер бар, арнайы белгіленген бағыт жолымен ғана жүруіне жол беріледі.

8.5.4 Көлік жүргізуші кабинасының есігі ашық күйінде қозғалуы тиіс және көлікте жүргізушіден басқа адам болмауы тиіс. Мұз өткелімен өтетін жол ашық және жабық болатын күнді өткел жүргізуінде болатын ұйым басшысы белгілейді. Мұзды жолда:

- автомобильдерге жанармай құйып, майлайтын материалдар жағуға;

- суыту жүйесіндегі ыстық суды мұзға төгуге;

- қозғалыс бағытын өз бетінше ауыстыруға тыйым салынады.

8.5.5  Қауіпті жүкті  автомобиль көлігімен тасымалдау жұмыстарын жүргізген уақытта «Автомобиль көлігіндегі еңбекті қорғау және қауіпсіздік ережелері», «Қазақстан Республикасындағы жол қозғалысы ережелері», «Автокөлiк құралдарымен қауiптi жүктердi тасымалдау, олардың Қазақстан Республикасының аумағы бойынша жүрiп өту ережесi және қауіпті жүктердi тасымалдайтын жүргiзушiлер мен автокөлік құралдарына қойылатын бiлiктiлік талаптар» талаптары сақталуы тиіс.

8.5.6 Сұйық хлор тасуға арналған әр көлік құралы «Хлорды өндіру, сақтау, тасымалдау және қолдану кезінде өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптары» және Ж қосымшасына сәйкес табелді жасақталуға сәйкес жинақталған болуы тиіс.

8.5.7 Сұйық хлорды контейнерлерде немесе баллондарда таситын көлік құралдары ҚР СТ ГОСТ Р 12.4.026 және «Өндірістік объектілердегі сигналдық түстерге, белгілеулерге және қауіпсіздік белгілеріне қойылатын талаптар» Техникалық  регламентінің талаптарына сәйкес қауіп туралы ақпараттандыру жүйесінің ақпараттық тақтайшадағы жазуларымен (белгілермен) жасақталуы тиіс.

8.5.8 Жүргізуші немесе жүкті алып жүретін тұлғалар қауіпті жүкті тасымалдау үшін олардың көлік құралының нақты бір класстағы және атаудағы қауіпті жүкті тасымалдауға жіберілуі туралы куәлігі болуы тиіс.

8.5.9  Радиоактивтік, улы, оңай тұтанатын және басқа да қауіпті жүк, сондай-ақ осы жүктен босаған зарарсыздандырылмаған ыдыс «Автомобиль көлігіндегі еңбекті қорғау және қауіпсіздік ережелері» талаптарына және белгіленген тәртіппен келісілген арнайы нұсқаулықтарға сәйкес тасымалдануы тиіс.

8.5.10 Ішінде қышқыл, сілті мен жанатын сұйық химикаттар бар ыдыстарды тасымалдаған уақытта оларды автомобиль шанағына тігінен қойып, берік бекіту қажет.

9 Өрт сөндіру және өрт сөндіру құралдарын пайдаланған уақыттағы еңбекті қорғау және қауіпсіздік

9.1 Жобалау құжаттамасында ҚР ҚНжЕ 1.02-01 талаптарына сәйкес ғимараттарды пайдалану кезіндегі өрт қауіпсіздігі талаптарының орындалуын (сақталуын) белгілейтін бөлім болуы тиіс.

9.2 Сумен жабдықтау және су тарту жүйесінің құрылыстары мен өндірістік жайларының жарылыс, жарылыс-өрт және өрт қауіпі бойынша өндіріс санаттары «Өрт қауіпсіздігіне қойылатын жалпы талаптар» Техникалық регламентіне сәйкес белгіленуі тиіс.

9.3 Ғимараттар мен құрылыстарды өрт дабылы және өрт сөндіру жүйелерімен «Өрт қауіпсіздігіне қойылатын жалпы талаптар» Техникалық регламентінің, «Қазақстан Республикасындағы өрт қауіпсіздігі ережесі», ҚР ҚНжЕ 2.02-05, ҚР ҚНжЕ 2.02-15 және «Ғимараттарды, жайлар мен құрылыстарды автоматты өрт сөндіру және автоматты өрт дабылы, өрт кезінде адамдарды хабардар ету және олардың өрт шыққан орыннан шығарылуын басқару жүйелерімен жабдықтауға қойылатын талаптар» Техникалық регламентінің талаптарына сәйкес жабдықтау қажет.

9.4 Сумен жабдықтау және су тарту жүйесінің ғимараттары, өндірістік құрылыстары мен жайлары «Өрт қауіпсіздігіне қойылатын жалпы талаптар» Техникалық регламентінің,  «Қазақстан Республикасындағы өрт қауіпсіздігі ережесі» және «Нысандарды қорғау үшін өрт сөндіру техникасының қауіпсіздігіне қойылатын талаптар» Техникалық регламентінің талаптарына сәйкес қамтамасыз етілуі тиіс.

9.5 Нысандарды өрттен қорғау құралдары әрдайым жұмыс істеп тұруы қажет.

9.6 Сумен жабдықтау және су тарту ұйымы басшысының бұйрығымен нысанның өртке қарсы сумен жабдықталуына және өрт сөндіру құралдарының жұмыс істеп тұруына жауапты жұмыскер тағайындалып, ерікті өрттен құтқару құрылымы (ЕӨҚ) ұйымдастырылуы тиіс.

9.7 Суы өрт кезінде алынатын суқоймалары көрсеткіш белгілеулермен белгіленуі тиіс,  өрт сөндіру гидранттары бар құдықтардың беті люктармен жабылып, ішіне балшық, мұз бен қар түспеуі тиіс. Қыс мезгілінде өрт сөндіру гидранттары бар құдықтар қатып қалмауы үшін оралып, қапталуы тиіс.

9.8 Өрт сөндіру гидранттарына, ішкі өрт сөндіру крандарына кемінде әр алты ай сайын техникалық қызмет көрсетіліп, су жіберу арқылы жұмыс қабілеті тексеріліп, тексеру нәтижелері арнайы журналға тіркелуі тиіс.

9.9 Техникалық қызмет көрсету жұмысына дайындалған және қауіпсіздік пен еңбек қорғау бойынша нұсқау алған жұмыскерлер жіберіледі.

9.10 Қыс мезгілінде іші жылытылмайтын жайлардағы ішкі өрт су құбыры өшіріліп, ішінде су төгілуі тиіс. Қыс мезгілінде іші жылытылмайтын жайлардағы ішкі өрт крандарында сорғылардың қосылу немесе ысырмалардың ашылу тәртібі мен олардың орналасқан орны туралы жазылған жазулар болуы тиіс. Мұндай тәртіпті жайда жұмыс істейтін барлық жұмысшылар білуі тиіс.

9.11 Өрт крандары әрдайым жұмыс істеп тұру керек және қолдану үшін қол жетімді болуы керек. Жөнсіздік анықталған уақытта мұндай жөнсіздікті дереу жою шаралары қолға алынуы тиіс. Бес жылда кемінде бір рет өртке қарсы ішкі су құбыры желісін жуып, қабырғасын басқан обрастаний тазалап тұру қажет.

9.12 Ішкі өрт крандарын арнауы бойынша пайдаланбауға тыйым салынады.

9.13 Барлық жайлардағы ішкі өртке қарсы су құбырының өрт крандарын жабылатын шкафтарға жинап салынған құбырлармен және діңгектермен жабдықтау қажет. Өрт құбырлары құрғақ, жақсы оралған және крандар мен діңгектерге берік жалғанған болуы тиіс.

9.14 Өрт краны тұрған шкафтың есігінде:

- өрт кранының әріп индексі;

- өрт кранының реттік нөмірі;

- жақын маңдағы өрт сөндіру бөлімінің телефон нөмірі көрсетілуі тиіс.

9.15 Нысандағы өртті сөндіретін барлық құралдар жұмыс істеп тұруы, емін-еркін алуға болатындай көрінетін жерде тұруы тиіс.

9.16 Өрт  сөндіру құралдарын өрттің сөндірілуіне қатысы жоқ шаруашылық, өндірістік және басқа да қажеттіліктерге қолдануға тыйым салынады.

9.17 Өртке қарсы жабдықтардың істеп тұрғанын бекітілген тексеру кестесіне сәйкес сумен жабдықтау және су тарту ұйымының басшысы тағайындаған арнайы комиссия қарап, тексеру қажет.

9.18 Өрт сөндіргіштер «Өрт қауіпсіздігіне қойылатын жалпы талаптар» Техникалық регламентінің, «Қазақстан Республикасындағы өрт қауіпсіздігі ережесі» және өрт сөндіргіштерді дайындаушы кәсіпорындардың талаптарына сәйкес орналастыру, оларға қызмет көрсету және қолдану қажет.

9.19 Өрт сөндіргіштерді галоидокөмірсутек қосылыстары бар зарядпен  ауданы 15 м кем желдетілмейтін жайларда сақтауға және қолдануға жол берілмейді.

9.20 Өрт сөндіргіштерді қуыстарда орналасқан жағдайларын қоспағанда, қорғалатын  жайлардан адамдар құтқарылып жатқан жолдарға орналастыруға тыйым салынады.

9.21 Өрт сөндіргіштер жерден 1,5 м аспайтын биіктікке және ашылатын есіктің шетінен кемінде 1,2 м қашықтыққа орналастырылуы тиіс.

9.22 Өртті көбікпен және сумен сөндіретін өрт сөндіргіштерді суық мезгілде жылытылмайтын жайлардың есігіне тақтайшаға өрт сөндіргіштердің қай жерде орналастырылған жазып, жылытылмайтын жайлардан жақын маңдағы жылытылатын жайларға апару қажет. Қатып қалған өрт сөндіргіштерді қолдануға мүлдем тыйым салынады.

9.23 Техникалық шарттармен, аталған қызмет түрімен айналысуға лицензиясы бар арнаулы ұйымдармен қарастырылған мерзімде жүйелі түрде өрт сөндіргіштердің корпустары сыналып тұру, зарядтың салмағы тексеріліп тұру немесе қайта зарядталып тұру тиіс.

9.24 Әрбір жұмыскер өрт анықталған жағдайда қауіпсіздік пен еңбек қорғау талаптарын сақтап, жұмыс орнында бар алғашқыдағы өрт сөндіру құралдарын қолдана алуы тиіс.

9.25 Жанып жатқан аспаптар мен кернеу астындағы жабдықтарды, сондай-ақ сумен немесе көбікпен өзара әрекеттесуі қайнауға, химиялық заттардың шығарылуына, жарылысқа, оттың үдеуіне әкелуі мүмкін заттар мен материалдарды сөндірген уақытта көбікті өрт сөндіргіштерді пайдалануға тыйым салынады.

ЕӨҚ мүшелері сөндірген уақытта су немесе өзге де өрт сөндіру құралдарын пайдалану қауіпті болатын заттар мен материалдардың түрлері мен типтерін білуге міндетті.

9.26 Бромэтил өрт сөндіру қондырғыларын (алынбалы да, стационарлы да) жайдың ішінде тек оқшаулайтын газ қағарлармен ғана қолдануға жол беріледі. Көмір қышқылды (бромэтил, ұнтақты) өрт сөндіргіштерді пайдаланбай тұрып, олардың раструб (су шығатын басын) отқа қарай бағыттау қажет.

Жұмыс істеп тұрған көмір қышқылды өрт сөндіргішті қорғалмаған қолмен раструбынан ұстауға тыйым салынады.

9.27 Сумен жабдықтау және су тарту ұйымының жұмыскерлеріне немесе ЕӨҚ мүшелеріне улы және химиялық заттар сақталатын қоймалардағы өртті сөндіруге тыйым салынады.

9.28 Сумен жабдықтау және су тарту ЕӨҚ мүшелерін өрт аймағына және түтін басқан жайларға арнайы киімсіз және құрал-саймансыз  қолдануға жол берілмейді.

10 Сумен жабдықтау және су тарту ұйымындағы еңбекті қорғау және қауіпсіздік ережелері мен нормаларының бұзылуы үшін жауапкершілік

10.1 Еңбек туралы заңнаманың, еңбекті қорғау және қауіпсіздік ережелері мен нормаларының бұзылуына, еңбекті қорғау және қауіпсіздік бойынша ұжымдық шарт пен келісім бойынша міндеттемелердің, өздерінің лауазымдық міндеттемелерінің, Қазақстан Республикасының уәкілетті мемлекеттік органдарының нұсқамаларының, сондай-ақ сумен жабдықтау және су тарту ұйым басшылығының бұйрықтарының, нұсқаулары мен өкімдерінің орындалмауына кінәлі жұмыскерлер заңнамамен белгіленген тәртіппен жауапкершілік көтереді.

10.2 Бұзылудың сипаты мен дәрежесіне байланысты Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес және  Қазақстан Республикасының Еңбек кодексінің, Қазақстан Республикасының Еңбек кодексінің және «Әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің, Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінің және Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің (жалпы бөлім) талаптарына сай тәртіптік, әкімшілік, қылмыстық және материалдық жауапкершілік қолданылады.

11 Қоршаған табиғат ортасын қорғауға қойылатын талаптар

11.1 Сумен жабдықтау және су тарту ұйымдары Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексінің талаптарына сәйкес экологиялық қауіпсіз технологиялар мен өндірістердің, сумен жабдықтау және су тарту жүйесінің сенімді әрі тиімді пайдалану негізінде қоршаған табиғат ортасын қорғау жөніндегі нормативтердің сақталуын қамтамасыз етуі тиіс.

11.2 Санитарлық қорғау және санитарлық-қорғаныс аймақтарының аумағында санитарлық нормалармен және басқа да нормативтік құжаттар реттелетін қоршаған табиғат ортасын қорғау талаптарының сақталуы қамтамасыз етілуі тиіс.

А-қосымшасы

(міндетті)

Сумен жабдықтау және су тарту жүйелерін пайдалану жөніндегі ұйымның әкімшілік-техникалық қызметкерлерінің еңбекті қорғау және қауіпсіздік бойынша міндеті мен жауапкершілігі

А.1 Сумен жабдықтау және су тарту ұйымының басшысы мен оның орынбасары (бас инженер) сумен жабдықтау және су тарту ұйымындағы еңбекті қорғау және қауіпсіздік жұмысын ұйымдастырады, жұмысшылардың еңбегі мен тұрмысының талап етілетін санитарлық-гигиеналық шарттарын, осы мақсаттарға бөлінетін материалдық және ақша қаражатының  дұрыс жұмсалуын қамтамасыз етеді, еңбек туралы заңнаманың сақталуы үшін және сумен жабдықтау және су тарту ұйымындағы еңбекті қорғау және қауіпсіздік, өндірістік санитария талаптарының орындалу жағдайы үшін жауапкершілік көтереді.

А.2 Сумен жабдықтау және су тарту ұйымындағы еңбекті қорғау және қауіпсіздік, өндірістік санитария бойынша жүргізілетін жұмыстарға тікелей бас инженер басшылық етеді.

А.3 Сумен жабдықтау және су тарту ұйымының басшысы:

- өндіріс процестерінің қауіпсіздігі мен еңбектің қорғалуын, ғимараттардың, құрылыстардың, жабдықтар мен  механизмдердің дұрыс ұсталуын және көлік пен қойма шаруашылығының дұрыс ұйымдастырылуын қамтамасыз етеді;

- еңбекті қорғау және қауіпсіздік шараларының орындалуын материалдық және ақша қаражатының бөлінуін, еңбекті қорғау және қауіпсіздік жөніндегі ұжымдық шарт пен келісімнің орындалуын, жұмыскерлердің еңбек міндеттерін орындау кезіндегі жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандырылуын,  экологиялық сақтандыру  мен үшінші тұлғаларға зардап келтірілуінен сақтандырылуын ұйымдастырады; жұмыс орындарының аттестациялануын  қамтамасыз етеді;

- жекелеген өндіріс орындарының тиімді жұмыс кестесін белгілейді, «Жұмыс берушінің есебінен жұмыскерлерге сүт пен емдеу профилактикалық тағамдар беру тәртібі мен нормалар» және «Жұмыс берушінің қаражаты есебінен қызметкерлерді арнайы киіммен, арнайы аяқ киіммен және басқа да жеке және ұжымдық қорғану құралдарымен, санитарлық-тұрмыстық үй-жайлармен, құрылғылармен қамтамасыз ету ережесі» талаптарына сәйкес арнайы киімді, арнайы аяқ киімді және сақтайтын аспаптарды, сабын мен сүтті тегін алуға құқық беретін жұмыстар мен кәсіптердің тізбесін жасайды және олардың уақытылы берілуін, сондай-ақ арнайы киімнің сақталуын, жуылуы мен  жөнделуін қамтамасыз етеді;

- сумен жабдықтау және су тарту ұйымының құрылымдық бөлімшелер мен басқарушы жұмыскерлерінің еңбекті қорғау және қауіпсіздік шараларын орындауын, еңбекті қорғау және қауіпсіздік, өндірістік  санитария, еңбек тәртібі талаптарын сақтауын және мемлекеттік уәкілетті органдардың ұсыныстарын уақытылы орындауын қадағалайды;

- өндірістік кеңес пен жұмыс жиналыстарының қарауына еңбекті қорғау және қауіпсіздік ахуалын жақсарту мәселелерін шығарады;

- цех пен учаске басшыларының еңбекті қорғау және қауіпсіздік, өндірістік  санитария талаптарын орындалу жағдайы, белгіленген  іс-шаралардың орындалуы туралы есептерін тыңдап, бар кемшіліктерді жоюға қажетті шараларды қолға алады;

- жергілікті жағдайлардың ескерілуімен қауіпсіз жұмыс әдістері бойынша нұсқаулықтарды бекітеді. Жұмыскерлерді еңбекті қорғау жөніндегі әдебиетпен, плакаттармен және еңбектің қорғалуын насихаттайтын басқа да құралдармен қамтамасыз етеді, еңбекті қорғау және өнеркәсіптік қауіпсіздік мәселелерінің насихатталуын, сондай-ақ осы салада тәжірибе алмасуын ұйымдастырады;

- өндіріс  орындарында болған жазатайым жағдайлардың тексерілуіне қатысады;

- еңбекті қорғау және қауіпсіздік қызметінің жылдық, тоқсан сайынғы (ай сайынғы) жұмыс жоспарларын (еңбекті қорғау және ұйымдағы өнеркәсіптік қауіпсіздік жөніндегі  инженердің) бекітеді. ИТЖ еңбекті қорғау және өнеркәсіптік қауіпсіздік бойынша жұмысына бақылау жүргізеді.

А.4 Сумен жабдықтау және су тарту ұйымының бас инженері өндірістік жарақаттың саралануының, сондай-ақ мемлекеттік уәкілетті органдар берген нұсқаулардың ескерілуімен еңбекті қорғау және қауіпсіздік бойынша ағымдағы және келешектегі жоспарлардың әзірленуі мен орындалуына жетекшілік етеді:

- салауатты және қауіпсіз еңбек жағдайларын құру, өндіріс мәдениетінің арттыру, жарақаттану мен кәсіптік ауруларды азайту бойынша ұйымдастыру-техникалық жұмыстарға басшылық етеді.

- жүйелі түрде цехтер мен учаскелердегі еңбекті қорғау және қауіпсіздік, өндірістік санитария жағдайын, технологиялық жабдықтың, сақтайтын аспаптардың және өртке қарсы құрал-саймандардың жұмыс істеп тұрғанын, жазатайым оқиғалардың дұрыс тергелуін және олардың алдын алу шараларының орындалуын, жұмыскерлердің оқытылуын, аттестациялануын және нұсқаулықтар алуын, қауіпсіздік пен  еңбекті қорғау  жөніндені қоғамдық инспекторлар берген ұсыныстардың, мемлекеттік уәкілетті органдар берген  нұсқамалардың орындалуын тексереді және анықталған кемшіліктерді жою шараларын қолға алады;

- өндірістік нысандар мен технологиялық процесстердің, жаңа машиналар мен жабдықтардың құрылысы мен қайта құрылуының техникалық құжаттамасындағы еңбекті қорғау және қауіпсіздік, өндірістік санитария ережесі мен нормаларының талаптарының сақталуын қадағалайды;

- еңбекті қорғау және қауіпсіздік мәселелері бойынша  ИТЖ біліктілігінің арттырылуын және білімнің тексерілуін ұйымдастырады;

- жергілікті жағдайлардың ескерілуімен қауіпсіз жұмыс әдістері бойынша нұсқаулықтарды бекітеді. Жұмыскерлерді еңбекті қорғау жөніндегі әдебиетпен, плакаттармен және еңбектің қорғалуын насихаттайтын басқа да құралдармен қамтамасыз етілуін, сондай-ақ осы салада тәжірибе алмасуын қадағалайды;

- өндіріс орнында болған  апаттар мен жазатайым жағдайлардың тергелуіне қатысады, олардың қайталануын болдырмайтын іс-шаралардың әзірленуі мен жүзеге асырылуын қамтамасыз етеді;

- сумен жабдықтау және су тарту ұйымында еңбек туралы заңнаманың, еңбекті қорғау және қауіпсіздік ережелерінің, нұсқаулықтарының, ережелері мен нормаларының сақталуын қамтамасыз етеді;

- ауыр, қауіпті, зиянды және еңбекті көп қажет ететін жұмыстарды механикаландыру және автоматтандыру шараларын әзірлеп, орындайды, қоршаулар мен сақтайтын аспаптардың анағұрлым жетілдірілген конструкцияларының, сондай-ақ еңбекті қорғау және қауіпсіздікке қатысы бар тиімді ұсыныстар мен өнертабыстардың енгізілуін ұйымдастырады;

- «Еңбекті қорғау және қауіпсіздік күнін» және қауіпсіздік пен еңбектің қорғалуын бақылау бойынша басқа да іс-шараларды ұйымдастырып, өткізеді;

- сумен жабдықтау және су тарту ұйымының қауіпсіздік  пен еңбекті қорғау жөніндегі инженердің тоқсан сайынғы (ай сайынғы) жұмыс жоспарларын бекітеді және еңбекті қорғау және қауіпсіздік бойынша ИТЖ жұмысына бақылау жүргізеді;

- еңбекті қорғау және қауіпсіздік бойынша ұжымдық шартпен, жылдық және перспективалы жоспармен қарастырылған іс-шараларды ұйымдастырып, уақытылы орындалуын бақылайды.

А.5 Сумен жабдықтау  және су тарту ұйымының еңбекті қорғау және қауіпсіздік жөніндегі аға инженер (инженер) немесе осы міндеттер жүктелген инженер:

- цех пе учаске басшыларының еңбекті қорғау және қауіпсіздік бойынша заңнаманы,  еңбекті қорғау және қауіпсіздік, өндірістік санитария бойынша ережелерді, нормалар мен нұсқаулықтарды, еңбекті қорғау және қауіпсіздік жөніндегі жоғарыда тұрған органдардың бұйрықтары мен нұсқауларын сақтауын, мемлекеттік уәкілетті органдардың нұсқамаларын орындауын бақылайды;

- цех пен учаске басшыларына еңбекті қорғау және қауіпсіздік бойынша іс-шараларды әзірлеуге және тұтастай сумен жабдықтау және су тарту ұйымындағы еңбекті қорғау және қауіпсіздік іс-шараларының перспективалы және жылдық жоспарларын құруға көмектеседі және олардың орындалуына бақылау жүргізеді;

- өндірістік және тұрмыстық жайларды қайта құру кезінде еңбекті қорғау және қауіпсіздік талаптарының сақталуы туралы қорытынды береді;

- еңбекті қорғау және қауіпсіздік, өндірістік санитария талаптарына сай келуін тексере отырып, жаңа және қайта құрылған цехтер мен өндіріс учаскелерін пайдалануға қабылдайтын комиссия құрамына қатысады;

- жеке және ұжымдық қорғаныс құралдарының, жүк көтеру механизмдерінің, электр қондырғылардың, сатылардың шағын механизация құралдарының сыналу мерзімінің сақталуына бақылау жүргізеді;

- сумен жабдықтау және су тарту ұйымына жұмысқа қабылданатын жұмыскерлермен еңбекті қорғау және қауіпсіздік бойынша кіріспе нұсқама беріп, жұмыс орнында нұсқамалықтың уақытылы және сапалы берілуін бақылайды;

- ИТЖ еңбекті қорғау және қауіпсіздік, өндірістік санитария бойынша білімді, ережелерді, нормалар мен нұсқаулықтарды тексеретін комиссияның жұмысына қатысады;

- еңбекті қорғау және қауіпсіздік, өндірістік санитария бойынша талаптарға сәйкес анағұрлым жетілдірілген конструкциялардың, құрылғылардың, аспаптардың, қоршаулардың әзірленуіне қатысады;

- сумен жабдықтау және су тарту ұйым жұмыскерлерінің арнайы киіммен, арнайы аяқ киіммен, жеке және ұжымдық қорғаныс құралдарымен, арнайы тағаммен, жуатын және зарарсыздандыратын құралдармен уақытылы қамтамасыз етілуін, сондай-ақ зиянды еңбек жағдайы бойынша белгіленген жеңілдіктердің берілуін қадағалайды;

- цехтер мен учаскелерде еңбекті қорғау және қауіпсіздік, өндірістік санитария  бойынша нұсқаулықтардың (жадынамалардың) уақытылы әзірленуіне бақылау жүргізеді, оларды «Жұмыс берушінің еңбекті қорғау және қауіпсіздік нұсқаулықтарын әзірлеу және бекіту тәртібі» және «Тиісті уәкілетті органдардың еңбекті қорғау және қауіпсіздік саласындағы нормативтік  құқықтық акттерді қабылдау тәртібі» сәйкес белгіленген тәртіппен келіседі;

- өндіріс орнындағы жазатайым жағдайларға тергеу жүргізеді, цех пен учаске басшыларымен бірігіп, өндірістік жарақаттың алдын алу және себептерін жою шараларының әзірленуіне қатысады;

- өндіріс орнындағы жазатайым оқиғалардың  есебін жүргізіп, оларды саралайды, өндірістік жарақат туралы және еңбекті қорғау және қауіпсіздік шарларына бөлінген қаражаттың игерілуі туралы есептер жасайды;

- еңбекті қорғау және қауіпсіздік, өндірістік санитарияның насихатталуын ұйымдастырады (еңбекті қорғау және қауіпсіздік бойынша бөлмелер, бұрыштар мен жаймасөрелер құру, дәрістер мен әңгіме-сұхбат өткізу, бейнефильмдер көрсету, әдебиеттер, плакаттар және т.с.с. сатып алу);

- жарылу қаупі бар және улы заттарға, жанар-жағар май мен майлайтын материалдарға бақылау жүргізеді;

- өндіріс жайларының ауасында зиянды қоспалардың болуына және оның нормасына, желдеткіш құрылғылардың болуына және дұрыс пайдалануына бақылау жүргізеді, жұмыс орындарының аттестациялануына қатысады;

- еңбекті қорғау және қауіпсіздік мәселелері бойынша сумен жабдықтау және су тарту ұйымы басшылығының бұйрықтары мен өкімдері жобаларының дайындалуына қатысады.

А.6 Сумен жабдықтау және су тарту ұйымының мойнына осы міндеттер жүктелген еңбекті қорғау және қауіпсіздік жөніндегі аға инженер (инженер) құқылы:

- кез келген тәулік мезгілінде сумен жабдықтау және су тарту ұйымының барлық цехтері мен учаскелеріндегі еңбекті қорғау және қауіпсіздік жағдайын тексеруге және олардың басшыларына еңбекті қорғау және қауіпсіздік, өндірістік санитария ережелерінің бұзылуы және кемшіліктерін жою туралы міндетті нұсқаулар беруге;

- егер еңбекті қорғау және қауіпсіздік талаптарына сай келмесе, аспаптарды, саймандар мен керек-жарақтарды алып алуға;

- еңбекті қорғау және қауіпсіздік ережелеріне жауап бермейтін машиналар мен жабдықтардың пайдаланылуын уақытша тоқтатуға;

- цех, учаске басшыларынан еңбекті қорғау және қауіпсіздік, өндірістік санитария талаптарын бұзатын тұлғалардың жұмыстан шеттетілуін талап етуге;

- цехтер мен учаске жарысы қорытындыларының қарастырылуына қатысуға, жұмыскерлерді, цех пен учаске ұжымдарын  еңбекті қорғау және қауіпсіздік, өндірістік санитария бойынша жақсы жұмысы үшін көтермелеу туралы, сондай-ақ жазатайым жағдайларға және еңбекті қорғау және қауіпсіздік, өндірістік санитария талаптарының бұзылуына кінәлі тұлғаларды жауапкершілікке тарту туралы ұсыныстар жасауға.

А.7 Сумен жабдықтау және су тарту ұйымының бас механигі мен бас энергетигі ғимараттардың, құрылыстардың, электр желісінің, хабар тарату желісінің, жылыту және желдету жүйесінің алдын ала тексерілуі және жоспарлы-алдын алу жөндеу жұмыстарының дұрыс ұйымдастырылып, уақытылы жүргізіліп тұруына жауапты болады, қысым астында жұмыс істейтін аппараттар мен ыдыстардың, жүк көтеретін механизмдердің, желдеткіш қондырғылардың белгіленген тәртіппен уақытылы куәландырылуын, сондай-ақ ғимараттардың, жабдықтардың, керек-жарақтардың дұрыс әрі қауіпсіз пайдаланылуын қамтамасыз етеді.

А.8 Цех (ауысым), өндірістік учаске (зертхана, шеберхана, бөлімше) бастығы, шебер, цех механигі мен энергетиктер, жұмыс жүргізуші өздерінің құрылымдық бөлімшелерінде қауіпсіздік пен еңбектің қорғалуының жалпы жағдайы үшін жауапкершілік көтереді және төмендегілерге міндетті болады:

- сумен жабдықтау және су тарту ұйымында әзірленген еңбекті қорғау және қауіпсіздік жағдайларын жақсарту, өндірістік жарақат пен ауру себептерін алдын алу бойынша іс-шараларды орындауға;

- жұмыс орындарында нұсқаулықтар беруге және жұмысшыларға қауіпсіз жұмыс әдістерін үйретуге, жұмыс орнында сынақ өткізуге және жеке атқарылатын жұмысқа жіберуге (қауіптілігі жоғары жұмыстан басқа);

- жабдықтардың, механизмдердің, керек-жарақтардың, көлік және жүк көтеру құралдарының, құрал-саймандардың және қоршайтын құрылғылардың, қауіпті орындардың, өндірістік және санитарлық-тұрмыстық жайлардың жұмыс істеп тұруының және ұсталуының қадағалануын қамтамасыз етуге;

- желдету құрылғыларының дұрыс пайдалануын және тиімді жұмыс істеуін, жайлар мен жұмыс орындарына қалыпты жарық берілуін қамтамасыз етуге;

- бұзылған және жабдықтар мен механизмдерде жұмыс істеуге жол бермеуге;

- еңбекті қорғау және қауіпсіздік нұсқаулықтарын әзірлеуге (жүргізілетін жұмыстың және   нақты бір жабдықтың пайдаланылу ерекшелігін ескеріп) және белгіленген тәртіппен оларды бекітуге ұсынуға;

- жұмысшыларды еңбекті қорғау және қауіпсіздік, өндірістік санитария бойынша нұсқаулықтармен, ал жұмыс орындарын қажетті нұсқаулықтармен және ескерту жазулармен, плакаттармен қамтамасыз етуге;

- жұмыс орындарында тәртіпті ұйымдастырып, жұмыс орындарының, жүретін жолдардың, көлік өтетін жолдардың шашылып, үйілуіне жол бермеуге;

- улы және жарылу қаупі бар заттардың қауіпсіз сақталуын, берілуін, тасымалдануын және қолданылуын ұйымдастыруға;

- ластануына жол бермей, өндіріс орнында қалыпты ауа ортасы мен жұмыс жайларында  қалыпты  температурасын қамтамасыз етуге;

- жұмыскерлердің еңбекті қорғау және қауіпсіздік, өндірістік санитария бойынша ережелердің, нұсқаулықтардың, бұйрықтар мен нұсқаулардың талаптарын орындауын бақылауға;

- ұйым басшыларына өндіріс орнында болған жазатайым жағдайлар туралы дереу хабарлап, мұндай жағдайлардың тергеліп, тексерілуіне қатысуға;

- еңбекті қорғау және қауіпсіздік, өндірістік санитария саласында сумен жабдықтау және су тарту ұйымының өзге цехтерімен және учаскелерімен, сондай-ақ басқа сумен жабдықтау және су тарту ұйымының цехтерімен және учаскелерімен  тәжірибе алмасуға.

А.9 Бригадирге төмендегілер жүктеледі:

- жұмысты бастамай тұрып, жабдықтарды, механизмдерді, аспаптарды, көлік және жүк көтеру құралдарын, құрал-саймандар мен қоршайтын құрылғыларды қарап шығу және жөнсіздіктерді жою шараларын қолға алу;

- бригада жұмысшыларына жұмыс орнындағы қауіпсіз еңбек әдістерін үйрету және оларға жұмыс барысында нұсқаулық беру;

- жұмыс бригадасының еңбек тәртібін, еңбекті қорғау және қауіпсіздік, өндірістік санитария бойынша ережелер мен нұсқалықтарды сақтауына, сондай-ақ олардың цех (ауысым), учаске бастығының, шебердің, прорабтың жұмыстарды қауіпсіз жүргізу жолдары туралы нұсқауларын орындауына бақылау жүргізу;

- жұмыс бригадасының сақтандыратын және қорғайтын құралдарды дұрыс қолдануын қадағалау;

- бригада жұмысшыларына белгіленген жабдықтар мен механизмдердің дұрыс пайдаланылуын қадағалау.

А.10 Бригадир цех (ауысым), учаске бастығына, шеберге, прорабқа бригадада орын алған әр жазатайым жағдай туралы дереу хабарлап, зардап шеккен адамға көмек көрсетуде шұғыл шара қолдануға міндетті.

А.11 Сумен жабдықтау және су тарту ұйымының әкімшілігі мердігерлік ұйымдардың қызметкерлері осы кәсіпорындарда өздерінің жұмыстарын атқарған уақытта (электр қондырғылары мен желілерді тоқ көзінен айыру, зиянды, улы заттардың және т.б. толуын, келуін тоқтату) олардың қауіпсіздігі мен еңбегінің қорғалуы үшін барлық жағдай жасауға, сондай-ақ құрылыс-монтаждау ұйымдары жұмыс істеген уақытта кәсіпорынның қызмет көрсететін қызметкерлеріне қауіптің төніп тұрғаны туралы ескертуге міндетті.

Б-қосымшасы

(міндетті)

Кіріспе және алғашқы нұсқама бағдарламаларын құру үшін негізгі мәселелердің үлгі тізбесі

# Б.1 Кіріспе нұсқама бағдарламасын құру үшін негізгі мәселелердің үлгі тізбесі

Б.1.1 Сумен жабдықтау және су тарту ұйымы туралы жалпы мәліметтер, өндірістің өзіндік ерекшеліктері.

Б.1.2 Еңбекті қорғау және қауіпсіздік заңнамасының негізгі ережелері.

Б.1.3 Еңбек шарты, әйелдер мен 18 толмаған тұлғалардың жұмыс уақыты, демалу уақыты, еңбекті қорғау және қауіпсіздік. Жеңілдіктер мен өтемақылар.

Б.1.4 Сумен жабдықтау және су тарту ұйымындағы ішкі еңбек тәртібінің ережелері,  сумен жабдықтау және су тарту ұйымындағы ішкі еңбек тәртібі ережелерінің бұзылғаны үшін жауапкершілік.

Б.1.5 Еңбекті қорғау және қауіпсіздік, өндірістік санитария бойынша жұмыстарды ұйымдастыру. Еңбекті қорғау және қауіпсіздік, өндірістік санитария жағдайын ведомствалық, мемлекеттік қадағалау және қоғамдық бақылау.

Б.1.6 Сумен жабдықтау және су тарту ұйымының аумағында, өндірістік және қосымша жайларда  жұмыс істейтін тұлғалардың іс-қимылдарының жалпы тәртібі. Негізгі цехтердің, қызметтердің, қосалқы жайлардың орналасуы.

Б.1.7 Осы өндіріске тән негізгі қауіпті және зиянды өндіріс факторлары. Жазатайым жағдайлар мен кәсіптік аурулардың алдын алу әдістері мен құралдары: жеке және ұжымдық қорғаныс құралдары, плакаттар, қауіпсіздік белгілері, дабыл. Электр жарақатты алдын алу бойынша қойылатын негізгі талаптар.

Б.1.8 Өндірістік санитария мен жеке гигиенаға қойылатын негізгі талаптар.

Б.1.9 Жеке қорғаныс құралдары. ЖҚҚ берілу тәртібі мен нормалары, киілетін мерзімі.

Б.1.10 Сумен жабдықтау және су тарту ұйымдарында және осы сияқты басқа да өндіріс орындарында қауіпсіздік пен еңбек қорғау талаптарының бұзылуынан орын алған жекелеген жазатайым оқиғалардың, апаттардың, өрттің орын алу жағдайлары мен себептері.

Б.1.11 Жазатайым оқиғалар мен кәсіптік аурулардың тергелу және рәсімделу тәртібі.

Б.1.12 Өрт қауіпсіздігі. Өрттің, жарылыстың, апаттардың алдын алу әдістері мен құралдары. Өрт, жарылыс, апат болған кездегі қызметкерлердің іс-қимылдары.

Б.1.13 Зардап шеккендерге дәрігерлік көмекке дейін көрсетілетін көмек. Жұмыс орнында, учаскеде, цехте, қызметте жазатайым оқиға орын алған уақытта жұмыскерлер «Зардап шеккендерге алғашқы медициналық көмек көрсету бойынша әдістемелік нұсқаулар» талаптарына сәйкес орындайтын іс-қимылдар.

# Б.2 Жұмыс орнында алғашқы нұсқама бағдарламасын құру үшін негізгі мәселелердің үлгі тізбесі

Б.2.1 Жұмыс орнындағы, цехтегі, қызметтегі, учаскедегі технологиялық процесс пен жабдық туралы жалпы мәліметтер. Мұндай	технологиялық процесс кезінде пайда болатын негізгі қауіпті және зиянды өндіріс факторлары.

# Б.2.2 Жұмыс орнының қауіпсіздік пен кәсіп бойынша еңбекті қорғау нұсқаулығына сәйкес ұсталуына қойылатын еңбекті қорғау және қауіпсіздік талаптары.

Б.2.3 Жабдықтың, механизмнің, аспаптың қауіпті аймақтары. Жабдықтың қауіпсіздік құралдары (сақтандырғыш, тежегіш құрылғылар мен қоршаулар, оқшаулау және дабыл жүйелері, қауіпсіздік белгілері). Электр жарақаттың алдын алуына қойылатын талаптар.

Б.2.4 Жұмысқа дайындалу тәртібі (жабдықтардың, іске қосу аспаптарының, сайман мен керек-жарақтардың, оқшаулағыштардың, жермелеудің және басқа да қорғаныс құралдарының жұмыс істеуін тексеру).

Б.2.5 Қауіпсіз жұмыс амалдары мен әдістері.

Б.2.6 Жұмыскердің қауіпті жағдай орын алған уақыттағы іс-қимылдары.

Б.2.7 Осы жұмыс орнындағы ұжымдық және жеке қорғаныс құралдары және оларды қолдану тәртібі.

Б.2.8 Жұмысшылардың цехтің, учаскенің аумағымен қауіпсіз қозғалу сызбасы. Қауіпті жағдай орын алған уақытта жұмыскер құтқарып шығарылатын жолдар.

Б.2.9 Цех ішіндегі және нысандағы көлік және жүк көтеретін құралдар мен механизмдер. Көлік және жүк көтеретін құралдарын пайдаланып, жүктеу-түсіру жұмыстарын жүргізген кезде және жүкті тасымалдаған кезде еңбекті қорғау және қауіпсіздікке қойылатын талаптар.

Б.2.10 Апаттардың, жарылыстардың, өрттің, өндірістік жарақат алу жағдайларының орын алуының өзіне тән себептері.

# Б.2.11 Апаттардың, жарылыстардың, өрттің, өндірістік жарақат алу жағдайларының алдын алу шаралары. Апат, жарылыс, өрт кезіндегі міндеттер мен іс-қимылдар. Учаскеде, цехте бар өрт сөндіру, апатқа қарсы қорғаны және дабыл құралдарын қолдану жолдары, олардың орналасқан жерлері.

# В-қосымшасы

(міндетті)

Қауіптілігі жоғары жұмыстарды жүргізуге наряд-рұқсатнаманың нысаны және

наряд-рұқсатнаманы толтыру бойынша нұсқаулар,  қауіптілігі жоғары жұмыстарды жүргізуге берілген наряд-рұқсатнаманардың есебі жүргізілетін журналдың нысаны

В.1 Наряд-рұқсатнаманың нысаны

парақтың алдыңғы беті

Қауіптілігі жоғары жұмыстарды жүргізуге

№ ___________ НАРЯД-РҰҚСАТНАМА

1. Сумен жабдықтау және су тарту нысандарын пайдаланатын ұйым, құрылымдық бөлімше:

________________________________________________________________________________

(Сумен жабдықтау және су тарту нысандарын пайдаланатын ұйым, құрылымдық бөлімше атауы)

2.  Берілді: 20___ ж. «___» ____________.

3. Дейін қолданылады:  20___ ж. «___» ____________.

4. Жұмыстарға жауапты орындаушыға: _________________________________________

________________________________________________________________________________

(лауазымы, аты-жөні)

5. Келесі құрамдағы: 1.______________________ 2. _______________________

3.______________________ 4. ______________________ 5. _______________________

жұмыскерлер бригадасына (тобына) тапсырылады: ____________________________________

________________________________________________________________________________

(жұмыстар атауы, орындалатын орны)

6. Жұмысқа қажетті:

Материалдар: _____________________________________________________________________

Саймандар: ___________________________________________________________________

Керек-жарақтар: ________________________________________________________________

Ұжымдық және жеке қорғаныс құралдары: ___________________________________

________________________________________________________________________________

(жұмыстарды жүргізу кезінде қолданылатын барлық ЖҚҚ тізбесі)

7. Жұмыс жүргізілетін орынның сипаттамасы: _________________________________________

(тараптас коммуникациялардың, байланыс желісінің, жылу және энергия желілерінің, жолдардың, газ құбырларының және т.б. болуы)

_____________________________________________________________________________________

(жұмыстарды жүргізу кезінде қауіпсіздік пен еңбектің қорғалуын қамтамасыз ететін мүдделі ұйымдармен жүргізілетін іс-шаралар мен келісулер тізбесі)

8. Жұмыстарға дайындық кезінде және жұмыстарды орындау кезінде төмендегідей қауіпсіздік шаралары қамтамасыз етілсін: ____________________________________________________________

(негізгі іс-шаралар атап өтіледі: өшіру, орнату, ескерту, қоршау және т.б.)

9. Жөндеу жұмыстарының алдында құдықтардағы, камералардағы және басқа да құрылыстардағы ауа ортасындағы газға жүргізілген талдаудың нәтижелері:_______________ ______________________________________________________________________________________

10. Ерекше шарттар: _______________________________________________________________

(газдалған құдықтарда, камераларда, ыдыс құрылыстарда

_____________________________________________________________________________________

және жерасты коммуникацияларда, кернеу астындағы электр қондырғыларда және т.б. жерде жүргізілетін жұмыс)

11. Жұмыстың басталуы: _____ сағ._____ мин. _______________ ж.

Жұмыстың аяқталуы: _____ сағ._____ мин. _______________ ж.

Жұмыс кестесі: ___________________________________________________________________

(бір, екі, үш ауысымды)

12. Жұмысқа жауапты жетекші болып тағайындалады: ________________________________

(лауазымы, аты-жөні)

парақтың артқы беті

13. Жұмыс шарттарымен және жұмыстарды  орындау кезіндегі еңбекті қорғау және қауіпсіздік шараларымен таныстым, нұсқама алдым, бригада (топ) мүшелері:

| № | Аты-жөні | Кәсібі, разряд | Жұмыс шарттарымен және жұмыстарды орындау кезіндегі еңбекті қорғау және қауіпсіздік шараларымен таныстым, нұсқама алдым | Күні | Қолы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

Жұмыс шарттарымен және жұмыстарды  орындау кезіндегі еңбекті қорғау және қауіпсіздік шараларымен таныстым, нұсқама бердім: ___________________________________________________

(лауазымы, аты-жөні, қолы)

14. Наряд-рұқсатнаманы берген: _____________________________________________________

(лауазымы, аты-жөні, қолы)

15. Жұмыс орындары мен еңбек шарттары тексерілді. Наряд-рұқсатнамана көрсетілген жұмыстарды орындау кезіндегі еңбекті қорғау және қауіпсіздік шаралары орындалды. Жұмыстарға жауапты орындаушы мен бригаданың бүкіл құрамы жұмыс ерекшеліктерімен таныстырылды. Нысан жұмыстарды жүргізуге дайындалды. Жұмыстарды орындауға кірісуге рұқсат беремін.

Жұмысқа жауапты жетекші: «____» «__________»  20     г.________________

(қолы)

16. Жұмыс шарттарымен таныстым және наряд-рұқсатнама алдым

Жұмыстарға жауапты орындаушы  «____» __________  20    ж.________________

(қолы)

17. Жұмыс толық көлемде орындалды. Материалдар, сайман, керек-жарақтар жиналды. Жұмыскерлер жұмыстар жүргізілетін жерден шығарылады. Наряд-рұқсатнама жабылды.

Жұмыстарға жауапты орындаушы: «____» __________  20    ж. ________________

Наряд-рұқсатнама берген тұлға:  «____» __________  20    ж.________________

# В.2 Наряд-рұқсатнаманы толтыру бойынша нұсқаулар

Наряд-рұқсатнаманың екі данасы рәсімделеді. Бірінші данасы нарядты берген тұлғада болады, ал екіншісі жұмыстарға жауапты орындаушыда болады. Наряд-рұқсатнама бір жыл аралығында сақталуы тиіс. Рәсімделген наряд-рұқсатнама қауіптілігі жоғары жұмыстарды жүргізуге берілген наряд-рұқсатнамалардың есебі жүргізілетін журналда тіркелуі тиіс. Журналдың нысаны В.3 бөлімінде көрсетілген.

Наряд-рұқсатнамадағы жазбалар түсінікті болуы тиіс. Мәтінді түзетуге жол берілмейді:

- «Сумен жабдықтау және су тарту нысандарын пайдаланатын ұйым, құрылымдық бөлімше» жолағында  наряд-рұқсатнама берілетін сумен жабдықтау және су тарту ұйымы мен оның құрылымдық бөлімшесінің (цех, қызмет, учаске) атауы көрсетіледі;

- «Берілді» жолағында күн, ай және жылды білдіретін сандар  көрсетіледі;

- «Дейін қолданылады» жолағында күн, ай және жылды білдіретін сандар  көрсетіледі;

- Наряд-рұқсатнамадағы «Жұмыстарға жауапты орындаушыға» жолағына жұмыстарды орындау жауапкершілігі жүктелетін тұлғаның лауазымы, аты-жөні жазылады. Жауапты орындаушы болып, әдетте, бригадир (тап басшысы) немесе бригада (топ) мүшелерінің біреуі тағайындалады;

- «... бригадасына (тобына) тапсырылады» жолағында жұмыскерлер құрамы, жұмыстардың атауы мен қысқаша мазмұны, сондай-ақ жұмыстар орындалатын учаскемен шектелетін нақты орын көрсетіледі;

- «Жұмысқа қажетті» жолағында тапсырылған жұмысты орындау үшін қажетті материалдар, керек-жарақтар мен саймандар, сондай-ақ жұмыстарды орындау кезінде қауіпсіздік пен  еңбектің  қорғалуын қамтамасыз ететін ұжымдық және жеке қорғаныс құралдарының түрлері мен саны көрсетіледі;

- «Жұмыс жүргізілетін орынның сипаттамасы» жолағында тараптас коммуникациялардың, байланыс желісінің, жылу және энергия желілерінің, жолдардың, газ құбырларының және т.б. тізбесі, сондай-ақ жұмыстарды жүргізу кезінде қауіпсіздік пен еңбектің қорғалуын қамтамасыз ететін мүдделі ұйымдармен жүргізілетін іс-шаралар мен келісулер тізбесі көрсетіледі;

- «Жұмыстарға дайындық кезінде және жұмыстарды орындау кезінде төмендегідей қауіпсіздік шаралары қамтамасыз етілсін» жолағына тапсырылған  жұмысқа қатысты нақты ұйымдастыру және техникалық іс-шаралар (жұмыстар жүргізілетін орынды қоршау, құдықтарды, камераларды және басқа да құрылыстарды газдалуға тексеру, тиісті қауіпсіздік белгілерін пайдалану және т.б.) жазылады;

- «ауа ортасындағы газға жүргізілген талдаудың нәтижелері» жолағына жөндеу жұмыстарының алдында жүргізілген талдаудың нәтижелері жазылады;

- «Ерекше шарттар» жолағына, мысалы, жұмыс кезеңдері немесе жұмысқа жауапты жетекшінің жіті бақылауымен жүргізілуі тиіс жоғары қауіппен байланысты жекелеген операциялар (газдалған құдықтарда, камераларда, ыдысты құрылыстарда және жерасты коммуникацияларда; кернеу астындағы электр қондырғыларда және т.б. жұмыс істеу) жазылады;

- «Жұмыстың басталуы» және «Жұмыстың аяқталуы» жолақтарында сағат, минут, күн, ай, жыл көрсетіледі. Қосымша жұмыс кестесі (ауысым) айтылады;

- жұмысқа жауапты жетекші болып, сумен жабдықтау және су тарту ұйымы жетекшісінің бұйрығымен уәкілеттендірілген маман тағайындалады. Наряд-рұқсатнаманы құрылым мен жергілікті шарттардың  ескерілуімен сумен жабдықтау және су тарту ұйымы жетекшісінің бұйрығымен белгіленетін тұлғалар береді.

- «Жұмыс шарттарымен және жұмыстарды  орындау кезіндегі еңбекті қорғау және қауіпсіздік шараларымен таныстым, нұсқама алдым...» жолағында бригада (топ) мүшесінің әрқайсысының аты-жөні көрсетіледі. Нұсқама алған әр жұмысшының қол қоюы міндетті. Бригада (топ) мүшелерінің саны өзгерген жағдайда, жұмыс шарттары өзгерген жағдайда жаңа наряд-рұқсатнама берілуі тиіс. Жұмысқа жауапты жетекші нысанның осы аталған тармағына міндетті түрде күнін жазып, бұрыштама қояды;

- «Наряд-рұқсатнаманы берген» жолағында наряд берген тұлғаның лауазымы, аты-жөні, қолы  көрсетіледі;

- «Жұмыс орындары мен еңбек шарттары тексерілді.…… Жұмыстарды орындауға кірісуге рұқсат беремін» тармағына жұмысқа жауапты жетекші тармақ талаптары орындалған күнді жазып, міндетті түрде бұрыштама қояды;

- «Жұмыс шарттарымен таныстым және наряд-рұқсатнама алдым» тармағына наряд-рұқсатнаманың бір данасы алынған кезде жұмысқа жауапты жетекші бір данасы алынған күнді көрсетіп, бұрыштама қояды;

- «Жұмыс толық көлемде орындалды. Материалдар, сайман, керек-жарақтар жиналды. Жұмыскерлер жұмыстар жүргізілетін жерден шығарылады. Наряд-рұқсатнама жабылды» тармағының шарттары қауіптілігі жоғары жұмыстардың аяғы және оған жұмысқа жауапты жетекші мен наряд-рұқсатнаманы берген тұлға күнін көрсетіп, бұрыштама қояды.

В.3 Қауіптілігі жоғары жұмыстарды жүргізуге берілген наряд-рұқсатнаманардың есебі жүргізілетін журналдың нысаны

# Титул бет

Қауіптілігі жоғары жұмыстарды жүргізуге

берілген наряд-рұқсатнаманардың есебі жүргізілетін журнал

_________________________________________________________________________

(наряд-рұқсатнама беретін ұйымның оқшауланған бөлімшесінің атауы)

Басталды___________________________  Аяқталды_________________________

1-парақ

| Наряд-рұқсатнаманың № | Наряд-рұқсатнама берілген жұмыстардың атауы | Наряд-рұқсатнаманы берді |
| --- | --- | --- |
|  |  | Күні | Аты-жөні | Лауазымы | Қолы |

2-парақ

| Наряд-рұқсатнаманы алды | Наряд-рұқсатнаманы өткізді |
| --- | --- |
| Аты-жөні | Лауазымы | Қолы | Аты-жөні | Лауазымы | Қолы | Күні |

1-ҚОСЫМША  Журнал нөмірленіп, байланып, сумен жабдықтау және су тарту ұйымының мөрі басылуы тиіс.

2-ҚОСЫМША   Журналдың сақталу мерзімін сумен жабдықтау және су тарту ұйымының жетекшісі  (бас инженер) белгілейді.

# Г-қосымшасы

(ақпараттық)

# Еңбекті қорғау және қауіпсіздік бойынша қосымша (жоғары) талаптар қойылатын жұмыскерлер кәсіптерінің үлгі тізбесі және орындау үшін сумен жабдықтау және су тарту жүйелерін пайдаланатын ұйымдарда наряд-рұқсатнама беру қажет болатын жұмыс орындары мен жұмыс түрлерінің үлгі тізбесі

# Г.1 Сумен жабдықтау және су тарту жүйелерін пайдаланатын ұйымдарда еңбекті қорғау және қауіпсіздік бойынша қосымша (жоғары) талаптар қойылатын жұмыскерлер кәсіптерінің үлгі тізбесі

Г.1.1 Үлгі тізбе: Аккумуляторшылар; суды хиимиялық тазалайтын аппаратшылар; газбен дәнекерлеушілер, газбен кесушілер; автомобиль көлігінің; арнайы жол және құрылыс машиналары мен  механизмдердің жүргізушілері; сүңгуірлер; коагуляншылар; лифтерлер; қазандық машинистері (от жағушылары); сорғы қондырғыларының машинистері; компрессорлық қондырғылардың машинистері; озонаторшылар; хлоратор және аммиак қондырғыларының операторлары; торлардағы операторлар; метантенктердегі операторлар; тұнбаны термикалық кептіру қондырғыларының операторлары; тұнбаны сусыздандыру қондырғыларының операторлары; тұнбаны кептіру қондырғыларының операторлары; тазалау құрылыстарының операторлары; сумен жабдықтау және су тарту жүйелерін аралаушылар; қорғасынды дәнекерлеушілер; винипластты дәнекерлеушілер;  ӘКУЗ жүргізілетін жұмыстарды істейтін жұмысшылар; апатты-қалпына келтіру жұмыстарының слесарлары; құюшылар-төгушілер; электр жабдықты жөндейтін және оларға қызмет көрсететін электр жөндеушілер; электр-газ дәнекерлеушілер; электр-газ дәнекерлеушілер -кесушілер.

Г.1.2 Сумен жабдықтау және су тарту нысандарын пайдаланатын ұйым жетекшісі жұмыскерлер кәсібін, жергілікті еңбек шарттары мен олардың орындалу ерекшелігін ескере келе, еңбекті қорғау және қауіпсіздік қызметімен келісіліп және «Еңбек шарттары бойынша өндіріс нысандарын міндетті түрде мерзімдік  аттестациялау тәртібі», «Алдын ала және мерзімдік медициналық тексеруден өту міндетті болатын зиянды өндірістік факторлардың, кәсіптердің тізбесі» және «Зиянды, қауіпті және қолайсыз өндірістік факторлардың әсеріне 
ұшыраған қызметкерлерді міндетті алдын ала және мерзімдікк медициналық 
қарауларды жүргізу жөніндегі нұсқаулық» талаптарына сәйкес еңбекті қорғау және қауіпсіздік бойынша қосымша (жоғары) талаптар қойылатын жұмыс кәсіптерінің нақты тізбесін бекітуі тиіс.

# Г.2 Сумен жабдықтау және су тарту жүйелерін пайдаланатын ұйымдарда наряд-рұқсатнама беру қажет болатын жұмыс орындары мен жұмыс түрлерінің үлгі тізбесі

# Г.2.1 Жұмыс орындары мен жұмыс түрлерінің үлгі тізбесі: құдықтарда, камераларда, жерасты коммуникацияларда, резервуарларда, сорғы станцияларында қолдан желдетусіз жүргізілетін жұмыстар, босатылған тегеурінді су өткізгіштер мен су тарту коллекторларында жүргізілетін жұмыстар; мұз үстінде және ашық су бетінде немесе оның жанында жүргізілетін жұмыстар; көшкін баурайында жүргізілетін жұмыстар; биіктікте және биіктікке көтеріліп жүргізілетін жұмыстар; жоғары өрмелеп жүргізілетін жұмыстар; монтаждау, демонтаждау және артезиан ұңғымалары мен су көтеретін жабдықты жөндеу жұмыстары; жұмыс барысында жарылу-өрт шығу қаупі бар газдар шығуы мүмкін су тарту жүйесінің сорғы станциялары мен метантенктерде және басқа да құрылыстар мен жайларда орындалатын жөндеу жұмыстары; ӘКУЗ тасымалдаумен байланысты  жұмыстар; көлік және жүк көтеру құралдарының қолданылуымен жүргізілетін жүктеу-түсіру жұмыстары; су құбыры мен су тарту желілерінде және құрылыстарда жер жұмыстарын жүргізу; жолдың көлік тазалайтын машиналардың қолданылуымен жүргізілетін жұмыстар; работы, бактерицидті қондырғылардың пайдалануымен байланысты жұмыстары; радиоактивті заттармен және иондалушы сәуле шығаратын көздермен жүргізілетін жұмыстардың барлық түрлері; құрылыс-монтаждау пистолетінің қолданылуымен жүргізілетін жұмыстар; су құбыры желілерін, таза су тұратын резервуарларды, сүзгілерді және т.с.с. хлорлау жұмыстары; хлорды темір жол цистерналарынан қоймада тұратын ыдыстарға құюмен, аммиакты су мен натрий гипохлоритін темір жол цистерналарынан қоймада тұратын ыдыстарға құюмен,  хлор мен аммиак құйылатын танктерді, булану және буферлік ыдыстарды тазалаумен, ішінде озон болған ыдыс жабдығын тексерумен байланысты газ қаупі бар жұмыстар; хлор сақталатын қоймадағы, аммиак селитрасы сақталатын қоймадағы және дозатор тұратын орындардағы ыдыстарға ішкі тексеру жүргізу және гидравликалық сынау; ӘКУЗ арматурасы мен құбырларды жөндеу және ауыстыру.

Г.2.2 Сумен жабдықтау және су тарту ұйымының жетекшісі жұмыс орындары мен жұмыс түрлерін, жергілікті еңбек шарттары мен олардың орындалу ерекшелігін ескере келе, кәсіподақ комитетімен келісіліп, орындалуына наряд-рұқсатнама беру қажет болатын жұмыс орындары мен жұмыс түрлерінің нақты тізбесін бекітуі тиіс.

Д-қосымшасы

(міндетті)

Сумен жабдықтау және су тарту жүйесі ұйымының жұмыскерлеріне медициналық қызмет көрсетілудің ұйымдастырылуы бойынша әдістемелік нұсқаулар

Д.1 Сумен жабдықтау және су тарту жұмыскерлеріне медициналық қызмет көрсету алдын алу жұмыстарының төмендегідей негізгі нысандарын қамтиды:

- жұмысқа орналасу кезінде алдын ала, мерзімдік медициналық тексеру мен ауысым алдында медициналық куәландыру;

- емдеу-алдын алу мекемелері диспансеризация тәртібімен барлық жұмысшылар үшін, я болмаса тек әйелдер немесе белгілі бір кәсіп иелері үшін жүргізетін көпшілік-алдын алу шаралары және кәсіптік ауруларды алдын алу мақсатында жүргізілетін басқа да алдын алу шаралары;

- жұмыс шарттарын ескеріп, жұмыскерлерге емдеу-алдын алу және санитарлық-гигиеналық көмек ұйымдастыру, соның ішінде сумен жабдықтау және су тарту ұйымы бөлімшелерінің науқастанған немесе жарақат алған жұмыскерлеріне медициналық көмек көрсету;

- жалпы және кәсіптік ауруларды зерттеу, талдау және олардың себептерін жою бойынша нақты іс-шаралар әзірлеу;

- мүгедектікті, еңбекке қабілеттілікті белгілеу бойынша, санитарлық-шипажай емдеу үшін науқас жұмыскерлерді медициналық іріктеу бойынша дәрігерлік-медициналық сараптама жүргізу және  еңбекке уақытша жарамсыздық парағын беру;

- сумен жабдықтау және су тарту ұйымының жұмыскерлері мен олардың отбасы мүшелеріне аумақ бойынша  санитарлық-шипажай және сауықтыру қызмет көрсету және медициналық пен сауықтыру қызметінің басқа да түрлерін ұсыну.

Д.2 Ауыр жұмыстарда және еңбек жағдайы зиянды немесе қауіпті жұмыстарда, сондай-ақ көлік қозғалысымен байланысты жұмыстарда еңбектенетін жұмыскерлер олардың тапсырылатын жұмысқа лайық келуін анықтау және кәсіптік аурулардың алдын алу мақсатында жұмысқа келген уақытта міндетті алдын ала, мерзімдік медициналық тексеруден және ауысым алдындағы медициналық куәландырудан өтеді.

Оның үстіне, аталған жұмыстар мен қауіпті, зиянды заттармен және қолайсыз өндіріс факторларымен байланысты жұмыстарда мұндай міндетті медициналық тексерулер аурулардың бастапқы формаларын анықтау үшін және кәсіптік аурулардың алдын алуға және оларды азайтуға бағытталған сауықтыру іс-шараларын әзірлеу үшін жүргізіледі.

Д.3 Мерзімдік медициналық тексерулердің жүргізілуі кәсіби зияндылығы бар жағдайларда жұмыс істейтін жұмыскерлердің денсаулық жағдайының үлкен қарқынмен бақыланып тұрылуын және кәсіптік аурулардың бастапқы белгілерінің уақытылы анықталуын, олардың  профилактикасын және зиянды еңбек жағдайында жүргізілетін жұмысты жалғастыруға кедергі келтіретін жалпы аурулардың анықталуын қамтамасыз етеді.

Д.4 Жұмысқа орналасу кезінде жұмыскерлерге міндетті алдын ала және мерзімдік медициналық тексеру жүргізуді одан әрі реттеу үшін «Еңбек шарттары бойынша өндіріс нысандарын міндетті түрде мерзімдік  аттестациялау тәртібі», «Алдын ала және мерзімдік медициналық тексеруден өту міндетті болатын зиянды өндірістік факторлардың, кәсіптердің тізбесі» және «Зиянды, қауіпті және қолайсыз өндірістік факторлардың әсеріне 
ұшыраған қызметкерлерді міндетті алдын ала және мерзімдікк медициналық 
қарауларды жүргізу жөніндегі нұсқаулық» талаптарына сәйкес:

- жұмысқа орналасу кезінде, олармен жұмыс істеген уақытта алдын ала медициналық тексеруден өту міндетті болатын және кәсіптік аурулардың алдын алу мақсатында мерзімдік болатын қауіпті және зиянды заттардың, қолайсыз өндіріс факторларының тізбесі;

- қауіпті және зиянды заттармен, қолайсыз өндіріс факторларымен байланысты жұмысқа жіберілуге қосымша медициналық қарсы көрсетілімдер тізбесі;

- орындау үшін жұмысқа орналасу кезінде алдын ала, ауралардың, жазатайым жағдайлардың алдын алу және қауіпсіздік пен еңбектің қорғалуын қамтамасыз ету мақсатында мерзімдік медициналық тексеруден өту және жұмыскерлерді ауысым алдында медициналық куәландыру қажет болатын жұмыстар тізбесі;

- жұмысқа орналасу кезінде алдын ала және кәсіптік аурулардың алдын алу және еңбек барысында экологиялық факторлар бойынша қажетті зертханалық және функционалдық зерттеулер жүргізу мақсатында мерзімдік медициналық тексеру жүргізуге қатысатын дәрігер мамандардың тізбесі;

- жұмысқа орналасу кезінде алдын ала және аурулардың, жазатайым жағдайлардың алдын алу және қауіпсіздік пен еңбектің қорғалуын, жұмыс пен кәсіптің түрлері бойынша  қажетті зертханалық және функционалдық зерттеулердің жүргізілуін қамтамасыз ету мақсатында мерзімдік медициналық тексеру жүргізуге қатысатын дәрігер мамандардың тізбесі;

- қауіпті, зиянды заттармен, қолайсыз өндіріс факторларымен байланысты жұмысқа жіберілуге жалпы медициналық қарсы көрсетілімдер тізбесі;

- аурулардың, жазатайым жағдайлардың алдын алу және жұмыс пен кәсіптің жекелеген түрлері бойынша қауіпсіздік пен еңбектің қорғалуын қамтамасыз ету мақсатында жұмысқа жіберілуге медициналық қарсы көрсетілімдер тізбесі;

- жұмысқа орналасу кезінде міндетті алдын ала және мерзімдік медициналық тексеру бойынша нұсқаулар бекітілуі тиіс.

Д.5 Алдын ала медициналық тексеруден «Еңбек шарттары бойынша өндіріс нысандарын міндетті түрде мерзімдік аттестациялау тәртібі», «Алдын ала және мерзімдік медициналық тексеруден өту міндетті болатын зиянды өндірістік факторлардың, кәсіптердің тізбесі» және «Зиянды, қауіпті және қолайсыз өндірістік факторлардың әсеріне 
ұшыраған қызметкерлерді міндетті алдын ала және мерзімдікк медициналық 
қарауларды жүргізу жөніндегі нұсқаулық» талаптарына сәйкес зиянды заттармен және қолайсыз  факторлармен байланысты жұмысқа орналасатын барлық адамдар өтуі тиіс.

Жұмыстың сипаты бойынша қарастырылған медициналық тексеруден өтуге тиіс жұмыскерлердің жұмысқа дұрыс қабылдануын және басқа жұмысқа ауыстырылуын қамтамасыз ету үшін жауапкершілік сумен жабдықтау және су тарту ұйымының қызметкерлерін басқару қызметіне жүктеледі.

Д.6 Сумен жабдықтау және су тарту ұйымы бөлімшесінің басшылығы өндірістік бірліктер, кәсіптер және қолайсыз факторлар бойынша мерзімдік медициналық тексеруден өтуі тиіс жұмыскерлер контингентін белгілеп, оларды санитарлық-эпидемиологиялық қадағалаумен келісіледі.

Д.7 Сумен жабдықтау және су тарту ұйымы қызметкерлерінің басқару қызметі өндірістік бірлік, кәсіп, жұмыскерлер ұшырайтын қауіпті және зиянды өндіріс факторларын көрсетіп, медициналық тексеруден өтуі тиіс жұмыскерлердің аты-жөндері, осы еңбек жағдайындағы жұмыс өтілі жазылған тізімді жасайды.

Д.8 Сумен жабдықтау және су тарту ұйымының басшылығы жұмыскерлерді медициналық тексеру туралы бұйрық шығарады. Әкімшілік жұмыскерлердің осы тексеруге уақытылы келуін қамтамасыз етеді және бұл үшін жауапкершілік көтерді.

Д.9 Емдеу-профилактикалық мекемесі сумен жабдықтау және су тарту ұйымы бөлімшесінің басшылығына ұсынылатын тиісті қорытындылармен және ұсыныстармен бірге медициналық тексерулердің талдап жинақталған нәтижелері негізінде қорытынды акт құрады.

Д.10 Сумен жабдықтау және су тарту ұйымының басшылығы денсаулық сақтау орнын ұйымдастыруға міндетті.

Ол үшін:

- денсаулық сақтау орнына жай ұсыну қажет. Жайдың ауданы мен құрамы денсаулық сақтау орнының санатына байланысты нормаларға сай келуі тиіс;

- қалыпты жұмыс істеуі үшін емдеу-профилактикалық мекемесін байланыс құралдарымен, тиісті медициналық жабдықпен, аспаптармен қамтамасыз етуі тиіс;

- науқастанған немесе жұмыс орнында жарақат алған жұмыскерлерді емдеу мекемесіне апару үшін көлік ұсынуы қажет.

Е-қосымшасы

# (міндетті)

Сумен  жабдықтау және су тарту ұйымдарында құдықтар мен траншеяларда жүргізілетін жұмыстарға дағдыланатын оқу-жаттығу полигоны туралы

ереже

Е.1 Жалпы ережелер

Е.1.1 Оқу-жаттығу полигондары әр сумен жабдықтау және су тарту ұйымында құрылады.

Е.1.2 Полигонның негізгі арнауы:

- сумен жабдықтау және су тарту ұйымының жұмыскерлері мен мамандарына жұмысқа орналасқан кезде және жұмыс барысында қауіпсіз жұмыс әдістеріне тәжірибе жүзінде үйрету және ол бойынша нұсқама беру;

- жұмыстарды жүргізу және жабдықтарды пайдалану кезінде еңбекті қорғау және қауіпсіздік ережелерінің орындалуы бойынша білім мен тәжірибелік дағдыларды тексеру;

- жазатайым жағдайлар кезінде алғашқы көмек көрсетуге үйрету;

Е.1.3 Сабақтар жергілікті шарттардың ескерілуімен сумен жабдықтау және су тарту ұйымының жетекшісі (бас  инженер) бекіткен бағдарлама бойынша жүргізіледі.

Е.1.4 Жаттығулар бойынша жүргізілген сабақтар туралы нысаны Ж.4 келтірілген журналға белгі қойылады.

Е.2 Полигонда өндірістік жабдықтар мен стендтердің орналастырылуына қойылатын талаптар

Е.2.1 Полигон – көлемі 12 м × 10 м (немесе одан үлкен) жоспарланған және жан-жағы қоршалған алаң. Алаң автожолдың көлік жүретін жолына ұқсастырылуы керек.

Е.2.2 Жол белгілеуі тұрған аймаққа жүретін ирек тұтқалармен және болат немесе алынбалы сатымен жабдықталған тереңдігі 3 м кем болмайтын екі құдық жасалады.

Құдықтардың конструкциясы ҚР ҚНжЕ 4.01-02 талаптарына сәйкес әртүрлі материалдан жасалуы мүмкін.

- Бірінші құдық – екі ысырмасы мен диаметрі 200 мм құбыры бар су құбырлы;

- Екінші құдық – лотокпен жабдықталған су тарту жүйелері.

Е.2.3 Полигонда:

- сақтандыратын белдіктерді, жіптерді және алынбалы (орны ауыстырылатын) сатыларды сынайтын құрылғылар;

- құжаттама мен көрнекі құралдар (еңбекті қорғау және қауіпсіздік жөніндегі нұсқаулар мен плакаттар, толтырылған наряд-рұқсатнама) бар стендтер;

- үйретілетін жұмыскерлердің тәжірибе жүзіндегі іс-қимылдарын бақылап отыруға арналған құдықтың нобайы;

- бекітпелер жинағы мен құбыр бар көлемі 1,5 м × 2 м, тереңдігі 2,5 м траншея учаскесі. Траншеяның қабырғалары бетондалуы, түбі кәдімгі топырақ болуы тиіс. Траншея қабырғалардың бекітпелерін қолдану амалдарына, құбырдағы жұмысқа үйрету үшін пайдаланылады.

- зардап шеккен адамды білдіретін салмағы 85 кг манекен;

- алынбалы сатыларды сынау үшін қолданылатын салмағы 100 кг және 120 кг жүк;

- сайман (құдықтардың люктарын ашатын ілмектер, құдықтағы ысырмаларды ашатын аша-штангалар);

- алынбалы жол белгілері;

- қорғап тұратын қоршаулар;

- ЖҚҚ (жібі бар сақтандыратын белдік, сарғылт түсті күртешелер, каска, газ қағарлар және т.б.);

- газанализаторлар, газсигнализаторлар, аккумуляторлық шамдар, желдеткіштер болуы тиіс.

Е.2.4 Полигон жұмыскерлерді оқыту учаскелеріне бөлінеді:

- траншеяларда, қазандықтар мен құдықтарда;

- құдықтың нобайында апатты-қалпына келтіру жұмыстарына;

- сақтандыратын белдіктерді, жіптерді және алынбалы сатыларды қарап шығу және сынау бойынша.

Е.3 Жаттығулар өткізу

Е.3.1 Полигонда әр топпен жеке жүргізілетін жаттығулар бағдарламаның  негізінде жасалған жоспар-кесте бойынша жүргізіледі. Жаттығу бағдарламасы жергілікті шарттардың ескерілуімен құрылып, оны сумен жабдықтау және су тарту ұйымының жетекшісі бекітеді.

Е.3.2 Құдықтарда жұмыс істеген кезде зардап шеккен адамға алғашқы медициналық көмек көрсетуге тәжірибе жүзінде үйретудің үлгі бағдарламасын медициналық жұмыскерлер жасайды.

Е.3.3 Жұмыскерлерді жаттықтырудың үлгі бағдарламалары Ж.5 келтірілген.

# Е.4 Оқу-жаттығу полигонында өткізілетін жаттығулардың есебі жүргізілетін журналдың нысаны

ЖУРНАЛ

| Жаттығулардың есебі жүргізілетін ___________________________________________ |
| --- |
| __________________________________________________________________________ |
| (сумен жабдықтау және су тарту ұйымының атауы) |
|  | Басталды ___________________________ |
|  | Аяқталды _________________________ |

РӘСІМДЕУ

| № р/б | Тегі, инициалдары | Жаттықтырылатын жұмыс істейтін цехтің, учаскенің атауы, үйретілетін тұлғаның лауазымы | Жаттығу тақырыбының қысқаша мазмұны | Өткізілетін күні | Бағасы | Қолы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | жетекшінің | жаттықтырылатын тұлғаның |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1-ЕСКЕРТУ Жаттығу сабақтарын білімі тексерілген және еңбекті қорғау және қауіпсіздік бойынша білімінің тексерілгені туралы куәлігі бар мамандар өткізеді. 2-ЕСКЕРТУ Жаттығу сабақтарына қатысатын топтар мамандықтар бойынша құрылады. |

Е.5 «Сумен жабдықтау және су тарту нысандарында жүргізілетін жұмыстардың қауіпсіз орындалуын ұйымдастыру» және «Жер жұмыстарының жүргізілуін ұйымдастыру» тақырыптары бойынша жұмыскерлерді тәжірибе жүзінде оқытудың үлгі бағдарламалары

Е.5.1 «Сумен жабдықтау және су тарту нысандарында жүргізілетін жұмыстардың қауіпсіз орындалуын ұйымдастыру» тақырыбы бойынша жұмыскерлерді тәжірибе жүзінде  оқытудың үлгі бағдарламасы

Е.5.1.1 Құдықтарда жұмыстарды қауіпсіз жүргізуге бағытталған ұйымдастыру іс-шаралары:

- нұсқама беру тәртібі, наряд-рұқсатнама беру, барлық қажетті саймандармен және ЖҚҚ қамтамасыз ету нормалары;

- сақтандыратын белдікті, жіпті таңдау, тиісті өлшемге келтіру тәртібі және оларды сынау мерзімі,  олардың дұрыс пайдаланылу жолдарына машықтану және қолдану алдында тексеру;

- көлік жүретін жолда жұмыстар ұйымдастыру (апатты машинаны орналастыру, жол белгілерін, жолдың көлік жүретін жеріне қоршаулар орнату, саймандарды орналастыру).

Е.5.1.2 Құдықтарда жүргізілетін жұмыстардың қауіпсіз жүргізілуіне бағытталған техникалық іс-шаралар:

- люкты ілмекпен ашу амалдарына машықтану, люк пен сайманды жайластыру;

- құдықтардың газдалуын тексеру амалдарына машықтану;

- құдықтағы жүретін қапсырмалардың болуын және олардың беріктілігін тексеру;

- құдықтың ішінде жүргізілетін жұмысты ұйымдастыру, саймандар мен ауыр жүкті әперу;

-құдықтардың іші газдалған жағдайда жұмыстарды ұйымдастыру;

- газдалған құдықтың ішінен зардап шеккен адамды тез арада шығару амалдарына машықтану.

Е.5.2 «Жер жұмыстарын ұйымдастыру» тақырыбы бойынша жұмыскерлерді  тәжірибе жүзінде үйретудің үлгі бағдарламасы

Е.5.2 1 Жер жұмыстарын қауіпсіз жүргізу бойынша ұйымдастыру іс-шаралары:

- жұмыстарды жүргізуге рұқсаттың келісілу тәртібі;

- жер жұмыстарын жерасты коммуникациялары өтетін жерде жүргізілуін ұйымдастыру;

- нұсқама беру тәртібі, наряд-рұқсатнама беру, жұмыстарды жүргізу кезіндегі еңбекті қорғау және қауіпсіздік шаралары;

- топырақ қазылатын жерлерге күндізгі және түнгі уақытта қорғап тұратын қоршауларды орнату тәртібі;

- траншеялар мен қазандықтарды қолмен және механизмдермен қазу тәртібі;

- траншеяларды қатқан топырақта қазу тәртібі;

- траншеяларды әртүрлі топырақта қазу тәртібі;

- тік қабырғалары бекітілмеген орларды және қиябеттері бар орларды қазу кезіндегі еңбекті қорғау және қауіпсіздік шаралары;

- траншеядан алынған топырақты жинау.

Е.5.2.2 Жер жұмыстарының қауіпсіз жүргізілуіне бағытталған техникалық шаралар:

- топырақ қазылған жерлерге бекітпелердің орнатылуы;

- топырақ қазылған жерлерге машиналар мен механизмдердің орналастырылуы;

- жұмыстарды жүргізу кезінде сайман мен материалдың орналастырылуы;

- траншеялардың өзінде жүргізілетін жұмыстарды ұйымдастыру, бекітпелерді орналастыру, сайман мен ауыр жүк әперу;

- сайман мен ауыр жүк көтеру амалдарына машықтану;

- траншеялар мен қорғап тұратын қоршаулардан бекітпелерді алуға машықтану.

Е.6 Сақтандыратын белдіктерді, жіптерді, алынбалы сатылар мен басқыштарды сынау

Е.6.1 Сақтандыратын белдіктер мен жіпті сынау

Е.6.1.1 Сақтандыратын белдіктерге мерзімдік (пайдалану) сынақтар белгіленген.

Белдіктер полигонның тиісті учаскесінде мерзімдік сыналып тұрады (статикалық жүктемемен механикалық беріктілікпен).

Сыналатын белдіктер алдымен тексеріліп қаралады. Тексеру нәтижесінде белдік матасына зақым келмегені (кесілген, күйген және т.б. жерлері), қыстыратын бірігуінде саңылаудың жоғы, белдіктің тігісі сөгілмегені, капрон арқанның үзілген жіптерінің жоғы, тізбек пен сақиналардың дәнекерленген жерлерінің тегіс және қабыршақтанған жерлерінің жоғы, карабиннің сыртқы құлпы істеп тұрғаны, беті жазық, сырылған, ұрылған жерлері және басқа да ақаулары жоғы анықталуы тиіс.

Е.6.1.2 Белдіктерді сынаудың неғұрлым маңызды түрлері – белгілі бір уақыт аралығында (5 мин) және олардың динамикалық жүктемесі бұзылғанға дейін статикалық жүктемені сынау.

Қатты тіреуге бекітілген белдікке 5 мин аралығында салмағы 225 кг статикалық жүктеме (конструкциясына байланысты) басылады. Үзілу күшін жүкті іліп не (пайдалану сынақтары) месе үзілу машинасында алуға болады. Егер тексеру кезінде қандай да бір зақымдалу анықталмаса және  карабин қалыпты жұмыс істесе, белдік сынақтан өткен болып саналады.

Е.6.1.3 Белдіктер динамикалық жүктемемен арнайы тік стендтерде сыналады. Белдік құм салынған қапшыққа немесе манекенге киіледі. Манекеннің  (жүктің) салмағы көп жағдайда 85 кг құрайды. Әдетте, манекен жүк көтеретін арқанның ұзындығына тең келетін белгіленген биіктікке көтеріліп, босататын құрылғының көмегімен қатты тіреуден ажыратылады, манекен құлайды. Тензодинамометрмен құлаған кезде адам денесіне әсер ететін күш өлшенеді. Күш осциллографтың немесе басқа бір аспаптың көмегімен тіркеледі. Егер белдіктің бірде-бір бөлшегі бүтіндігінен айырылмаса, ал серпіліс кезінде амплитудалық күш  стандарттармен белгіленген шамадан аспаса, белдік сынақтан өткен болып саналады.

Е.6.1.4 Пайдалану сынақтары кезінде карабинді тағуға арналған бос жартылай сақина мен сақтандыратын қанат бекітілетін сақина да механикалық беріктілікке  5 мин аралығында  225 кг  статикалық жүктемемен дәл осылай тексеріледі. Сынақтар аяқталғаннан кейін белдік пен оның бөлшектерінде зақымдалу белгілері болмауы тиіс, карабин құлыпы қиықтарына дұрыс әрі берік кіруі тиіс. Сынақтар 6 айда 1 рет жүргізіледі.

Сақтандыратын қанаттар мен иыққа ілетін белдіктер сақтандыратын белдіктер сияқты сыналады. Жүргізілетін сынақтардың параметрдері Ж.1 кестесінде көрсетілген.

Жүргізілген сынақ нәтижелері еркін нысандағы актпен рәсімделеді.

Белдіктер мен қанаттарға тапсырма орындалған күн мен нөмір және келесі сынақ жүргізілетін күн көрсетілуі тиіс биркалар ілінеді.

Е.1 кестесі - Қорғайтын құралдарды механикалық сынау нормалары мен мерзімі

| Қорғайтын құралдардың атауы | Пайдалану сынақтары |
| --- | --- |
|  | сынақ түрі | күш, кг | жалғасуы, мин | мерзімдіклігі |
| Сақтандыратын белдіктер | үзілуге статикалық | 225 | 5 | 6 айда 1 рет |
| Сақтандыру канаттары | солай | 225 | 5 | 6 айда 1 рет |

# Е.6.2 Алынбалы ағаш сатылар мен басқыштарды сынау

Е.6.2.1 Алынбалы ағаш сатылар мен басқыштар дайындалудан және күрделі жөндеуден кейін, сондай-ақ пайдаланылу барысында 6 айда 1 рет мерзімдік түрде статикалық жүктемемен сыналуы тиіс.

Статикалық сынау кезінде алынбалы және ысырмалы ағаш сатылар қатты негізге орнатылып, 75° бұрышпен қабырғаға немесе конструкцияға тіреліп қойылады, үш тағанды сатылар толығымен ашылуы тиіс.

Сатылар мен басқыштар баспалдақтар мен тетивтерге статикалық жүк ілу арқылы сыналады. Әр сынақ 2 минутқа созылады.

Ысырмалы сатының баспалдақтарын беріктілікке сынау үшін төменгі тағанның күшейтілмеген баспалдағының ортасына салмағы  200 кг жүк ілінеді.

Тетивтер екі әдіспен сыналады.  Алдымен әр тетивке ортасынан салмағы 100 кг жүк қойылады. Сатының барлық тағандары кезек-кезек сыналады. Жүк алынғаннан кейін ортағы тағанның орта тұсынан тетивтің екеуіне де салмағы 200 кг жүк қойылады. Жүк ортаңғы баспалдаққа іліне алады. Сатыларды   өз бетінше жинауға болмайды.

Е.6.2.2 Сатының арасы ашылатын тағандары сыналып болғаннан кейін емін-еркін түсіріліп, көтерілуі тиіс.

Алынбалы саты сыналған уақытта күшейтілмеген баспалдақтың біреуіне өткелдің ортасына салмағы 120 кг жүк ілінеді. Баспалдақтар мен олардың тетивке жалғанған жерлеріндегі жүк алынғаннан кейін зақымдалған жерлер пайда болмауы тиіс. Тексеріп қараған кезде жағдайы күмән туғызатын баспалдақтар оларға жүк ілу арқылы қосымша сыналуы тиіс. Сынау барысында сатылардың бойынан анықталған жөнсіздіктер ретке келтіріліп, барлық сынақтар қайта жүргізіледі. Дәл осылай қойылған алынбалы саты сыналады.

Е.6.2.3 Басқыштар сыналатын кезде беті тегіс алаңқайға жұмыс күйіне келтіріліп орнатылады. Сатының орта тұсынан күшейтілмеген баспалдаққа  салмағы 120 кг жүк ілінеді. Егер баспалдақтар басқыштың шектес екі тағанында бар болса, бірінші таған сыналғаннан кейін екіншісі де дәл солай сыналады. Ал егер де екінші таған жұмыс күйінде болмаса және тек тіреу қызметін атқарса, ол тағанның орта тұсындағы әр тетивке тікелей ілінген салмағы 100 кг жүкпен сыналады.

Ж-қосымшасы

(ақпараттық)

Хлор сақтау  және қолдану өндірісімен байланысты нысандар мен

баллондар мен контейнерлерде сұйық хлор таситын автомобиль көлігін

апатты құралдарымен

ЖАРАҚТАНДЫРУ ТАБЕЛІ

Ж.1 Апатты жұмыстарды жүргізуге қажетті жеке қорғаныс құралдарымен жарақтандыру табелі (апатты жоюға қатысатын қатысушылардың саны бойынша жинақтама саны)

Ж.1.1 Оқшаулайтын тыныс алу аппараттары (соның ішінде өзін-өзі құтқарғыштар).

Ж.1.2 100 %  газ тәріздес хлор мен белгілі бір жерге төгілген сұйық хлордан қорғалуға арналған оқшаулайтын герметик  костюмдер.

Ж.1.3 Хлордың ағылғаны туралы белгі беретін алынбалы немесе тағылатын (жеке)  дабылқаққыштар.

Ж.1.4 Құтқаратын белдік.

Ж.1.5 Ұзындығы 20 м капрон қанат.

Ж.2 Хлордың ағылуын оқшаулау және жою үшін қолданылатын құрылғылар, керек-жарақтар және саймандар жинақтамасы

Ж.2.1 Қорғайтын су бүркеніш құруға арналған алынбалы құрылғы (кемінде 5 дана).

Ж.2.2 Баллоннан хлордың ағылуын болдырмайтын «А» жинақтамасы:

- апатты баллонға арналған футляр;

- баллон арматурасына жабылатын герметиктеуші қақпақ;

- баллон корпусынан хлордың ағылуын тоқтатын тез жөнделетін құрылғы.

Ж.2.3  Контейнерден  хлордың ағылуын тоқтататын «Б» жинақтамасы:

- контейнер арматурасына жабылатын герметиктеуші қақпақ  (қолданылатын ыдыстың әр түріне арналған немесе әмбебап);

- контейнер корпусынан хлордың ағылуын тоқтататын тез жөнделетін құрылғы.

Ж.2.4 Темір жол (автомобиль) цистернасы мен танктен хлордың ағылуын тоқтатын «В» жинақтамасы:

- цистерна арматурасына жабылатын герметиктеуші қақпақ;

- цистернаның сақтандыратын клапанынан хлордың ағылуын тоқтататын герметиктеуші қақпақ;

- танк корпусынан хлордың ағылуын тоқтатын тез жөнделетін құрылғы;

- барлық диаметрлердегі хлор ағатын құбырларына келетін тез жөнделетін қамыттар;

- барлық диаметрлердегі құбырлардың фланецті бірігулеріне келетін болат тұмшалауыштар (паронит төсемелермен);

- 5мм бастап, 20 мм дейінгі саңылауларды жабуға арналған конусты қорғасын тығындардың жинағы;

- сомын кілттері жинағы (бекіткіш бірігулердің барлық көлеміне арналған);

- № 1 және № 2 газ кілттері;

- слесарлық сайман (балға, кескіш, қосымша төсемдері бар қол ара, бұрғы жинағы бар дрель, егеулер, монтаждау пышағы);

- көлемі 500 мм х 500 мм қалыңдығы 3 мм бастап, 5 мм дейінгі паронит беті;

- көлемі 200 мм х 200 мм қалыңдығы 5 мм қорғасын беті;

- бекіткіш бірігулердің барлық түрлеріне арналған болттар мен сомындар жинағы;

- көлемі 300 мм х400 мм қалыңдығы 3 мм бастап, 5 мм дейінгі резеңке бет;

- диаметрі 3 мм бастап, 5 мм (15 м) дейінгі болат (күйдірілген) сымтемір;

- бұрандаларға арналған тығыздама толтырғышы (сызылған асбест);

- жарылыстан қорғалған аккумуляторлық шам.

ЕСКЕРТУ  Жинақтың түрі нысанда хлор тұратын жабдық пен ыдыстың нақты бір түрлерінің болуына қарай анықталады.

# Ж.2 Баллондар мен контейнерлерде сұйық хлор таситын автомобиль көлігін жарақтандыру табелі

# Ж.2.1 Баллондар мен контейнерлерде сұйық хлор таситын автомобиль көлігі төмендегілермен жарақталады:

- көлік құралы мен ыдысты жөндеуге арналған саймандар жинағы;

- жүруге қарсы таяныш;

- апатты тоқтау белгісі немесе қызыл түсті лыпылдайтын шам;

- екі «кіруге болмайды» белгісі;

- баллондарды немесе контейнерлерді автокөліктің шанағына бекітуге арналған құрылғылар мен керек-жарақтар;

- буксирлеу тросы;

-  хлордың ағылуын ескертетін алынбалы немесе жеке дабылқаққыш;

- медициналық қобдиша;

- арнайы конструкциядағы екі алынбалы бүріккіш құрылғы;

- «А» немесе «Б» жинағы (Ж қосымшасының Ж.2 бөлімі);

- мобилді шұғыл байланыс құралдары кіреді.

Ж.2.2 Хлор құйылған контейнерлерді таситын автомобилдердің контейнерлерді бірге жинайтын қосымша арнайы көмкергіші болуы тиіс.

Ж.2.3 Лық толған сұйық хлор тасымалдайтын тұлғалар тыныс алу органдары мен теріні қорғайтын келесідей ЖҚҚ жинағымен қамтамасыз етілуі тиіс: сүзгілейтін газ қағарлар, оқшаулайтын тыныс алу аппараттары, оқшаулайтын костюмдер.

ӘӨЖ                                                                                                                                         МСЖ

Негізгі сөздер: ағын сулар, апат, ауаны ластау, басқарма, еңбек қауіпсіздігі, еңбек міндеттері, еңбек тәртібі, еңбек шарты, еңбекті қорғау және қауіпсіздік бойынша жұмыстарды ұйымдастыру, еңбекті қорғау және қауіпсіздік шарттары, еңбекті қорғау және қауіпсіздік талаптары, еңбек қауіпсіздігі, жазатайым жағдайы, жеке қорғаныс құралдары, жөндеу, жұмыс орны, жұмыс уақыты, залал, зиянды (аса зиянды) еңбек жағдайлары, қауіпсіз еңбек жағдайлары, қауіпсіздік белгісі (плакат), қауіпті еңбек жағдайлары, қауіпті өндіріс нысандарының өнеркәсіптік қауіпсіздігі, қауіпті өндіріс факторы, наряд-рұқсатнама (наряд), өндіріс жабдығы, өндіріс нысандарын еңбек жағдайлары бойынша аттестациялау, өндірістік жарақат, өндірістік санитария, сәйкессіздік, су құбыр желісі, су тарту желісі, тәртіптік жаза, тәртіптік теріс әрекет, төтенше жағдайлардағы өнеркәсіптік қауіпсіздік, уәкілетті орган, ұжымдық қорғау құралдары, ұйымдардағы еңбекті қорғау және қауіпсіздік жұмыстарын сертификаттау,