|  |  | Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттiк нормативтер РЕСПУБЛИКАЛЫҚ НОРМАТИВТІК ҚҰЖАТ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Государственные нормативы в области архитектуры, градостроительства и строительства РЕСПУБЛИКАНСКИЙ НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ |
|  |  | ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУ ЕЛДІ МЕКЕНДЕРДІҢ СУ БҰРУ ЖҮЙЕСІНЕ АҒЫЗЫЛАТЫН ӨНДІРІСТІК САРҚЫНДЫ СУДАҒЫ ЗИЯНДЫ ЗАТТАРДЫҢ ШЕКТІ ЖОЛ БЕРІЛГЕН ШОҒЫРЛАНУЫН ЕСЕПТЕУ ЖӘНЕ ОЛАР ШЕКТЕН АСҚАНДА ҚОСЫМША ТАЗАРТУ ҮШІН ТӨЛЕМДЕРДІ ЕСЕПТЕУ |
|  |  | МЕТОДИКА РАСЧЁТА ДОПУСТИМЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОДАХ, СБРАСЫВАЕМЫХ В СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ И РАСЧЁТА ОПЛАТЫ ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ОЧИСТКУ ПРИ ИХ ПРЕВЫШЕНИИ |
|  |  | ҚР РНҚ РНД РК |
|  |  | Ресми басылым Издание официальное |
|  |  | Қазақстан Республикасы Құрылыс жəне тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттiгi |
|  |  | Агентство Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства |
|  |  | Астана 2010 |

Предисловие

1.  РАЗРАБОТАНА АО «Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства»

2. ВНЕСЕНА Департаментом научно-технической политики Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства

3. УТВЕРЖДЕНА И ВВЕДЕНА В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от ______________ 2010 г. №___

4. СРОК ПЕРВОЙ ПРОВЕРКИ         ________________

### ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ ________________

5. ВВЕДЕНА ВПЕРВЫЕ

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично

воспроизведён, тиражирован и распространён в качестве официального издания

без разрешения Уполномоченного органа по делам строительства

и жилищно-коммунального хозяйства РК

Мазмұны

Кіріспе

1. Елді мекендердің су бұру жүйесіне ағызылатын сарқынды судағы шекті жол берілген шоғырлануларды есептеу

2. Зиянды заттардың жол берілген шоғырлану шегінен шыққан ластаушылармен қоса сарқынды суды қосымша тазарту үшін төлемдерді есептеу

3. Елді мекендердің тазарту құрылысына бағытталған өндірістік сарқынды судағы зиянды заттардың шекті жол берілген шоғырлануын есептеу   мысалдары

4. Зиянды заттардың шекті жол берілген шоғырлануынан асқан ластаушылар бар сарқынды суды қосымша тазарту үшін төлемді есептеу мысалдары

1-қосымша (ақпараттық). Әр саладағы өндірістің сарқын суларына тән көрсеткіштер

2-қосымша (міндетті). Биологиялық тазарту процесінде жойылатын заттар

3-қосымша (міндетті). Биологиялық тазарту процесінде жойылмайтын       заттар

4-қосымша (міндетті). Биологиялық тазарту үшін заттардың ең шекті жол берілген шоғырлануы

5-қосымша (ақпараттық). Тұрмыстық сарқынды суларда жеке зиянды заттардың орташа құрамы

6-қосымша (міндетті). Өндірістік сарқынды суларда жол берілетін зиянды заттардың шоғырлану шамасына k төмендеу коэффициентінің мәні Сөсс

Библиография

Кіріспе

Осы елді мекендердің су бұру жүйесіне ағызылатын өндірістік сарқынды судағы зиянды заттардың шекті жол берілген шоғырлануын есептеу және олар шектен асқанда қосымша тазарту үшін төлемдерді есептеу әдістемелік нұсқау (бұдан әрі - Әдістеме) Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 9 шілдедегі Су кодексінің 37-бабына және Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы    28 мамырдағы № 788 қаулысымен бекітілген Елді мекендердің су бұру жүйелеріне сарқынды суларды қабылдау ережесіне сәйкес әзірленген.

Осы Әдістеме елді мекендердің су бұру жүйесінің қалыпты жұмыс iстеуiн және тиісті техникалық жағдайын қамтамасыз ету мақсатында әзірленген және елді мекендердің су бұру жүйесіне қызмет көрсететін су шаруашылық ұйымдарының (бұдан әрі – Қызмет көрсетуші) су бұру жүйесіне өндірістік сарқынды суларды ағызатын заңды тұлғалар мен жеке кәсіпкерлердің (бұдан әрі - Тұтынушылар) арасындағы өзара қатынастарды реттейді.

Соңғы 20 жыл ішінде өндірістің әр түрлерінің дамуына байланысты өндірістік сарқынды су құрамының сипаты да өзгерді. Қазақстан Республикасының елді мекендерінде су бұру жүйесі біріктірілген, онда тұрмыстық және өндірістік сарқынды сулар бір кәріздік тазарту құрылысына келіп ағады.

Сарқынды суларды тазарту құрылыстары сарқынды суларды қабылдауға, механикалық және биологиялық тазартуға, залалсыздандыруға, сарқынды суды қайта тазартуға және тазартылған сарқынды суды табиғи объектілерге ағызуға арналған инженерлік құрылыс кешенін білдіреді.

Зиянды заттардың шекті жол берілген шоғырлануы (бұдан әрі - ЗЗЖБШ) асқан сарқынды сулар тазарту құрылыстың жұмысын қиындатады және апатты жағдайлар мен су объектілерінің ластануының алдын алу үшін қосымша жұмыстар мен шығындарды талап етеді. Мұндай суларды қосымша тазарту елді мекендердің сарқынды суының жалпы көлемімен бірге жүзеге асырылады және Қызмет көрсетуші қызметінің негізгі, бірақ реттелмейтін бөлігі болып табылады.

Су бұру жүйесіне ағызылатын өндірістік сарқынды судағы ЗЗЖБШ-ты есептеу және бекіту елді мекеннің тазарту құрылысындағы бар технологиялар есепке алынып, Қызмет көрсетушімен жүзеге асырылады.

Қазақстан Республикасы елді мекендерінің сарқынды суын тазарту құрылыстарында механикалық және биологиялық тазарту, не тек қана механикалық тазарту қолданылады.

Тазарту құрылысында тазартудан өткен, табиғи объектілерге ағызылатын сарқынды суларға қоршаған ортаны қорғау органдарының қоятын талаптары бар, оларды бұзған үшін экономикалық санкциялар белгіленеді. Сонымен, сарқынды суды тазарту құрылысына келіп түсетін сарқынды суларға да талаптар қойылады.

Қызмет көрсетуші осы Әдістеме негізінде есептеген зиянды заттардың шекті жол берілген шоғырлануының талаптарына сай келетін зиянды заттардың шоғырлануы бойынша Тұтынушылардың өндірістік сарқынды сулары қабылдауға жатады. Осы құжаттың негізінде елді мекендердің су бұру жүйесіне ағызылатын өндірістік сарқынды судағы ЗЗЖБШ нормативтері анықталады. Бұл тазарту құрылыстарды пайдаланудың тиімділігін арттыруға, қоршаған ортаны ластанудан қорғауға, ұтымды су пайдалануға мүмкіндік береді.

Өндірістік сарқынды суды қабылдау үшін су бұру жүйесінің жеткілікті қуаты болған жағдайда өндірістік сарқынды суды су бұру жүйесіне қабылдауға жол беріледі.

Елді мекендердің су бұру жүйесіне ағатын өндірістік сарқынды сулар су бұру жүйесінің желілері мен құрылыстарының жұмысын бұзбауы, су бұру жүйесінің желілері мен құрылыстары элементтерінің материалына қиратушы ықпал етпеуі және температурасы 40 о С-тан аспауы және олардың құрамында:

су бұру жүйесінің желілері мен құрылыстарында жарылыс қауіпті және улы газдар мен қоспаларды жинауға қабілетті жанғыш қоспалар, қышқылдар, улы және ерітілген газ тәрізді заттар;

су бұру жүйесінің элементтерін ластайтын немесе оларға шөгетін заттар мен бұйымдар;

ЗЗЖБШ мәндерінен асатын және сарқынды суларды биологиялық тазартуға кедергі келтіретін зиянды заттар;

тиісті пайдалану түріндегі су айдындарының суында шекті жол етілген шоғырлану мәндері белгіленбеген заттар;

минералды ластанулар;

қауіпті бактериялық ластанулар;

500 мг/л астам өлшенген және балқитын заттар;

ерітілмеген майлар, сондай-ақ шайыр мен мазут;

оттегін химиялық тұтыну оттегін биохимиялық тұтынудан (бұдан әрі - ОБТ) (толық) 1,5 еседен асатын заттар

6,5-9,0 шегінен астам рН;

адамға қауіпті газдарды шығаруы мүмкін (күкіртті сутек, көміртегі тотығы, цианистті сутек қышқылы, күкіртті көміртегі және басқалар) биологиялық «қатты» бетүсті-белсенді заттар мен басқа заттар болмауы тиіс.

1. Елді мекендердің су бұру жүйесіне ағызылатын өндірістік сарқынды судағы шекті жол берілген шоғырлануларды есептеу

1.1. Әр саладағы өндіріске тән сарқынды судағы зиянды заттардың тізбесі 1-қосымшада келтірілген.

Биологиялық тазарту процесінде жойылатын заттардың тізбесі 2-қосымшада, ал осы процесте жойылмайтын – 3-қосымшада берілген.

4-қосымшада сарқынды суды биологиялық тазарту үшін заттардың ең шекті жол берілген шоғырлануы, 5-қосымшада тұрмыстық сарқынды суларда жеке зиянды заттардың орташа құрамы, 6-қосымшада өндірістің сарқынды судағы зиянды заттардың жол берілетін шоғырлану шамасына k төмендеу коэффициентінің мәні Сззжбш келтірілген.

1.2. Сарқынды судағы зиянды заттардың шекті жол берілген шоғырлануын және елді мекендердің тазарту құрылыстарында жойылатын есептеу мынадай тәсілмен жүргізіледі:

а)  тазартылған қалалық сарқынды судағы  зиянды заттардың шекті жол берілген шоғырлануы Сст облыста қоршаған ортаны қорғау саласында уәкілетті орган су бұру қызметін көрсететін ұйымға берген және ЗЗЖБШ есептеу кезінде қолданыстағы Қоршаған ортада эмиссияға берілген рұқсат бекітілген мөлшерде қабылданады.

б) елді мекендердің тазарту құрылыстарына келіп түсетін сарқынды судың қоспаларында зиянды заттардың шекті жол берілген шоғырлануы анықталады:

Сст х 100

Сқсс = -------------                               (1)

100 - А

мұнда А – елді мекеннің тазарту құрылысында зиянды заттарды жою тиімділігі, %, қолданыстағы тазарту құрылыстар мен шекті жол берілген ағындылардың (ШРА) жұмысын жобалау деректері бойынша қабылданады.

Алынған шама СҚСС сарқынды суды биологиялық тазарту ССБТ үшін жол берілген шоғырланудан аспауы тиіс. Егер есептеудің нәтижесінде СҚСС ССБТ –дан артық болса, онда СҚСС = ССБТ деп қабылдап, (2) формула бойынша ССТ қосымша есептеу жүргізу керек.

в) СӨСС өндірістік сарқынды сулардағы зиянды заттардың шекті жол берілген шоғырлануы анықталады:

ССТ (100 – α)    Q

СЗЗЖБШ = ------------------   ---  ,    мг\дм3          (2)

100 – А        q

мұнда α – СТҰР тұрмыстық сарқынды судағы зиянды заттардың құрамы, СҚСС елді мекендердің сарқынды суларында оның құрамының %:

СТҰР  (Q – q)

α = ------------------ 100

СҚСС Q

α - әр нақты жағдайда  тұрмыстық сарқынды судың ғана (болмағанда – 5-қосымшада келтірілген деректер бойынша) және тазарту құрылыстарына келіп түсетін сарқынды суларды талдау негіздерінде есептеледі;

деректер мүлдем болмағанда α = 0 қабылданады;

Q – елді мекендердің сарқынды суларының шығыны, тәулігіне м3;

q – құрамында осы зиянды зат бар өндірістік сарқынды сулардың шығыны, тәулігіне м3.

г) 3-інші формула бойынша есептелген СЗЗЖБШ шама осы зиянды затты ағызатын және осы тазарту құрылысының су бұру бассейнінде орналасқан барлық өндірістік кәсіпорындардың өндірістік сарқынды сулары үшін бірыңғай шама болып табылады.

д) өлшенген заттар мен БШШ шекті жол берілген шоғырлануын есептеулер елді мекендердің тазарту құрылыстарын жобалау кезінде жүргізіледі. Еріген тұздардың жол берілген шоғырлануын есептеу сарқынды суды биологиялық тазарту процесінде олардың құрамы мүлдем өзгермейді, ал жиынтық шекті жол берілген шоғырлануы (ШРШ) 1000 мг/дм3 (құрғақ қалдық бойынша) деп ала отырып, (2) және (3) формулалар бойынша жүргізіледі.

1.3. Зияндылықтың бірдей шектейтін көрсеткіштерімен бірнеше ластаушы заттары бар өндірістік сарқынды сулар елді мекендердің су бұру жүйесіне келіп түскенде заттардың әрқайсысының СХ, СУ, ..., СК шоғырлануы олардың өндірістік сарқынды суларда СХЗЗЖБШ, СУЗЗЖБШ, ..., СКЗЗЖБШ  тиісті шекті жол берілген шоғырлануы қатынастарының жиынтығы 1 артық болмауы керек, яғни:

СХ               СУ              СК

----------- + ----------- + ----------- < 1               (3)

СХЗЗЖБШ     СУЗЗЖБШ     СКЗЗЖБШ

СХ, СУ, ..., СК шамаларын екі жолмен анықтау мүмкін:

а) өндірістік сарқынды суларындағы заттардың жол берілген шоғырлануы қанша заттар тасталса, сонша есе немесе формула бойынша азаяды:

СЗЗЖБШ бастапқы

СӨСС =  --------------------;

N (1, 2, 3, …n)

б) СЗЗЖБШ төмендеу шамасы кәсіпорын мүмкіндіктерінің шартталған нақты жағдайларын ескере отырып таратылады.

1.4. Елді мекендердің су бұру жүйесіне өндірістік кәсіпорыннан ластаушы заттардың шектеулі ағызылуы мынадай формуламен анықталады:

Kn = СЗЗЖБШ qn                                         (4)

мұнда qn  - осы кәсіпорынның өндірістік сарқынды суларының шығыны.

Ескертпе:

Елді мекеннің су бұру жүйесіне шағын кәсіпорындарды (өндірістік сарқынды судың шығыны тәулігіне 100 м3 артық емес) қосу және жергілікті тазарту құрылғыларын орнату немесе бірнеше кәсіпорындардың бірлескен тазарту құрылыстарын құру қажеттілігі Қызмет көрсетушімен келісіледі.

1.5. Елді мекендердің сарқынды су шөгінділерін тыңайтқыш ретінде пайдаланған кезде елді мекендердің тазарту станцияларына қабылданатын өндірістік сарқынды судағы зиянды заттардың шекті жол берілген шоғырлануы СЗЗЖБШ мынадай формуламен анықталады:

СЗЗЖБШ = k СЗЗЖБШ

мұнда: СЗЗЖБШ – формула (2) бойынша анықталған өндірістік сарқынды судағы зиянды заттардың шоғырлануы;

k – кеміту коэффициенті (k < 1).

6-қосымшада араласудың әртүрлі еселігі кезінде су объектілері үшін және сарқынды суды қашыртқанға дейін (С1 = 0) су объектісінің суындағы ластаушы заттардың шоғырлануы ескерусіз k-ның мәні келтірілген.

2. Зиянды заттардың жол берілген шоғырлану шегінен шыққан ластаушылармен қоса сарқынды суды қосымша тазарту үшін төлемдерді есептеу

ЗЗЖБШ шегінен шыққан ластаушылар бар сарқынды су қашыртқысы анықталған кезде Тұтынушы Қызмет көрсетушіге ЗЗЖБШ шегінен шыққан ластаушылардан сарқынды суды қосымша тазарту үшін мына формула бойынша есептелетін қызметті төлейді:

СФ1 – СЗЗЖБШ                  СФ2 – СЗЗЖБШ

П = Vx (------------------) Т + Vx (------------------) Т + ....        (5)

СЗЗЖБШ1                           СЗЗЖБШ2

мұнда:

П – нормативтен артық ластанған сарқынды суды қосымша тазарту үшін төлем, теңге;

Vx  – елді мекеннің су бұру жүйесіне ағызылған сарқынды судың көлемі, м3;

Т – 1 м3 сарқынды су үшін тарифтік төлем (ҚҚС-пен), теңге/ м3;

СФ1, СФ2 ... – зиянды заттың нақты шоғырлануы (1-ден n-ге дейін), егер ол зиянды заттың жол берілген шоғырлану шегінен (ЗЗЖБШ) шыққан болса, мг/дм3;

СЗЗЖБШ1, СЗЗЖБШ2 ... – елді мекеннің су бұру жүйесіне қашыртқы үшін жол берілген зиянды заттардың шоғырлануы, мг/дм3.

ЗЗЖБШ шектен шыққан сарқынды суды қосымша тазарту үшін көрсетілген су бұру қызметі үшін төлем соңғы шот қойылған кезеңнен бастап ЗЗЖБШ шектен шыққаны анықталған күнге дейін әр ластанудың түріне жоғарыда көрсетілген есептен бөлек жеке-жеке төленеді.

ЗЗЖБШ шектен шыққан ластануды жойғанға дейін төлемнің келесі шоты қойылады, ол туралы шектен шыққан ЗЗЖБШ  жол берген кәсіпорын (Тұтынушы) елді мекеннің сарқынды суын қабылдауды және тазартуды жүзеге асыратын кәсіпорынға (Қызмет көрсетуші) жазбаша түрде хабарлауы тиіс.

ЗЗЖБШ шектен шыққан сарқынды суды қосымша тазарту үшін төлемді өндірудің негіздемесі болып мыналар табылады:

а) сарқынды суды іріктеу актісі;

б) зиянды заттардың нақты шоғырлануымен қоса сарқынды суға талдау жасау хаттамасы;

в) ЗЗЖБШ шектен шыққан ластаушылар бар сарқынды суды қосымша тазарту үшін төлемді есептеу.

Сарқынды судың шығынына қосымша төлемді есептеу әр шығарылым бойынша жеке жүргізіледі. Тұтынушы әр шығарылым бойынша шығындарды ұсынбаған жағдайда, қосымша төлем сарқынды судың барлық көлемінің максимальды ластанған шығарылымы бойынша есептеледі.

3. Елді мекендердің тазарту құрылысына бағытталған өндірістік сарқынды судағы зиянды заттардың шекті жол берілген шоғырлануын есептеу

1-мысал. Биологиялық тазарту процесінде жойылмайтын өндірістік сарқынды судағы зиянды заттардың шекті жол берілген шоғырлануын есептеу. Өндірістік сарқынды суда циклогексан болады.

Елді мекеннің сарқынды су шығыны Q = 100000 м3/ тәулік. Құрамында циклогексан бар өндірістік сарқынды судың шығыны q = 10000 м3/ тәулік.

Мәдениет-тұрмыстық және шаруашылық-ауыз су пайдаланудың су объектісі. Циклогексанның Сn 0,1 мг/дм3л тең. Елді мекеннің тазартылған сарқынды суының су объектісі суымен еселік араласуы n = 2. Су объектісінің суында циклогексан жоқ. Тұрмыстық сарқынды суларда циклогексан, сондай-ақ, жоқ.

Тазартылған сарқынды суда циклогексаннның шоғырлануы мынадай болуы тиіс:

ССТ циклогексан = 0,2 мг/дм3

Биотазартуға келіп түсетін елді мекеннің сарқынды суында:

(ССТ х 100)

ССТ циклогексан = --------------- = 0,2 мг/дм3

(100 – 0)

Өндірістік сарқынды суда циклогексан жол берілген шоғырланған.

Циклогександы екі кәсіпорын тастайды. Бірінші кәсіпорынның сарқынды су шығыны 3000 м3/ тәулік, екіншісі - 100000 м3/ тәулік. Бірінші және екінші кәсіпорынның циклогександы жол берілген шектегі қашыртқысы:

2 х 3000

К1 циклогексан = ------------- = 6 кг/тәулік

1000

2 х 7000

К1 циклогексан = ------------- = 14 кг/тәулік

1000

Бұл циклогексанның шоғырлануы, шығындары мен сандары Қызмет көрсетуші мен Тұтынушының арасындағы шарттарда көрсетілуі тиіс.

2-мысал. Елді мекендердің сарқынды суы су объектісінің суымен араласқан жағдайда өндірістік сарқынды судағы ластаушы заттардың шекті жол берілген шоғырлануын есептеу. Өндірістік сарқынды суда мыс және күшәла болады. Елді мекеннің сарқынды су шығыны Q = 100000 м3/ тәулік. Құрамында мыс және күшәла бар өндірістік сарқынды судың шығыны q = 20000 м3/тәулік. Мәдениет-тұрмыстық және шаруашылық-ауыз су пайдаланудың су объектісі. Елді мекеннің тазартылған сарқынды суының су объектісі суымен еселік араласуы n = 3. Су объектісінің суында мыстың нақты шоғырлануы Се = 0,2 мг/дм3,  су объектісінің суында күшәла жоқ.

Тұрмыстық сарқынды суларда мыстың құрамы СCU тұрм= 0,03 мг/дм3, елді мекеннің сарқынды суында СCUҚСС= 0,3 мг/дм3, коэффициент шамасы α:

СCU тұрм                  0,03

α = ------------- х 100 = ------- х 100 = 10 %

СCUҚСС                   0,3

Тұрмыстық сарқынды суларда күшәла жоқ, сондықтан күшәла үшін α коэффициент шамасы 0 тең. Елді мекендердің биологиялық тазарту құрылыстарында мысты жою тиімділігі және су объектісінің суында РШШ А = 80 %, Сn = 1 мг/дм3, күшәла А = 50 %, Сn = 0,05 мг/дм3.

Мыстың жол берілген шоғырлануын есептеу СCUСТ = 2,6 мг/дм3

(1) формула бойынша:

СCUҚСС = (СCUСТ х 100) / (100 – А) = (2,6 х 100) / (100 – 80) =13 мг/дм3

Биотазарту процесі үшін мыстың жол берілген шоғырлануы бойынша шамасы 0,5 мг/л аспауы тиіс (4-қосымшаны қара), сондықтан СCUҚСС  ССБТ = 0,5 мг/л деп қабылдануы тиіс, оның салдарынан ССТ (1) формуладан есептеп шығаруға болады.

СCUСТ = СCUСБТ (100 – А) / 100 = 0,5 (100 – 80) / 100 =0,1 мг/дм3

Табылған ССТ мәнін ескеріп, (2) формула бойынша мынаны табамыз:

СCUСТ (100 – α)       Q       0,1 (100 – 10)     100000

СCUӨСС = --------------------- x  ----  = ------------------ x ---------- = 2,25 мг/дм3

100 – А              q           100 – 80           20000

Күшәла үшін СӨСС ұқсас есептеу жүргізіледі СAsСТ = 0,15 мг/дм3,

(1) формула бойынша:

СAsСТ х 100       0,15 х 100

СAsҚСС = ----------------- = -------------- = 0,3 мг/дм3,

100 – А            100 – 50

бұл биологиялық тазарту үшін шектіден жоғары, себебі тиіс (4-қосымшаны қара) СAsСТ = 0,1 мг/дм3.

(1) формуламен қайта есептейміз:

СAsСТ = СAsСБТ (100 – А)/ 100 = 0,1 (100 – 50) / 100 = 0,05 мг/дм3

Кейін СЗЗЖБШ анықтаймыз:

СAsЗЗЖБШ (100 – α)      Q         0,05 (100 – 0)     100000

СAsЗЗЖБШ = ------------------------ x  ----  = ------------------- x ---------- = 0,5 мг/дм3

100 – А              q             100 – 50           20000

Алынған СЗЗЖБШ шамалар су бұрудың барлық бассейні үшін нормативті болып табылады. СЗЗЖБШ шамалары негізінде және өндірістік сарқынды су шығындарын ескеріп, (4) формула бойынша әр кәсіпорынның ластаушы заттарды шекті қашқыртуы анықталады.

Бірінші кәсіпорынның өндірістік сарқынды су шығындары, мысалы, 5000 м3/тәулік құрайды. Осы кәсіпорынның сарқынды суы құрамында мыс және күшәла бар. Осы кәсіпорыннан елді мекеннің су бұру жүйесіне мыс пен күшәланың жол берілген қашыртқысы мынаны құрайды:

5000

KCu = СCu ЗЗЖБШ qn = 2,25 -------- = 11,25 кг/тәулік

1000

5000

KAs = 0,55 -------- = 2,25 кг/ тәулік

1000

Бұл Қызмет көрсетуші мен бірінші кәсіпорынның арасындағы келісімде сипатталуы тиіс. Басқа өндірістік кәсіпорындардың жол берілген ластаушы заттардың қашыртқысы осыған ұқсас анықталады.

3-мысал. Елді мекеннің тазартылған сарқынды суының су объектісі суымен бір еселік араласуы кезінде өндірістік сарқынды судағы заттардың жол берілген шоғырлануын есептеу. Q = 100000 м3/тәулік, q = 40000 м3/тәулік. Елді мекеннің тазартылған сарқынды суының су объектісі суымен еселік араласуы n = 1. Балық шаруашылық су пайдаланудың су объектісі.

Өндірістік сарқынды суда темір, қорғасын және мырыш бар, су объектісі суында бұл заттар жоқ. темір үшін α коэффициенті 20 %, қорғасын және мырыш тұрмыстық сарқынды суда жоқ. Биологиялық тазарту құрылыстарында темірді жою тиімділігі және су объектісінің суында РШШ: А = 80 %, Сn = 0,5 мг/дм3, қорғасын А = 50 %, Сn = 0,1 мг/дм3, мырыш А = 70 %, Сn = 0,01 мг/дм3.

Темір үшін СFeСТ = Cn = 0,5 мг/дм3:

СFeҚСС = (0,5 х 100) / (100 – 80) =  2,5 мг/дм3,

бұл биологиялық тазарту үшін жол берілген шектен төмен (5 мг/дм3):

0,5 (100 – 20)     100 000

СFeЗЗЖБШ = ------------------- х ---------- = 5 мг/дм3

100 – 80           40 000

Қорғасын үшін СPbСТ = Cn = 0,1 мг/дм3:

СPbҚСС = (0,1 х 100) / (100 – 50) =  0,2 мг/дм3,

бұл биологиялық тазарту үшін жол шегінен жоғары – 0,1 мг/дм3):

СPbСТ = 0,1 (100 – 50) / 100 =  0,05 мг/дм3,

0,05 х 100      100 000

СPbЗЗЖБШ = ---------------- х ---------- = 0,25 мг/дм3

100 – 50          40 000

Мырыш үшін СZnСТ = Cn = 0,01 мг/дм3:

СZnҚСС = (0,01 х 100) / (100 – 70) =  0,03 мг/дм3,

0,01 х 100      100 000

СZn ЗЗЖБШ= --------------- х ---------- = 0,08 мг/дм3

100 – 70         40 000

(биологиялық тазарту үшін шектелуіден төмен).

Балық шаруашылық су пайдаланудың су объектілері үшін темір, қорғасын және мырыш токсикологиялық белгілері бойынша нормаланады. Сондықтан олардың жол берілген шоғырлануын есептеу (3) формула бойынша нақтылануы тиіс:

СFe ЗЗЖБШесеп = (СFe ЗЗЖБШ)/3 =5/3 =1,7 мг/дм3,

СPbЗЗЖБШ есеп =( СPbЗЗЖБШ)/3 = 0,25/3 = 0,08 мг/дм3,

СZnЗЗЖБШ есеп = (СZnЗЗЖБШ)/3 = 0,08/3 = 0,027 мг/дм3

Алайда 0,027 мг/л деңгейде мырыштан тазарту қиын. Сондықтан темір үшін есептеу жүргіземіз, егер СPbЗЗЖБШ = 0,1 және СPbЗЗЖБШ = 0,05 мг/л болса, онда:

СFeЗЗЖБШесеп        СPbЗЗЖБШ есеп         СZnЗЗЖБШ есеп       Х       0,1        0,05

--------------- + ---------------- + ----------------  = --- + ------- + ------ = 1,

СFeЗЗЖБШ               СPbЗЗЖБШ                 СZnЗЗЖБШ           5      0,25      0,08

Х = СFeЗЗЖБШ есеп = 0,175 мг/дм3  қайдан пайда болды.

Әр нақты жағдайда бір шекті көрсеткіш бойынша СӨСС есептеу жергілікті жағдайлар мен кәсіпорынның мүмкіндіктері ескеріліп жүргізіледі.

Жеке кәсіпорындардың өндірістік сарқынды суымен бірге зиянды заттардың жол берілген қашыртқысын есептеу ұқсас 2-мысалда келтірілген.

4. Зиянды заттардың жол берілген шоғырлану шегінен шыққан ластаушылармен қоса сарқынды суды қосымша тазарту үшін төлемдерді есептеу мысалы

4-мысал. Зиянды заттардың жол берілген шоғырлану шегінен (ЗЗЖБШ) шыққан ластаушылармен қоса сарқынды суды қосымша тазарту үшін төлемді есептеу. Кәсіпорын елді мекеннің су бұру жүйесіне нақты шектен шыққан ЗЗЖБШ (өлшенген заттар, ОХТ және майлар бойынша) мынадай көрсеткіштермен ағызуда:

СН өлш зат = 1344,0 мг/дм3;  СН ОХТ = 4454,0 мгО2/дм3;   СН май = 83,2 мг/дм3

Бұл ретте, осы ластанулар бойынша ЗЗЖБШ мынаны құрайды:

СЗЗЖБШ өлш зат = 370 мг/дм3;  СЗЗЖБШ ОХТ = 436,4 мгО2/дм3;  СЗЗЖБШ май = 50 мг/ дм3

Кәсіпорынның шектен шығармай ЗЗЖБШ-мен ағызатын сарқынды суының орташа ай сайынғы көлемі V = 497 м3. Соңғы шотты берген кезден бастап шектен шыққан ЗЗЖБШ анықталған күнге дейін 25 күн өтті.

Сонымен, шектен шыққан ЗЗЖБШ сарқынды судың көлемі:

V * Д       497 * 25

Vх = --------- = ----------- = 414 м3

30             30

Т = 18, 31 теңге/ м3 – 1 м3 сарқынды су үшін тарифтік төлем.

Шектен шыққан ЗЗЖБШ ластанған сарқынды суды қосымша тазарту үшін (5) формула бойынша есептелген төлем мынаны құрайды:

СН өлш зат  – СЗЗЖБШ өлш зат                   СН ОХТ – СЗЗЖБШ ОХТ

П = Vх ( -------------------------------) Т + Vх ( --------------------------) Т +

СЗЗЖБШ өлш зат                                                        СЗЗЖБШ ОХТ

СН май – СЗЗЖБШ май                     1344 – 370

+Vх (-------------------------) Т = 414 (---------------) 18,31 +

СЗЗЖБШ май                               370

4454 – 436,4                            83,2 – 50

+ 414 (--------------------) 18,31 + 414 (-------------) 18,31 =

436,4                                        50

= 19 995 + 69 789 + 5 033 = 94 774 теңге.

1-қосымша (ақпараттық)

Әр түрлі өндіріс саласындағы ағынды сулардың барынша ерекше көрсеткіштері

| Өндіріс салалары | Көрсеткіш |
| --- | --- |
|  | СББЗ | сульфаттар | хлоридтер | мұнай өнімі | фенолдар | майлар | метанол | метилмеркаптан | диметилсульфид | формальдегид | бояғыштар | темір | никель | мыс | хром | мырыш | қалайы | қорғасын | адмий | кобальт | титан | алюминий | цианидтер | күшәла | сынап | роданидтер | амоний азот | ОХТ |
| Электр энергетикасы | + | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + | + | + |  | + | + |  |  |  | + | + |  |  |  |  |
| Машина жасау және метал өңдеу | + | + | + | + | + |  |  |  |  | + |  | + | + | + | + | + | + | + | + |  |  |  | + |  |  | + |  | + |
| Химиялық | + | + | + | + | + | + |  |  |  | + |  | + |  |  | + | + |  | + |  | + | + | + | + | + |  | + | + | + |
| Мұнай-химия |  | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
| Жеңіл | + | + | + | + | + | + |  |  |  |  | + | + | + | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
| Тамақ | + | + | + |  | + | + |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + |
| Орман, целлюлоза және ағаш өңдеу |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + |
| Түсті металлургия |  | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + | + | + |  | + |  | + | + |  | + |  |  |  |  | + |
| Көлік (соның ішінде авто жуу) | + | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
| Қара металлургия |  | + | + | + | + |  |  |  |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  | + | + | + |
| Құрылыс материалдары | + | + | + | + |  |  |  |  |  | + |  | + | + | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отын |  | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
| Электронды |  | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + | + | + |  |  | + |  |  |  | + |  | + |  |  |  |
| Монша, кір жуу, химиялық тазарту | + | + | + |  |  | + |  |  |  | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |

2-қосымша (міндетті)

Биологиялық тазарту процесінде жойылатын заттар

| Зат | заттардың зияндылығын шектеуші белгі | А - биологиялық тазартудың тазарту құрылғыларында алу тиімділігі | Су объектісінің суындағы Сn ШРШ мг/дм3 | өндірістік сулардың 45 % сарқынды суларында Сст жол берілген шоғырлануы, мг/дм3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Шаруашылық-ауыз суды пайдалану су объектілеріндегі елді мекендердің тазаланған сарқынды суларын жинақтау кезінде |
| Акрил қышқылы | СТ | 80 | 0,5 | 5,6 |
| Анилин | -II- | 85 | 0,1 | 4,6 |
| Барий | -II- | 50 | 0,1 | 0,44 |
| Ванадий | -II- | 76 | 0,1 | 0,93 |
| Винилацетат | -II- | 40 | 0,2 | 0,75 |
| В1висмуты | -II- | 80 | 0,5 | 5,6 |
| Диметилфенил-карбинол | -II- | 80 | 0,05 | 0,57 |
| Динатрил адипин қышқылдары | -II- | 40 | 0,1 | 0,39 |
| Диэтиламин | -II- | 40 | 2 | 7,6 |
| Кадмий | -II- | 60 | 0,001 | 0,004 |
| Кобальт | -II- | 50 | 0,1 | 0,44 |
| Крезол | -II- | 40 | 0,004 | 0,02 |
| Метакриламид | -II- | 40 | 0,1 | 0,4 |
| Метанол | -II- | 95 | 3 | 0,65 |
| Метакрилқышқылы | -II- | 40 | 1 | 3,7 |
| Метилметакрилат | -II- | 80 | 0,01 | 0,1 |
| Молибден | -II- | 40 | 0,25 | 0,93 |
| Моноэтаноламин | -II- | 60 | 0,5 | 2,8 |
| күшәла | -II- | 50 | 0,05 | 0,2 |
| р - нафтол | -II- | 80 | 0,04 | 4,44 |
| Никель | -II- | 50 | 0,1 | 0,44 |
| Нитробензол | -II- | 85 | 0,2 | 3 |
| Селен | -II- | 50 | 0,001 | 0,004 |
| Қорғасын | -II- | 50 | 0,08 | 0,1 |
| Стронций | -II- | 14 | 2 | 5,17 |
| Сынап | -II- | 60 | 0,0005 | 0,002 |
| Сурьма | -II- | 40 | 0,05 | 0,18 |
| Тионесепнәр | -II- | 50 | 0,03 | 0,13 |
| Трикрезилфосфат | -II- | 40 | 0,005 | 0,03 |
| Фторидтер | -II- | 14 | 1,5 | 3,9 |
| Формальдегид | -II- | 80 | 0,01 | 0,1 |
| Цианидтер | -II- | 70 | 0,1 | 0,74 |
| Эпихлоридрин | -II- | 80 | 0,01 | 0,1 |
| Этиленгликоль | -II- | 80 | 1 | 40 |
| Ацетон | -II- | 96 | ОБТ бойынша нормаланады | 90 |
| Бензойн қышқылы | -II- | 95 | ОБТ бойынша нормаланады | 15 |
| Бутилацетат | -II- | 40 | 0,1 | 0,4 |
| Дибутилфталат | -II- | 40 | 0,2 | 0,74 |
| ДЦУ бекіткіші | -II- | 30 | Нормаланады | ОБТ бойынша |
| Изобутил спирті | -II- | 60 | 1 | 5,5 |
| Капролактан | -II- | 95 | 1 | 44,4 |
| Карбомол | -II- | 70 | Нормаланады | ОБТ бойынша |
| Карбомол ЦЭМ | -II- | 33 | -II- | -II- |
| Лудигол | -II- | 70 | -II- | -II- |
| Май қышқылы | -II- | 100 | 66 | -II- |
| Эгиленгликольдің моноэтил спирті | -II- | 80 | 1 | 11,1 |
| Резорцин | -II- | 95 | 0,1 | 4,5 |
| Титан | -II- | 80 | 0,1 | 0,2 |
| Фтал қышқылы | -II- | 70 | 0,8 | 3,7 |
| мырыш | -II- | 70 | 1 | 2,2 |
| Аллил спирті | ОЛ | 80 | 0,1 | 1,1 |
| ОС-20 алкомон | -II- | 45 | 0,5 | 2 |
| Ацетальдегид | -II- | 95 | 0,2 | 8,9 |
| Бутилакрилат | -II- | 80 | 0,1 | 1,2 |
| Бутил спирті | ОЛ | 95 | 1 | 44,4 |
| А тегістегіш | -II- | 60 | 0,3 | 1,7 |
| Гидрохинон | -II- | 40 | 0,2 | 0,74 |
| Диметилфенол | -II- | 60 | 0,25 | 1,4 |
| Дициандиамид | -II- | 35 | 10 | 22,2 |
| ДЦУ бекіткіші | -II- | 60 | 0,5 | 2,8 |
| Fe3 темір | -II- | 80 | 0,5 | 5,6 |
| Изопропил спирті | -II- | 80 | 0,25 | 2,8 |
| Ксилол | -II- | 60 | 0,25 | 0,27 |
| Малеин қышқылы | -II- | 95 | 1 | 44,4 |
| Мыс | -II- | 80 | 1 | 1,1 |
| Метазин | -II- | 40 | 0,3 | 1,1 |
| Метилстирол | -II- | 60 | 0,1 | 0,58 |
| Метилэтилкетон | -II- | 80 | 1 | 11,1 |
| ß- нафтол | -II- | 80 | 1 | 11,1 |
| Мұнай, мұнай өнімдері | -II- | 85 | 0,3 | 4,4 |
| Октанол | -II- | 60 | 0,05 | 0,27 |
| Пирокатехин | -II- | 95 | 0,1 | 4,4 |
| Пропил спирті | -II- | 95 | 0,25 | 11,2 |
| Синтетикалық бетүсті-белсенді заттар |  |  |  |  |
| Анионды | -II- | 80 | 0,5 | 5,6 |
| Ионогенді емес | -II- | 80 | 0,1 | 1,1 |
| Стирол | -II- | 60 | од | 0,6 |
| Толуол | -II- | 95 | 0,5 | 20 |
| Триэтаноламин | -II- | 47 | 1,4 | 5,9 |
| Фенол | -II- | 95 | 0,001 | 0,05 |
| Сг3 хром | -II- | 80 | 0,5 | 5,5 |
| Өсімдіктер және жануарлар майлары | -II- | 70 | ОБТ бойынша нормаланады | 50 |
| Балық шаруашылығы су пайдалану су объектілеріндегі елді мекендердің тазаланған сарқынды суларын ағызған кезде |
| Анилин | Т | 95 | 0,0001 | 0,005 |
| Бутил спирті | -II- | 95 | 0,03 | 1,4 |
| Кадмий | -II- | 60 | 0,005 | 0,025 |
| Кобальт | -II- | 50 | 0,01 | 0,04 |
| мыс | -II- | 80 | 0,001 | 0,01 |
| күшәла | -II- | 50 | 0,05 | 0,2 |
| Никель | -II- | 50 | 0,01 | 0,04 |
| О-крезол | -II- | 60 | 0,003 | 0,02 |
| Поливинилацетаты эмульсия | -II- | 23 | 0,3 | 0,9 |
| Резорцин | -II- | 95 | 0,004 | 0,18 |
| қорғасын | -II- | 50 | 0,1 | 0,42 |
| Формальдегид | -II- | 80 | 0,05 | 0,6 |
| Фторидтер | -II- | 14 | 0,75 | 1,94 |
| Цианидтер | -II- | 70 | 0,05 | 0,37 |
| Мырыш | -II- | 70 | 0,01 | 0,07 |
| ДЦУ бекіткіші | СТ | 30 | 0,5 | 1,6 |
| Метанол | -II- | 95 | 0,1 | 4,5 |
| Моноэтаноламин | -II- | 60 | 0,1 | 0,6 |
| Полиакриламид | -II- | 5 | 2 | 4,6 |
| Трилон Б | -II- | 40 | 0,5 | 0,85 |
| Сірке қышқылы | -II- | 95 | 0,01 | 4,44 |
| Гликозин | С | 45 | 0,1 | 0,4 |
| Этамон ДС-10 |  | 40 | 0,5 | 1,85 |
| Синтетикалық латекс | БШ | 40 | 1,6 | 5,9 |
| Мұнай, мұнай өнімдері | -II- | 85 | 0,05 | 0,7 |
| Фенолдар | -II- | 95 | 0,001 | 0,05 |
| ДЦУ бекіткіші | ОЛ | 60 | 0,5 | 2,7 |
| Метазин | -II- | 40 | 1 | 3,7 |
| AM дәрі-дәрмегі | -II- | 76 | 1 | 9,3 |
| Стирол | -II- | 60 | 0,1 | 0,6 |
| Толуол | -II- | 60 | 0,5 | 2,8 |
| Хромолан | -II- | 25 | 0,5 | 1,5 |

Ескертпе:

- Елді мекендердің су бұру жүйелеріне түсетін зиянды заттардың шекті жол берілген шоғырлануын есептеу үшін 2-қосымша берілген.

- 5-баған бойынша сарқынды суларда 30 % өндірістік сарқынды сулар болған кезде деректерді 1,5 коэффициентімен; 60 % өндірістік сарқынды сулар болған кезде 0,75 коэффициентімен қайта санау керек.

- 5-бағанда су объектісінің суына тазаланған суларды қоспағанда зияндылықтың бір белгісі бойынша лимиттейтін басқа заттардың жиынтық қатысуын есепке алмай, зиянды заттардың шекті жол берілген шоғырлануын есептеудің нәтижелері келтірілген.

- 2-бағанда СТ- санитарлық-токсикологиялық зияндылық белгісі ;  ЖС – жалпы санитарлық зияндылық белгісі ; ОЛ – органолептикалық  зияндылық белгісі ; Т - токсикологиялық; С - санитарлық; БШ - балық шаруашылығы; О – май, сүт, пропион, сірке қышқылы және пропиленгликоль ОБТ бойынша нормаланады.

3-қосымша (міндетті)

Биологиялық тазарту процесінде жойылмайтын заттар

| Зат | Зияндылықты шектейтін белгі | Су объектісінің суындағы ШРШ мг/дм3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Мәдени-тұрмыстық және шаруашылық-ауыз суды пайдалану су объектісіне тазартыланған сарқынды суларды ағызған кезде |
| Анизол | СТ | 0,05 |
| Ацетофенон | -II- | 0,10 |
| Гексахлорбензол | -II- | 0,05 |
| Гексоген | -II- | 0.1 |
| Диметилдиоксан | -II- | 0,005 |
| 2,3 -дихлор 1,4 мұнай хинон | -II- | 0,25 |
| Диэтиленгликоль | -II- | 1 |
| Диэтиленовый эфир | -II- | 1 |
| Диэтил сынап | -II- | 0.0001 |
| Изопропиламин | -II- | 2 |
| Нитробензол | -II- | 0.2 |
| Нитрохлорбензол | -II- | 0,05 |
| Пентаэритрит | -II- | 0,1 |
| Парафенилдиамин | -II- | ОЛ |
| Тетрахлорбензол. | -II- | 0,01 |
| Тетраэтил қорғасыны | -II- | жоқ |
| Трифторхлорпропан | -II- | 01 |
| Триэтиламин | -II- | 2 |
| Хлорбензол | -II- | 0,02 |
| Төртхлорлы көмiрсутегi | -II- | 0,3 |
| Циклогексан | -II- | ОД |
| Циклогексанол | -II- | 0,5 |
| Циклогексаноноксим | -II- | 1 |
| Циклогексен | -II- | 0,02 |
| Диметилформамид | ЖС | 10 |
| Норсульфазол | -II- | 1 |
| Гексахлоран + | ОЛ | жоқ |
| Гексахлорбутадиен | -II- | 0,01 |
| Гексахлорбутан | -II- | 0,01 |
| Гексахлорциклопентадиен | -II- | 0,001 |
| Гексахлорэтан | -II- | 0,01 |
| Диметилдитиофосфор қышқылы | -II- | 0,1 |
| Дихлоранилин | -II- | 0,05 |
| Дихлорбензол | -II- | 0,002 |
| Дихлорбутан | -II- | 0,05 |
| Дихлоргидрин | -II- | 1 |
| Дихлорэтан | -II- | 2 |
| Диэтилдитиофосфор қышқылы | -II- | 0,2 |
| Диэтал эфирі | ОЛ | 0,3 |
| Изопрен | -II- | 0,005 |
| Каптакс | -II- | жоқ |
| Карбофос | -II- | -II- |
| ß -меркаптодиэтиламин | -II- | 0,1 |
| Метафос | -II- | 0,002 |
| Пикрин қышқылы (тринитрофенол) | -II- | 0,5 |
| Пирогаллол | -II- | 0,1 |
| Пропилбензол | -II- | 0,2 |
| Тетрахлоргептан | -II- | 0,0025 |
| Тетрахлорнонан | -II- | 0,033 |
| Тетрахлорпентан | -II- | 0,005 |
| Тетрахлорпропан | -II- | 0,01 |
| Тетрахлорундокан | -II- | 0,007 |
| Тетрахлорэтан | -II- | 0,2 |
| Тиофен | -II- | 2 |
| Тиофос | -II- | 0,003 |
| Трибутилфосфат | -II- | 0,01 |
| Трихлорбензол | -II- | 0,03 |
| Триэтаноламин | -II- | 1,4 |
| Фурфурол | -II- | 1 |
| Фосфамид | -II- | 0,03 |
| Хлоропрен | -II- | 0,1 |
| Хлорциклогексан | -II- | 0,05 |
| Этилбензол | -II- | 0,01 |
| ДДВФ (диметилдихлорвинилфосфат) + | -II- | жоқ |
| Сульфаттар (анион) | -II- | 500 |
| Хлоридтер (анион) | -II- | 350 |
| Балық шаруашылығы пайдалану су объектілеріне тазаланған сарқынды суларды ағызған кезде |
| Делапон | Т | 3 |
| ДДТ (техникалық) | ОЛ | жоқ |
| Диэтиланилин | -II- | 0,0005 |
| Метилнитрофос | -II- | жоқ |
| Петролатум | -II- | 6,5 |
| Полихлорпинен | Т | жоқ |
| Полиэтиленамин | -II- | 0,001 |
| Сульфаттар (анион) | -II- | 100 |
| Еркін хлор | -II- | жоқ |
| Хлоридтер (анион) | -II- | 300 |
| Хлорофос | -II- | жоқ |
| Фозалон | -II- | жоқ |
| Бутилбензол | ЖС | 0,1 |
| Меламин | -//- | жоқ |

Ескертпе +  – токсикологиялық зияндылық белгісі бойынша балық шаруашылығы пайдалану су объектілеріне ағызған кезде.

4-қосымша (міндетті)

Биологиялық тазарту үшін заттардың ең шекті жол берілген шоғырлануы

| Зат | СБОС шоғырлануы, мг/дм3 |
| --- | --- |
| Азолят | 20 |
| Жалпы азот | 30 |
| Акрил қышқылы | 5,6 |
| Алкомон ОС-20 | 10 |
| Аллил спирті | 3 |
| Алюминий | 0,75 |
| Анилин | 6 |
| Ацетальдегид | 20 |
| Ацетон | 40 |
| Барий | 200 |
| Бензой қышқылы | 15 |
| ОБТтолық | 500 |
| БГЖ5 | 425 |
| Бутилацетат | 0,1 |
| Бутил спирті | 10 |
| Бутилакрилат | 1,2 |
| Ванадий | 25 |
| лшенген зат | 500 |
| Винилацетат | 100 |
| Висмут | 15 |
| А тегістегіш | 10 |
| Гидразингидрат | од |
| Гидрохинон | 15 |
| Гликозин | 30 |
| Глицерин | 90 |
| Дибутилфталат | 0,2 |
| Диметилфенилкарбинол | 1 |
| Динатрил алипин қышқылы | 0,39 |
| Диметилфенол | 140 |
| Дихлорэтан | жоқ |
| Дихлорметан | жоқ |
| Дицианмид | 10 |
| Диэтаноламин | 1 |
| Диэтиламин | 10 |
| Темір | 5 |
| Өсімдіктер және жануарлар майлары | 50 |
| ДЦУ бекіткіші | 5 |
| ДЦУ бекіткіші | 5 |
| өлшенген заттардың күлділігі | 30 |
| Изобутил спирті | 100 |
| Изопропил спирті | 2,8 |
| Кадмий | од |
| Капролактам | 25 |
| Кобальт | 1 |
| Ксилол | 1 |
| Күкірттік бояғыштар | 25 |
| Синтетикалық бояғыштар | 25 |
| Крезол | 100 |
| Латекстер | 10 |
| Лудигол | 100 |
| Малеин қышқылы | 60 |
| Марганец | 30 |
| Май қышқылы | 500 |
| Мыс | 0,5 |
| Метазин | 10 |
| Метанол | 30 |
| Метилметакрилат | 500 |
| Метил стирол | 1 |
| Метилэтилкетон | 50 |
| Метилакриламид | 0,4 |
| Метакрилді қышқыл | 3,7 |
| Молибден | 0,93 |
| Этиленгликолдің моноэтил эфирі | 11,1 |
| Моноэтаноламин | 100 |
| Күшәла | од |
| Мұнай және мұнай өнімдері | 14 |
| Никель | 0,5 |
| Нитробензол | 3 |
| ß - нафтол | 4,44 |
| Қалайы | 10 |
| Октанол | 0,27 |
| Перхлорэтилен | жоқ |
| Пирокатехин | 4,4 |
| Тығыз қалдық | 1000 |
| Полиакрил амид | 40 |
| Поливинил спирті | 100 |
| Поливинилацетат эмульсиясы | 10 |
| AM дәрі-дәрмегі | 9,3 |
| Пропил спирті | 12 |
| рН ортасының реакциясы | 6-9 |
| Резорцин | 12 |
| Роданидтер | 0,3 |
| Сынап | 0,001 |
| Қорғасын | 0,1 |
| Селен | 220 |
| Күкірт көміртегі+ | 5 |
| Синтетикалық бетүсті-белсенді заттар |  |
| Анионді ++ | 20 |
| Ионогенді емес ++ | 50 |
| Стирол | 20 |
| Стронций | 2 |
| СББЗ, биологиялық жұмсақ | 20 |
| СББЗ, биологиялық қатты | жоқ |
| Сульфаттар | 500 |
| Сульфидтер +++ | 1 |
| Сүрме | 8 |
| Қызу | + 40 °С кем |
| Тионесепнәр | 10 |
| Титан | 0,1 |
| Толуол | 15 |
| Трилон Б | 20 |
| Трикрезилфосфат | 40 |
| Триэтаноламин | 5 |
| Сірке қышқылы | 44,4 |
| Фенол | 15 |
| Формальдегид | 100 |
| Фтал қышқылы | 0,5 |
| Фторидтер | 1,5 |
| Фосфаттар | 5 |
| Хлоридтер | 350 |
| ОХТ | 500 |
| Хром Сг3 + (үш валентті) | 2,5 |
| Хром Сг6 + (алты валентті) | 0,1 |
| Хромолан | 10 |
| Цианиды | 1,5 |
| Цинк | 1 |
| Этанол | 14 |
| Этамон ДС-10 | 10 |
| Этиленгликоль | 1000 |
| Этилхлоргидрин | 5 |

+ Тек байланысқан түрде

++ 80 % астам биологиялық ыдырау мөлшері кезінде биологиялық «қаттыға»  жатпайтындар

+++ құбыржолдарының тоттануын алдын-алу шартымен  орнатылған су бұру желілерінде сульфидтердің жол берілген шоғырлануы 1,5 мг/л құрайды.

Ескертпе. Ерітілмеген және ерітілген түрлеріндегі заттарындың болуын ескеретін жол берілген шоғырланудың мөлшері (сарқынды сулардың табиғи сынамасында )

5-қосымша (ақпараттық)

Тұрмыстық сарқынды суларында жеке зиянды  заттардың орташа құрамы

| Зиянды зат | Стұрм – тұрмыстық сарқынды судағы ықтимал құрамы, мг/дм3 |
| --- | --- |
| Алюминий | 0,5 |
| Аммоний азоты | 18-20 |
| Темір | 1 -2 |
| Майлар | 30-50 |
| Мыс | 0,01 - 0,03 |
| СББЗ (анионды) | 5-8 |
| Сульфаттар | 80-100 |
| Хлоридтер | 40-60 |
| Мырыш | 0,02 - 0,3 |

6-қосымша (міндетті)

Өндірістің сарқынды сулардағы зиянды заттардың жол берілетін шамасына k төмендеу коэффициентінің мәні СЗЗЖБШ

| Зат | Құрғақ заттың тұнбасында заттардың нақты шоғырлануы, мг/кг | Есептеу жармасында тазартылған сарқынды судың араласу еселігі кезіндегі k |
| --- | --- | --- |
|  |  | п = 0 | п = 5 | п = 10 | п = 20 |
| Кадмий | 15 | 0,4 | 0,08 | 0,04 | 0,02 |
| Кобальт | 100 | 0,04 | 0,008 | 0,004 | 0,002 |
| Хром Сг3+ | 700 | 0,14 | 0,028 | 0,014 | 0,007 |
| Мыс | 2000 | 0,2 | 0,04 | 0,02 | 0,01 |
| Никель | 100 | 0,4 | 0,08 | 0,04 | 0,02 |
| Қорғасын | 200 | 0,8 | 0,16 | 0,08 | 0,04 |
| Мырыш | 2500 | 0,43 | 0,086 | 0,04 | 0,02 |
| Балық шаруашылығы су пайдалану су объектісіне тазартылған сарқынды суды ағызу |
| Кадмий | 15 | 0,8 | 0,16 | 0,08 | 0,04/0,02 |
| Кобальт | 100 | Енгізілмейді | 0,8 | 0,4 | 0,2/0,1 |
| Мыс | 2000 | Енгізілмейді |
| Никель | 100 | - | 0,8 | 0,4 | 0,2 |
| Қорғасын | 200 | 0,8 | 0,16 | 0,08 | 0,04/0,4 |
| Мырыш | 2500 | Енгізілмейді | 0,43 |

Ескертпе: Теңізге тазартылған сарқынды суды жинау кезінде k мәні бөлімде көрсетілген.

Библиография

- Қазақстан Республикасының Су кодексі. 2003 ж.

- Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексі. 2007 ж.

- Елді мекендердің су бұру жүйелеріне сарқынды суларды қабылдау ережесі. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 28.05.2009 жылғы № 788 қаулысымен бекітілген.

- Елді мекендерді сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін пайдалану ережесі. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 05.06.2009 жылғы № 832 қаулысымен бекітілген.

Содержание

Введение

1. Расчёт допустимых концентраций вредных веществ в сточных водах, сбрасываемых в системы водоотведения населённых пунктов

2. Расчёт оплаты за дополнительную очистку сточных вод с загрязнениями, превышающими допустимые концентрации вредных веществ

3. Примеры расчёта допустимых концентраций вредных веществ в производственных сточных водах, направляемых на очистные сооружения населённого пункта

4. Пример расчёта оплаты за дополнительную очистку сточных вод с загрязнениям, превышающими допустимые концентрации вредных веществ

Приложение 1 (информационное). Наиболее характерные показатели сточных вод различных отраслей производства

Приложение 2 (обязательное). Вещества, удаляемые в процессе биологической очистки

Приложение 3 (обязательное). Вещества, не удаляемые в процессе

биологической очистки

Приложение 4 (обязательное). Концентрация веществ, максимально допустимая для биологической очистки

Приложение 5 (информационное). Усреднённое содержание в бытовых сточных водах отдельных вредных веществ

Приложение 6 (обязательное). Значения понижающего коэффициента k к величине допустимой концентрации вредных веществ в производственных сточных водах СПСВ

Библиография

Введение

Настоящая Методика расчёта допустимых концентраций вредных веществ в производственных сточных водах, сбрасываемых в системы водоотведения населённых пунктов и расчёта оплаты за дополнительную очистку при их превышении  (далее - Методика) разработана в соответствии со статьей 37 Водного кодекса Республики Казахстан от 09.07.2003 г. и Правилами приёма сточных вод в системы водоотведения населённых пунктов, утверждённых постановлением Правительства Республики Казахстан № 788 от 28.05.2009 г.

Настоящая Методика разработана в целях обеспечения нормального функционирования и надлежащего технического состояния систем водоотведения населённых пунктов и призвана регулировать взаимоотношения между организациями, предоставляющими услуги водоотведения (далее - Услугодателями) и юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (далее - Потребителями), осуществляющими сбросы производственных сточных вод в системы водоотведения населённых пунктов.

С развитием различных видов производства за последние 20 лет изменился характер состава производственных сточных вод. Населённые пункты Республики Казахстан имеют объединённую систему водоотведения, при которой бытовые и производственные сточные воды поступают на одни очистные сооружения.

Сооружения по очистке сточных вод представляют собой комплекс инженерных сооружений, предназначенных для приёма, механической и биологической очистки сточных вод, обеззараживания, доочистки сточных вод и сброса очищенных сточных вод в природные объекты.

Сточные воды с превышением допустимой концентрации вредных веществ (далее – ДКВВ) усложняют работу очистных сооружений и требуют дополнительных работ и затрат для предотвращения аварийных ситуаций и загрязнения водных объектов. Дополнительная очистка таких вод осуществляется совместно с общим объёмом сточных вод населённого пункта и является частью основной, но не регулируемой, деятельностью Услугодателя.

Расчёт и утверждение ДКВВ в производственных сточных водах, сбрасываемых в системы водоотведения, производится Услугодателями исходя из существующей технологии очистных сооружений населённого пункта.

На сооружениях по очистке сточных вод населённых пунктов Республики Казахстан применяются механическая и биологическая очистки, либо только механическая очистка.

Существуют требования органов охраны окружающей среды к сбрасываемым в природные объекты сточным водам, прошедшим очистку на очистных сооружениях, за нарушение которых предполагаются экономические санкции. Следовательно, требования предъявляются и к сточным водам, поступающим на сооружения по очистке сточных вод.

Приёму подлежат производственные сточные воды Потребителей, по концентрации вредных веществ отвечающие допустимым концентрациям вредных веществ, рассчитанным Услугодателем на основании настоящей Методики. На основании этого документа устанавливаются нормативы ДКВВ в производственных сточных водах, сбрасываемых в системы водоотведения населённых пунктов. Это способствует повышению эффективности эксплуатации очистных сооружений, охране окружающей среды от загрязнения, рациональному водопользованию.

Приём промышленных сточных вод в систему водоотведения допускается при условии достаточной мощности системы водоотведения для приёма промышленных сточных вод.

Производственные сточные воды, поступающие в системы водоотведения населённых пунктов, не должны нарушать работу сетей и сооружений системы водоотведения, оказывать разрушающее действие на материал элементов сетей и сооружений системы водоотведения, иметь температуру более 40 оС и содержать:

горючие примеси, кислоты, токсичные и растворённые газообразные вещества, способные образовывать в сетях и сооружениях системы водоотведения взрывоопасные и токсичные газы и смеси;

вещества и предметы, засоряющие элементы системы водоотведения или отлагающиеся на них;

вредные вещества с превышением значений ДКВВ и препятствующие биологической очистке сточных вод;

вещества, для которых не установлены значения предельно допустимых концентраций в воде водоёмов соответствующего вида пользования;

только минеральные загрязнения;

опасные бактериальные загрязнения;

более 500 мг/л взвешенных и всплывающих веществ;

нерастворённые масла, а также смолы и мазут;

вещества, у которых химическое потребление кислорода (далее – ХПК) превышает биологическое потребление кислорода (далее – БПК) (полное) более чем в 1,5 раза;

рН за пределами 6,5-9,0;

содержать биологически «жёсткие» поверхностно активные вещества и другие вещества, которые могут привести к выделению опасных для человека газов (сероводорода, окиси углерода, цианистоводородной кислоты, сероуглерода и др.).

# 1. Расчёт допустимых концентраций вредных веществ в сточных водах, сбрасываемых в системы водоотведения населённых пунктов

1.1. Перечень наиболее характерных вредных веществ сточных вод для отраслей производства приведён в Приложении 1.

Перечень веществ, удаляемых в процессе биологической очистки сточных вод, приведён в Приложении 2, не удаляемых в этом процессе - в Приложении 3.

В Приложении 4 приведена концентрация веществ, максимально допустимая для биологической очистки сточных вод, в приложении 5 - усреднённое содержание в бытовых сточных водах отдельных вредных веществ, в приложении 6 - значения понижающего коэффициента k к величине допустимой концентрации вредных веществ в производственных сточных водах СДКВВ.

1.2. Расчёт допустимых концентраций вредных веществ, содержащихся в сточных водах и удаляемых на очистных сооружениях населённого пункта, производится следующим способом:

а) допустимая концентрация вредных веществ в очищенных городских сточных водах ССТ принимается в размерах, утверждённых в Разрешении на эмиссии в окружающую среду, выданном организации, оказывающей услуги по водоотведению, уполномоченным органом в области охраны окружающей среды и действующем на момент расчёта ДКВВ.

б) определяется допустимая концентрация вредных веществ в смеси сточных вод, поступающих на очистные сооружения населённого пункта, СГСВ:

ССТ х 100

С ГСВ  = -------------                  	        (1)

100 - А

где А - эффективность удаления вредных веществ на очистных сооружениях населённого пункта, %, принимается по проектным данным действующих очистных сооружений и разрешённых предельно допустимых сбросов (ПДС).

Полученная величина СГСВ не должна превышать концентрацию, допустимую для биологической очистки сточных вод СБОС. Если в результате расчёта окажется, что СГСВ получилась больше СБОС, то следует произвести дополнительный расчёт ССТ из формулы (2), приняв, что СГСВ = СБОС.

в) рассчитывается величина допустимой концентрации вредных веществ, содержащихся в сточных водах СДКВВ:

ССТ (100 – α)    Q

СДКВВ = ------------------   ---  ,    мг\дм3          (2)

100 – А        q

где α - содержание вредных веществ в бытовых сточных водах СБЫТ, % от содержания его в сточных водах населённого пункта СГСВ:

СБЫТ (Q – q)

α = ----------------- 100

СГСВ Q

α - рассчитывается в каждом конкретном случае на основании анализов только бытовой сточной воды (при их отсутствии - по данным, приведённым в приложении 5) и сточной воды, поступающей на очистные сооружения; при полном отсутствии данных принимается α = 0;

Q - расход сточных вод населённого пункта, м3/сут;

q - расход производственных сточных вод, содержащих данное вредное вещество, м3/сут.

г) рассчитанная по формуле (2) величина СДКВВ является единой для производственных сточных вод всех производственных предприятий, сбрасывающих данное вредное вещество и расположенных в бассейне водоотведения данных очистных сооружений.

д) расчёты допустимых концентраций взвешенных веществ и БПК выполняются при проектировании очистных сооружений населённых пунктов. Расчёт допустимой концентрации растворённых солей производится по формуле (2) исходя из того, что их содержание в процессе биологической очистки сточных вод практически не изменяется, а суммарная предельно допустимая концентрация (ПДК) в воде водных объектов - 1000 мг/дм3 (по сухому остатку).

1.3. При поступлении в системы водоотведения населённых пунктов производственных сточных вод, содержащих несколько загрязняющих веществ с одинаковым лимитирующим показателем вредности, сумма отношений концентрации СХ, СУ,..., СК каждого из веществ к соответствующей допустимой их концентрации в производственных сточных водах СХДКВВ, СУДКВВ,..., СКДКВВ не должна превышать 1, т.е.:

СХ             СУ           СК

---------  + --------- + --------- < 1             (3)

СХДКВВ      СУДКВВ     СКДКВВ

определение величин СХ, СУ,..., СК может быть произведено двумя путями:

а) допустимая концентрация веществ в производственных сточных водах уменьшается во столько раз, сколько веществ сбрасывается или по формуле:

СДКВВ начальн.

СДКВВ =  ---------------------;

N (1, 2, 3, …n)

б) величина уменьшения СДКВВ распределяется исходя из реальных условий, обусловленных возможностями предприятий.

1.4. Допустимый сброс загрязняющих веществ от производственного предприятия в систему водоотведения населённого пункта определяется по формуле:

Kn = CДКВВ .qn                                      (4)

где qn - расход производственных сточных вод данного предприятия.

Примечание:

Вопрос присоединения небольших предприятий (с расходом производственных сточных вод не более 100 м3/сут) в системы водоотведения населённого пункта и необходимость устройства локальных очистных сооружении или создания объединённых очистных сооружений нескольких предприятий согласовывается с Услугодателем.

1.5. При использовании осадков сточных вод населённого пункта в качестве удобрения допустимые концентрации загрязняющих веществ в производственных сточных водах, принимаемых на очистные станции населённых пунктов CДКВВУ, определяются по формуле:

CДКВВУ = k CДКВВ

где: CДКВВ – концентрация загрязняющих веществ в производственных сточных водах, определённая по формуле (2);

k – понижающий коэффициент (k < 1).

В приложении 6 приведены значения k для водных объектов при различной кратности смешения и без учёта концентрации загрязняющих веществ в воде водного объекта до сброса сточных вод (Cl = 0).

# 2. Расчёт оплаты за дополнительную очистку сточных вод с загрязнениями, превышающими допустимые концентрации вредных веществ

При выявлении сброса сточных вод с загрязнениями, превышающими ДКВВ, Потребитель оплачивает Услугодателю услугу за дополнительную очистку сточных вод от загрязнений, превышающих ДКВВ, рассчитанную по формуле:

СФ1 – СДКВВ1                      СФ2 – СДКВВ2

П = Vх (-----------------) Т + Vх (----------------) Т + …      (5)

СДКВВ1                                        СДКВВ2

где:

П - оплата за дополнительную очистку сточных вод со сверхнормативным содержанием загрязнений, тенге ;

Vх - объём сточных вод, сброшенных предприятием в систему водоотведения населённого пункта, м3

Т - тарифная оплата за 1 м3 сточной воды (с НДС), тенге/м3;

СФ1, СФ2 … - фактическая концентрация вредного вещества (от 1 до n), если она превышает установленную допустимую концентрацию вредного вещества (ДКВВ), мг/дм3;

СДКВВ1, СДКВВ2 … - допустимая концентрация вредного вещества, разрешённая для сброса в систему водоотведения населённого пункта, мг/дм3.

Оплата за дополнительную очистку сточных вод с превышением ДКВВ взимается за каждый вид загрязнения в отдельности из вышеуказанного расчёта, за период с момента выставления последнего счёта за оказанные услуги водоотведения по день обнаружения загрязнения, превышающего ДКВВ.

Следующий счёт на оплату выставляется по день устранения загрязнения, превышающего ДКВВ, о чём предприятие, допустившее превышение ДКВВ (Потребитель), должно сообщить в письменном виде предприятию, осуществляющему приём и очистку сточных вод населённого пункта (Услугодателю).

Основанием для взимания оплаты за дополнительную очистку сточных вод с превышением ДКВВ являются:

а) акт отбора сточных вод;

б) протокол анализа сточных вод с фактической концентрацией вредных веществ;

в) расчёт оплаты за дополнительную очистку сточных вод с загрязнениями, превышающими ДКВВ.

Расчёт дополнительной оплаты расходов сточных вод производится по каждому выпуску отдельно. В случае непредставления Потребителем расходов по каждому выпуску, дополнительная оплата рассчитывается по максимально загрязнённому выпуску на весь объём сточных вод.

# 3. Примеры расчёта допустимых концентраций вредных веществ в производственных сточных водах, направляемых на очистные сооружения населённого пункта

Пример 1. Расчёт допустимой концентрации вредных веществ в производственных сточных водах, не удаляемых в процессе биологической очистки. В производственных сточных водах содержится циклогексан.

Расход сточных вод населённого пункта Q = 100000 м3/сут. Расход производственных сточных вод, содержащих циклогексан, q = 10000 м3/сут.

Водный объект культурно-бытового и хоз-питьевого водопользования. Сn циклогексана равна 0,1 мг/дм3. n = 2 - кратность смешения очищенных сточных вод населённого пункта с водами водного объекта. В воде водного объекта циклогексан отсутствует. В бытовых сточных водах циклогексана также нет.

Концентрация циклогексана в очищенных сточных водах должна быть:

СCT циклогексан = 0,2 мг/дм3.

В сточных водах населённого пункта, поступающих на биоочистку:

(ССТ х 100)

СГСВ циклогексан = --------------- = 0,2 мг/дм3.

(100 – 0)

В производственных сточных водах допустимая концентрация циклогексана.

Циклогексан сбрасывают два предприятия. Расход сточных вод первого предприятия 3000 м3/сут, второго - 7000 м3/сут. Допустимый сброс циклогексана от первого и второго предприятий:

2 х 3000

К1 циклогексан = ------------ = 6 кг/сут.

1000

2 х 7000

К2 циклогексан = ----------- = 14 кг/сут.

1000

Эти концентрации, расходы и количества циклогексана должны быть указаны в договорах между Услугодателем и Потребителем.

Пример 2. Расчёт допустимых концентраций веществ в производственных сточных водах при наличии смешения очищенных сточных вод населённых пунктов с водами водного объекта. В производственных сточных водах содержатся медь и мышьяк. Расход сточных вод населённого пункта Q = 100000 м3/сут. Расход производственных сточных вод, содержащих медь и мышьяк, q = 20000 м3/сут. Водный объект культурно-бытового и хозяйственно-питьевого водопользования. Кратность смешения очищенных сточных вод с водами водного объекта n = 3. Фактическая концентрация меди в воде водного объекта Се = 0,2 мг/дм3, мышьяк в воде водного объекта отсутствует.

Содержание меди в бытовых сточных водах СCuбыт = 0,03 мг/дм3, в сточных водах населённого пункта СCu СГВ = 0,3 мг/дм3, величина коэффициента α:

СCu быт                0,03

α = ---------- х 100 = ------ х 100 = 10 %.

СCu ГСВ                 0,3

Мышьяк в бытовых сточных водах отсутствует, поэтому величина коэффициента α для мышьяка равна 0. Эффективность удаления меди на биологических очистных сооружениях населённого пункта и ПДК в воде водного объекта А = 80 %, Сn = 1 мг/дм3, мышьяка А = 50 %, Сn = 0,05 мг/дм3.

Значение допустимой концентрации меди СCu СТ = 2,6 мг/дм3.

Из формулы (1):

СCu ГСВ = (СCu СТ х 100) / (100 – А) = (2,6 х 100) / (100 – 80) = 13 мг/дм3.

По концентрации меди допустимая для процесса биоочистки величина не может быть выше 0,5 мг/дм3 (см. приложение 4), поэтому СCuГСВ должна быть принята СБОС = 0,5 мг/дм3, вследствие чего следует пересчитать ССТ из формулы (1).

СCu СТ = СCu БОС (100 – А) / 100 = 0,5 (100 – 80) / 100 = 0,1 мг/дм3.

С учётом найденного значения ССТ по формуле (2) находим:

СCu СТ (100 – α)      Q     0,1 (100 – 10)      100000

СCu ПСВ = --------------------- х --- = ------------------- х --------- = 2,25 мг/дм3.

100 – А              q         100 – 80            20000

Аналогично ведётся расчёт СПСВ для мышьяка при СAsСТ = 0,15 мг/дм3.

тогда по формуле (1):

СAsСТ х 100     0,15 х 100

СAsГСВ = --------------- = -------------- = 0,3 мг/дм3,

100 – А          100 - 50

что выше допустимой для биологической очистки, так как (см. приложение 4) СAsСТ = 0,1 мг/дм3.

Пересчитываем из формулы (1):

СAsСТ = СAsБОС (100 – А) / 100 = 0,1 (100 – 50) / 100 = 0,05 мг/дм3.

Затем определяем СДКВВ:

СAsДКВВ (100 – α)     Q      0,05 (100 – 0)      100000

СAsДКВВ = ---------------------- х --- = ------------------- х ---------- = 0,5 мг/дм3.

100 – А             q          100 – 50             20000

Полученные величины СДКВВ являются нормативными для всего бассейна водоотведения. На основании величин СДКВВ, и исходя из расхода производственных сточных вод по формуле (4) определяется допустимый сброс загрязняющих веществ от каждого предприятия.

Расход производственных сточных вод первого предприятия составляет, например, 5000 м3/сут. В сточных водах этого предприятия содержатся медь и мышьяк. Допустимый сброс меди и мышьяка от этого предприятия в систему водоотведения населённого пункта составит:

5000

КCu = CCuДКВВ qn = 2,25 ------ = 11,25 кг/сут.

1000

5000

КAs = 0,5 ------- = 2,25 кг/сут.

1000

что и должно отразиться в договоре между Услугодателем и первым предприятием. Аналогично определяется допустимый сброс загрязняющих веществ от других производственных предприятий.

Пример 3. Расчёт допустимых концентраций веществ в производственных сточных водах при однократном смешении очищенных сточных вод населённого пункта с водами водного объекта. Q = 100000 м3/сут, q = 40000 м3/сут. Смешение очищенных сточных вод с водами водного объекта n = 1. Водный объект рыбохозяйственного водопользования.

В производственных сточных водах содержатся железо, свинец и цинк, в водах водного объекта эти вещества отсутствуют. Коэффициент ( для железа составляет 20 %, свинец и цинк в бытовых сточных водах отсутствуют. Эффективность удаления железа на биологических очистных сооружениях и ПДК в воде водного объекта: А = 80 %, С n = 0,5 мг/дм3, свинца А = 50 %, Сn = 0,1 мг/дм3, цинка А = 70 %, Сn = 0,01 мг/дм3.

Тогда для железа СFeСТ  =  Сn   =  0,5 мг/дм3:

СFeГСВ = (0,5 х 100) / (100 – 80) = 2,5 мг/дм3,

что ниже допустимой для биологической очистки (5 мг/дм3):

0,5 (100 – 20)      100000

СFeДКВВ = ------------------ х ----------- = 5 мг/дм3.

100 – 80            40000

Для свинца СPbСТ = Сn= 0,1 мг/дм3:

СPbГСВ = (0,1 х 100) / (100 – 50) = 0,2 мг/дм3,

(выше допустимой для биологической очистки – 0,1 мг/дм3):

СPbСТ = 0,1 (100 – 50) / 100 = 0,05 мг/дм3,

0,05 х 100    100000

СPbДКВВ = -------------- х ---------- = 0,25 мг/дм3.

100 – 50       40000

Для цинка СZnСТ = Сn = 0,01 мг/дм3:

СZnГСВ =  (0,01 х 100) / (100 – 70) = 0,03 мг/дм3,

0,01 х 100    100000

СZnДКВВ = -------------- х ---------- = 0,08 мг/дм3

100 – 70       40000

(ниже допустимой для биологической очистки).

Железо, свинец и цинк для воды водных объектов рыбохозяйственного водопользования нормируются по токсикологическому признаку. Поэтому их расчётные допустимые концентрации должны быть уточнены для обеспечения условий по формуле (3):

СFeДКВВ расч. = (СFeДКВВ)/3 = 5/3 = 1,7 мг/дм3,

СPbДКВВ расч. = (СPbДКВВ)/3 = 0,25/3 = 0,08 мг/дм3,

СZnДКВВ расч. = (СZnДКВВ)/3 = 0,08/3 = 0,027 мг/дм3.

Однако добиться очистки по цинку на уровне 0,027 мг/дм3 сложно. Поэтому проводим расчёт для железа, задав: СPbПСВ = 0,1 и СPbПСВ = 0,05 мг/дм3, тогда:

СFeДКВВ расч.     СPbДКВВ расч.    СZnДКВВ расч.      Х      0,1       0,05

-------------- + -------------- + --------------- = --- + ------ + ------ = 1,

СFeДКВВ           СPbДКВВ           СZnДКВВ         5      0,25     0,08

откуда Х = СFeДКВВ расч  = 0,175 мг/дм3.

В каждом конкретном случае расчёт СДКВВ по одному лимитирующему показателю ведётся с учётом местных условий и возможностей предприятий.

Расчёты допустимого сброса вредных веществ с производственными сточными водами отдельных предприятий производится аналогично приведённому в примере 2.

# 4. Пример расчёта оплаты за дополнительную очистку сточных вод с загрязнениями, превышающими допустимые концентрации вредных веществ

Пример 4. Расчёт оплаты за дополнительную очистку сточных вод с загрязнениями, превышающими ДКВВ. Предприятие сбрасывает в систему водоотведения населённого пункта сточные воды с фактическим превышением ДКВВ (по взвешенным веществам, ХПК и жирам) со следующими показателями:

СФ взв. вещ. = 1344,0 мг/дм3;   СФ ХПК = 4454,0 мгО2/дм3;   СФ жиры = 83,2 мг/дм3.

При этом ДКВВ по этим загрязнениям составляют:

СДКВВ взв. вещ. = 370 мг/дм3; СДКВВ ХПК = 436,4 мгО2/дм3; СДКВВ жиры = 50 мг/дм3.

Средний ежемесячный объём сбрасываемых предприятием сточных вод без превышения ДКВВ составляет V = 497 м3. С момента выставления последнего счёта по день обнаружения загрязнения, превышающего ДКВВ, прошло 25 дней. Следовательно, объём сточных вод с превышением ДКВВ составит:

V * Д      497 * 25

Vх = -------- = ----------- = 414 м3.

30             30

Т = 18,31 тенге/м3 – тарифная оплата за 1 м3 сточной воды.

Оплата за дополнительную очистку сточных вод, содержащих загрязнения с превышением ДКВВ, рассчитанная по формуле (5), составит:

СФ взв. вещ. – СДКВВ взв. вещ.                  СФ ХПК – СДКВВ ХПК

П = Vх (--------------------------------) Т + Vх (-------------------------) Т +

СДКВВ взв. вещ.                                                  СДКВВ ХПК

СФ жиры. – СДКВВ жиры                     1344 – 370

+  Vх (--------------------------) Т  =  414 (--------------) 18,31 +

СДКВВ жиры                                              370

4454 – 436,4		          83,2 - 50

+ 414 (------------------) 18,31 + 414 (------------) 18,31 =

436,4				    50

=  19 995 + 69 786 + 5 033 = 94 774 тенге.

Приложение 1 (информационное)

Наиболее характерные показатели сточных вод различных отраслей производства

| Отрасли производства | Показатель |
| --- | --- |
|  | СПАВ | сульфаты | хлориды | нефтепродукты | фенолы | жиры | метанол | метилмеркаптан | диметилсульфид | формальдегид | красители | железо | никель | медь | хром | цинк | олово | свинец | кадмий | кобальт | титан | алюминий | цианиды | мышьяк | ртуть | роданиды | азот аммонийный | ХПК |
| Электроэнергетика | + | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + | + | + |  | + | + |  |  |  | + | + |  |  |  |  |
| Машиностроение и металлообработка | + | + | + | + | + |  |  |  |  | + |  | + | + | + | + | + | + | + | + |  |  |  | + |  |  | + |  | + |
| Химическая | + | + | + | + | + | + |  |  |  | + |  | + |  |  | + | + |  | + |  | + | + | + | + | + |  | + | + | + |
| Нефтехимическая |  | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
| Лёгкая | + | + | + | + | + | + |  |  |  |  | + | + | + | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
| Пищевая | + | + | + |  | + | + |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + |
| Лесная, целлюлозная и деревообрабатывающая |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + |
| Цветная металлургия |  | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + | + | + |  | + |  | + | + |  | + |  |  |  |  | + |
| Транспорт (в том числе автомойки) | + | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
| Чёрная металлургия |  | + | + | + | + |  |  |  |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  | + | + | + |
| Стройматериалы | + | + | + | + |  |  |  |  |  | + |  | + | + | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Топливная |  | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
| Электронная |  | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + | + | + |  |  | + |  |  |  | + |  | + |  |  |  |
| Бани, прачечные, химчистки | + | + | + |  |  | + |  |  |  | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |

Приложение 2 (обязательное)

Вещества, удаляемые в процессе биологической очистки

| Вещество | Лимитирующий признак вредности | А - эффективность удаления на очистных сооружениях биологической очистки, в % | Сn ПДК в воде водного объекта, мг/дм3 | ССТ - допустимая концентрация веществ в сточных водах 45 % производственных вод, мг/дм3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| При сбросе очищенных сточных вод населённых пунктов в водный объект хозяйственно-питьевого водопользования |
| Акриловая кислота | СТ | 80 | 0,5 | 5,6 |
| Анилин | -//- | 95 | 0,1 | 4,6 |
| Барий | -//- | 50 | 0,1 | 0,44 |
| Ванадий | -//- | 76 | 0,1 | 0,93 |
| Винилацетат | -//- | 40 | 0,2 | 0,75 |
| Висмут В1 | -//- | 80 | 0,5 | 5,6 |
| Диметилфенил-карбинол | -//- | 80 | 0,05 | 0,57 |
| Динатрил адипиновой кислоты | -//- | 40 | 0,1 | 0,39 |
| Диэтиламин | -//- | 40 | 2 | 7,6 |
| Кадмий | -//- | 60 | 0,001 | 0,004 |
| Кобальт | -//- | 50 | 0,1 | 0,44 |
| Крезол | -//- | 40 | 0,004 | 0,02 |
| Метакриламид | -//- | 40 | 0,1 | 0,4 |
| Метанол | -//- | 95 | 3 | 0,65 |
| Метакриловая кислота | -//- | 40 | 1 | 3,7 |
| Метилметакрилат | -//- | 80 | 0,01 | 0,1 |
| Молибден | -//- | 40 | 0,25 | 0,93 |
| Моноэтаноламин | -//- | 60 | 0,5 | 2,8 |
| Мышьяк | -//- | 50 | 0,05 | 0,2 |
| β - нафтол | -//- | 80 | 0,04 | 4,44 |
| Никель | -//- | 50 | 0,1 | 0,44 |
| Нитробензол | -//- | 85 | 0,2 | 3 |
| Селен | -//- | 50 | 0,001 | 0,004 |
| Свинец | -//- | 50 | 0,08 | 0,1 |
| Стронций | -//- | 14 | 2 | 5,17 |
| Ртуть | -//- | 60 | 0,0005 | 0,002 |
| Сурьма | -//- | 40 | 0,05 | 0,18 |
| Тиомочевина | -//- | 50 | 0,03 | 0,13 |
| Трикрезилфосфат | -//- | 40 | 0,005 | 0,03 |
| Фториды | -//- | 14 | 1,5 | 3,9 |
| Формальдегид | -//- | 80 | 0,01 | 0,1 |
| Цианиды | -//- | 70 | 0,1 | 0,74 |
| Эпихлоридрин | -//- | 80 | 0,01 | 0,1 |
| Этиленгликоль | -//- | 80 | 1 | 40 |
| Ацетон | -//- | 96 | Нормируется по БПК | 90 |
| Бензойная кислота | -//- | 95 | Нормируется по БПК | 15 |
| Бутилацетат | -//- | 40 | 0,1 | 0,4 |
| Дибутилфталат | -//- | 40 | 0,2 | 0,74 |
| Закрепитель ДЦУ | -//- | 30 | Нормируется | по БПК |
| Изобутиловый спирт | -//- | 60 | 1 | 5,5 |
| Капролактан | -//- | 95 | 1 | 44,4 |
| Карбомол | -//- | 70 | Нормируется | по БПК |
| Карбомол ЦЭМ | -//- | 33 | -//- | -//- |
| Лудигол | -//- | 70 | -//- | -//- |
| Масляная кислота | -//- | 100 | 66 | -//- |
| Моноэтиловый спирт этиленгликоля | -//- | 80 | 1 | 11,1 |
| Резорцин | -//- | 95 | 0,1 | 4,5 |
| Титан | -//- | 80 | 0,1 | 0,2 |
| Фталевая кислота | -//- | 70 | 0,8 | 3,7 |
| Цинк | -//- | 70 | 1 | 2,2 |
| Аллиловый спирт | ОЛ | 80 | 0,1 | 1,1 |
| Алкомон ОС-20 | -//- | 45 | 0,5 | 2 |
| Ацетальдегид | -//- | 95 | 0,2 | 8,9 |
| Бутилакрилат | -//- | 80 | 0,1 | 1,2 |
| Бутиловый спирт | ОЛ | 95 | 1 | 44,4 |
| Выравнитель А | -//- | 60 | 0,3 | 1,7 |
| Гидрохинон | -//- | 40 | 0,2 | 0,74 |
| Диметилфенол | -//- | 60 | 0,25 | 1,4 |
| Дициандиамид | -//- | 35 | 10 | 22,2 |
| Закрепитель ДЦУ | -//- | 60 | 0,5 | 2,8 |
| Железо Fe3 | -//- | 80 | 0,5 | 5,6 |
| Изопропиловый спирт | -//- | 80 | 0,25 | 2,8 |
| Ксилол | -//- | 60 | 0,25 | 0,27 |
| Малеиновая кислота | -//- | 95 | 1 | 44,4 |
| Медь | -//- | 80 | 1 | 1,1 |
| Метазин | -//- | 40 | 0,3 | 1,1 |
| Метилстирол | -//- | 60 | 0,1 | 0,58 |
| Метилэтилкетон | -//- | 80 | 1 | 11,1 |
| β - нафтол | -//- | 80 | 1 | 11,1 |
| Нефть, нефтепродукты | -//- | 85 | 0,3 | 4,4 |
| Октанол | -//- | 60 | 0,05 | 0,27 |
| Пирокатехин | -//- | 95 | 0,1 | 4,4 |
| Пропиловый спирт | -//- | 95 | 0,25 | 11,2 |
| Синтетические поверхностно активные вещества: |  |  |  |  |
| анионные | -//- | 80 | 0,5 | 5,6 |
| неионогенные | -//- | 80 | 0,1 | 1,1 |
| Стирол | -//- | 60 | 0,1 | 0,6 |
| Толуол | -//- | 95 | 0,5 | 20 |
| Триэтаноламин | -//- | 47 | 1,4 | 5,9 |
| Фенол | -//- | 95 | 0,001 | 0,05 |
| Хром Сr3 | -//- | 80 | 0,5 | 5,5 |
| Жиры растительные и животные | -//- | 70 | Нормируется по БПК | 50 |
| При сбросе очищенных сточных вод населённых пунктов в водный объект рыбохозяйственного водопользования |
| Анилин | Т | 95 | 0,0001 | 0,005 |
| Бутиловый спирт | -//- | 95 | 0,03 | 1,4 |
| Кадмий | -//- | 60 | 0,005 | 0,025 |
| Кобальт | -//- | 50 | 0,01 | 0,04 |
| Медь | -//- | 80 | 0,001 | 0,01 |
| Мышьяк | -//- | 50 | 0,05 | 0,2 |
| Никель | -//- | 50 | 0,01 | 0,04 |
| О-крезол | -//- | 60 | 0,003 | 0,02 |
| Поливинилацетатная эмульсия | -//- | 23 | 0,3 | 0,9 |
| Резорцин | -//- | 95 | 0,004 | 0,18 |
| Свинец | -//- | 50 | 0,1 | 0,42 |
| Формальдегид | -//- | 80 | 0,05 | 0,6 |
| Фториды | -//- | 14 | 0,75 | 1,94 |
| Цианиды | -//- | 70 | 0,05 | 0,37 |
| Цинк | -//- | 70 | 0,01 | 0,07 |
| Закрепитель ДЦУ | CT | 30 | 0,5 | 1,6 |
| Метанол | -//- | 95 | 0,1 | 4,5 |
| Моноэтаноламин | -//- | 60 | 0,1 | 0,6 |
| Полиакриламид | -//- | 5 | 2 | 4,6 |
| Трилон Б | -//- | 40 | 0,5 | 0,85 |
| Уксусная кислота | -//- | 95 | 0,01 | 4,44 |
| Гликозин | C | 45 | 0,1 | 0,4 |
| Этамон ДС-10 |  | 40 | 0,5 | 1,85 |
| Латекс синтетический | PX | 40 | 1,6 | 5,9 |
| Нефть, нефтепродукты | -//- | 85 | 0,05 | 0,7 |
| Фенолы | -//- | 95 | 0,001 | 0,05 |
| Закрепитель ДЦМ | OЛ | 60 | 0,5 | 2,7 |
| Метазин | -//- | 40 | 1 | 3,7 |
| Препарат АМ | -//- | 76 | 1 | 9,3 |
| Стирол | -//- | 60 | 0,1 | 0,6 |
| Толуол | -//- | 60 | 0,5 | 2,8 |
| Хромолан | -//- | 25 | 0,5 | 1,5 |

Примечания:

1. Приложение 2 дано для расчётов допустимых концентраций вредных веществ, сбрасываемых в системы водоотведения населённых пунктов.

2. По графе 5 при наличии в сточных водах 30 % производственных сточных вод данные следует пересчитать с коэффициентом 1,5; при 60 % производственных сточных вод - с коэффициентом 0,75.

3. В графе 5 приведены результаты расчёта допустимых концентраций вредных веществ без учёта суммарного присутствия других веществ, лимитируемых по одному признаку вредности, при отсутствии разбавления очищенных вод водой водного объекта.

4. В графе 2 - СТ - санитарно-токсикологический признак вредности; ОС - общесанитарный признак вредности; ОЛ - органолептический признак вредности; Т - токсикологический; С - санитарный; РХ - рыбохозяйственный; О - масляная, молочная, муравьиная, пропионовая, уксусная кислоты и пропиленгликоль нормируются по БПК.

Приложение 3 (обязательное)

Вещества, не удаляемые в процессе биологической очистки

| Вещество | Лимитирующий признак вредности | ПДК в воде водного объ-екта, мг/дм3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| При сбросе очищенных сточных вод в водный объект культурно-бытового и хозяйственно-питьевого водопользования |
| Анизол | СТ | 0,05 |
| Ацетофенон | -//- | 0,10 |
| Гексахлорбензол | -//- | 0,05 |
| Гексоген | -//- | 0.1 |
| Диметилдиоксан | -//- | 0,005 |
| 2,3 -дихлор 1,4 нефтехинон | -//- | 0,25 |
| Диэтиленгликоль | -//- | 1 |
| Диэтиленовый эфир | -//- | 1 |
| Диэтилртуть | -//- | 0.0001 |
| Изопропиламин | -//- | 2 |
| Нитробензол | -//- | 0.2 |
| Нитрохлорбензол | -//- | 0,05 |
| Пентаэритрит | -//- | 0,1 |
| Парафенилдиамин | -//- | ОЛ |
| Тетрахлорбензол . | -//- | 0,01 |
| Тетраэтилсвинец | -//- | отсутствие |
| Трифторхлорпропан | -//- | 01 |
| Триэтиламин | -//- | 2 |
| Хлорбензол | -//- | 0,02 |
| Четыреххлористый углевод | -//- | 0,3 |
| Циклогексан | -//- | 0,1 |
| Циклогексанол | -//- | 0,5 |
| Циклогексаноноксим | -//- | 1 |
| Циклогексен | -//- | 0,02 |
| Диметилформамид | ОС | 10 |
| Норсульфазол | -//- | 1 |
| Гексахлоран + | ОЛ | отсутствие |
| Гексахлорбутадиен | -//- | 0,01 |
| Гексахлорбутан | -//- | 0,01 |
| Гексахлорциклопентадиен | -//- | 0,001 |
| Гексахлорэтан | -//- | 0,01 |
| Диметилдитиофосфорная кислота | -//- | 0,1 |
| Дихлоранилин | -//- | 0,05 |
| Дихлорбензол | -//- | 0,002 |
| Дихлорбутан | -//- | 0,05 |
| Дихлоргидрин | -//- | 1 |
| Дихлорэтан | -//- | 2 |
| Диэтилдитиофосфорная кислота | -//- | 0,2 |
| Диэтиловый эфир | ОЛ | 0,3 |
| Изопрен | -//- | 0,005 |
| Каптакс | -//- | отсутствие |
| Карбофос | -//- | -//- |
| β-меркаптодиэтиламин | -//- | 0,1 |
| Метафос | -//- | 0,002 |
| Пикриновая кислота (тринитрофенол) | -//- | 0,5 |
| Пирогаллол | -//- | 0,1 |
| Пропилбензол | -//- | 0,2 |
| Тетрахлоргептан | -//- | 0,0025 |
| Тетрахлорнонан | -//- | 0,033 |
| Тетрахлорпентан | -//- | 0,005 |
| Тетрахлорпропан | -//- | 0,01 |
| Тетрахлорундекан | -//- | 0,007 |
| Тетрахлорэтан | -//- | 0,2 |
| Тиофен | -//- | 2 |
| Тиофос | -//- | 0,003 |
| Трибутилфосфат | -//- | 0,01 |
| Трихлорбензол | -//- | 0,03 |
| Триэтаноламин | -//- | 1,4 |
| Фурфурол | -//- | 1 |
| Фосфамид | -//- | 0,03 |
| Хлоропрен | -//- | 0,1 |
| Хлорциклогексан | -//- | 0,05 |
| Этилбензол | -//- | 0,01 |
| ДДВФ (диметилдихлорвинилфосфат) + | -//- | отсутствие |
| Сульфаты (анион) | -//- | 500 |
| Хлориды (анион) | -//- | 350 |
| При сбросе очищенных сточных вод в водные объекты рыбохозяйственного водопользования |
| Делапон | Т | 3 |
| ДДТ (технический) | ОЛ | отсутствие |
| Диэтиланилин | -//- | 0,0005 |
| Метилнитрофос | -//- | отсутствие |
| Петролатум | -//- | 6,5 |
| Полихлорпинен | Т | отсутствие |
| Полиэтиленамин | -//- | 0,001 |
| Сульфаты (анион) | -//- | 100 |
| Хлор свободный | -//- | отсутствие |
| Хлориды (анион) | -//- | 300 |
| Хлорофос | -//- | отсутствие |
| Фозалон | -//- | отсутствие |
| Бутилбензол | OC | 0,1 |
| Меламин | -//- | отсутствие |

Примечание + - при сбросе в водные объекты рыбохозяйственного пользования по токсикологическому показателю вредности.

Приложение 4 (обязательное)

Концентрация веществ, максимально допустимая для биологической очистки

| Вещество | СБОС концентрация, мг/дм3 |
| --- | --- |
| Азолят | 20 |
| Азот общий | 30 |
| Акриловая кислота | 5,6 |
| Алкомон ОС-20 | 10 |
| Аллиловый спирт | 3 |
| Алюминий | 0,75 |
| Анилин | 6 |
| Ацетальдегид | 20 |
| Ацетон | 40 |
| Барий | 200 |
| Бензойная кислота | 15 |
| БПКполн | 500 |
| БПК5 | 425 |
| Бутилацетат | 0,1 |
| Бутиловый спирт | 10 |
| Бутилакрилат | 1,2 |
| Ванадий | 25 |
| Взвешенные вещества | 500 |
| Винилацетат | 100 |
| Висмут | 15 |
| Выравниватель А | 10 |
| Гидразингидрат | 0,1 |
| Гидрохинон | 15 |
| Гликозин | 30 |
| Глицерин | 90 |
| Дибутилфталат | 0,2 |
| Диметилфенилкарбинол | 1 |
| Динатрил адипиновой кислоты | 0,39 |
| Диметилфенол | 140 |
| Дихлорэтан | отсутствие |
| Дихлорметан | отсутствие |
| Дицианмид | 10 |
| Диэтаноламин | 1 |
| Диэтиламин | 10 |
| Железо | 5 |
| Жиры растительные и животные | 50 |
| Закрепитель ДЦМ | 5 |
| Закрепитель ДЦУ | 5 |
| Зольность взвешенных веществ | 30 |
| Изобутиловый спирт | 100 |
| Изопропиловый спирт | 2,8 |
| Кадмий | 0,1 |
| Капролактам | 25 |
| Кобальт | 1 |
| Ксилол | 1 |
| Красители сернистые | 25 |
| Красители синтетические | 25 |
| Крезол | 100 |
| Латексы | 10 |
| Лудигол | 100 |
| Малеиновая кислота | 60 |
| Марганец | 30 |
| Масляная кислота | 500 |
| Медь | 0,5 |
| Метазин | 10 |
| Метанол | 30 |
| Метилметакрилат | 500 |
| Метилстирол | 1 |
| Метилэтилкетон | 50 |
| Метилакриламид | 0,4 |
| Метакриловая кислота | 3,7 |
| Молибден | 0,93 |
| Моноэтиловый эфир этиленгликоля | 11,1 |
| Моноэтаноламин | 100 |
| Мышьяк | 0,1 |
| Нефть и нефтепродукты | 14 |
| Никель | 0,5 |
| Нитробензол | 3 |
| β – нафтол | 4,44 |
| Олово | 10 |
| Октанол | 0,27 |
| Перхлорэтилен | отсутствие |
| Пирокатехин | 4,4 |
| Плотный остаток | 1000 |
| Полиакриламид | 40 |
| Поливиниловый спирт | 100 |
| Поливинилацетатная эмульсия | 10 |
| Препарат АМ | 9,3 |
| Пропиловый спирт | 12 |
| Реакция среды рН | 6-9 |
| Резорцин | 12 |
| Роданиды | 0,3 |
| Ртуть | 0,001 |
| Свинец | 0,1 |
| Селен | 220 |
| Сероуглерод+ | 5 |
| Синтетические поверхностно-активные вещества |  |
| анионные ++ | 20 |
| неионогенные ++ | 50 |
| Стирол | 20 |
| Стронций | 2 |
| СПАВ, биологические мягкие | 20 |
| СПАВ, биологические жёсткие | отсутствие |
| Сульфаты | 500 |
| Сульфиды +++ | 1 |
| Сурьма | 8 |
| Температура не выше | + 40 °С |
| Тиомочевина | 10 |
| Титан | 0,1 |
| Толуол | 15 |
| Трилон Б | 20 |
| Трикрезилфосфат | 40 |
| Триэтаноламин | 5 |
| Уксусная кислота | 44,4 |
| Фенол | 15 |
| Формальдегид | 100 |
| Фталевая кислота | 0,5 |
| Фториды | 1,5 |
| Фосфаты | 5 |
| Хлориды | 350 |
| ХПК | 500 |
| Хром Сг3 +(трёхвалентный) | 2,5 |
| Хром Сг6 +(шестивалентный) | 0,1 |
| Хромолан | 10 |
| Цианиды | 1,5 |
| Цинк | 1 |
| Этанол | 14 |
| Этамон ДС-10 | 10 |
| Этиленгликоль | 1000 |
| Этилхлоргидрин | 5 |

+ Только в связанной форме.

++ Не относящиеся к биологически «жёстким», при величине их биологического распада более 80 %.

+++ Допустимая концентрация сульфидов в сетях водоотведения, установленная из условий предотвращения коррозии трубопроводов, составляет 1,5 мг/дм3.

Примечание. Величина допустимой концентрации учитывает содержание веществ в нерастворённой и растворённой формах (в натуральной пробе сточных вод).

Приложение 5 (рекомендуемое)

Усреднённое содержание в бытовых сточных водах отдельных

вредных веществ

| Вредное вещество | СБЫТ - возможное содержание в бытовых сточных водах, мг/дм3 |
| --- | --- |
| Алюминий | 0,5 |
| Азот аммонийный | 18 - 20 |
| Железо | 1 - 2 |
| Жиры | 30 - 50 |
| Медь | 0,01 - 0,03 |
| СПАВ (анионные) | 5 - 8 |
| Сульфаты | 80 - 100 |
| Хлориды | 40 - 60 |
| Цинк | 0,02 - 0,3 |

Приложение 6 (обязательное)

Значения понижающего коэффициента k к величине допустимой концентрации вредных веществ в производственных сточных водах СДКВВ

| Вещество | Фактическая концентрация вещества в осадке, мг/кг сухого вещества | k при кратности смешения очищен-ных сточных вод в расчётном створе |
| --- | --- | --- |
|  |  | n = 0 | n = 5 | n = 10 | n = 20 |
| Кадмий | 15 | 0,4 | 0,08 | 0,04 | 0,02 |
| Кобальт | 100 | 0,04 | 0,008 | 0,004 | 0,002 |
| Хром Cr3+ | 700 | 0,14 | 0,028 | 0,014 | 0,007 |
| Медь | 2000 | 0,2 | 0,04 | 0,02 | 0,01 |
| Никель | 100 | 0,4 | 0,08 | 0,04 | 0,02 |
| Свинец | 200 | 0,8 | 0,16 | 0,08 | 0,04 |
| Цинк | 2500 | 0,43 | 0,086 | 0,04 | 0,02 |
| Сброс очищенных сточных вод в водный объект рыбохозяйственного водопользования |
| Кадмий | 15 | 0,8 | 0,16 | 0,08 | 0,04/0,02 |
| Кобальт | 100 | Не вводится | 0,8 | 0,4 | 0,2/0,1 |
| Медь | 2000 | Не вводится |
| Никель | 100 | - | 0,8 | 0,4 | 0,2 |
| Свинец | 200 | 0,8 | 0,16 | 0,08 | 0,04/0,4 |
| Цинк | 2500 | Не вводится | 0,43 |

Примечание. В знаменателе указаны значения k при сборе очищенных сточных вод в моря.

Библиография

- Водный кодекс Республики Казахстан. 2003 г.

- Экологический кодекс Республики Казахстан. 2007 г.

- Правила приёма сточных вод в системы водоотведения населённых пунктов. Утверждены постановлением Правительства Республики Казахстан № 788 от 28 мая 2009 г.

- Правила пользования системами водоснабжения и водоотведения населённых пунктов. Утверждены постановлением Правительства Республики Казахстан № 832 от 05.06.2009 г.